SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE DLA:

# „CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO KATEGORII 1 (MIEJSKIEGO) O ZBIORNIKU WODNYM NIE MNIEJSZYM NIŻ 5000 dm3 ”

Wymagania minimalne zamawiającego

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Propozycje wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. Wymagania ogólne: |
| 1.1. | Samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2011. |  |
| 1.2. | Pojazd musi spełniać wymagania narzucone polskimi przepisami o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych |  |
| 1.3. | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r., w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 nr 143, poz. 1002) z późn. zm. Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru Świadectwa Dopuszczenia. |  |
| 1.4. | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Pełne świadectwo homologacji potwierdzające proponowane parametry - dołączone do oferty. |  |
| 1.5. | Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846-2, PN-EN 1846-3 |  |
| 1.6. | Pojazd musi być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej - dane do oznakowania przekaże Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.7. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 1.8. | Samochód musi posiadać mocowania na sprzęt zgodnie z Wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącymi standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14.04.2011r. – samochód gaśniczy wodno-pianowy typoszereg GCBA, dysponowany w pierwszej kolejności oraz zgodnie wymaganiami dodatkowymi Zamawiającego. Tabela Nr. 1. |  |
| 2. Podwozie |
| 2.1. | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2011, silnik, kabina i podwozie pochodzące od tego samego producenta (podać markę i model pojazdu). |  |
| 2.2. | Moc silnika minimum 250 kW |  |
| 2.3. | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (stroboskopowe) pojazdu uprzywilejowanego, montowane na dachu z napisem „STRAŻ”. Urządzenie akustyczne winno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne stroboskopowe niebieskie tzw. zderzakowe umieszczone na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, dodatkowy sygnał pneumatyczny (Air Horn) włączany osobnym włącznikiem nożnym lub ręcznym, zamontowanym po stronie pasażera. Pojazd wyposażony w fale świetlną stroboskopową (kolor pomarańczowy) umieszczoną u góry z tyłu pojazdu. Pojazd powinien posiadać osłony lamp sygnalizacyjnych oraz osłony lamp przednich i tylnych pojazdu zabezpieczające przed uszkodzeniem mechanicznym. |  |
| 2.4. | Silnik powinien spełniać normę min. EURO 5. |  |
| 2.5. | Silnik samochodu może być przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów w ilości nie mniejszej niż 5%. W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponetami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania ww. paliw. |  |
| 2.6. | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudowa i sprzętem ratowniczym), rezerwą masy min. 3% nie może przekroczyć 18 000 kg. |  |
| 2.7. | Układ napędowy 4x2. Dopuszcza się 4x4. |  |
| 2.8. | Możliwość blokowania mechanizmu różnicowego między kołowego. |  |
| 2.9. | Manualna skrzynia biegów wyposażona w przystawkę dodatkowego odbioru mocy, tylko w czasie postoju wyposażoną w system uniemożliwiający przypadkowe ruszenie pojazdu przy załączonej przystawce. Zamawiający dopuszcza automatyczną skrzynie biegów. |  |
| 2.10. | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -25 °C ÷ +35 °C |  |
| 2.11. | Pojazd musi posiadać na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. |  |
| 2.12. | Kabina czterodrzwiowa, dostęp do silnika przez uchylenie kabiny, układ miejsc 1 + 1 + 4, zawieszona na poduszkach pneumatycznych. |  |
| 2.13. | Kabina z siedzeniami przodem do kierunku jazdy wyposażona w : indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, instalację klimatyzacyjną kabiny, niezależny układ ogrzewania i wentylacji kabiny działający niezależnie od silnika pojazdu, reflektor (szperacz) do oświetlania numerów budynków (zastosowanie oświetlenia LED- owego), sygnalizacja otwartych skrytek w kabinie kierowcy manometr niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych – wody i środka pianotwórczego, radioodtwarzacz CD wraz z instalacją antenową oraz głośnikową. przenośną nawigację GPS z aktualną mapą Polski z możliwością aktualizacji map, wyświetlacz min 7’’ dotykowy oraz dodatkową antenę zamontowaną na dachu po stronie dowódcy, |  |
| 2.14. | Miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej. |  |
| 2.15. | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, siedzenia odporne na rozdarcie i ścierania pokryte materiałem łatwo zmywalnym, wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i kąta pochylenia oparcia, |  |
| 2.16. | Zamawiający przewiduje przewożenie aparatów powietrznych w kabinie pojazdu – 5 szt. Aparaty umieszczone za siedzeniami załogi, na tylnej ścianie kabiny i w siedzeniu/obok siedzenia dowódcy. Konstrukcja oparć siedzeń powinna zapewnić łatwy dostęp do aparatów. Konstrukcja mocowań aparatów powietrznych powinna umożliwiać prawidłowe zamocowanie aparatów 1 butlowych. Konstrukcja mocowań aparatów powinna uniemożliwiać przypadkowe niezamierzone ich odblokowanie. Uchwyty aparatów powinny być tak skonstruowane, aby umożliwiały mocowanie aparatów powietrznych z butlą stalową 6l/30Mpa i/lub kompozytową 6,8(6,9)l/30Mpa. |  |
| 2.17. | Moc alternatora (min) i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
| 2.18. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony). Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek, latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie. |  |
| 2.19. | W kabinie kierowcy zainstalowana ładowarka/ładowarki będąca jednocześnie uchwytem zabezpieczającym przed przemieszczaniem sześciu latarek w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex i przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem. Np. model Ex ATEX SURVIVOR2®LED STREAMLIGHT lub równorzędne. |  |
| 2.20. | Instalacja elektryczna wyposażona w gniazdo oraz wtyczkę do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne – kpl.). |  |
| 2.21. | W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon z wyświetlaczem alfanumerycznym o parametrach: 255 kanałów, pracujący w paśmie VHF 136-174 MHz odstęp 12,5 kHz, dopuszczony do pracy w strukturach PSP np. Motorola GM 380 lub równorzędny. Pojazd wyposażony w instalację antenową – antena tak dopasowana by nie występowały zakłócenia przy włączonych urządzeniach elektrycznych tj. np. światła sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (stroboskopowe) pojazdu uprzywilejowanego. Dodatkowo zainstalowane trzy radiotelefony przenośne, wraz z ładowarką / ładowarkami, będącymi jednocześnie uchwytami zabezpieczającymi przed przemieszczaniem się, pracujące w zakresie częstotliwość VHF 136 – 174 MHz, o mocy 2 – 5 W, odstęp pomiędzy kanałami 12,5 kHz (Motorola GP-360 lub równorzędne) |  |
| 2.22. | Dodatkowo zainstalowane w przedziale autopompy urządzenie umożliwiające prowadzenie korespondencji (nadawczo-odbiorczej). |  |
| 2.23. | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania) oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tylu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy. Włącznik kamery na desce rozdzielczej w zasięgu pola pracy kierowcy. |  |
| 2.24. | Maksymalna wysokość pojazdu nie większa niż 3200 mm. |  |
| 2.25. | Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |
| 2.26. | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min 3%. |  |
| 2.27. | Pojemność zbiornika (zbiorników) paliwa zapewniająca przejazd min. 300 km (jazdy drogowej pozamiejskiej) lub 4 godziny pracy autopompy. |  |
| 2.28. | Samochód wyposażony w pneumatyczny lub hydropneumatyczny mechanizm uruchamiający hamulce, powinien mieć konstrukcję, która zapewni możliwość bezpiecznego wyjazdu w ciągu 60 s. od chwili uruchomienia silnika Instalacja pneumatyczna dodatkowo wyposażona w gniazdo oraz wtyczkę do ładowania ze źródła zewnętrznego. Umiejscowienie gniazda zostanie podane przez poszczególnych odbiorców w trakcie realizacji zamówienia. Ponadto instalacja pneumatyczna powinna być przystosowana do możliwości poboru powietrza z układu podczas pracy silnika – gniazdo szybkozłącza, wyprowadzone we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. |  |
| 2.29. | Ogumienie uniwersalne. |  |
| 2.30. | Kolor: elementy podwozia – czarne błotniki i zderzaki – białe kabina, zabudowa (z wyłączeniem drzwi żaluzjowych) – RAL 3000 Pojazd powinien być oznakowany w numery operacyjne zgodne z wytycznymi KG PSP. Numer zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia. Podwozie zabezpieczone przed korozją. |  |
| 2.31. | Wylot spalin pomiędzy osiami pojazdu po lewej stronie (umożliwiające podpięcie do wyciągu spalin). |  |
| 2.32. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu |  |
| 2.33. | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie regulowane. Dodatkowo zainstalowane lusterka tzw. krawężnikowe. |  |
| 2.34. | Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne. |  |
| 2.35. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie minimum 4 godzin w czasie postoju bez przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy. |  |
| 2.36. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 10t. wraz z gniazdem przyłącza elektrycznego oraz pneumatycznego. Zaczep powinien być przystosowany do połączenia ze standardowym zaczepem samochodu ciężarowego oraz posiadać wymienną końcówkę do zaczepu kulowego. |  |
| 2.37. | Pełno wymiarowe koło zapasowe przewożone w zabudowie z możliwością łatwego zdejmowania i wkładania. |  |
| 2.38. | Pojazd ma być wyposażony z przodu w zaczep umożliwiający holowanie uszkodzonego pojazdu oraz szekle zamontowane z tyłu i z przodu pojazdu. |  |
| 2.39. | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym z pokrowcem umieszczoną z przodu pojazdu o uciągu min. 6 ton i linie dł. min 30 m |  |
| 2.40. | Wymagania dotyczące wymiarów wewnętrznych kabiny, stopni wejściowych i drabinek wg obowiązujących norm w tym zakresie. |  |
| 2.41. | Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową i wyposażeniem. |  |
| 3. Zabudowa pożarnicza: |
| 3.1. | Zabudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej lub materiałów kompozytowych. |  |
| 3.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, dodatkowo zamontowana skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia łopat, wideł, pachołków, deski ortopedycznej, noszy pneumatycznych) |  |
| 3.3. | Drabina do wejścia na dach. |  |
| 3.4. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz (klucz ten musi pasować do wszystkich zamknięć żaluzjowych). |  |
| 3.5. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. |  |
| 3.6. | Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. |  |
| 3.7. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie 5 lx w odległości 5 m od pojazdu w warunkach słabej widoczności. Dodatkowo pojazd należy wyposażyć we włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 3.8. | Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej oraz w pozycji całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. |  |
| 3.9. | Szuflady i tace wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.10. | Sprzęt ratownictwa drogowego, który Zamawiający dostarczy w ustalonym terminie oraz zwijadła przewodów, umieszczony na wysuwanych tacach lub platformach, pozwalających na jego szybkie użycie bez konieczności wyjmowania na zewnątrz pojazdu. |  |
| 3.11. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich. |  |
| 3.12. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie z wnętrza wody. |  |
| 3.13. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym |  |
| 3.14. | Zbiornik wody o pojemności min. 5,0 m3, wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz właz rewizyjny. |  |
| 3.15. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. |  |
| 3.16. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów wody, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. |  |
| 3.17. | Napełnianie zbiornika środka pianotwórczego powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu za pomocą pompy elektrycznej (typu Lutz) lub równorzędnej dostarczonej wraz z pojazdem |  |
| 3.18. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział ogrzewany nagrzewnicą spalinową niezależną od pracy silnika samochodu. Autopompa ogrzewana z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia ogrzewania w okresie letnim (korpus pompy wyposażony w kanały grzewcze połączone z układem chłodzenia silnika). Autopompa zapewnia ręczne sterowanie zaworami. |  |
| 3.19. | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia zabudowana z tyłu pojazdu z układem wodno-pianowym o wydajności min. 3200 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar i wysokości ssania 1,5 m. oraz min. 220 dm3/min przy ciśnieniu 40 bar i Hgs=7,5 m. |  |
| 3.20. | Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób, aby parametry pracy autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze jak przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla wysokości ssania 1,5 m. |  |
| 3.21. | Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia powinna posiadać funkcję – odwodnienie węża bez konieczności jego rozwinięcia (podać sposób rozwiązania). |  |
| 3.22. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża na zwijadle, urządzenie wyposażone w układ odwodnienia. |  |
| 3.23. | Zwijadło linii szybkiego natarcia o napędzie elektrycznym oraz ręcznym, wyposażone w regulowany hamulec bębna. |  |
| 3.24. | Nasady tłoczne min 2, ssawne min 1 i zasilające min 2 umieszczone wewnątrz i na zewnątrz zabudowy. |  |
| 3.25. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 3.26. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w ciągu 30 s oraz z głębokości 7,5 m w ciągu 60 s. |  |
| 3.27. | W przedziale autopompy muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: manowakuometr manometr niskiego i wysokiego ciśnienia wskaźniki wody i środka pianotwórczego w zbiornikach wskaźnik prędkości obrotowej wału pompy regulator prędkości obrotowej silnika wyłącznik silnika pojazdu kontrolka ciśnienia oleju w silniku oraz wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej licznik motogodzin |  |
| 3.28. | W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy włącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienie silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe jedynie dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |
| 3.29. | Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii. |  |
| 3.30. | Automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniającego uzyskanie stężeń w zakresie od 1% -6% (system, w którym zmiana przepływu spowodowana np. otwarciem kolejnej linii gaśniczej lub działka wodno – pianowego nie wymaga zmiany ustawienia dozownika) |  |
| 3.31. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.32. | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu, co najwyżej 2 zaworów. |  |
| 3.33. | Samochód wyposażony w układ zraszaczy – min. 4 dysze o wydajności 50-100 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar do podawania wody w czasie jazdy (podać ilość i typ zraszaczy i ich wydajność). |  |
| 3.34. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie grzewcze w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25 oC. |  |
| 3.35. | Pojazd musi być wyposażony w system ogrzewania wszystkich skrytek sprzętowych znajdujących się po jego obu stronach. |  |
| 3.36. | Na wlocie ssawnym pompy oraz nasady ssawne i zasilające wyposażone w sito zabezpieczające przed przedostawaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno ze zbiornika samochodu jak i zbiornika zewnętrznego wody. |  |
| 3.37. | Maszt oświetleniowy o wysokości min. 6,5 m, mierzony od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 360o i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontować na stałe w samochodzie (zamontowany w zabudowie lub między zabudową, a kabiną), wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o mocy min. 2000 W z wyprowadzonym podłączeniem do agregatu prądotwórczego – dostarczonego przez Zamawiającego. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni. Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą sterownika – pilota na przewodzie Maszt wyposażony w układ umożliwiający automatyczne składanie do pozycji transportowej. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie. |  |
| 3.38. | Przewidzieć mocowania na dachu na drabinę dwuprzęsłowa wysuwaną min. 10 m. oraz 4 przęsła drabiny nasadkowej. |  |
| 3.39. | Działko wodno – pianowe o regulowanej wydajności min. 2400 l/min przy 8 bar. Zakres obrotu w płaszczyźnie poziomej powinno wynosić min. 2400, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do min. 750. Powinno posiadać możliwość sterowania ręcznego. Dodatkowo działko należy wyposażyć w deflektor. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający, w korpusie działka musi być zamontowany manometr. Na działku należy zapewnić możliwość sterowania obrotami silnika. Możliwość podawania wody z działka zarówno w postaci prądu zwartego jak i prądu rozproszonego. |  |
| 3.40. | Przewidzieć mocowanie dla działka wodno-pianowego DWP 16 przenośnego |  |
| 4. Wymagania dodatkowe |
| 4.1. | W zabudowie pojazdu należy przewidzieć miejsce do zamontowania wentylatora spalinowego o wydajności min. 34000 m3/h i mocy min. 5,5 kM., np. KOBRA H34 lub równorzędnego. Łączna waga całego urządzenia wynosi 48 kg. |  |
| 4.2. | W pojeździe należy zapewnić miejsce oraz zamocowania dla sprzętu przewidzianego do zabudowy bądź sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę (wg tabeli nr 1). |  |
| 4.3. | Sprzęt (zamieszczony w tabeli nr 1) należy rozmieścić grupami rodzajowymi. |  |
| 4.4. | Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wraz ze sprzętem (wyciągarka elektryczna, wyposażenie, itp.) był objęty 24 miesięczną gwarancją i 6 miesięczną rękojmią ponad okres gwarancji. |  |
| 4.5. | Wszystkie wymagane dokumenty, w tym świadectwo dopuszczenia na pojazd niezbędne do rejestracji pojazdu jako specjalny pożarniczy, powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru dostawy. |  |

Tabela Nr 1

Wykaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego i wyposażenia

Ponadto samochód musi być wyposażony w następujący sprzęt wg poniżej podanej tabeli:

| Pojazd należy wyposażyć w sprzęt, wg listy: | Sprzęt przewidziany do zabudowy | Doposażenie sprzętowe |
| --- | --- | --- |
| 1. Wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej |
| 1.1. | Kamizelka ostrzegawcza | 6 szt. | --------- |
| 1.2. | Aparaty powietrzne nadciśnieniowe wyposażone w butle kompozytowe o poj. 6,8 l z sygnalizatorami bezruchu, mocne i lekkie stelaże + maska | 5 kpl. | --------- |
| 1.3. | Aparat lub kaptur ucieczkowy | 2 szt. | --------- |
| 1.4. | Butle zapasowe kompozytowe do aparatów | 2 szt. | --------- |
| 1.5. | Butle stalowe 6 L – powietrzne | 1 szt. | --------- |
| 1.6. | Reduktor ciśnienia powietrza z 300 at. na 1-10 at. | 1 szt. | --------- |
| 1.7. | Ubranie specjalne chroniące przez promieniowaniem cieplnym i płomieniem typu 3 | 2 szt. | 2 szt. |
| 1.8. | Spodnie pilarza z ochrona przed przecięciem | 1 szt. | 1 szt. |
| 1.9. | Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe | 2 szt. | --------- |
| 1.10. | Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Pompy pożarnicze |
| 2.1. | Motopompa pływająca typ MP 4/2 np. Niagara 1 lub równorzędna | 1 szt. | --------- |
| 2.2. | Pompa z napędem turbinowym | 1 szt. | 1 szt. |
| 2.3. | Pompa strumieniowa (wysysacz) | 1 szt. | --------- |
| 3. Armatura i sprzęt pożarniczy |
| 3.1. | Wąż tłoczny W – 52 – 20 – ŁA | 10 szt. | ---------- |
| 3.2. | Wąż tłoczny W – 75 – 20 – ŁA | 10 szt. | ---------- |
| 3.3. | Wąż tłoczny W – 25 – 20 – ŁA | 6 szt. | ---------- |
| 3.4. | Wąż tłoczny W – 75 (5 m) | 2 szt. | --------- |
| 3.5. | Przełącznik 110/75 | 2 szt. | --------- |
| 3.6. | Przełącznik 75/52 | 2 szt. | --------- |
| 3.7. | Przełącznik 52/25 | 2 szt. | --------- |
| 3.8. | Zbieracz 2 x 75/110 | 1 szt. | --------- |
| 3.9. | Rozdzielacz kulowy 75/52 – 75 – 52 | 3 szt. | ---------- |
| 3.10. | Smok ssawny skośny 110 + kosz | 2 szt. | --------- |
| 3.11. | Zasysacz liniowy z wężykiem typu Z-4 | 2 kpl. | ---------- |
| 3.12. | Zasysacz liniowy z wężykiem typu Z-8 | 1 kpl. | ---------- |
| 3.13. | Kurtyna wodna z nasadą 52 | 2 szt. | --------- |
| 3.14. | Kurtyna wodna z nasadą 75 | 1 szt. | 1 szt. |
| 3.15. | Prądownica wodna PW 75 z głowicą „32” do podawania prądów mgłowych | 1 kpl. | --------- |
| 3.16. | Prądownica wodna typu turbo PWT 52 masa do 1,5 kg wydajność 240 | 2 szt. | --------- |
| 3.17. | Prądownica wodna typu turbo PWT 52 masa do 1,5 kg wydajność 400 | 2 szt. | --------- |
| 3.18. | Prądownica wodna prosta z zaworem kulowym PW 25 | 2 szt. | --------- |
| 3.19. | Prądownica pianowa PP 4 z zaworem kulowym | 2 szt. | --------- |
| 3.20. | Prądownica pianowa PP 8 z zaworem kulowym | 1 szt. | --------- |
| 3.21. | Wytwornica pianowa PW 400 nasada 52 z zaworem kulowym i manometrem | 2 szt. | --------- |
| 3.22. | Wytwornica pianowa PW 800 nasada 75 z zaworem kulowym i manometrem | 1 szt. | --------- |
| 3.23. | Stojak do hydrantu płytkiego | 1 szt. | --------- |
| 3.24. | Klucz do hydrantu podziemnego płytkiego z 3 czopami – różne rozmiary | 1 kpl. | --------- |
| 3.25. | Klucz do hydrantów nadziemnych uniwersalny | 2 szt. | --------- |
| 3.26. | Klucze do łączników | 4 szt. | --------- |
| 3.27. | Klucz do pokrywy studzienek | 1 szt. | --------- |
| 3.28. | Pływak z zatrzaśnikiem | 2 szt. | --------- |
| 3.29. | Wąż ssawny 110 (dł. 2500 mm) | 4 szt. | --------- |
| 3.30. | Linka asekuracyjna do linii ssawnych | 2 szt. | --------- |
| 3.31. | Mostek przejazdowy | 2 szt. | --------- |
| 3.32. | Siodełko wężowe | 2 szt. | --------- |
| 3.33. | Samonośny pneumatyczny zbiornik na wodę 3000 l wraz z elektryczną pompką pneumatyczną tłocząco-ssącą do sprawiania konstrukcji zbiornika | 1 kpl | --------- |
| 3.34. | Lanca gaśnicza | 1 szt. | --------- |
| 4. Sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej |
| 4.1. | Drabina wysuwana 2-przęsłowa o dł. 10 m | 1 szt. | --------- |
| 4.2. | Drabina słupkowa | 1 szt. | --------- |
| 4.3. | Drabina nasadkowa (przęsłowa) | 4 szt. | --------- |
| 4.4. | Skokochron szybkosprawialny o dopuszczalnej wysokości ratowania co najmniej 15 m i masie całkowitej do 100 kg. | 1 szt. | --------- |
| 4.5. | Trójnóg ratowniczy aluminiowy o udźwigu min. 400 kg., wysokość 1,35 – 2,35 (8 poziomów), wyposażony w: - windę ratowniczą, - bloczek zwrotny do windy ratowniczej, -urządzenie rollgliss, - linę ewakuacyjną 30 mb. | 1 kpl. | 1 kpl. |
| 5. Narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej |
| 5.1. | Pilarka spalinowa do drewna np. Pilarka STIHL MS 440 z zestawem ratowniczym lub równorzędna | 1 kpl. | 1 kpl. |
| 5.2. | Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi do (stal, beton – po 3 szt.) i ratowniczymi (2 szt.) + klucze do obsługi piły, np. Husqvarna K 970 lub równorzędna | 1 kpl. | 1 kpl. |
| 5.3. | Topór ciężki strażacki | 1 szt. | --------- |
| 5.4. | Bosak ciężki | 1 szt. | --------- |
| 5.5. | Bosak lekki | 1 szt. | --------- |
| 5.6. | Bosak podręczny | 1 szt. | --------- |
| 5.7. | Teleskopowy bosak dielektryczny | 1 szt. | 1 szt. |
| 5.8. | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze HOOLIGAN – 107 cm. , końcówka do cięcia blachy | 2 szt. | 1 szt. |
| 5.9. | Inopór w pochewce + mocowanie do przewozu w kabinie | 1 szt. | --------- |
| 5.10. | Nożyce ręczne do cięcie prętów o średnicy min 10 mm | 1 szt. | --------- |
| 5.11. | Młot 5 kg | 1 szt. | --------- |
| 5.12. | Siekiera 2 kg | 1 szt. | --------- |
| 5.13. | Szpadel | 2 szt. | --------- |
| 5.14. | Łopata | 1 szt. | --------- |
| 5.15. | Szufla | 1 szt. | --------- |
| 5.16. | Widły | 2 szt. | --------- |
| 5.17. | Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka | 2 szt. | --------- |
| 5.18. | Tłumica metalowa składana z drążkiem aluminiowym | 2 szt. | --------- |
| 5.19. | Wentylator oddymiający – spalinowy o wydajności min. 34000 m3/h i mocy min. 5,5 kM., np. KOBRA H34 lub równorzędny | 1 szt. | 1 szt. |
| 5.20. | Sprzęt ratownictwa drogowego | 1 kpl. | ---------- |
| 5.21. | Pompa wężowa DEPA GP 20/10 Ex do kwasów, zasad i materiałów ropopochodnych. | 1 szt. | ----------- |
| 6. Podręczny sprzęt gaśniczy |
| 6.1. | Gaśnica proszkowa i pianowa 6 kg | 2 szt. | --------- |
| 6.2. | Koc gaśniczy | 2 szt. | --------- |
| 7. Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności |
| 7.1. | Agregat prądotwórczy mocy min. 4 kVA, 230V (kompatybilny z pozostałymi odbiornikami energii elektrycznej 230 V) wykonany zgodnie z IP 54 | 1 szt. | --------- |
| 7.2. | Przedłużacz elektryczny 230V o długości 20 m na zwijadle z rozdzielaczem | 1 szt. | --------- |
| 7.3. | Latarka przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem z ładowarką samochodową i przenośną | 6 szt. | 6 szt. |
| 7.4. | Radiotelefon wraz z ładowarką / ładowarkami, będącymi jednocześnie uchwytami zabezpieczającymi przed przemieszczaniem się, pracujące w zakresie częstotliwość VHF 136 - 174 MHz, o mocy 2 - 5 W, odstęp pomiędzy kanałami 12,5 kHz (Np. Motorola GP-360 lub równorzędne) | 3 szt. | 3 szt. |
| 7.5. | Taśma ostrzegawcza 500 m | 2 szt. | 2 szt. |
| 7.6. | Statyw do zawieszania taśmy ostrzegawczej z podstawkami | 10 szt. | --------- |
| 7.7. | Przenośna lampa ostrzegawcza ze światłem pulsującym | 2 szt. | --------- |
| 7.8. | Zestaw znaków drogowych ( A-15, A-30 A 34, B-2, B-43, B44, C-1, zakaz używania ognia otwartego, trójkąt ostrzegawczy) | 1 kpl. | --------- |
| 7.9. | Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetnego 10 000 lm (w skład zestawu wchodzi: - statyw o wysokości min. 3m -1 szt. - reflektor z przewodami zasilającymi - 2 szt. - przedłużacz 230 V/AC od dł. min. 15 m z rozgałęziaczem -1 szt. - akumulator zasilający z gniazdami do zasilania reflektorów - 1 szt. | 2 kpl. | 1kpl. |
| 7.10. | Detektor prądu przemiennego | 1 szt. | 1 szt. |
| 7.11. | Lokalizator ognia | 1 szt. | 1 szt. |
| 7.12. | Eksplozymetr (LEL, tlen, tlenek węgla, siarkowodór) | 1 szt. | 1 szt. |
| 8. Sprzęt ratownictwa medycznego |
| 8.1. | Zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R1 | 1 kpl. | --------- |
| 8.2. | Nosze pneumatyczne | 1 szt. | --------- |
| 9. Osprzęt pomocniczy |
| 9.1. | Kanistry 10l na paliwa | 2 szt. | --------- |
| 9.2. | Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy. | 1 kpl. | --------- |
| 9.3. | Hol sztywny | 1 szt. | 1 szt. |
| 9.4. | Klin pod koła | 2 szt. | --------- |

UWAGA:

Oferowany pojazd, jego parametry pożarnicze, sposób wykonania zabudowy musi być potwierdzone świadectwem dopuszczenia, także sprzęt dostarczony z pojazdem przez Wykonawcę musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Podpisał:

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Jarosław Kuciński