Załącznik Nr 1 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE

Realizacja projektu modernizacji osnowy poziomej 3 klasy dla miasta Mława

I. Podstawowe dane o obiekcie

Obszar opracowania : teren miasta Mława oraz części gmin sąsiednich na których znajdują się punkty nawiązania ciągów poligonowych;

Powierzchnia geodezyjna m. Mława - 3488 ha;

Projekt techniczny założenia osnowy dwufunkcyjnej powiatu mławskiego opracowano na podstawie wstępnych założeń projektu technicznego oraz wyników wywiadu terenowego.

W stosunku do wstępnych założeń projektowych, opracowany projekt techniczny zawiera nieliczne zmiany które uwzględniają lokalne potrzeby i uwarunkowania terenowe. Zmiany związane były z doprojektowaniem nowych ciągów aby spełnić wymagania ilościowe zalecane w warunkach technicznych.

Projektowana sieć dwufunkcyjna po realizacji wszystkich prac będzie liczyła  582

punkty, 770 poboczników, do stabilizacji przewidziano 297 punktów nowych.  Adaptowano  284 znaki w tym 16 znaków do wymiany. Adaptowano 620 poboczników. Do stabilizacji projektuje się 150 poboczników.

Ponadto na pkt. dawnej II klasy o nr:  242155100, 242415200, 242415300, 242430400, 242430500 założyć ( z centrować ) nowy słup. Projektuje się także wcięcie jednego obiektu wysokiego o nr 719216110000.

Projektowana sieć dwufunkcyjna powiatu mławskiego charakteryzuje się wielkościami zalecanymi w warunkach technicznych do umowy, dotyczy to zarówno zaprojektowanej ilości punktów jak i standardu odległości między nimi. Projektowany przebieg ciagów przedstawiono na mapie projektu technicznego w skali 1 : 10000 ( pozycja nr 2 operatu projektu technicznego ) stanowiącej integralną część projektu.

II. Przepisy prawne.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity

Dz. U. z 2010 r, Nr 193, poz. 1287);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. Nr 49, poz. 493);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólne warunki umów o udostępnianie tych baz (Dz.U.Nr 78, poz. 837);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37, poz. 333);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U., Nr 263, poz.1572),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. Nr 143, poz. 1396),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012r., poz. 1247),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2013r, poz. 352)

# Przepisy techniczne – do wykorzystania w zakresie niesprzecznym z obowiązującymi przepisami prawa

- Instrukcja techniczna G-1 Pozioma osnowa geodezyjna.

- Wytyczne techniczne G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

- Wytyczne techniczne G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów.

- Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych.

- Instrukcja techniczna G-2 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami.

- Wytyczne techniczne G-2.5 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna, pomiar i opracowanie wyników.

III. Materiały źródłowe do wykorzystania

- –projekt modernizacji osnowy szczegółowej opracowany w 2013r. przez OPGK Rzeszów,

- Szkice przeglądowe istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej,

- Baza danych z programu „Bank Osnów”,

- Operat z przeliczenia współrzędnych osnowy do układu „2000”.

IV. Zakres prac

1  Stabilizacja punktów osnowy dwufunkcyjnej :

Punkty nowe szczegółowej osnowy dwufunkcyjnej należy zastabilizować  znakami

typu 5 i 2 a poboczniki (rozety, osnowa odtwarzalna)  znakami ściennymi 3.

Przy adaptacji znaków do nowej osnowy zostaną wykonane niezbędne prace konserwacyjne

( oczyszczenie i pomalowanie głowicy ). Dla każdego punktu osnowy dwufunkcyjnej sporządzić opis topograficzny na którym będzie przedstawiona aktualna sytuacja terenowa oraz dane charakteryzujące znak geodezyjny. Wszyscy właściciele nieruchomości lub gruntu mają otrzymać zawiadomienia o założeniu znaku geodezyjnego.

2  Pomiar szczegółowej osnowy dwufunkcyjnej:

Pomiar osnowy poziomej wykonać metodą statyczną GNSS, w miejscach nie nadających się do pomiaru GNSS metodą klasyczną w połączeniu z punktami pomierzonymi  metodą GNSS.

3  Kameralne opracowanie wyników pomiaru:

Wyrównanie osnowy szczegółowej należy wykonać specjalistycznym programem, przy-czym wysokości punktów należy określić w państwowym układzie wysokości Kronsztadt 86. Dokumentację zasobu użytkowego należy przygotować w sposób umożliwiający modernizację istniejącego Powiatowego Banku Osnowy prowadzonego w programie firmy GEOBID Katowice.

4. Wykazy współrzędnych

Po wyrównaniu należy sporządzić wykazy współrzędnych punktów dla poszczególnych arkuszy mapy w skali 1:10 000 w postaci wydruków formatu A-4 oraz w postaci numerycznej umożliwiającej aktualizację Banku Osnów.

5. Opisy topograficzne

Opisy topograficzne punktów osnowy szczegółowej powinny być wykonane cyfrowo w formacie *.TIFF, *PDF  lub *.PCX. Dotyczy to wszystkich punktów osnowy szczegółowej objętych przeglądem i pomiarem. W operacie należy załączyć wydruki opisów topograficznych.

6  Mapa przeglądowa osnowy poziomej

Dla obszaru opracowania należy wykonać nową mapę przeglądową szczegółowej osnowy dwufunkcyjnej 3 klasy w skali 1: 10 000 w układzie „1965” i w układzie „2000” w formie numerycznej i graficznej.

7  Dokumentacja techniczna

Operat z wykonanych prac należy skompletować z pkt 19 rozdziału 9 załącznika nr 1 do  rozporządzenia MAC w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Geodezyjna dokumentacja techniczna z prac powinna być przekazana w formie dokumentów elektronicznych i analogowych, format i zapis należy uzgodnić z PODGiK w Mławie.