Załącznik Nr 1 do umowy

Nr. …/2010 z dnia …...2010r.

Nr sprawy PT.2370/01/2010

Uzupełnić po rozstrzygnięciu postępowania.

# PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE DLA  LEKKIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO KWATERMISTRZOWSKIEGO TYPU FURGON

- Pojazd spełnia warunki techniczne określone ustawą z dnia 20.06.1997 r., Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 2005r., poz. 908 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

- Pojazd spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004r., w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2004r., Nr. 262, poz. 2615 z późn. zm.),

- Pojazd spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr. 32 z 2003r. poz. 262 z późn. zm.).

- Pojazd posiada oznakowanie zgodnie z Załącznikiem Nr. 1 do Zarządzenia Nr. 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 roku, w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

| 1. | Aktualne świadectwo homologacji, zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr. 108. poz. 908 ze zm.). |
| --- | --- |
| 2. | Spełnia wymagania polskich przepisów prawa o ruchu drogowym, warunków technicznych z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |
| 3. | Samochód wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego z napisem STRAŻ, z możliwością podawania komunikatów głosowych. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne pulsacyjne stroboskopowe, niebieskie zamocowane z przodu pojazdu. |
| 4. | Samochód z silnikiem o zapłonie: - samoczynnym (diesel), z turbodoładowaniem, - chłodzonym cieczą, - o pojemności …….. cm3, - o mocy ……. KM. |
| 5. | Rodzaj paliwa – olej napędowy. |
| 6. | Stały napęd 4 x 2 – napęd na przednie koła. |
| 7. | Skrzynia biegów manualna w pełni zsynchronizowana, ….. biegów oraz bieg wsteczny. |
| 8. | Nadwozie samonośne typu furgon, stalowe, przeszklone drzwi przesuwne (szyby przyciemniane) z kabiną pasażerską oraz przedziałem bagażowym. |
| 9. | Przednie szyby samochodu sterowane elektrycznie. |
| 10. | Samochód czterodrzwiowy (tylnie drzwi dwuskrzydłowe), w układzie miejsc 1+2+3 (kanapa pasażera podwójna, siedzenia przodem do kierunku jazdy), wyposażony w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - klimatyzację ………………………………... |
| 11. | Samochód fabrycznie nowy – rocznik 2010. |
| 12. | Kolor : - elementy podwozia – czarne, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – kolor czerwony |
| 13. | Długość samochodu ………… mm. |
| 14. | Wysokość całkowita ………….. mm. |
| 15. | Szerokość samochodu ………. mm. |
| 16. | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, zabudową, wyposażeniem i pełną przestrzenią bagażową) wynosi ……………… kg. |
| 17. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnia przejazd ……… km. |
| 18. | Wspomaganie układu kierowniczego. |
| 19. | Regulacja wysokości siedzenia kierowcy. |
| 20. | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS. |
| 21. | Poduszka powietrzna kierowcy. |
| 22. | Przegroda przestrzeni ładunkowej z możliwością przestawiania, fotele w drugim rzędzie dla trzech osób z możliwością demontażu. |
| 23. | Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, gaśnicę i podnośnik. |
| 24. | Ogumienie szosowe – koło zapasowe pełnowymiarowe oraz komplet ogumienia zimowego. |
| 25. | Tapicerka foteli materiałowa. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. |
| 26. | Samochód wyposażony w centralny zamek oraz instalację alarmową zabezpieczającą przed kradzieżą. |
| 27. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 12V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |
| 28. | Samochód wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. |
| 29. | Samochód wyposażony w hak holowniczy typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 2500 kg. (PN-76/S-47291), zainstalowany z tyłu pojazdu oraz gniazdo elektryczne do przyczepy 12V, 7 biegunowe. |
| 30. | W kabinie kierowcy zainstalowano radiotelefon przewoźny z wyświetlaczem alfanumerycznym o parametrach: 255 kanałów, pracujący w paśmie VHF 136-174 MHz odstęp 12,5 kHz, dopuszczony do pracy w strukturach PSP marki …………… Samochód jest wyposażony w instalację antenową – antena tak dopasowana by nie występowały zakłócenia przy włączonych urządzeniach elektrycznych tj. np. światła sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. |
| 31. | Samochód wyposażony w radio CD oraz …………… głośniki. |
| 32. | Pojazd oznakowany numerem operacyjnym 521M81 w następujący sposób: na obu płaszczyznach bocznych nadwozia – wysokość cyfr i liter – 30 cm. na tylniej płaszczyźnie nadwozia – wysokość cyfr i liter – 20 cm. na dachu pojazdu – wysokość cyfr i liter – 30 cm. |
| 33. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia oraz oznakowania nie powodują utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji |
| 34. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach od -35(C do + 50(C. |
| 35. | Gwarancja: ……….. miesiące gwarancja mechaniczna, ……….. miesiące gwarancja na powłokę lakierniczą, ………………….. miesięcy gwarancja na perforację nadwozia. Gwarancje na sprzęt dodatkowo zamontowany w samochodzie, zgodnie z zasadami określonymi przez producentów sprzętu. |
| 36. | Serwis: autoryzowany serwis producenta samochodu w odległości ……….. km. od siedziby Zamawiającego, tj. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława, a mianowicie : ……………………………. .. |
| 37. | Samochód posiada wszelkie upoważnienia (zezwolenia, certyfikaty, homologacje, itp.) umożliwiające rejestrację pojazdu jako pojazd specjalny oraz uprawniające do poruszania się po drogach publicznych. |
| 38. | Przestrzeń ładunkowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. |
| 39. | Parametry przedziału ładunkowego: - wysokość ………….. mm., - długość …………… mm., - ładowność użytkowa (z kierowcą) ……………. kg., - pojemność przestrzeni ładunkowej ….. m3, |
| 40. | Dach wyposażony w ….. relingi transportowe. |
| 41. | Powierzchnia przestrzeni ładunkowej w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 42. | Drzwi przesuwne blaszane z prawej strony, z szybą. |
| 43. | Gniazdo 12V. |
| 44. | ……. lampki sufitowe. |

WYKONAWCA		                 		               ZAMAWIAJĄCY

.........................................                                                                      ............................................