Załącznik Nr 7

Nr sprawy PT.2370/01/2010

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE DLA  LEKKIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO TYPU FURGON

- Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone ustawą z dnia 20.06.1997 r., Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 2005r., poz. 908 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004r., w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2004r., Nr. 262, poz. 2615 z późn. zm.),

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr. 32 z 2003r. poz. 262 z późn. zm.).

- Pojazd musi posiadać oznakowanie zgodnie z Załącznikiem Nr. 1 do Zarządzenia Nr. 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 roku, w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

- W celu spełnienia wymagań przez Oferenta prawą stronę niniejszego załącznika Nr 7 należy wypełnić wpisując słowo „spełnia”, lub wpisać  konkretne wartości techniczno użytkowe.

Nr. CPV 34136100-0 – lekkie samochody półciężarowe

34114000-9 – pojazdy specjalne

Wymagania minimalne zamawiającego

| 1. Wymagania ogólne: |
| --- |
| 1. | Aktualne świadectwo homologacji, zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr. 108. poz. 908 ze zm.). |  |
| 2. | Spełnia wymagania polskich przepisów prawa o ruchu drogowym, warunków technicznych z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |
| 3. | Samochód musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego z napisem STRAŻ, z możliwością podawania komunikatów głosowych Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne pulsacyjne stroboskopowe, niebieskie zamocowane z przodu pojazdu. |  |
| 4. | Samochód z silnikiem o zapłonie: - samoczynnym (diesel), z turbodoładowaniem, - chłodzonym cieczą, - o pojemności min. 1560 cm3, - o mocy min. 90 KM. |  |
| 5. | Rodzaj paliwa – olej napędowy. |  |
| 6. | Stały napęd 4 x 2 – napęd na przednie koła. |  |
| 7. | Skrzynia biegów manualna w pełni zsynchronizowana, nie mniej niż 5 biegów oraz bieg wsteczny. |  |
| 8. | Nadwozie samonośne typu furgon, stalowe, przeszklone drzwi przesuwne (szyby przyciemniane) z kabiną pasażerską oraz przedziałem bagażowym. |  |
| 9. | Przednie szyby samochodu sterowane elektrycznie. |  |
| 10. | Samochód czterodrzwiowy (tylnie drzwi dwuskrzydłowe), w układzie miejsc 1+2+3 (kanapa pasażera podwójna, siedzenia przodem do kierunku jazdy), wyposażony w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - klimatyzację manualną lub automatyczną. |  |
| 11. | Samochód fabrycznie nowy – rocznik 2010. |  |
| 12 | Kolor : - elementy podwozia – czarne lub czerwone, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – kolor czerwony |  |
| 13. | Długość samochodu min. 4800 mm. |  |
| 14. | Wysokość całkowita min. 1940 mm. |  |
| 15. | Szerokość samochodu maks. 1900 mm. |  |
| 16. | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, zabudową, wyposażeniem i pełną przestrzenią bagażową) nie może przekroczyć 3500 kg. |  |
| 17. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 600 km.- pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa. |  |
| 18. | Wspomaganie układu kierowniczego. |  |
| 19. | Regulacja wysokości siedzenia kierowcy. |  |
| 20. | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS. |  |
| 21. | Poduszka powietrzna kierowcy. |  |
| 22. | Przegroda przestrzeni ładunkowej, z możliwością przestawiania, fotele w drugim rzędzie dla 3 osób z możliwością demontażu. |  |
| 23. | Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, gaśnicę i podnośnik. |  |
| 24. | Ogumienie szosowe – koło zapasowe pełnowymiarowe oraz komplet ogumienia zimowego. |  |
| 25. | Tapicerka foteli materiałowa. Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki. |  |
| 26. | Samochód wyposażony w centralny zamek oraz instalację alarmową zabezpieczającą przed kradzieżą. |  |
| 27. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 12V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
| 28. | Samochód wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną biegu wstecznego. |  |
| 29. | Samochód wyposażony w hak holowniczy typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 2500 kg. (PN-76/S-47291), zainstalowany z tyłu pojazdu oraz gniazdo elektryczne do przyczepy 12V, 7 biegunowe. |  |
| 30. | W kabinie kierowcy zainstalować radiotelefon przewoźny z wyświetlaczem alfanumerycznym o parametrach: 255 kanałów, pracujący w paśmie VHF 136-174 MHz odstęp 12,5 kHz, dopuszczony do pracy w strukturach PSP np. Motorolla GM 360 lub równorzędny. Samochód winien być wyposażony w instalację antenową – antena tak dopasowana by nie występowały zakłócenia przy włączonych urządzeniach elektrycznych tj. np. światła sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. |  |
| 31. | Samochód wyposażony w radio z odtwarzaczem CD oraz min. 4 głośniki. |  |
| 32. | Pojazd oznakowany numerem operacyjnym 520M80 z folii odblaskowej barwy białej w następujący sposób: na obu płaszczyznach bocznych nadwozia – wysokość cyfr i liter 30 cm. na tylniej płaszczyźnie nadwozia – wysokość cyfr i liter 20 cm. na dachu pojazdu – wysokość cyfr i liter 30 cm. |  |
| 33. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia oraz oznakowania nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji |  |
| 34. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -35(C do + 50(C. |  |
| 35. | Gwarancja: min. 24 miesiące gwarancja mechaniczna, min. 24 miesiące gwarancja na powłokę lakierniczą, min. 72 miesiące gwarancja na perforację nadwozia. Gwarancje na sprzęt dodatkowo zamontowany w samochodzie, zgodnie z zasadami określonymi przez producentów sprzętu. |  |
| 36. | Serwis: autoryzowany serwis producenta samochodu w odległości nie większej niż 50 km. Od siedziby Zamawiającego, tj. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława. |  |
| 37. | Z chwilą zakupu samochód musi posiadać wszelkie upoważnienia (zezwolenia, certyfikaty, homologacje, itp.) umożliwiające rejestrację pojazdu jako pojazd specjalny oraz uprawniające do poruszania się po drogach publicznych. |  |
| Przestrzeń ładunkowa |
| 1. | Przestrzeń ładunkowa – podłoga i boki samochodu w części pasażerskiej (za kierowcą) oraz bagażowej wykonane z materiałów odpornych na korozję – blacha ryflowana aluminiowa. |  |
| 2. | Parametry przedziału ładunkowego: - wysokość min. 1400 mm. - długość min. 2250 mm. - ładowność użytkowa (z kierowcą) min. 1000 kg. - pojemność przestrzeni ładunkowej min. 5 m3 |  |
| 3. | Dach wyposażony w min. dwa relingi transportowe. |  |
| 4. | Podłoga przestrzeni ładunkowej w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 5. | Drzwi przesuwne blaszane z prawej strony, z szybą. |  |
| 6. | Gniazdo 12V. |  |
| 7. | Minimum 2 lampki sufitowe. |  |

Prawą stronę tej tabeli wypełnia Oferent. W przypadku spełnienia wymagań przez Oferenta należy wpisać słowo „spełnia”, zaś  w przypadku gdy Oferent proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Oferent musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Oferenta nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Oferenta parametrów niższych niż wymaga Zamawiający skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji czego powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
z późniejszymi zmianami.

Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

......................................

(miejscowość, data)

.............................................................................

(imię i nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych )