SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻNICY

KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MŁAWIE

Inwestor:                                   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Mławie

Adres budynku:                                              Mława 06-500, ul. Padlewskiego 15

- Część ogólna.

  - Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru termomodernizacji budynku strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mławie.

  - Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy                         i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie termomodernizacji budynku strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mławie.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i poleceniami Inwestora.

- Materiały.

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów.

Materiały stosowane do robót budowlanych muszą mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa.

    - Ogólne wymagania związane z przechowywaniem, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

Na opakowaniach materiałów budowlanych winien znajdować się termin przydatności do stosowania lub data produkcji. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów.

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inwestora, powinny być niezwłocznie usunięte                z placu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inwestora materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną                        i kosztową.

  - Wymagania szczegółowe.

Rozwiązania równoważne są możliwe jedynie w przypadkach, kiedy ich propozycja jest co najmniej równorzędna konstrukcyjnie, funkcjonalnie                           i technicznie do wskazanych w opisie technicznym i przedmiarze robót  oraz posiadają parametry nie gorsze niż określone w/w dokumentach .

- Sprzęt.

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Transport.

Materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producenta  w taki sposób aby nie wpłynęły niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz nie wpłynęły na pogorszenie stanu technicznego i estetycznego pomieszczeń Zamawiającego.

- Wykonanie robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , za ich zgodność z opisem technicznym, przedmiarem robót i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wymiarów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w opisem technicznym i przedmiarze lub przekazanymi na piśmie  przez Inwestora.

- Sposób wykonania robót.

  - Roboty termo modernizacyjne prowadzone będą na 3 kondygnacyjnej części budynku strażnicy i obejmują: ocieplenie stropodachu oraz ocieplenie podłużnych ścian zewnętrznych.

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego obejmuje następujące prace:

- rozebranie istniejących rynien z hakami mocującymi, rur spustowych oraz  obróbek blacharskich

- zerwanie pokrycia papowego o szerokości 35 cm wzdłuż okapów do odsłonięcia betonowego stropu nad II piętrem

- wymurowanie wzdłuż okapów murków o grubości 1 c z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej kl. 3

- wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej twardej o grub. warstwy               15 cm

-  wykonanie podkładu z zaprawy szybko twardniejącej Ceresit CN83 o grubości 45 mm

- pokrycie dachu betonowego 2 warstwami papy asfaltowej na lepiku                         a następnie papa zgrzewalną

- montaż rynien o średnicy 15 cm oraz obróbek blacharskich stropodachu                       z blachy ocynkowanej.

Ocieplenie zewnętrznych ścian budynku obejmuje następujące prace:

- na kondygnacji 2 piętra wykucie w ścianie zachodniej 9 okien a otwory okienne zostaną od dołu do wysokości 30 cm zamurowane bloczkami gazobetonu izolacyjnego. Zamurowanie otynkować wewnętrznie i zewnętrznie. W otworach okiennych osadzić okna jednoramowe z PCV, oszklone szybami zespolonymi, rozwieralne i uchylne.

- ocieplenie ścian budynku wykonać metodą lekko mokra systemu ATLAS STROPER. Metoda posiada aprobatę techniczną ITB nr AT – 15 – 3662/99. Roboty rozpocząć od dokonania przeglądów tynków zewnętrznych. Tynk oczyścić szczotka drucianą a zabrudzenia i zapylenie zmyć wodą. Tynki słabe i łatwo wykruszające się, osypliwe i pylące należy usunąć. Większe ubytki tynku należy uzupełnić zaprawą wyrównującą ATLAS lub zaprawą tynkarską ATLAS. Jeżeli zaistnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, zaleca się stosować emulsję gruntującą ATLAS UNI – GRUNT.

Roboty należy rozpocząć od zamocowania za pomocą kołków rozporowych aluminiowej listwy cokołowej na powierzchni ściany. Listwa ta ułatwi zachowanie poziomu przy układaniu kolejnych płyt styropianu, a także stanowi obróbkę dolnej krawędzi warstwy ocieplającej. Zaprawę klejową ATLAS STROPER K – 20 układać cienką warstwą na całej powierzchni płyty styropianu a następnie niezwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie ją docisnąć. Płyty styropianu przyklejać od dołu do góry, zachowując mijankowy układ spoin pionowych. Stosować płyty styropianu o grub. 12 cm rodzaju PS – E FS/ samogasnący, odmiany 15, frezowanych. Płyty styropianu powinny być sezonowane co najmniej dwa miesiące

Warstwę zbrojoną wykonać naciągając zaprawę ATLAS STOPER K – 20  na powierzchnię płyt styropianu, a następnie układać siatkę zbrojoną  z włókna szklanego układać z zakładem min. 10 cm na narożach min. 15 cm.

Wypukłe naroża pionowe na parterze/ wszystkie do wys. 3 m/ przed przyklejeniem tkaniny wzmocnić prefabrykowanymi kątownikami aluminiowanymi o wym. 25x25x0,5 mm. Kątowniki wcisnąć w świeżą zaprawę klejącą i tą samą zaprawą zaszpachlować.

Podkład pod fakturę zewnętrzną wykonać z masy tynkarskiej ATLAS CERPLAST. Po wyschnięciu podkładu nakłada się tynk szlachetny.

- montaż rur spustowych o średnicy 12 cm oraz obróbek blacharskich zewnętrznych parapetów okiennych z blachy ocynkowanej.

6.2.Organizacja placu budowy.

Podczas wykonywania prac musi być zapewniony porządek.

Inwestor zapewni Wykonawcy pomieszczenie magazynowe na czas wykonywania   robót oraz zapewni dostęp do wody i energii elektrycznej.

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy

i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

7.  Kontrola jakości.

7.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z  wymaganiami opisu technicznego, przedmiaru robót oraz wymogami niniejszej specyfikacji.

7.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

8. Obmiar robót.

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczane w [ m2 ], roboty liniowe w [ m ], sprzęt i urządzenia w [ szt. ] lub w [ kpl ].

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót oraz zmian zaakceptowanych przez inwestora i sprawdzonych na placu budowy.

9.  Odbiór robót.

9.1. Odbiory robót ulęgających zakryciu.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inwestorowi.

9.2. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu  wykonanych robót  instalacyjnych i budowlanych. Odbiór końcowy dojdzie do skutku pod warunkiem pozostawienia porządku i czystości na placu budowy.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny nastąpi po upływie 3 lat od zakończenia robót. Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

10. Dokumenty związane.

10.1. Przedmiar robót.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Specyfikacji technicznych nie można traktować jako uniwersalnego normatywu lub podręcznika wykonywania robót budowlanych. Taką rolę spełniają „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”. Do niedawna funkcjonowały 5-cio tomowe WTWiORB opracowane w latach 70-tych i znowelizowane  na przełomie lat 80-tych/90-tych przez ITB:

Tom   I    Budownictwo ogólne,

Tom   II   Instalacje sanitarne i przemysłowe,

Tom   III  Konstrukcje stalowe,

Tom   IV  Obmurza pieców przemysłowych i kotłów,

Tom   V    Instalacje elektryczne.

Tom   VI   Instalacje sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowuje i publikuje w postaci oddzielnych zeszytów Instytut Techniki Budowlanej oraz  COBRTI „INSTAL”.            Dostępny jest również FACHOWY PORADNIK PROJEKTANTA, KIEROWNIKA BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU.

Poradnik zawiera szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano – montażowych i ich odbioru w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Został opracowany przez uznanych specjalistów na podstawie najnowszych norm PN-EN oraz norm unijnych.