Zarząd Powiatu Mławskiego

III RAPORT Z WYKONANIA

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA POWIATU MŁAWSKIEGO

ZA LATA 2009 - 2010

Mława, 2011

Spis treści:

1.	Wprowadzenie	3

2. Omówienie realizacji przyjętych w programie celów i działań ekologicznych oraz zadań ujętych w programie operacyjnym	4

2.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych	4

2.1.1. Stan aktualny	4

2.1.2. Realizacja celów, działań i zadań	20

2.1.3. Wnioski	26

2.2. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza	27

2.2.1. Stan aktualny	27

2.2.2. Realizacja celów, działań i zadań	32

2.2.3. Wnioski	43

2.3. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem	43

2.3.1. Stan aktualny	43

2.3.2. Realizacja celów, działań i zadań	44

2.3.3. Wnioski	47

2.4. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym	47

2.4.1. Stan aktualny	47

2.4.2. Realizacja celów, działań i zadań	49

2.4.3. Wnioski	50

2.5. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed poważnymi awariami	50

2.5.1. Stan aktualny	50

2.5.2. Realizacja celów, działań i zadań	51

2.6. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powierzchni ziemi	56

2.7.1. Stan aktualny	56

2.7.2. Realizacja celów, działań i zadań	57

2.7.3. Wnioski	59

2.7. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie zasobów przyrodniczych	59

2.6.1. Stan aktualny	59

2.6.2. Realizacja celów, działań i zadań	60

Cele długoterminowe do roku 2015:	60

2.6.3. Wnioski	62

2.8. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody	63

2.8.1. Stan aktualny	63

2.8.2. Realizacja celów, działań i zadań	63

2.8.3. Wnioski	65

3. Analiza wskaźników do oceny efektów realizacji programu	65

4. Analiza wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska i możliwości finansowania inwestycji w tym zakresie	67

5. Przyczyny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, działaniami a  ich wykonaniem	68

6. Propozycje zmian w Programie ochrony środowiska	68

7. Podsumowanie	69

Spis tabel	70

Spis rysunków	71

1.	Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raport z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu i  przedstawia go radzie powiatu.

Pierwszy raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Mławskiego został sporządzony w czerwcu 2007 roku i prezentował realizacje celów, kierunków działań i zadań wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego na lata 2004–20011”, który został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Mławie Nr XVIII/121/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku. Program obejmował cele i zadania krótkoterminowe przewidziane na okres 2004-2007 oraz cele i kierunki działań długoterminowe do 2011 r.

Drugi Raport wykonany został w lipcu 2009 i przedstawiał realizację w latach 2007-2008 zadań  zawartych w aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Mławskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015, przyjęty przez Radę Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr XXI/151/2008 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 października 2008 r.

Niniejszy dokument jest trzecim Raportem z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Mławskiego i obejmuje okres lat 2009-2010.

Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie określają wymagań dotyczących zakresu i formy raportu z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska (zwanego dalej Programem). Przyjęto, że raport będzie służył ocenie realizacji zadań i celów przyjętych w Programie  oraz efektów tych działań, w kontekście stanu środowiska i wymagań prawnych. Przedstawiono także stopień rozbieżności między założeniami, a realizacją programu wraz z wyjaśnieniem przyczyn w przypadku niezrealizowania, bądź niekompletnego zrealizowania założeń programowych.

Ocenie podlegała również zgodność wykonywanych zadań z zapisami harmonogramu finansowo – zadaniowego pod kątem terminowości wykonywania prac i wysokości poniesionych nakładów z uwzględnieniem udziału poszczególnych źródeł finansowania.

W wyniku oceny Programu sformułowane zostały propozycje do jego zmiany, wynikające m.in. z konieczności dostosowania zapisów wynikających głownie z aktualnie obowiązującego prawa, stanowiącego implementację przepisów Unii Europejskiej, aktualnego stanu środowiska na terenie Powiatu Mławskiego, możliwości finansowania inwestycji i działań w polach strategicznych uznanych w Programie za priorytetowe.

Przy opracowaniu Raportu zostały wykorzystane dane statystyczne i inne informacje o stanie środowiska.

Dane zawarte w niniejszym Raporcie pochodzą między innymi z:

- materiałów udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Mławie,

- wyniki ankietyzacji gmin powiatu mławskiego,

- danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.

- danych i informacji pochodzących z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, w szczególności opracowania pn. „Stan środowiska w Województwie Mazowieckim w 2009 roku”.

- informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.

2. Omówienie realizacji przyjętych w programie celów i działań ekologicznych oraz zadań ujętych w programie operacyjnym

Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla Powiatu Mławskiego sformułowano następująco:

Osiągnięcie trwałego rozwoju Powiatu Mławskiego i zwiększenie jego atrakcyjności  poprzez poprawę środowiska przyrodniczego i rozwój infrastruktury technicznej

Do priorytetowych celów ekologicznych ochrony środowiska na terenie Powiatu Mławskiego zaliczono:

Priorytet 1

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

Priorytet 2

Utrzymanie dobrych standardów dla jakości powietrza

Priorytet 3

Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego

Priorytet 4

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej ochrony środowiska

Priorytet 5

Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu

Priorytet 6

Kompleksowa gospodarka odpadami (prowadzona zgodnie z Planem gospodarki odpadami

W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Mławskiego wyznaczono szereg zadań z zakresu ochrony środowiska, zmierzających do poprawy jego poszczególnych elementów oraz zmniejszenia antropopresji. Sposób i stopień ich realizacji w latach 2009-2010 zaprezentowano w kolejnych rozdziałach niniejszego Raportu.

Poniżej przedstawiono stan realizacji celów i kierunków zadań w zakresie poszczególnych elementów  poruszanych w Programie.

2.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych

2.1.1. Stan aktualny

Wody powierzchniowe

Sieć hydrograficzna powiatu jest dobrze rozwinięta. Tworzą ją następujące cieki:

Tabela 1. Sieć rzeczna Powiatu Mławskiego

| Gmina | Nazwa zlewu (cieku) | Średnia szerokość cieku (m) |
| --- | --- | --- |
| Dzierzgowo | Łydynia | 0,7 |
|  | Ożumiech | 1,2 |
|  | Dąbrówka | 1,2 |
|  | Tamka | 1,6 |
| Lipowiec Kościelny | Kozak | 1,2 |
|  | Mławka | 4,0 |
|  | Krupianka | 1,5 |
| Mława | Seracz | 0,8 |
|  | Przylepnica | 3,0 |
|  | Miłotka | 2,0 |
|  | Kozak | 2,0 |
|  | Sewerynka | 2,3 |
|  | Gryczak | 1,4 |
| Radzanów | Wkra | 16,0 |
|  | Mławka | 10,0 |
|  | Bieżanka | 10,0 |
| Strzegowo | Rosica | 1,4 |
|  | Ciek „A” | 1,5 |
|  | Topielica | 1,0 |
|  | Wisiołka | 1,6 |
|  | Wkra | 25,0 |
| Stupsk | Czerwienica | 1,0 |
|  | Łydynia | 2,0 |
|  | Dunajczyk | 1,6 |
|  | Gedniówka | 1,6 |
| Szreńsk | Przylepnica | 3,0 |
|  | Miłotka | 2,0 |
|  | Kozak | 2,0 |
|  | Sewerynka | 2,3 |
|  | Gryczak | 1,4 |
|  | Mławka | 8,0 |
| Szydłowo | Orzyc | 0,8 |
|  | Łydynia | 1,4 |
|  | Gedniówka | 1,2 |
| Wiśniewo | Gryczak | 0,7 |
|  | Sewerynka | 1,2 |
|  | Seracz | 2,5 |
| Wieczfnia Kościelna | Wieczfnianka | 1,4 |
|  | Mławka | 0,8 |
|  | Orzyc | 2,0 |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Mławie

Na terenie powiatu  znajduje się także sieć kanałów i rowów melioracyjnych, których orientacyjne długości przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 2. Kanały i rowy melioracyjne na terenie Powiatu Mławskiego

| Gmina | Ogólna długość kanałów i rowów melioracyjnych (km) | Gęstość rowów i kanałów melioracyjnych (km/km2) |
| --- | --- | --- |
| Dzierzgowo | 227,9 | 7,6 |
| Lipowiec Kościelny | 150,0 | 7,8 |
| Mława | 1,2 | 2,7 |
| Radzanów | 228,8 | 8,1 |
| Strzegowo | 297,7 | 5,9 |
| Stupsk | 150,2 | 4,9 |
| Szreńsk | 189,6 | 7,2 |
| Szydłowo | 121,0 | 5,9 |
| Wiśniewo | 169,2 | 5,7 |
| Wieczfnia Kościelna | 152,3 | 6,0 |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Mławie

Na terenie powiatu znajduje się Zalew Ruda o pojemności użytkowej 529 tys. m3, wybudowany w 1976 roku na rzece Mławka. Zalew przeznaczony jest do nawadniania użytków rolnych w dolinie rzeki, jak również do celów rekreacyjnych. Powierzchnia zalewu wynosi 38 ha przy maksymalnym piętrzeniu wody oraz 24,3 ha przy minimalnym piętrzeniu. Spiętrzanie wody wynosi maksymalnie 5,1 m, a średnia głębokość 2 m. Długość w osi wynosi  2,2 km, a szerokość ok. 200 m. Zbiornik retencyjny i rekreacyjny położony w granicach administracyjnych gmin Iłowo, Lipowiec Kościelny i Mława.

Ze zbiorników wodnych wymienić należy również  stawy rybne w Rumoce - jest to zespół 13 sztucznych zbiorników wodnych (Staw przy Drodze, Olszynowy, Moczydło, Żuławy, Karczurek, Połomia, Zimowy, Rudka i 5 mniejszych stawów). Ich ogólna powierzchnia wynosi około 100 ha (zalane wodą ok. 80 ha). Stawy służą do hodowli karpia królewskiego i karpia dzikiego. W małych ilościach występuje też lin, sandacz i szczupak.

Głównymi źródłami antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie powiatu są odprowadzane do wód ścieki komunalne z jednostek osadniczych, ścieki przemysłowe, wody opadowe z terenów zurbanizowanych oraz spływy powierzchniowe z terenów rolnych i komunikacyjnych.  Na zanieczyszczenie wód wpływ mają: brak kanalizacji na dużym obszarze powiatu i niewystarczająca ilość lokalnych oczyszczalni ścieków. Największym emitorem ścieków jest oczyszczalnia ZWKiOŚ w Mławie.

Od 2007 roku rozpoczęło się wdrażanie nowego systemu oceny jakości wód zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), którego najważniejszym założeniem jest oparcie oceny stanu wód o elementy biologiczne oraz wspierające je elementy fizykochemiczne.

Schemat postępowania przy ocenie stanu ekologicznego jednolitych części wód (jcw) przedstawia Rysunek nr 1.

Celem prowadzenia monitoringu jcw jest dostarczenie informacji:

- jaki jest stan ekologiczny i stan chemiczny wód,

- w jakim stopniu wody narażone są na eutrofizację ze źródeł rolniczych lub komunalnych,

- w jakim stopniu wody przeznaczone do bytowania ryb lub zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia spełniają stawiane im wymagania.

Od 2007 r. wprowadzono trzy rodzaje monitoringu wód powierzchniowych:

- monitoring diagnostyczny: mający na celu ustalenie stanu jcw, określenie rodzajów i oszacowanie wielkości znacznych oddziaływań antropogenicznych, dokonanie oceny długoterminowych zmian stanu jcw w warunkach naturalnych,

- monitoring operacjny: prowadzony w jcw zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu wód i służący kontroli zmian ich stanu,

- monitoring badawczy (operacyjny celowy): podejmowany doraźnie m.in. w celu określenia wielkości i wpływów przypadkowych zanieczyszczeń lub ustalenia przyczyn wyraźnych rozbieżności między wynikami oceny stanu ekologicznego.

Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie powiatu mławskiego wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1018).

Ocenę wykonano oddzielnie dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego. Dla oznaczeń fizykochemicznych badanych z częstotliwością 12 razy w roku ocenę oparto o 90 percentyl. W przypadku mniej licznych zbiorów ocenę odniesiono do wartości najmniej korzystnej, stwierdzonej w rocznej, niekompletnej serii badań. Uzyskane wyniki porównano z wartościami granicznymi klas jakości wód powierzchniowych określonymi w rozporządzeniu z 2008 r., uzyskując odpowiednio klasę dla każdego badanego wskaźnika - I, II lub poniżej II. Stan biologiczny rzek określono zaliczając uzyskany wynik elementu biologicznego do jednej z pięciu klas jakości wody.

Na podstawie obu grup wskaźników (biologicznych i fizykochemicznych) oceniono stan/potencjał ekologiczny, który może być: bardzo dobry, dobry, umiarkowany, słaby lub zły. Stan ekologiczny określa się dla cieków naturalnych, a potencjał ekologiczny dla cieków silnie zmienionych.

Wytyczne co do prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych zawiera obecnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2009  Nr 81, poz. 685).

Do roku 2004 charakterystyka jakości i klas czystości wód podawana była w nawiązaniu do obowiązującego do 2003 roku Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 5 listopada 1991 r. określającego dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia śródlądowych wód powierzchniowych (Dz. Nr 116, poz. 503). W latach 2004 – 2008 wody powierzchniowe oceniane były na podstawie kryteriów zawartych w Rozporządzeniu z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284).

Rysunek 1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych

W 2009 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie prowadził badania jakości wód następujących cieków na terenie Powiatu Mławskiego: Mławki, Seracza i Łydyni. W 2010 roku nie wykonano badań wód żadnego cieku przepływającego przez Powiat Mławski.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 13.05.2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685) badania jakości wód wykonuje się z częstotliwością raz na 6 lat w monitoringu diagnostycznym i raz na 3 lata w monitoringu operacyjnym. Punkty pomiarowe zlokalizowane na rzekach powiatu mławskiego spełniają kryteria określone dla monitoringu operacyjnego.

Przed 2009 r. sieć punktów monitoringowych tworzona była w oparciu o zmieniające się projekty ww. rozporządzenia i dlatego zmieniała się częstotliwość badań w poszczególnych punktach pomiarowych.

Poniżej omówiono wyniki badań uzyskane w latach 2007-2009 (od pierwszego roku nowego podejścia do monitoringu rzek) dla następujących rzek powiatu mławskiego: Mławka (ppk Turza Mała, ppk Proszkowo, ppk Ratowo), Krupionka (ppk Turza Wielka), Seracz (ppk Głużek), Sewerynka (ppk Proszkowo), Przylepnica (ppk Szreńsk Przychód), Wkra (ppk Drzazga), Dopływ spod Łaziska (ppk Glinki).

Mławka

Jest pierwszym z głównych lewobrzeżnych dopływów Wkry o długości 43,4 km. Powierzchnia zlewni rzeki wynosi 675,5 km2. Obszar źródliskowy Mławki tworzą trzy strugi odwadniające falisty teren w pobliżu miejscowości Białuty. Poniżej wsi Mławka rzeka wypływa na rozległe zmeliorowane torfowiska, o zawikłanych stosunkach hydrograficznych (stawy, doły potorfowe, sieć rowów melioracyjnych). Koryto rzeki jest prawie w całości uregulowane, co obniża jej zdolność do samooczyszczania. Bezpośrednio do Mławki nie odprowadza  ścieków żaden zakład. Miasta i zakłady leżące w zlewni odprowadzają ścieki przez dopływy, tj.: Seracz, Sewerynka i Przylepnica. Głównym źródłem zanieczyszczenia punktowego wód Mławki jest Mława (90% ścieków w zlewni).

Jakość wód Mławki w poszczególnych latach ulegała zmianie i wahała się pomiędzy klasą II i poniżej II.  O gorszej jakości wody ( poniżej II klasy) decydowały:

- w punkcie przyujściowym Ratowo  stężenia  fosforu ogólnego ( w 2007 r.),

- w górnym odcinku rzeki w ppk Turza Mała poniżej II klasy wystąpiły stężenia azotu Kjeldahla  i tlenu rozpuszczonego (w 2008 r.) oraz BZT5 ( w 2009 r.).

Jednoroczne badania w ppk Proszkowo z 2007 r. wykazały II klasę jakości rzeki w punkcie.

Elementy biologiczne badane w 2 ppk: Turza Mała i Proszkowo wystąpiły w II klasie jakości. Wyniki badań elementów biologicznych (II klasa) i wspierających je elementów fizykochemicznych (klasa poniżej II) zadecydowały o umiarkowanym stanie ekologicznym wód Mławki.

Tabela 3. Jakość wód Mławki w latach 2007-2009

| Nazwa rzeki/ppk | Rok badań | Elementy fizykochemiczne | Elementy biologiczne/ klasa | Stan ekologiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | klasa I | klasa II | poniżej II | ocena/klasa |  |  |
| Mławka Turza | 2007 | temp. wody BZT5 OWO przewodność subst. rozp. odczyn azot amonowy azot azotanowy azot ogólny | tlen rozp. azot Kjeldahla fosfor ogólny | brak | II | brak biologii | - |
|  | 2008 | temp. wody OWO przewodność subst. rozp. odczyn azot azotanowy azot ogólny | BZT5 azot amonowy fosfor og. | tlen rozp. azot Kjeldahla | poniżej II | brak biologii | - |
|  | 2009 | temp. wody tlen rozp. OWO przewodność subst. rozp. odczyn azot amonowy azot azotanowy azot ogólny | azot Kjeldahla fosfor ogólny | BZT5 | poniżej II | makrofity II | umiarkowany |
| Mławka Proszkowo | 2007 | temp. wody przewodność subst. rozp. odczyn azot amonowy azot ogólny | tlen rozp. BZT5 OWO azot azotanowy azot Kjeldahla fosfor og. | brak | II | fitoplankton II klasa | dobry |
| Mławka Ratowo | 2007 | temp. wody przewodność subst. rozp. odczyn azot amonowy azot ogólny | tlen rozp. BZT5 OWO azot Kjeldahla azot azotanowy | fosfor og. | poniżej II | brak biologii | - |
| Mławka Ratowo | 2008 | temp. wody przewodność subst. rozp. odczyn azot amonowy azot azotanowy azot ogólny | tlen rozp. BZT5 OWO azot Kjeldahla fosfor og. | brak | II | brak biologii | - |

Seracz

Seracz - lewy dopływ Mławki, o długości ok. 12 km. wypływa w okolicach Mławy i płynie w kierunku południowo-zachodnim. Rzeka badana była w latach 2007 – 2009 w punkcie  przyujściowym do Mławki – ppk Głużek. W każdym roku stwierdzano stężenia wskaźników fizykochemicznych poniżej II klasy jakości. Najwięcej wskaźników w klasie poniżej dobrej zanotowano w 2007 r.: fosfor ogólny, azot Kjeldahla, azot amonowy i BZT5.  W kolejnych latach przekroczenia dotyczyły pojedynczych wskaźników – azotu Kjeldahla w 2008 r. i fosforu ogólnego w 2009 r.

Zbadane w 2009 r. elementy biologiczne (fitobentos i makrofity) wystąpiły w III klasie jakości, co wskazuje (przy klasie poniżej II wskaźników fizykochemicznych) na jej umiarkowany stan ekologiczny.

Tabela 4. Jakość wód Seracza w latach 2007-2009

| Nazwa rzeki/ppk | Rok badań | Elementy fizykochemiczne | Elementy biologiczne/klasa | Stan ekologiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | klasa I | klasa II | poniżej II | ocena/ klasa |  |  |
| Seracz Głużek | 2007 | temp. wody przewodność odczyn | tlen rozp. OWO subst. rozp. azot azotanowy azot ogólny | BZT5 azot amonowy azot Kjeldahla fosfor og. | poniżej II | brak biologii | - |
|  | 2008 | temp. wody tlen rozp. przewodność odczyn azot amonowy azot ogólny | BZT5 OWO subst. rozp. azot azotanowy fosfor og. | azot Kjeldahla | poniżej II | brak biologii | - |
|  | 2009 | temp. wody tlen rozp. przewodność odczyn azot amonowy azot ogólny | BZT5 OWO subst. rozp. azot Kjeldahla azot azotanowy | fosfor og. | poniżej II | fitobentos III makrofity III | umiarkowany |

Przylepnica

Przylepnica to niewielka rzeka, prawy dopływ Mławki, o długości ok. 21 km. Ostatnie badania wód Przylepnicy zostały wykonane w 2007 r. Ocenę wykonano wyłącznie na podstawie elementów fizykochemicznych (brak badań biologicznych). Wartości stężeń  mieściły się w granicach I i II klasy jakości.

Tabela 5. Jakość wód Przylepnicy w 2007 roku

| Nazwa rzeki/ppk | Rok badań | Elementy fizykochemiczne | Elementy biologiczne | Stan ekologiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | klasa I | klasa II | poniżej II | ocena/ klasa |  |  |
| Przylepnica Szreńsk-Przychód | 2007 | temp. wody tlen rozp. BZT5 OWO przewodność subst. rozp. odczyn azot amonowy | azot Kjeldahla azot azotanowy azot ogólny fosfor og. | brak | II | brak biologii | - |

Krupionka

Krupionka, prawy dopływ Mławki o długości 7,2 km płynie wśród łąk i pastwisk na terenie gminy Lipowiec Kościelny. Większość badanych w 2007 r. w rzece wskaźników fizykochemicznych pozostawało w I klasie jakości. Zaobserwowano podwyższoną zawartość związków azotu, w tym do II klasy azotu Kjeldahla i azotu ogólnego oraz poniżej II klasy azotu azotanowego.

Tabela 6. Jakość wód Krupionki w 2007 roku

| Nazwa rzeki/ppk | Rok badań | Elementy fizykochemiczne | Elementy biologiczne | Stan ekologiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | klasa I | klasa II | poniżej II | ocena/ klasa |  |  |
| Krupionka Turza Wielka | 2007 | temp. wody tlen rozp. BZT5 OWO przewodność subst. rozp. odczyn azot amonowy fosfor og. | azot Kjeldahla azot ogólny | azot azotanowy | II | brak biologii | - |

Sewerynka

Sewerynka to niewielka rzeka, lewy dopływ Mławki o długości ok. 17 km. Jakość wód Sewerynki monitorowana była w 2007 r. Większość badanych wskaźników fizykochemicznych wystąpiła w I i II klasie jakości. Poniżej II klasy stwierdzono stężenia fosforu ogólnego. Widoczny  jest  tu wpływ dwóch oczyszczalni komunalnych: w Miączynie i Kosinach Starych.

Tabela 7. Jakość wód Sewerynki w 2007 roku

| Nazwa rzeki/ppk | Rok badań | Elementy fizykochemiczne | Elementy biologiczne | Stan ekologiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | klasa I | klasa II | poniżej II | ocena/ klasa |  |  |
| Sewerynka Proszkowo | 2007 | temp. wody tlen rozp. przewodność odczyn azot amonowy azot ogólny | BZT5 OWO substancje rozp. azot Kjeldahla azot azotanowy | fosfor og. | poniżej II | brak biologii | - |

Dopływ spod Łaziska

W 2007 r. do badań monitoringowych włączono kilka mniejszych cieków, a wśród nich dopływ Mławki spod Łaziska w ppk Glinki. Niewielkie przepływy wody w cieku powodowały, że w badanych elementach zauważono kumulację stężeń. Stwierdzono wysoką, poniżej II klasy, zawartość substancji biogennych: azotu azotanowego i ogólnego, (szczególnie w okresach zimowych) oraz ogólnego węgla organicznego (OWO).

Tabela 8. Jakość wód Dopływu s. Łaziska w 2007 roku

| Nazwa rzeki/ppk | Rok badań | Elementy fizykochemiczne | Elementy biologiczne | Stan ekologiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | klasa I | klasa II | poniżej II | ocena/ klasa |  |  |
| Dopł. spod Łaziska Glinki | 2007 | temp. wody przewodność subst. rozp. odczyn azot amonowy | tlen rozp. BZT5 azot Kjeldahla fosfor og. | OWO azot azotanowy azot ogólny | II | brak biologii | - |

Wkra

Jest największym ciekiem wodnym powiatu mławskiego o całkowitej długości 249,1 km i powierzchni zlewni 5322 km². Rzeka posiada charakter typowo nizinnego cieku, charakteryzującego się niewielkim spadkiem około 0,5‰. W zagospodarowaniu jej powierzchni dominują użytki rolne. Wkra w ppk Drzazga badana była w latach 2007-2008. W 2007 r. ze względu na stężenia azotu azotanowego i fosforu ogólnego jakość wody była poniżej II klasy. W 2008 r. nastąpiła poprawa jakości wody i wszystkie badane wskaźniki fizykochemiczne mieściły się w granicach I i II klasy jakości. Również elementy biologiczne badane w 2008 r. (fitoplankton i makrofity) świadczyły o dobrej  jakości wody - II klasa. W efekcie stan ekologiczny rzeki był dobry.

Tabela 9. Jakość wód Wkry w latach 2007-2008

| Nazwa rzeki/ppk | Rok badań | Elementy fizykochemiczne | Elementy biologiczne | Stan ekologiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | klasa I | klasa II | poniżej II | ocena/ klasa |  |  |
| Wkra Drzazga | 2007 | temp. wody tlen rozp. przewodność subst. rozp. azot amonowy | BZT5 OWO odczyn azot Kjeldahla azot ogólny | azot azotanowy fosfor og. | poniżej II | brak biologii | - |
|  | 2008 | temp. wody tlen rozp. BZT5 przewodność subst. rozp. odczyn azot amonowy azot ogólny | OWO azot Kjeldahla azot azotanowy fosfor og. | brak | II | fitoplankton I makrofity II | dobry |

Ocena przydatności do bytowania ryb

Pod względem spełniania warunków dla życia ryb badano jakość wód Wkry w ppk Drzazga oraz Mławki w ppk Turza Mała w latach 2007 – 2009 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych  (Dz. U. Nr 176 poz. 1455).

Stwierdzono, że w ppk Drzazga (2007 r.) niespełnione były warunki do życia ryb zarówno karpiowatych jak i łososiowatych ze względu na zawartość: niezjonizowanego amoniaku, azotynów, fosforu ogólnego i całkowitego chloru pozostałego, natomiast w ppk Turza Mała w Mławce (2008-2009) - tlenu rozpuszczonego, azotu amonowego, niezjonizowanego amoniaku, azotynów, fosforu ogólnego i całkowitego chloru pozostałego .

Tabela 10. Ocena rybna w latach 2007-2009

| Rok badań | Rzeka | Nazwa ppk | Gmina | Klasa ogólna | Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o jakości rzek w poszczególnych punktach pomiarowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | nazwa wskaźnika | jednostka | stężenie |
|  |  |  |  |  |  |  | średnioroczne | maksymalne | minimalne |
| 2007 | Wkra | Drzazga | Radzanów | non | Niezjon. amoniak Azotyny Fosfor ogólny Chlor całk. poz. | mgNH3/l mgNNO2/l mgP/l mgHOCl/l | 0,0351 0,063 0,219 0,072 | 0,18 0115 0,43 0,121 | 0,001 0,026 0,13 0,025 |
| 2008 | Mławka | Turza Mała | Lipowiec Kościelny | non | Tlen rozp. Azot amonowy Niezjon. amoniak Azotyny Fosfor ogólny Chlor całk. poz. | mgO2/l mgNNH4/l mgNH3/l mgNO2/l mgP/l mgHOCl/l | 8,1 0,527 0,0096 0,066 0,27 0,0723 | 10,4 1,1 0,026 0,171 0,49 0,204 | 3,7 0,13 0,0026 0,023 0,15 0,012 |
| 2009 | Mławka | Turza Mała | Lipowiec Kościelny | non | BZT5 Azotyny Fosfor ogólny Chlor całk. poz. | mgO2/l mgNNO2/l mgP/l mgHOCl/l | 4,4 0,085 0,27 0,034 | 10 0,236 0,73 0,080 | 2,3 0,033 0,08 0,015 |

non - nieodpowiadajaca normie

Ocena wrażliwości wód na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych i podatności na eutrofizację

Na terenie pow. mławskiego wykonano również ocenę jakości wód pod kątem eutrofizacji i wrażliwości na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych w oparciu o wartości graniczne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241 poz. 2093). Ocenę wykonano w oparciu o wartości średnioroczne wskaźników eutrofizacji, tj. związki biogenne i chlorofil „a”.

Tabela 11. Średnioroczne wartości wskaźników eutrofizacji w rzekach powiatu mławskiego

| Rzeka | Nazwa przekroju /km | Wskaźnik eutrofizacji stężenia średnioroczne |
| --- | --- | --- |
|  |  | Azot og. mg N/dm3 | Azot azotanowy mg NNO3/dm3 | Azotany mg NO3/dm3 | Fosfor og. mg P/dm3 | Chlorofil „a” µg /dm3 |
| 2007 |
| Wkra | Drzazga /114,3 | 2,9 | 1,94 | 8,6 | 0,219 | 19,4 |
| Krupionka | Turza Wielka /0,6 | 5,1 | 4,13 | 18,3 | 0,099 | 2,6 |
| Mławka | Turza Mała /23,5 | 3,6 | 1,00 | 4,4 | 0,241 | 13,3 |
|  | Proszkowo /12,3 | 2,7 | 1,26 | 5,6 | 0,324 | 22,8 |
|  | Ratowo /0,4 | 2,9 | 1,74 | 7,7 | 0,339 | 11,3 |
| Przylepnica | Szreńsk P. /1,7 | 3,5 | 2,37 | 10,5 | 0,315 | 2,9 |
| Seracz | Głużek /3,0 | 4,6 | 1,80 | 7,9 | 1,239 | 5,9 |
| Sewerynka | Proszkowo /1,0 | 2,1 | 1,03 | 4,5 | 0,335 | 3,1 |
| Dopływ spod Łaziska |  | 4,7 | 3,25 | 14,4 | 0,194 | 6,5 |
| 2008 |
| Wkra | Drzazga | 3,0 | 1,81 | 7,9 | 0,199 | 5 |
| Mława | Turza Mała | 2,4 | 0,77 | 3,4 | 0,275 | 13 |
|  | Ratowo | 2,4 | 1,19 | 5,3 | 0,303 | 12 |
| Seracz | Głużek /3,0 | 2,9 | 1,6 | 6,9 | 0,274 | 18 |
| 2009 |
| Mławka | Turza Mała /23,5 | 2,1 | 0,76 | 3,4 | 0,272 | 11,7 |
| Seracz | Głużek /3,0 | 3,3 | 2,06 | 9,2 | 0,302 | 17,6 |
| Wartości graniczne | >5 | >2,2 | >10 | >0,25 | >25 |

obszar zacieniony – wartości powyżej granicznej

Analiza wyników badań z lat 2007 – 2009 wykazała, że we wszystkich badanych punktach, poza ppk Drzazga we Wkrze, wystąpiło zjawisko eutrofizacji wód.

Wody podziemne

Na terenie Powiatu  Mławskiego występuje kilka pięter wodonośnych o charakterze użytkowym. Głównym poziomem użytkowym jest poziom czwartorzędowy. Decydują o tym największe zasoby wód, najłatwiejsza ich odnawialność oraz niewielka głębokość sprzyjająca budowie ujęć. Udokumentowane zasoby eksploatacyjne z tego piętra stanowią ponad 75% zasobów eksploatacyjnych powiatu.

W utworach czwartorzędowych na terenie powiatu wyróżniono cztery poziomy wodonośne. Ponadto, wody podziemne występują w osadach miocenu i oligocenu, ale nie są wykorzystywane.

Najpłytszy czwartorzędowy poziom wodonośny - wody gruntowe - występujący wśród gruntów powierzchniowych i nie mający wartości użytkowej. Trzy pozostałe poziomy wodonośne czwartorzędu mają zwierciadło naporowe i tworzą wspólną czwartorzędową warstwę wodonośną.

II poziom wód podziemnych występuje wśród interstadialnych piasków i żwirów wodnolodowcowych i rzecznych zlodowacenia Warty. Strop utworów wodonośnych znajduje się na głębokości 20 - 30 m.

III poziom wodonośny czwartorzędu związany jest z piaszczystymi osadami rzecznymi interglacjałów mazowieckiego i kromerskiego i towarzyszących im serii wodnolodowcowych. Warstwa ma miąższość do 40 m i występuje na głębokości 60 - 110 m. Jest to poziom najbardziej zasobny.

IV poziom wodonośny ma rozprzestrzenienie ograniczone do depresji podłoża podczwartorzędowego. Utwory wodonośne występują na głębokości ponad 120 m.

Oceny stanu chemicznego wód podziemnych dokonuje się w jednolitych częściach wód (JCWPd) i w poszczególnych punktach badawczych dokonano w oparciu o rozporządzenie MŚ z 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896), które wyróżnia pięć klas jakości wód:

- klasa I – wody bardzo dobrej jakości,

- klasa II – wody dobrej jakości,

- klasa III – wody zadowalającej jakości,

- klasa IV – wody niezadowalającej jakości,

- klasa V – wody złej jakości

oraz dwa stany chemiczne wód:

- stan dobry (klasy I, II i III),

- stan słaby (klasy IV i V).

Jakość wód podziemnych jest na terenie powiatu badana w ramach krajowego monitoringu prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny. W oparciu o zgromadzone wyniki dokonano oceny jakości wód podziemnych zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MŚ z 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896). Rozporządzenie to określa dwa stany chemiczne wód podziemnych: dobry i słaby oraz 5 klas jakości wód: klasa I – wody bardzo dobrej jakości, klasa II – wody dobrej jakości, klasa III – wody zadowalającej jakości, klasa IV – wody niezadowalającej jakości i klasa V – wody złej jakości.

W powiecie mławskim w 2010 r. w monitoringu diagnostycznym badana była jakość wód studni w Mławie (nr punktu 426), zlokalizowanej w jednolitej części wód podziemnych (JCW) nr 48. Są to wody o napiętym zwierciadle, w utworach czwartorzędowych, o głębokości warstwy wodonośnej 37,4 m. Oceniając jakość tych wód w oparciu o rozporządzenie z 2008 r. stwierdzono III klasę ich jakości. Na jakość wód decydujący wpływ miały stężenia kadmu i wapnia, występujące w III klasie. W latach 2008 - 2009 nie prowadzono badań jakości wód podziemnych w sieci monitoringu krajowego w punkcie Mława. W porównaniu z ostatnim badaniem, przeprowadzonym w 2007 roku jakość wód uległa pogorszeniu (w 2007 roku była to II klasa - wody dobrej jakości).

Teren Powiatu Mławskiego leży w obrębie dwóch JCWPd o numerach 48 i 50, które zaliczono do wód o dobrym stanie chemicznym. Stężenia średnie elementów fizykochemicznych dla punktów pomiarowych leżących w wymienionych JCWPd mieściły się w granicach I, II lub III klasy jakości.

Rysunek 2. Klasyfikacja punktów kontrolnych w obrębie JCWPd w 2010 roku

Głównymi źródłami antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie powiatu są odprowadzane do wód ścieki komunalne z jednostek osadniczych, ścieki przemysłowe, wody opadowe z terenów zurbanizowanych oraz spływy powierzchniowe z terenów rolnych i komunikacyjnych.

Na terenie Powiatu Mławskiego przepustowość biologicznych oczyszczalni ścieków wynosiła w 2009 roku 9 130 m3/dobę.

W roku 2009 roku długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 148,6 km i od 2000 roku wzrosła o 98,3 km. Liczba połączeń sieci kanalizacyjnej prowadzących do budynków mieszkalnych wynosiła na koniec 2009 roku 2 469 sztuk (w 2000 r. - 1 158 sztuk).

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej pod koniec 2009 roku wynosił 35%, co stanowi wzrost od 2002 roku o 9,7%. Gęstość sieci kanalizacyjnej wynosiła w 2009 roku 12,6 km/km2 (w 2002 roku – 6,7 km/km2).

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków wynosiła w 2009 roku 34 601 osób, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2000 o 15 101 osób. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków stanowiła w 2009 roku 47,59% ogólnej liczby ludności powiatu. Na terenach wiejskich obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków było tylko 11,85% ogółu ludności powiatu mławskiego.

Delegatura WIOŚ w Ciechanowie wykonała 23 kontrole, których zakres obejmował m.in. gospodarkę ściekową zakładów. W efekcie działań pokontrolnych w 7 zarządzeniach zobowiązano zakłady do usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli zaniedbań i nieprawidłowości m.in.: wykonywania wymaganego zakresu badań komunalnych osadów ściekowych przeznaczonych do rolniczego stosowania, uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód – przedłożenia Staroście Mławskiemu lub Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do zewnętrznych oczyszczalni.

Według prowadzonej przez WIOŚ wojewódzkiej bazy oczyszczalni ścieków - BOŚiZŚN, funkcjonowało w 2010 r. 10 biologicznych oczyszczalni ścieków,  w tym jedna biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów. W sierpniu 2010 r. prowadzony był rozruch nowej oczyszczalni w Grzebsku (zarządzający ZUW Mława).

Łącznie na terenie powiatu w 2010 r. wyemitowano do wód powierzchniowych ok. 1 874 tys.m3  ścieków, z czego ok. 90 % stanowiły ścieki z oczyszczalni ZWKiOŚ WOD-KAN w Mławie.

Bezpośrednimi odbiornikami ścieków na terenie powiatu są rzeki: Sewerynka, Dunajczyk, Wkra, Seracz, Mławka, Giedniówka i Tamka.

Tabela 12. Wykaz oczyszczalni ścieków w powiecie mławskim – stan na 31.12.2010r.

| Lp | Zarządzający | Rodzaj oczyszczalni | Roczna ilość ścieków tys. m3/rok | Odbiornik ścieków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków WOD-KAN w Mławie | biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów | 1 687 | Seracz, Mławka, Wkra |
| 2. | ZK Strzegowo | biologiczna | 110 | Wkra |
| 3. | ZGK Szreńsk | biologiczna | 27 | rów mel.,Mławka, Wkra |
| 4. | Urząd Gminy Dzierzgowo oczyszczalnia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum | biologiczna | 1 | Ożumiech,Tamka, Orzyc |
| 5. | KOMR w Dąbku | biologiczna | 11 | rów mel., Dunajczyk, Łydynia, Wkra |
| 6. | Gorzelnia i Ubojnia ZPR w Dunaju | biologiczna | 23 | Dunajczyk, Łydynia,Wkra |
| 7. | ZGK Szreńsk oczyszczalnia w Miączynie Dużym | biologiczna | 10 | Sewerynka, Mławka, Wkra |
| 8. | ZUW Mława oczyszczalnia w Kosinach Starych | biologiczna | 4 | rów mel., Sewerynka, Mławka, Wkra |
| 9. | Urząd Gminy Szydłowo oczyszczalnia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum | biologiczna | 1 | Giedniówka, Łydynia, Wkra |
| 10. | ZUW Mława oczyszczalnia w Grzebsku | biologiczna | bd. | rów mel. Orzyc |

Oprócz podwyższonych stężeń substancji zagrożeniem dla wód powierzchniowych są zaburzenia ich przepływu. Zabudowa hydrotechniczna rzek jest niewystarczająca dla utrzymania przepływów nienaruszalnych i zwiększenia dyspozycyjności zasobów. Przyczyną deficytu wód powierzchniowych jest zmniejszenie naturalnej retencji gruntowej (wylesienie) i nieracjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi: nadmierna regulacja koryt rzecznych oraz osuszanie bagien, torfowisk i użytków rolnych przez prowadzenie w ramach melioracji systemów odwadniających. Ważne znaczenie dla utrzymania i zwiększenia naturalnej retencji wodnej mają obszary torfowisk i terenów podmokłych.

Rysunek 3. Oczyszczalnie ścieków na terenie Powiatu Mławskiego (źródło: WIOŚ, 2011 r.)

Według danych GUS, długość czynnej sieci wodociągowej wzrosła od 2000 roku (w stosunku do 2009 roku) o 250,7 km i wynosiła w  dniu 31.12.2009 r. – 1 108,4 km. Liczba połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wzrosła od 2000 roku o 2 269 sztuk i wynosiła na koniec 2009 roku 13 803 sztuki. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej zwiększyła się od 2002 roku o 2% i wynosił na koniec 2009 roku 87,6%.  Gęstość sieci wodociągowej (wyrażająca się stosunkiem km sieci na 100 km2) wynosiła w 2009 roku 93,8 km (w 2002 roku – 76,6 km).

2.1.2. Realizacja celów, działań i zadań

W Programie ochrony środowiska określono następujące cele związane z ochroną wód:

Cel długoterminowy do roku 2015:

Dążenie do poprawy stanu wód powierzchniowych oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania

Cele krótkoterminowe określono następująco:

Tabela 13. Cele krótkoterminowe  i stan ich realizacji z zakresu ochrony wód

| Lp | Cele krótkoterminowe | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zapewnienie mieszkańcom powiatu odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej | Realizowano w latach 2009-2010 W poszczególnych gminach budowano lub modernizowano nowe ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, sieć wodociągową i towarzyszącą im infrastrukturę. Cel realizowany przez poszczególne gminy we własnym zakresie |
| 2 | Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych, przemyśle i rolnictwie | Realizowano w latach 2009-2010 Oszczędność wody jest wymuszona na jej użytkownikach przez wrastające opłaty za jej użytkowanie |
| 3 | Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów wód powierzchniowych pod względem jakościowym poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł przemysłowych, komunalnych i rolniczych | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 4 | Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków | Realizowano w latach 2009-2010 Realizacja przez poszczególne gminy lub podmioty gospodarcze |

Kierunki działań zostały określone następująco:

Tabela 14. Kierunki działań  i stan ich realizacji z zakresu ochrony wód

| Lp | Kierunki działań | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontynuacja budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin powiatu | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 2 | Wspieranie realizacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w zabudowie rozproszonej | Realizowano w latach 2009-2010 Wsparcie merytoryczne i informacyjne, dofinansowanie budowy ze środków zewnętrznych |
| 3 | Opracowanie międzygminnych koncepcji gospodarki ściekowej dla terenów oddalonych od głównego systemu kanalizacyjnego w powiecie – łączenie i rozbudowa małych systemów kanalizacyjnych | Nie realizowane w latach 2009-2010 |
| 4 | Zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości oraz racjonalizacja zużycia wód poprzez kontynuację budowy i modernizacje ujęć wód, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej | Realizowano w latach 2009-2010 W poszczególnych gminach budowano lub modernizowano nowe ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, sieć wodociągową i towarzyszącą im infrastrukturę. |
| 5 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz wprowadzanie technologii produkcji ograniczających zrzut substancji niebezpiecznych | Realizowano w latach 2009-2010 Realizowane przez przedsiębiorców we własnym zakresie i bez dofinansowania ze źródeł publicznych, zgodnie z rachunkiem ekonomicznym |
| 6 | Ograniczanie spływu zanieczyszczeń powierzchniowych z rolnictwa | Realizowano w latach 2009-2010 Wdrażanie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, rozsądne nawożenie gruntów, ograniczanie chemizacji rolnictwa realizowane przez rozwój infrastruktury ochrony środowiska i edukacje ekologiczną |
| 7 | Współpraca z odpowiednimi organami i instytucjami w zakresie wykrywania i likwidowania źródeł zanieczyszczeń wód | Realizowano w latach 2009-2010 Współpraca gmin ze starostwem powiatowym, a także RZGW, WZMiUW oraz WIOŚ i RDOŚ |
| 8 | Ograniczenie poboru wód podziemnych na cele przemysłowe | Realizowano w latach 2009-2010 Pobór wody uzależniony jest od samych przedsiębiorców i posiadanych przez nich decyzji. Przedsiębiorcy zgodnie z rachunkiem ekonomicznym dążą do ograniczenia zużycia wody oraz jej strat, wprowadzając np. obiegi zamknięte |
| 9 | Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania wody | Realizowano w latach 2009-2010 Prowadzona jest ogólna edukacja ekologiczna, obejmująca także zagadnienia związane z ochroną wód |

Stan realizacji zadań w zakresie poprawy jakości wód i stosunków wodnych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 15. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony wód

| Cel, kierunek działań | Jednostki realizujące | Podjęte działania | Ocena realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa nowych i modernizacja istniejących Stacji Uzdatniania Wody | Gminy | Gmina Szreńsk | Zrealizowane |
|  |  | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Szreńsk". Koszt zadania: 1 462 tys. zł. |  |
|  |  | Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Lipowiec Kościelny. Koszt - 49 503 zł. |  |
| Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie powiatu w 2009 r. 1 108,4 km. Funkcjonowało 13 803 połączeń sieci do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Szacuje się, że 87,6% mieszkańców powiatu korzysta z wody wodociągowej (63 718 osób). Gospodarstwom domowym dostarczono 2 784,2 dam3 wody. Zużycie wody na jednego mieszkańca na rok wynosiło 38,3 m3. Pobrano 180,3 dam3 wody do celów przemysłowych. | Gminy społeczne inicjatywy lokalne | Miasto Mława | Zrealizowane |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu bocznym od ul. Warszawskiej Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Podgórnej Przebudowa wodociągu przy ul. Napoleońskiej 100 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego Budowa odcinka sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Altera Budowa wodociągu w ul. Działdowskiej Koszt powyższych zadań: 65 746,44 zł. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Żwirowej, ul. Ligi Obrony Kraju oraz Parceli Łomskich Budowa sieci wodociągowej w ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Jasnej Koszt powyższych zadań 136 416,56 zł. |  |
|  |  | Gmina Lipowiec Kościelny |  |
|  |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipowiec - koszt 26 846 zł. |  |
|  |  | Gmina Szreńsk |  |
|  |  | Budowa wodociągu w ul. Mławskiej w Szreńsku i w m. Paczkowo. Zbudowano łącznie 0,43 km sieci. Koszt zadania: 46 tys. zł. |  |
|  |  | Gmina Stupsk |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej. Koszt zadania: 5 tys. zł. |  |
|  |  | Gmina Wieczfnia Kościelna |  |
|  |  | Budowa sieci o długości 1,5 km. Koszt zadania: 66,3 tys. zł |  |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu wynosiła w 2010 r. 148,6 km. Funkcjonowały 2 469 połączenia do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Ludność korzystającą z sieci kanalizacyjnej szacuje się na 25 427 osób (35% mieszkańców). Siecią kanalizacyjną odprowadzono w 2010 r. 1 294,1 dam3 ścieków. | Gminy społeczne inicjatywy lokalne | Miasto Mława | Zrealizowane |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mariackiej Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Antoniny Mrozowskiej Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej w Mławie (odcinek od ul. Marii Konopnickiej do ul. Antoniny Mrozowskiej Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Żwirki Wykonanie przepustu ul. Cegielnia Koszt powyższych zadań: 1 400 276,64 zł. |  |
|  |  | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zuzanny Morawskiej Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Warszawskiej Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, Sosnowa, Brzozowa Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej w Mławie- etap I - kanalizacja sanitarna w ul. Projektowanej Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Antoniny Mrozowskiej Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Osiedla Młodych Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Wójtostwo do wysokości działki nr 3720/18 Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż trasy S-7 od stacji paliw do ul. Polnej Wykonanie przykanalików sanitarnych na ul. Wójtostwo Koszt powyższych zadań: 1 195 675,6 zł. |  |
|  |  | Gmina Stupsk |  |
|  |  | Przebudowa kanalizacji i wodociągu w Dąbku i Stupsku |  |
|  |  | Gmina Wieczfnia Kościelna |  |
|  |  | Budowa sieci o długości 8,3 km. Koszt zadania: 2 082 tys. zł Poniesiono opłaty związane z wykonaniem projektu technicznego i robót budowlanych kabla zasilającego tłocznię ścieków. Opracowano również dokumentację projektową dodatkowego odcinka sieci kanalizacyjnej, poniesiono koszty jej wykonania oraz uzgodnień i uzyskano pozwolenie na budowę |  |
| Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa nowych obiektów | Gminy | Miasto Mława | Zrealizowane |
|  |  | W 2009 r. wykonano dokumentację i koncepcje modernizacji Oczyszczalni Ścieków. Koszt zadania wyniósł 119 560 zł. W 2010 r. zakończono zadanie pt. Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mławie. Koszt zadania wyniósł 258 640,00 zł. |  |
|  |  | Gmina Dzierzgowo |  |
|  |  | Budowa 163 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszt zadania: 2 400 tys. zł. |  |
|  |  | Gmina Lipowiec Kościelny |  |
|  |  | Dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji budowa gminnej oczyszczalni i ścieków i kanalizacji w Woli Kęczewskiej |  |
|  |  | Gmina Radzanów |  |
|  |  | Dokumentacja na budowę kanalizacji w Radzanowie oraz zakup gruntów pod przepompownię |  |
|  |  | Gmina Wieczfnia Kościelna |  |
|  |  | Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 150 m3/d w miejscowości Grzebsk |  |
|  |  | Gmina Wiśniewo |  |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Koszt zadania: 940,186 tys. zł. |  |
| Budowa kanalizacji deszczowej | Gminy | Miasto Mława | Zrealizowane |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okólnej Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Dudzińskiego Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Stary Rynek Koszt powyższych zadań: 358 151 zł. |  |
| Renowacja i utrzymanie rowów melioracyjnych | Gminy, WZMiUW, Spółki Wodne | Zadanie realizowane na bieżąco przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych i Zakład Melioracji i Urządzeń Wodnych w Mławie. Wykonano odmulanie urządzeń melioracji szczegółowych na terenie działalności gminnych spółek wodnych zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych. Przeprowadzono odmulanie dna rowów melioracyjnych na terenie 7 gmin powiatu mławskiego: Dzierzgowo, Radzanów, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, na długości 7780 mb . Nastąpiła poprawa i prawidłowe funkcjonowanie rowów melioracyjnych. | zrealizowane |
|  |  | W ramach działań Powiatu planowano przeznaczyć środki na pomoc finansową dla spółek wodnych. Niestety przepisy prawa nie pozwalały na dofinansowanie przez samorządy tej działalności, w związku z tym nie było możliwe wykorzystanie tych środków. |  |
| Utrzymanie stawów i urządzeń wodnych | Gminy, inni właściciele urządzeń wodnych, WZMiUW Powiat | Zadanie realizowane na bieżąco przez gminy. Koszty: 137 tys. zł. | Zrealizowane |
|  |  | Renowacja stawu w Lipowcu Kościelnym. Koszt zadania: 30 tys. zł. Renowacja stawu w Rumoce - koszt 23 313 zł. |  |
|  |  | Renowacja stawów w Woli Szydłowskiej w gminie Stupsk Renowacja stawu wodnego w miejscowości Dunaj w gminie Stupsk Renowacja stawu wodnego w miejscowości Zdroje w gminie Stupsk Renowacja stawu wodnego w miejscowości Grzymki w gminie Stupsk |  |
|  |  | W ramach działań Powiatu w zakresie oczyszczania urządzeń odwadniających wykonano: czyszczenie studni rewizyjnych – 291 szt., remont przepustu pod ul. Płocką ,regulacja kratek ściekowych – 6 szt, regulacja studni rewizyjnych – 6 szt. |  |

2.1.3. Wnioski

W latach 2009-2010 podejmowano liczne prace zmierzające do poprawy jakości wód powierzchniowych, jednak nie osiągnięto widocznych efektów. Odnotowano za to pogorszenia jakości wód podziemnych w punkcie monitoringu sieci krajowej w Mławie.

Wyznaczone cele z zakresu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych nie zostały w pełni zrealizowane m.in. ze względu na następujące bariery:

- rolniczy charakter powierzchni na terenie wiejskim powiatu, co skutkuje dużym ładunkiem zanieczyszczeń (spływ powierzchniowy) kierowanych do gruntu i cieków,

- uwarunkowania hydrologiczne - niskie przepływy w ciekach, w okresach wysokich stanów zanieczyszczenia są silniej rozcieńczone,

- wysokie koszty robót wodno-kanalizacyjnych i ograniczone środki finansowe gmin.

Z analizy stopnia realizacji działań wynika, że rozwój sieci kanalizacyjnej, a tym samym ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi należą do priorytetów polityki ekologicznej gmin Powiatu Mławskiego. Ich realizacja w dużej mierze zależy od możliwości finansowych poszczególnych jednostek administracyjnych lub możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub środków Unii Europejskiej).

Podsumowując można jednak stwierdzić, wyznaczone w Programie ochrony środowiska cele z zakresu poprawy jakości wód i stosunków wodnych były w latach 2009-2010 sukcesywnie realizowane.

Ograniczanie wodochłonności sektora komunalnego (gospodarstwa domowe i podmioty publiczne) oraz produkcyjno – usługowego postępuje w miarę urynkowienia cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Racjonalne wykorzystanie wód podziemnych, w szczególności do celów innych niż konsumpcyjne oraz dla przemysłu spożywczego następuje poprzez wydawanie pozwoleń na pobór wód. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu i podmiotów gospodarczych w zakresie możliwości i konieczności ograniczania zużycia wody odbywa się w czasie prowadzenia edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych, a także poprzez publikacje tych treści w mediach, w tym w Internecie.

2.2. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza

2.2.1. Stan aktualny

Źródłami pierwotnych zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Mławskiego były:

- źródła energetyczne – charakteryzujące się dużą wysokością, z czym związany jest transport zanieczyszczeń na znaczne odległości (emisja pyłu, tlenków siarki, tlenków azotu, tlenków węgla),

- źródła przemysłowe - zanieczyszczenia gazowe i pyłowe jak dla źródeł energetycznych oraz związki organiczne (lotne i stałe), związki nieorganiczne (związki fluoru, siarki), metale ciężkie, substancje specyficzne,

- źródła komunalno-bytowe – (kotłownie lokalne, paleniska domowe, zakłady użyteczności publicznej) mają niekorzystny wpływ na lokalny stan jakości powietrza, związany z brakiem urządzeń oczyszczających oraz niewielką wysokością emitorów (zanieczyszczenia gazowe i pyłowe jak dla źródeł energetycznych oraz węglowodory i sadza),

- źródła transportowe – emisja następuje na niewielkiej wysokości, co sprawia, że posiadają one znaczący wpływ na zagrożenia lokalne. Skład (węglowodory, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki azotu, tlenki siarki) oraz ilość emitowanych zanieczyszczeń zależą między innymi od stanu technicznego pojazdów, prędkości i płynności ruchu,

- źródła alochtoniczne - napływające spoza terenu powiatu, zgodnie z dominującym kierunkiem wiatru.

Emisja zanieczyszczeń pyłowych wprowadzanych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych spada: w 2009 roku wyniosła 20 ton/rok, a w 2008 roku – 34 ton. W największej ilości emitowane są zanieczyszczenia ze spalania paliw – 19 ton.

Spadła także ilość zanieczyszczeń gazowych: w 2009 roku wynosiła ona 13 911 ton, a w 2008 roku – 15 714 ton. W największej ilości emitowany był dwutlenek węgla: 13 726 ton. Emisja dwutlenku siarki wyniosła 37 ton, tlenków azotu - 23 tony, tlenku węgla - 101 ton. Wszystkie emisje są mniejsze, niż w 2008 roku. W największym stopniu obniżyła się emisja dwutlenku siarki - aż ponad dwukrotnie, niż w 2008 roku (wtedy wyemitowano 82 tony). Nie zorganizowaną emisję oszacowano na 9 ton/rok (wartość identyczna, jak w 2008 roku).

Ilość zanieczyszczeń pyłowych zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji wyniosła w 2009 roku 24 tony.

Na terenach wiejskich powiatu dominującą formą zaopatrzenia w ciepło są indywidualne piece  domowe, często opalane węglem, miałem i koksem. Jedynie na terenie miasta Mława większość osób (szczególnie tych mieszkających w budynkach wielorodzinnych, w centrum miasta oraz na obszarze największych blokowisk), zaopatrywanych jest centralnie w ciepło przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mławie.

Głównym źródłem ciepła w PEC Sp. z o.o. jest Centralna Ciepłownia, która została częściowo zmodernizowana w latach 2009-2010. Ilość przyłączy do węzłów cieplnych indywidualnych i grupowych na terenie miasta Mława wynosi 51 sztuk. Łączna kubatura budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i handlowych przyłączonych do sieci ciepłowniczej wynosi 711 062 m3.

Na terenie powiatu za zaopatrzenie w gaz jest odpowiedzialna Mazowiecka Spółka Gazownictwa.  Ludność korzystająca z sieci gazowej szacowano w 2009 r. na 25 835 osób (35,5% mieszkańców powiatu). Odbiorcami gazu z sieci było 9 371 gospodarstw domowych. Długość sieci gazowej wynosiła 229,734 km. Na terenie powiatu było 1 541 odbiorców ogrzewających mieszkania gazem (ich liczba systematycznie się zmniejsza - np. w 2001 r. było ich 2 905), w tym 1 423 gospodarstw zlokalizowanych było na terenie miasta Mława.

Na stan powietrza na terytorium powiatu oddziałują także źródła komunikacyjne. Największe zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów występuje w mieście Mława, na skrzyżowaniach głównych dróg, przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie (np. droga krajowa nr 7). Przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim zły stan techniczny pojazdów, ich zła eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu lub zbyt małą przepustowością dróg.

Poważnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu jest w dalszym ciągu niska emisja. Niewątpliwym problemem jest spalanie w domowych piecach odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów.

W powiecie mławskim pomiary stężeń pyłu prowadzone były do 2006 r. przez Państwową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Mławie. Pod koniec 2009 r. Delegatura WIOŚ w Ciechanowie uruchomiła w Mławie przy ul. Ordona 14 stację pomiarową pyłu PM10. W 2010 r. na stacji uzyskano serię 333 wyników.

Rysunek 4. Lokalizacja stacji pomiarowej WIOŚ w Mławie (źródło: WIOŚ, 2011 r.)

W celu scharakteryzowania stanu aktualnego w zakresie jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Mława odniesiono się do „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim" - raporty za lata 2009  i 2010,  sporządzonych przez WIOŚ.

Zawartość poszczególnych substancji w powietrzu przedstawiała się następująco:

SO2

Wartości stężeń średniorocznych w 2010 r. na terenie poszczególnych stref województwa były niskie i mieściły się w przedziale 6-11 (g/m3. Najwyższe stężenia zanotowano w Płocku, Piastowie i Żyrardowie. W odniesieniu do 2009 r. na wszystkich stacjach wielkości stężeń SO2 utrzymują się na stałym poziomie z minimalnymi spadkami. W Mławie stężenie SO2 nie jest mierzone.

NO2

W 2010 r. zakres stężeń średniorocznych dla województwa był stosunkowo szeroki i mieścił się w granicach od 9 (g/m3 do 60,4 (g/m3. Najwyższe wartości stężeń zanotowano na stacjach w Warszawie i Radomiu. Na pozostałych stacjach w odniesieniu do 2009 roku stwierdzono niewielki spadek wartości stężeń średniorocznych NO2 lub utrzymanie takiego samego poziomu. W Mławie brak pomiarów.

Pył PM10

Wartości stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa w 2010 r. były wysokie - do 50,4 (g/m3. W Mławie przez połowę roku dobowe stężenia pyłu PM10 nie przekraczały wartości 26 (g/m3, S90,4 wyniosło 62,7 (g/m3, a stężenie średnioroczne osiągnęło wartość 33,3 (g/m3, tj. 83,3% dopuszczalnej normy. Najwyższe stężenie zanotowano w dniu 01.02.2010 r. w wysokości 204 (g/m3. W ciągu roku stężenia powyżej dopuszczalnej dobowej normy wystąpiły przez 57 dni (przy dopuszczalnej w roku 35 dni). Dla porównania - w Ciechanowie ilość dni z przekroczeniami była większa – 80 dni.

Rysunek 5. Średnie miesięczne stężenia pyłu PM10 w Mławie w 2010 r.

Metale i WWA

Stężenia metali w pyle na stacji w Mławie nie były wykonywane. W strefie ciechanowsko-mławskiej oznaczenia te są wykonywane na stacji w Ciechanowie i w 2010 r. wynosiły:

- arsen –  0,0015 μg/m3 (przy wartości odniesienia 0,01 μg/m3),

- ołów – 0,018 (g/m3 (przy wartości odniesienia 0,5 μg/m3),

- kadm – 0,001 μg/m3 (przy wartości odniesienia 0,01 μg/m3),

- nikiel – 0,001 μg/m3 (przy wartości odniesienia 0,025 μg/m3).

Poziomy odniesienia dla metali na wszystkich stacjach województwa były dotrzymane.

Benzo/a/piren

Średnioroczne stężenia B/a/P na terenie województwa w 2010 r. mieściły się w granicach od 0,0009 μg/m3  do 0,007 μg/m3. W Mławie zanotowano stężenia w zakresie od <0,0001 μg/m3 do 0,04 μg/m3, a stężenie średnie wynosiło 0,006 μg/m3 i sześciokrotnie przekraczało dopuszczalną wartość (0,001 μg/m3). Problem wysokich stężeń benzo/a/pirenu występuje na terenie całego województwa mazowieckiego, szczególnie w okresie grzewczym.

Benzen

Średnioroczne wartości stężeń benzenu w województwie mazowieckim w 2010 r. mierzone automatycznymi analizatorami kształtowały się poniżej 50% dopuszczalnego poziomu. Najwyższe stężenie wynoszące 2,34 (g/m3 stwierdzono dla stacji w Płocku. Wyższe stężenia notowano przy pomiarach metodą pasywną (metoda mniej dokładna). W strefie ciechanowsko-mławskiej w 2010 r. średnioroczne stężenie benzenu mierzone metodą pasywną w Ciechanowie wynosiło 2,2 (g/m3, a w Pułtusku – 2,1 (g/m3 i stężenia te nie przekraczały wartości dopuszczalnej określonej ze względu na ochronę zdrowia ludzi (5 (g/m3).

Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: dopuszczalnego, dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji (NO2, benzen), docelowego i celu długoterminowego określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281).

W 2008 roku zmieniły się zasady oceny i klasyfikacji. Teren powiatu mławskiego przypisany został do strefy ciechanowsko - mławskiej o kodzie Pl.14.11.p.04 (według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie stref w których dokonuje się oceny jakości powietrza - Dz. U. Nr 52, poz. 310). Wcześniej strefę stanowił powiat. Wyjątek stanowi tu podział stref dla O3, w odniesieniu do którego Powiat Mławski zaliczony został do strefy mazowieckiej o kodzie PL.14.00.B.41. Natomiast ocena roczna za 2010 r. została wykonana w nowym układzie stref (aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka). Powiat Mławski przypisany został do strefy mazowieckiej.

W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie można wydzielić następujące klasy stref:

- klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe,

- klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,

- klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych.

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2009 rok dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne, z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia strefę ciechanowsko - mławską zakwalifikowano do klasy C, ze względu na przekroczony poziom pyłu zawieszonego PM10.

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2009 rok dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne, z uwzględnieniem kryteriów ochrony roślin strefę ciechanowsko-mławską zakwalifikowano do klasy A.

Dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2009 rok obszar całego województwa (18 stref, w tym również strefa ciechanowsko-mławska) otrzymała klasę C ze względu na przekroczenie poziomu docelowego dla benzo/a/pirenu w pyle PM10, według kryterium ochrony zdrowia. Przyczyną przekroczeń są komunikacja i indywidualne paleniska domowe, tzw. niska emisja. Wysokie stężenia benzo/a/piranu występują w okresie grzewczym, natomiast w okresie letnim utrzymują się na ogół poniżej granicy oznaczalności.

Poziom docelowy określono także dla ozonu, przy czym w odniesieniu do przedmiotowego parametru obowiązuje tylko podział na 2 strefy (Aglomeracja Warszawska i strefa mazowiecka). Uzyskane wyniki w strefie mazowieckiej (w obrębie której znajduje się Powiat Mławski), z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin spowodowały, że została ona zakwalifikowana do klasy C. Przyczyny przekroczeń ozonu to: komunikacja, warunki pogodowe, naturalne źródła emisji lub zjawiska, napływ zanieczyszczeń spoza granic województwa i kraju prekursorów ozonu.

Wyniki oceny rocznej za 2010 rok są następujące:

- poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 został przekroczony w obrębie strefy mazowieckiej,

- poziom dopuszczalny dla dwutlenku azotu nie został przekroczony w strefie mazowieckiej,

- poziom dopuszczalny dla pyłu PM2.5 nie został przekroczony w strefie mazowieckiej,

- poziom docelowy dla benzo/a/pirenu został przekroczony w strefie mazowieckiej.

Strefa mazowiecka otrzymała klasę C i zgodnie z art. 91, pkt 1 i pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska wymaga opracowania programów ochrony powietrza.

Poziomy celów długoterminowych dla ozonu są również przekroczone na obszarze całego województwa według kryterium ochrony zdrowia oraz ochrony roślin.

W związku z zakwalifikowaniem stref do klasy C konieczne jest opracowanie dla nich Programów Ochrony Powietrza. Strefa ciechanowsko-mławska, ze względu na stężenia pyłu PM10 oraz benzo/a/pirenu, zaliczana jest do klasy C od 2007 roku (załącznik nr 1). W poprzednich latach klasę C stwierdzano z różną częstotliwością w poszczególnych powiatach wchodzących w skład strefy ciechanowsko-mławskiej (od 2007 r. obowiązuje nowy podział stref, wcześniej strefę stanowił powiat). Dla powiatu mławskiego POP został opracowany  w 2009 r. (Dz. U. Woj. Nr 182 z 16 listopada 2009 r., poz. 5127) w związku z przekroczeniami: w 2006 r. w Mławie (S90,4 =87 μg/m3), w 2007 r. w Ciechanowie (S90,4 =54 μg/m3) i w Żurominie    (S90,4 =72 μg/m3) oraz w 2008 r. w Ciechanowie (S90,4 =58 μg/m3). Termin realizacji Programu dla powiatu  ustalony został na 11 czerwca 2011 r.

Rysunek 6. Obszar, na których należy prowadzić działania naprawcze (źródło: Program ochrony powietrza, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, WIOŚ Warszawa)

W Programie ochrony powietrza, na podstawie modelowania prognozującego zmiany poziomu stężeń pyłu zawieszonego PM10 zaproponowano działania naprawcze polegające na obniżeniu emisji powierzchniowej na terenie miasta Mławy. Proces ten składać się miał z dwóch etapów. W pierwszym etapie należało podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej mieszkania ogrzewane piecami węglowymi w zabudowie wielorodzinnej zlokalizowanej w centrum miasta, z obszaru znajdującego się w obrębie ulic: 18 Stycznia, Warszawska, Targowa, Padlewskiego, Chrobrego (około 13 000 m2 – około 240 mieszkań). Realizacja etapu pierwszego spowodować miała obniżenie emisji powierzchniowej o 6% (około 17 Mg/rok).

Wyniki obliczeń rozkładu stężeń dla etapu pierwszego wykazały, że obniżenie emisji powierzchniowej w centrum miasta nie spowoduje spadku stężeń poniżej poziomu dopuszczalnego na całym obszarze. Z tego powodu należało wdrożyć działania etapu drugiego, który polegać miał na ograniczeniu niskiej emisji na obszarze miasta ograniczonym ulicami: Ks. Skargi, Padlewskiego, Wójtostwo, Zaleskiego, Armii Krajowej. Głównym celem etapu była wymiana starych i nieekologicznych źródeł cieplnych, a co za tym idzie zmiana struktury stosowanych do ogrzewania paliw.

Urząd Miasta w Mławie zgłosił zastrzeżenia do ww. zadań, tj. brak możliwości ich realizacji w terminie do 2011 r., głównie ze względów finansowych oraz braku narzędzi prawnych do „zmuszenia” osób fizycznych do zmiany sposobu ogrzewania własnych budynków. Osiągnięcie tych celów w dużej mierze zależy od zasobności finansowej oraz świadomości ekologicznej mieszkańców.

2.2.2. Realizacja celów, działań i zadań

Uwzględniając założenia ochrony powietrza określono cele dla powiatu mławskiego:

Cele długoterminowe do roku 2015:

- Spełnianie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza

- Spełnianie standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa

Cele krótkoterminowe określono następująco:

Tabela 16. Cele krótkoterminowe  i stan ich realizacji z zakresu ochrony powietrza

| Lp | Cele krótkoterminowe | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych | Realizowano w latach 2009-2010 Usprawnianie ruchu drogowego, remonty dróg i chodników, budowa nowych odcinków dróg, budowa ciągów pieszych, eliminacja ruchu tranzytowego - budowa zachodniej obwodnicy miasta Mława, wykonanie pomiarów natężenia ruchu w Mławie, opracowanie dokumentacji projektowych nowych dróg i połączeń |
| 2 | Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie źródeł niskiej emisji | Realizowano w latach 2009-2010 Zamiana źródeł ciepła na nośniki ekologiczne, termomodernizacja obiektów, oczyszczanie dróg i innych elementów infrastruktury komunikacyjnej, stosowanie materiałów małopylących jako nawierzchnie dróg. Demontaż oraz usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest |
| 3 | Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł produkcyjnych | Realizowano w latach 2009-2010 Zadanie pozostaje w gestii poszczególnych podmiotów gospodarczych, zgodnie z posiadanymi decyzjami, planami i środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel |

Kierunki działań zostały określone następująco:

Tabela 17. Kierunki działań  i stan ich realizacji z zakresu ochrony powietrza

| Lp | Kierunki działań | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja zakładów przemysłowych i obiektów energetyki polegająca na wprowadzaniu efektywnych i ekologicznych technologii – doskonalenie procesów spalania paliw, instalowanie wysokosprawnych urządzeń redukujących zanieczyszczenia | Realizowano w latach 2009-2010 Zadanie pozostaje w gestii poszczególnych podmiotów gospodarczych, zgodnie z posiadanymi decyzjami. Modernizacja instalacji energetycznego spalania paliw. Modernizacja procesów technologicznych. Zmiana nośników energii na bardziej ekologiczne, w tym źródła odnawialne Poprawa jakości stosowanego paliwa |
| 2 | Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych | Realizowano w latach 2009-2010 Realizowane przez właścicieli i zarządców nieruchomości, zgodnie z rachunkiem ekonomicznym i dostępnymi środkami finansowymi |
| 3 | Rozbudowa centralnej sieci ciepłowniczej na obszarach zwartej zabudowy | Realizowano w latach 2009-2010 Realizowane na terenie miasta Mława. Z informacji uzyskanych w Przedsiębiorstwie Energetycznym Sp. z o.o. w Mławie wynika, że możliwe jest podłączenie części budynków wielorodzinnych z centrum miasta, jednak ze względu na ograniczone rezerwy mocy ciepłowni może być to utrudnione. Jeśli chodzi o dalsze rejony Mławy, w chwili obecnej dodatkowe podłączenia w takich rejonach nie są możliwe. |
| 4 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej | Realizowano w latach 2009-2010 Realizowane przez właścicieli i zarządców nieruchomości, zgodnie z rachunkiem ekonomicznym i dostępnymi środkami finansowymi |
| 5 | Kontynuacja gazyfikacji terenów gmin nie posiadających sieci gazowej | Realizowano w latach 2009-2010 Realizowane przez Mazowiecką Spółkę Gazowniczą Sp. z o.o. w ramach prowadzonych strategii rozwoju i zapotrzebowaniem od mieszkańców i podmiotów gospodarczych. W wyniku znacznych podwyżek cen gazu, tempo gazyfikacji gminy spadło, zmniejsza się wykorzystanie gazu, szczególnie dla ogrzewania budynków |
| 6 | Zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii geotermalnej i biomasy | Realizowano w latach 2009-2010 Promocja odnawialnych nośników energii – kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, itp. realizowane podczas prowadzenia edukacji ekologicznej, jako jeden z jej elementów. Montaż zestawów solarnych |
| 7 | Tworzenie warunków dla intensyfikacji ruchu rowerowego, wyznaczanie układu ścieżek rowerowych | Realizowano w latach 2009-2010 Realizacja przez poszczególne gminy i zarządców dróg |

Stan realizacji celów, kierunków działań i zadań w zakresie ochrony powietrza w latach 2009 - 2010 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 18. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza

| Cel, kierunek działań | Jednostka realizująca | Podjęte działania | Ocena realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja systemów ciepłowniczych | Powiat Gminy właściciele obiektów podmioty gospodarcze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mławie | Starostwo Powiatowe | Zrealizowane |
|  |  | Wymiana pieca gazowego w budynku Starostwa Powiatowego ul. Stary Rynek 10 Wymiana kotła gazowego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie Budowa kotłowni gazowej w budynku Dom Nauczyciela , przy ul. Wyspiańskiego 6 w Mławie Przebudowa - modernizacja kotłowni gazowej w budynku administracyjnym przy ul. Wyspiańskiego 7 w Mławie wraz z przebudową rurociągu ciepłowniczego do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wyspiańskiego 8 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z wymiana pieca c.o. w budynku Powiatowego Zarządu Dróg |  |
|  |  | Miasto Mława |  |
|  |  | W 2010 roku zakończono wymianę dwóch kotłów WML w Centralnej Ciepłowni na kotły o większej mocy, z automatyką i zainstalowaniem ekonomizerów. Dokonano przebudowy instalacji odpylających przynależnych do trzech spośród czterech kotłów zainstalowanych w Centralnej Ciepłowni przy ul. Powstańców Styczniowych 3. Przebudowa polegała na zastąpieniu baterii cyklonów odpylaczami cyklonowymi oraz zainstalowaniu dodatkowo przed każdym z nich multicyklonu przelotowego. Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej na bieżąco prowadził modernizację systemu ciepłowniczego. |  |
|  |  | W związku z planowanym naborem wniosków aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego- Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” oraz możliwością pozyskania funduszy unijnych na realizację inwestycji polegającej na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców, Urząd Miasta w Mławie zaczął przyjmować wnioski na dofinansowanie zakupu i instalacji kolektorów w indywidualnych gospodarstwach domowych. |  |
| Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej Rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej | Gminy Powiat właściciele i zarządcy nieruchomości, podmioty gospodarcze, posiadacze pojazdów | Starostwo Powiatowe | Zrealizowane |
|  |  | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych (naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla potrzeb zadań remontowych, zimowe i letnie utrzymanie i oczyszczanie dróg) Utwardzanie dróg Odnowa nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych: Nr P 2343W Bogurzynem- Mdzewo i Nr P2307W Mława-Grzybowo- Wieczfnia Kościelna- Pepłówek o łącznej długości 4,600 km – odnowa emulsją asfaltową oraz drogi Nr P2332W Głużek – Rumoka o długości 0,700km – odnowa masą bitumiczną. Przebudowa drogi Nr P 2306W Nowa Wieś – Załęże – Wieczfnia Kościelna – Kuklin na odcinku od km 6+ 074 do km 8+ 766 Przebudowa drogi Nr P 2306W Nowa Wieś - Załęże - Wieczfnia Kościelna - Kuklin na odcinku od km 0+000,00 do km 5+387,95 w ramach Programu Wieloletniego pn." Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Przebudowa mostu JNI 01005638 na rzece Mławce w miejscowości Szreńsk w ciągu drogi powiatowej Nr P 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława wraz z dojazdami Przebudowa mostu o JNI 01005649 na rzece Wkrze w miejscowości Radzanów w ciągu drogi powiatowej Nr P 3014 Raciąż-Radzanów-Liberadz wraz z dojazdami Przebudowa drogi nr P 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz na odcinku od km 14+429,00 do km 18+050 w ramach Programu Wieloletniego pn." Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Przebudowa drogi Dębsk – Kitki – Szumsk od km 0+000,00 do km 3+674,00 Przebudowa drogi powiatowej Turza Mała – Łomia – Mława na odcinku od km 4+ 392,00 do km 6+792,00 Budowa kładki dla pieszych w m. Szumsk w ciągu drogi powiatowej Brzozowo Maje –Dzierzgowo -Rzęgnowo- Grójec- Klewki Przebudowa drogi Nr P 2335 W Szreńsk - Miłotki - Olszewo - dokumentacja Przebudowa drogi Nr P 2330 W Modła - Wiśniewko od km 0+000 do km 2+620 km wraz z przebudową mostu o JNI 01005641 na rzece Seracz - dokumentacja Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2314 W Dębsk - Kitki - Szumsk od km 1+445 km do 2+445,00 Przebudowa mostu o JNI 01005637 w miejscowości Borzymy na rzece Gedniówce wraz z drogą dojazdową Nr P 2322 W Nosarzewo Borowe - Konopki od km 0+000 do km 10+686 - dokumentacja Zakup skrapiarki emulsji asfaltowej o poj.0,5 m3 i spalinowej myjki wysokociśnieniowej Zakup cysterny do magazynowania emulsji asfaltowej o poj. 8-12 m3 |  |
|  |  | Miasto Mława |  |
|  |  | Utrzymanie i wymiana znaków pionowych |  |
|  |  | Utrzymanie nawierzchni gruntowych |  |
|  |  | Obsługa strefy płatnego parkowania |  |
|  |  | Wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych wraz z przeglądami okresowymi dróg |  |
|  |  | Remonty ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających: remont chodnika w ul. Szpitalnej w Mławie na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. dr A. Dobrskiej, remont chodnika w ul. Granicznej w Mławie na odcinku od ul. Ks. I. Krajewskiego do ul. Ks. M. Czapli remont chodnika w ul. Ordona - 179,1 m2 wraz z wymianą krawężnika i obrzeża oraz naprawą nawierzchni bitumicznej remont chodnika w ul. Szewskiej remont chodnika w ul. Dworcowej remont chodnika w ul. bez nazwy od ul. Sienkiewicza do bloku „Batory” - remont chodnika w ul. Płockiej (przy bloku 52) remont ogrodzenia wzdłuż działki gminnej przy ul. Granicznej remont chodnika w ul. ks. M. Czapli remont chodnika w ul.18-go Stycznia przebudowa chodnika w ul. Wyspiańskiego przebudowa chodnika w ul. Reymonta przebudowa chodnika w ul. Żeromskiego |  |
|  |  | Budowa nowych dróg: Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie Budowa drogi z destruktu z miejscami postojowymi w ul. Żabieniec Budowa drogi z destruktu w ul. Powstania Warszawskiego Budowa drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A. Dobrskiej i drogami osiedlowymi Budowa ul. Braci Koszutzkich Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Rzymowskiego, Napoleońskiej i Granicznej |  |
|  |  | Przebudowa dróg: Przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej Przebudowa ul. Bagno Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Wójtostwo Przebudowa skrzyżowania dróg Instalatorów, Nowej i Nowoprojektowanej w dzielnicy przemysłowej |  |
|  |  | Budowa nowej nawierzchni dróg: Budowa nawierzchni asfaltowej na przedłużeniu ul. Zachodniej Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Norwida i Braci Gierymskich Budowa nawierzchni na odcinku ul. Nowowiejskiej Budowa nawierzchni w ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Strażackiej Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bagińskiego i Paderewskiego Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Górnej - powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie Budowa nawierzchni w ul. Lawicz-Liszki Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Szpitalnej - powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie Budowa nawierzchni z odwodnieniem i punktami świetlnymi na ul. Turystycznej |  |
|  |  | Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mławy. W związku z wytycznymi MZDW w Warszawie, termin realizacji zadania przesunięto do dnia 31.05.2011 |  |
|  |  | Opracowanie dokumentacji projektowych: Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Warszawskiej wraz z odwodnieniem Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Polnej |  |
|  |  | Wykonanie pomiaru natężenia ruchu na drodze gminnej będącej przedmiotem projektu "Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb obsługi dzielnicy przemysłowej w Mławie" |  |
|  |  | Gmina Dzierzgowo |  |
|  |  | Remonty i przebudowy dróg |  |
|  |  | Gmina Lipowiec Kościelny |  |
|  |  | Utwardzanie dróg kruszywem Przegląd stanu technicznego dróg Zakup progów zwalniających Wyrównywanie dróg Przebudowa lub budowa chodników w Woli Kęczewskiej, Cegielni Lewickiej, Rumoce, Lewiczynie, Niegocinie, Krępie, Kęczewie, Lipowcu, Turzy Wielkiej, przebudowa drogi w Parcelach Łomskich, w Łomni - Korboniec, w Lewiczynie, w Krępie, w Lipowcu Kościelnym przebudowa dróg gminnych -dotyczy krótkich odcinków dróg o łącznej długości 698m dróg w miejscowościach,Wola Kęczewska , Turza Wielka , Cegielnia Lewicka i Rumoka budowa drogi gminnej Nr01 Ruda Lewiczyn zakup przystanków budowa mostu na rzece Mławka w miejscowości Rumoka |  |
|  |  | Gmina Radzanów |  |
|  |  | Bieżące utrzymanie dróg Remont chodników przy drogach powiatowych (w m. Ratowo, na ul. Łozy, m. Józefowo, na ul. Siemiątkowskiego w Radzanowie, w m. Luszewo, w m. Wróblweo, w m. Gradzanowo Zbęskie) Remonty dróg gminnych Przebudowa drogi w m. Budy Matusy Przebudowa drogi gminnej w m. Zgliczyn Glinki Przebudowa drogi gminnej w m. Zgliczyn Witowy Remonty przystanków Budowa parkingu na ul. Piłsudskiego w Radzanowie |  |
|  |  | Gmina Stupsk |  |
|  |  | Bieżące remonty dróg, wynajem równiarki, koszenie trawy na poboczach, znaki drogowe Opracowanie map oraz opracowanie bazy ewidencji dróg Przebudowa drogi gminnej w m. Wyszyny Kościelne Przebudowa drogi gminnej w m. Olszewo - Borzymy Przebudowa dróg gminnych w m. Olszewo – Grzymki Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Bolewskie Przebudowa odcinków dróg gminnych – ul. Spółdzielczej i ul. Kredytowej w m. Konopki Przebudowa odcinków dróg gminnych – ul. Spółdzielczej, ul. Przemysłowej w Konopkach oraz odcinka drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 615 w kierunku miejscowości Rosochy Przebudowa drogi gminnej w m. Zdroje Przebudowa drogi gminnej Borzymy – Bołąki Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Kolonia Przebudowa dróg gminnych w m. Krośnice – Bolewo i Konopki – Bolewo Przebudowa dróg gminnych w m. Stupsk Przebudowa drogi gminnej w m. Żmijewo Gaje Przebudowa dróg gminnych w m. Dąbek Przebudowa dróg gminnych w m. Wyszyny Kościelne Przebudowa ul. Bocznej w m Konopki Przebudowa drogi gminnej w m. Pieńpole Zakupiono zagęszczarkę i przecinarkę, sprzęt posłuży do układania oraz napraw kostki chodnikowej we własnym zakresie przez pracowników gminy Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na zadnie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bolewo – Sułkowo Kolonia |  |
|  |  | Gmina Szreńsk |  |
|  |  | Modernizacja drogi w m. Milotki, Krzywki-Piaski Niegocin, Złotowo, Krzywki - Piaski Przebudowa drogi w m. Doziny Przebudowa drogi w m. Kobuszyn Ułożenie chodników w Szreńsku |  |
|  |  | Gmina Wieczfnia Kościelna |  |
|  |  | Utrzymanie bieżące dróg gminnych (równanie, koszenie, profilowanie, zimowe utrzymanie) konserwacja rowów przydrożnych, uzupełnienie oznakowania drogowego oraz tablic informacyjnych Zakup materiałów do naprawy i odnowienia przystanków autobusowych na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna oraz zakup i zamontowanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Chmielewo Wielkie i Wieczfnia-Kolonia Remont dróg gminnych w miejscowości: Bonisław, Łęg, Chmielewo Wielkie oraz relacji Bąki – Wieczfnia-Kolonia Remont drogi w miejscowości Kuklin i Bąki Remont pobocza drogi gminnej w Uniszkach Zawadzkich Remont drogi gminnej w Wieczfni Kościelnej Remont drogi gminnej w miejscowości Bonisław Drobne remonty i naprawy dróg bitumicznych, żwirowych i gruntowych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna Przebudowa drogi gminnej Nr G230903W Uniszki Gumowskie - droga krajowa nr 7 - Kuklin. Przebudowa dróg gminnych nr G230912W i G230919W w miejscowości Windyki Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Grzebsk - budowa parkingu, ciągów komunikacyjnych, zespołu boisk i placu zabaw |  |
| Ograniczanie pylenia wtórnego | Gminy Powiat | Oczyszczanie letnie dróg i ulic |  |
| Termomodernizacja budynków gminnych i powiatowych | właściciele obiektów Gminy Powiat | Starostwo Powiatowe | Zrealizowane |
|  |  | Termomodernizacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 9 w Mławie Termomodernizacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 8 w Mławie Termomodernizacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 7 w Mławie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3/ Łącznik z gimnazjum/ Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Kowalewie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 i 2 w Mławie. Dokończenie termomodernizacji budynku mieszkań autonomicznych Termomodernizacja budynku oraz docieplenie stropodachu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, ul. Al. Piłsudskiego 43 Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie Termomodernizacja budynku w Powiatowym Zarządzie Dróg Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie (łącznik z Gimnazjum Nr 2 w Mławie) Termomodernizacja starej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie im. St. Wyspiańskiego (nowa część) przy ul. Wyspiańskiego Termomodernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie ul. Reymonta 4 Termomodernizacja budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie przy ul. Słowackiego 18 Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Mławie ul. Lelewela 5 Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Reymonta 8 Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Stary Rynek 10 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie |  |
|  |  | Miasto Mława |  |
|  |  | Wymiana stolarki okiennej, wymiana dachu z eternitu na blacho dachówkę, odnowienie elewacji budynku przy ul. Warszawskiej 34 Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynku przy ul. Wójtostwo 10 Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowe, wymiana stolarki okiennej klatkowej w budynku przy ul. Wójtostwo 10A Wymiana stolarki okiennej, wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Żeromskiego 5/1 Wymiana stolarki okiennej, malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Reymonta 7 Wykonanie pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej Nr 7 - 353 321,45 + 51667,34 |  |
|  |  | Gmina Radzanów |  |
|  |  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej |  |
|  |  | Gmina Szreńsk |  |
|  |  | Ocieplenie ścian w budynku Ośrodka Zdrowia Docieplenie ścian w budynku komunalnym |  |
|  |  | Gmina Stupsk |  |
|  |  | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Stupsku |  |

Działania w zakresie poprawy jakości powietrza dotyczyły głownie modernizacji układu komunikacyjnego powiatu, zmiany źródeł ciepła lub zmiany paliwa na bardziej ekologiczne, a także termomodernizacji obiektów. Powiat, a także poszczególne jego gminy mogą wykonywać powyższe zadania jedynie w odniesieniu do obiektów będących ich własnością lub administrowanych. Niemniej, powiat może odgrywać pewną rolę w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – głównym zadaniem w tym zakresie jest edukacja mieszkańców dotycząca oszczędnego zużycia energii cieplnej i elektrycznej, korzystania z proekologicznych nośników energii, a także szukanie źródeł finansowania dla działań z zakresu ochrony powietrza.

Do zadań zapobiegających pogarszaniu się jakości powietrza zaliczono również działania zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej powiatu i płynności ruchu, choć trudno ocenić, jaki dokładnie udział mają one w redukcji zanieczyszczeń komunikacyjnych. Przyjęto, że poprawa systemu drogowego zwiększy płynność ruchu, a tym samym przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy.

W zakresie ograniczania niskiej emisji w 2010 roku zakończono wymianę dwóch kotłów WML w Centralnej Ciepłowni w Mławie na kotły o większej mocy, z automatyką i zainstalowaniem ekonomizerów. W najbliższej przyszłości wdrażany będzie proces zastąpienia ciepłowniczych węzłów grupowych węzłami kompaktowymi oraz dalsza modernizacja sieci przesyłowych w mieście. Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej na bieżąco prowadził modernizację systemu ciepłowniczego. W planach jest budowa nowego rurociągu ciepłowniczego biegnącego ulicami: Mariacką, Słowackiego, Piłsudskiego, Kossaka, Broniewskiego, Tuwima oraz przez Osiedle Młodych. W celu ograniczenia niskiej emisji, szczególnie tlenków azotu, planowana jest w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym likwidacja małych kotłowni gazowych w budynkach szkół ponadgimnazjalnych i innych obiektach, których właścicielem jest Starostwo. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z ciepła sieciowego, istnieje koncepcja rozbudowy Centralnej Ciepłowni i wyposażenia jej w energetyczny blok gazowy z wysokosprawną kogeneracją.

Ograniczaniu niskiej emisji sprzyja rozwój sieci gazowej – w roku 2009 funkcjonowało na terenie powiatu 229,734 km sieci gazowej (w 2003 roku było jedynie 178,2 km - przyrost o 51,34 km). Funkcjonowało 4 205 połączeń sieci gazowej do budynków. Liczbę odbiorców gazu szacuje się na 9 371 gospodarstw domowych (w 2000 roku - 7 908 gospodarstw). Ilość zużytego gazu wyniosła w 2009 roku 6 164,4 tys. m3, w tym do ogrzewania mieszkań – 4 347,1 tys. m3. Nastąpił spadek ilości zużywanego gazu, co wiąże się ze znacznymi podwyżkami jego cen (w 2000 roku zużyto 6 347 tys. m3). Ludność korzystająca z sieci gazowej wynosiła w 2009 roku 25 835 osób (35,5% mieszkańców powiatu).

2.2.3. Wnioski

Pomimo podjęcia wielu z wytyczonych zadań i zaawansowania w ich realizacji, stan jakości powietrza na terenie Powiatu Mławskiego uległ pogorszeniu. W 2005 roku powiat został zakwalifikowany do strefy B, a od 2006 roku – do strefy C, głównie z powodu przekroczonego dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10.

Pogarszanie się jakości powietrza jest szczególnie widoczne na terenie miasta Mława, gdzie występuje kumulacja różnych rodzajów źródeł zanieczyszczeń. Powietrze na terenach wiejskich powiatu jest prawdopodobnie dobrej jakości.

Za realizację zadań odpowiedzialni byli: Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Mławski i Burmistrz Miasta Mława, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mławie, WIOŚ w Warszawie, właściciele i administratorzy budynków oraz obiektów, administratorzy dróg, przedsiębiorstwa komunikacji, właściciele pojazdów oraz inne podmioty gospodarcze.

Realizacja celów odbywała się często z pewnymi opóźnieniami, z uwagi na brak środków finansowych oraz rozproszenie kompetencji jednostek odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań.

Zdiagnozowano następujące bariery realizacji zadań z zakresu ochrony powietrza:

- niewystarczające środki finansowe, jakie właściciele obiektów i budynków mogą przeznaczyć na modernizacje źródeł ciepła lub termomodernizację,

- niewystarczające środki finansowe, jakie jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć na modernizacje i rozbudowę systemu komunikacyjnego,

- wzrastające ceny gazu i spadek konkurencyjności tego nośnika energii w stosunku do np. węgla,

- brak norm emisji dla stosowanych w budynkach jednorodzinnych kotłów małej mocy,

- brak przepisów narzucających modernizację źródeł ciepła,

- brak w polskim prawie mechanizmów umożliwiających wyegzekwowanie od osób fizycznych użytkowania urządzeń grzewczych spełniających określone wymogi w zakresie wielkości emisji substancji do powietrza.

2.3. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem

2.3.1. Stan aktualny

Głównym źródłem hałasu na terytorium Powiatu Mławskiego jest ruch drogowy, co wynika przede wszystkim z powszechności jego występowania, czasu oddziaływania oraz ciągłej intensyfikacji. Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 5 rodzajów dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i osiedlowe o łącznej długości 1 207 km. Średnia gęstość dróg w powiecie wynosi 1,03 km na km².

Na stopień uciążliwości tras komunikacyjnych wpływ mają takie czynniki jak: natężenie ruchu, struktura pojazdów, prędkość ich poruszania się oraz rodzaj i stan techniczny nawierzchni. Zagrożenie hałasem drogowym stanowi około 80% wszystkich zagrożeń akustycznych w środowisku. Największy wpływ na zwiększanie się poziomu hałasu komunikacyjnego w powiecie mają:

- odcinki dróg o dużym natężeniu ruchu biegnące w terenie gęstej zabudowy mieszkalnej,

- powiązania komunikacyjne między częściami powiatu.

Największe natężenie ruchu ulicznego występuje w centralnej części miasta Mława oraz wzdłuż dróg, które obsługują ruch napływający i wypływający. Mława to węzeł trzech dróg wojewódzkich oraz pięciu dróg powiatowych: DW nr 544 z Brodnicy przez Działdowo, Mławę do Przasnysza, DW nr 563 z Rypina przez Żuromin do Mławy oraz DW nr 615 w kierunku Ciechanowa.

Źródłem hałasu jest także przebiegająca przez teren powiatu linia kolejowa relacji Warszawa - Gdańsk, na której odbywa się transport osobowy i towarowy.

W latach 2009 – 2010 nie prowadzono badań hałasu (w tym komunikacyjnego) na terenie powiatu - ostatnie pomiary zostały wykonane w 2008 r. w Mławie na ul. Piłsudskiego – droga wojewódzka nr 544 Brodnica - Przasnysz. Równoważny poziom dźwięku dla pory dnia zawierał się w przedziale od 64,8 dB do 66,6 dB, a dla pory nocy od 59,7 dB do 60,7 dB i przekraczał poziom dopuszczalny określony dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 60dB w dzień i 50 dB w nocy.

Tabela 19. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w Mławie w 2008 r.

| Miejscowość | Ulica (Miejsce) | Data pomiaru | Pora dnia | Pora nocy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LAeq dla pory dnia [dB] | ∆ LAeq [dB] | Liczba samochodów osobowych [poj/h] | Liczba samochodów ciężarowych [poj/h] | LAeq dla pory nocy [dB] | ∆ Laeq [dB] | Liczba samochodów osobowych [poj/h] | Liczba samochodów ciężarowych [poj/h] |
| Mława | Droga wojewódzka nr 544 (20o22’13,3” 53o07’08,6”) | 14-15.05.2008 | 64,8 | 0,05 | 11502 | 794 | 59,7 | 0,32 | 646 | 95 |
|  |  | 05.-06.11.2008 | 66,6 | 0,12 | 10441 | 855 | 60,7 | 0,31 | 986 | 135 |

Kryteria oceny, zróżnicowane w zależności od rodzajów terenu, rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu oraz w zależności od pory dnia lub nocy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Hałas przemysłowy wpływa w mniejszym stopniu na klimat akustyczny powiatu. Do najbardziej uciążliwych pod względem hałasu zaliczone zostały zakłady z następujących branż: przemysł spożywczy, drukarnie, zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych, zakłady usługowe o różnym profilu, np. betoniarnie lub składnice złomu.

2.3.2. Realizacja celów, działań i zadań

Zadania z zakresu ochrony przed hałasem pokrywają się częściowo z zadaniami zmierzającymi do poprawy jakości powietrza - dotyczy to poprawy drożności układu komunikacyjnego i poprawy jakości dróg i ulic oraz działań związanych z termomodernizacją.

Uwzględniając założenia ochrony przed hałasem określono w Programie ochrony środowiska cel ekologiczny:

Cel długoterminowy do roku 2015:

Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu ponadnormatywnym hałasem

Cele krótkoterminowe określono następująco:

Tabela 20. Cele krótkoterminowe  i stan ich realizacji z zakresu ochrony przed hałasem

| Lp | Cele krótkoterminowe | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozpoznanie sytuacji akustycznej powiatu | Nie realizowano w latach 2009-2010 W latach 2009-2010 nie prowadzono badan hałasu na terenie powiatu mławskiego |
| 2 | Dążenie do ograniczenia hałasu na terenach, gdzie jest on odczuwalny jako uciążliwy, szczególnie na terenach gęstej zabudowy mieszkalnej (dotyczy to przede wszystkim hałasu emitowanego przez środki transportu w obszarach miejskich i wzdłuż głównych dróg) | Realizowano w latach 2009-2010 Realizacja przez budowę zasłon izolacyjnych – z zieleni wysokiej i niskiej, wykonywanie izolacji dźwiękochłonnych obiektów (wymiana drzwi, stolarki okiennej, wytłumianie) |
| 3 | Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna | Realizowano w latach 2009-2010 Wymiana okien i stolarki na dźwiękoszczelną, poprawa jakości nawierzchni dróg, właściwa polityka zagospodarowania przestrzennego |
| 4 | Dążenie do ograniczenia hałasu pochodzenia przemysłowego i robót budowlanych | Realizowano w latach 2009-2010 Zadanie realizowane poprzez wydawanie decyzji na emisje hałasu, kontrole WIOŚ w zakładach, działania własne podmiotów gospodarczych ograniczających uciążliwość hałasu |

Kierunki działań zostały określone następująco:

Tabela 21. Kierunki działań  i stan ich realizacji z zakresu ochrony przed hałasem

| Lp | Kierunki działań | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preferowanie małokonfliktowych lokalizacji obiektów przemysłowych przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego i w procedurach inwestycyjnych | Realizowano w latach 2009-2010 W ramach planowania przestrzennego i decyzji lokalizacyjnych |
| 2 | Systematyczne eliminowanie w przemyśle technologii i urządzeń przekraczających wartości normatywne emisji hałasu | Realizowano w latach 2009-2010 Realizacja przez podmioty gospodarcze |
| 3 | Zmniejszanie uciążliwości hałasu komunikacyjnego poprzez właściwe projektowanie dróg, modernizacje i remonty nawierzchni, a także budowę ekranów akustycznych w miejscach najbardziej zagrożonych oddziaływaniem hałasu | Realizowano w latach 2009-2010 Realizacja przez poszczególne gminy i zarządców dróg. Wykonanie opracowań koncepcyjnych i planistycznych mających na celu optymalizację warunków ruchu drogowego. Uwzględnianie usprawniania systemu transportu i komunikacji w dokumentach planistycznych. Budowa ciągów pieszo-rowerowych. Remonty chodników. Remont wiat przystankowych. Eliminacja ruchu tranzytowego - planowana budowa obwodnicy zachodniej i łączników dróg do dzielnicy przemysłowej w mieście Mława. Wykonywanie remontów dróg i ulic |

Stan realizacji celów, kierunków działań i zadań w zakresie ochrony przed hałasem w latach 2009 - 2010 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 22. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony przed hałasem

| Cel, kierunek działań | Jednostka realizująca | Podjęte działania | Ocena realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej | zarządy dróg, Gminy, Powiat | Realizacja opisana w tabeli nr 18 - Powietrze atmosferyczne | Zrealizowane |
| Budowa zabezpieczeń przed uciążliwościami akustycznymi | zarządy dróg | Realizowany przez właściwe planowanie przestrzenne, izolację zielenią | Zrealizowane |
| Rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej | Gminy, prywatni przewoźnicy, PKP, PKS | Zadanie realizowane przez przewoźników | Zrealizowane |
| Opracowanie programów ograniczania hałasu na obszarach, na których poziom hałasu przekracza dopuszczalną wartość | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Nie wykonano mapy akustycznej ani programu ochrony przed hałasem dla odcinków dróg przebiegających przez Powiat Mławski Zadanie to należało do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Obowiązek określania programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach wynika z art. 119 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Programy mają na celu zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej lub na poziomie wartości dopuszczalnej. Natomiast na obszarach gdzie normy nie są dotrzymane należy dążyć do zmniejszenia hałasu do co najmniej dopuszczalnego. Programy ochrony środowiska przed hałasem są aktami prawa miejscowego i będą pierwszymi regulacjami tego typu w Polsce. Podstawą do opracowania powyższych programów są mapy akustyczne, które zarządzający drogą sporządza co 5 lat i przedkłada marszałkowi województwa. | Nie zrealizowano |
| Opracowanie map akustycznych dla obszarów położonych wzdłuż dróg, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko | Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Powiatowy Zarząd Dróg |  |  |

2.3.3. Wnioski

Na terenie powiatu w latach 2009 – 2010 prowadzone były liczne prace zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej, a co za tym idzie, zmniejszenie uciążliwości hałasowej. W tym przypadku niemożliwe jest jednak określenie, w jakim stopniu działania te przyczyniły się do ograniczenia uciążliwości hałasu. Zadania związane z modernizacją dróg, termomodernizacją, usprawnianiem komunikacji przedstawiono w poprzednim rozdziale 2.2., dotyczącym ochrony powietrza atmosferycznego.

Ograniczanie uciążliwości hałasu jest zadaniem trudnym i wymagającym dłuższego czasu realizacji oraz znacznych nakładów finansowych. Ponadto, brak jest szczegółowego rozeznania klimatu akustycznego powiatu, a tym samym wskazanie miejsc, gdzie przekroczone są normy hałasu. Można przypuszczać, że sytuacje takie mają miejsce przede wszystkim w mieście Mława, wzdłuż głównych dróg o dużym natężeniu ruchu (droga krajowa nr 7), w centrum innych miejscowości. Eskalacja hałasu drogowego w środowisku spowodowana jest wzrastająca ilością pojazdów samochodowych i ciągników (w tym znacznym wzrostem ilości samochodów ciężarowych).

Ograniczanie hałasu pochodzenia przemysłowego i robót budowlanych następuje w wyniku modernizacji tych obiektów. Zakłady we własnym zakresie podejmują działania mające na celu ograniczenie emisji hałasu do środowiska, takie jak: wytłumianie ścian, stosowanie obudowy dźwiękochłonnej, zastosowanie tłumików, itp.

Zdiagnozowano następujące problemy i bariery w zakresie ochrony przed hałasem:

- brak monitoringu hałasu (komunikacyjnego, przemysłowego),

- brak wystarczających środków finansowych na szybką realizację tras alternatywnych oraz barier w przenoszeniu dźwięku (m.in. ekranów akustycznych, zieleni izolacyjnej).

2.4. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

2.4.1. Stan aktualny

Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego na terenie miasta Mława są:

- elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, o napięciach znamionowych 110 i 220 kV

- stacje transformatorowe, o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV,

- urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne i radionawigacyjne,

- stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej

Największy udział w emisji mają stacje bazowe telefonii komórkowej ze swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinii (antena sektorowa służy do komunikacji z telefonem komórkowym, natomiast antena radiolinii służy do komunikacji między stacjami bazowymi). W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne są wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi.

Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008.25. z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania poziomów tych pól w środowisku. Zakres i sposób prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku został określony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.11.2007 r. (Dz. U.2007.221.1645). Zgodnie z rozporządzeniem zakres badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz. Pola elektromagnetyczne z tego zakresu częstotliwości są nazywane polami radiowymi.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, a także miejsc dostępnych dla ludności,  zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003.192.1883).

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla ludności określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową określono dopuszczalne wartości poziomów składowej elektrycznej i składowej magnetycznej pola o częstotliwości przemysłowej 50 Hz. Wartości te wynoszą odpowiednio: 1 kV/m – składowa elektryczna i 60 A/m – składowa magnetyczna.

W województwie mazowieckim w ramach PMŚ pomiary natężenia pól elektromagnetycznych wykonywane są w wytypowanych 135 punktach, obejmujących różne typy terenów  (duże i małe miasta, tereny wiejskie). Każdego roku wykonywane są pomiary w 45 punktach zlokalizowanych  w Warszawie, w 6 miastach powyżej 50 tys. ludności, w 15 miastach poniżej 50 tys. mieszkańców i w 15 punktach na terenach wiejskich.

Na terenie powiatu mławskiego zlokalizowano 1 punkt, objęty pomiarami w 2008 r. -  Mława, ul. Stary Rynek 16.

Analiza uzyskanych wyników pomiarów wykazała, że na terenie objętym pomiarami nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (dopuszczalny poziom w zależności od częstotliwości zawiera się w przedziale od 7 V/m do 20 V/m).

Rysunek 7. Lokalizacja stacji telefonii komórkowej i radiowych według pozwoleń Urzędu Komunikacji Elektronicznej (stacje istniejące i projektowane) w rejonie Powiatu Mławskiego

2.4.2. Realizacja celów, działań i zadań

Za cel nadrzędny przyjęto:

Cel długoterminowy do roku 2015:

Ochrona przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

Cele krótkoterminowe określono następująco:

Tabela 23. Cele krótkoterminowe  i stan ich realizacji z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

| Lp | Cele krótkoterminowe | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Utrzymywanie natężenia promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najwyżej na tym poziomie | Brak informacji |

Kierunki działań zostały określone następująco:

Tabela 24. Kierunki działań  i stan ich realizacji z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

| Lp | Kierunki działań | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontynuacja badań, które pozwolą na ocenę skali zagrożenia wywoływanego polami elektromagnetycznymi oraz poszerzenie wiedzy na temat stopnia ich oddziaływania (zadanie WIOŚ). | Nie realizowano w latach 2009-2010 Zadanie realizowane przez WIOŚ, w latach 2009 – 2010 poza terenem Powiatu Mławskiego |
| 2 | Opracowanie systemu informowania społeczeństwa o oddziaływaniu pól elektromagnetycznych. | Nie realizowano w latach 2009-2010 |

Stan realizacji zadań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym przedstawia poniższa tabela:

Tabela 25. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

| Cel, kierunek działań | Jednostka realizująca | Podjęte działania | Ocena realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktualizacja informacji o źródłach promieniowania elektromagnetycznego | WIOŚ | Realizowane poprzez przestrzeganie procedur związanych z planowaniem przestrzennym oraz ocenami oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym | Zrealizowano |
| Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych | WIOŚ Operatorzy stacji bazowych telefonii komórkowej | Nie realizowano w latach 2009 – 2010 na terenie powiatu. Jest to zadanie WIOŚ i nie zależy od działań Powiatu Mławskiego ani gmin | Nie zrealizowano |

2.4.3. Wnioski

Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka jest cały czas badany i analizowany. Obecnie nie stwierdzono, aby stacje nadawcze radiowe, czy też telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej powodowały negatywne skutki zdrowotne. Jedynie dla pól wolnozmiennych niektóre badania wykazują słaby związek z niektórymi nowotworami (białaczki). Ze względu na stosunkowo krótki okres badań (gwałtowne zwiększenie emisji nastąpiło w ostatnich 4 dekadach) nie można jeszcze ocenić potencjalnych tzw. skutków dalekich. Stąd wynika konieczność prowadzenia dalszych badań, między innymi prowadzenia pomiarów monitoringowych i kontrolnych w celu oszacowania poziomów pól, na jakie narażeni są mieszkańcy powiatu.

Negatywną konsekwencją lokalizacji anten na dużych wysokościach jest konieczność wznoszenia wysokich konstrukcji wspornych, które szpecą krajobraz.

Zdiagnozowano następujące problemy i bariery:

- brak aktualnych informacji o natężeniu pól elektromagnetycznych na terenie powiatu.

2.5. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed poważnymi awariami

2.5.1. Stan aktualny

Możliwość wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w warunkach gminy wiąże się głównie z przewozami substancji niebezpiecznych drogą krajową nr 7 oraz linią kolejową. Są to: ropopochodne, chlor, amoniak oraz inne substancje mogące spowodować groźne awaryjne zanieczyszczenie środowiska. Wśród nich można wymienić: detergenty, moszcze owocowe, produkty mleczne, cysterny ciśnieniowe do przewozu pasz, mączki bitumiczne itp. Na obszarze powiatu, poza funkcjonującymi stacjami paliw i hurtownią paliw, nie identyfikuje się przedsięwzięć narażonych na powstanie awarii nadzwyczajnych.

Do pozostałych czynników powodujących i wpływających na stan nadzwyczajnego zagrożenia Powiatu Mławskiego można zaliczyć:

- niekorzystne zjawiska atmosferyczne,

- silne (huraganowe) wiatry,

- zagrożenia związane z występowaniem silnych wiatrów występują w przypadku anomalii pogodowych, trudne są do przewidzenia w dłuższym okresie czasu (mogą wyrządzić szkody w infrastrukturze miejscowej),

- nadmierne opady deszczu - na skutek nadmiernych i gwałtownych opadów deszczu mogą wystąpić lokalne podtopienia ulic z powodu małej drożności kanalizacji deszczowej, piwnic budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych oraz terenów posesji,

- nadmierne opady śniegu - na skutek nadmiernych opadów śniegu głównie mogą wystąpić znaczne utrudnienia w transporcie,

- oblodzenia - podczas oblodzeń mogą wystąpić trudności w transporcie, katastrofy drogowe oraz kolejowe, zniszczenia infrastruktury poprzez działanie niskich temperatur na obiekty,

- silne mrozy - ich skutkiem mogą być trudności w transporcie, zniszczenia infrastruktury, przerwa w dostawie energii elektrycznej na skutek zniszczenia infrastruktury, przerwa w dostawie wody na skutek zniszczenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a także zamarzanie zwierząt,

- susza - istnieje możliwość wystąpienia suszy na skutek ciągłych zmian klimatu. Przyczynić się może ona do braków wody pitnej, co z kolei może doprowadzić do omdleń, udarów i zwiększenia zachorowalności a nawet zgonów,

- zagrożenia radiacyjne: na terenie powiatu występuje promieniowanie z aparatów rentgenowskich zamieszczonych w szpitalach i przychodniach. Skażenie promieniotwórcze obszaru powiatu może powstać po awariach (zniszczeniach) reaktorów jądrowych w elektrowniach. Lokalizacja tych obiektów wokół Polski stanowi znaczne zagrożenie dla obszaru całego kraju. Zasięg możliwego skażenia terenu,, wody i powietrza, a co za tym idzie ludzi i zwierząt, może wynosić setki kilometrów a niebezpieczeństwo może nadejść z dowolnego kierunku, zależnie od miejsca awarii i warunków meteorologicznych. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż zagrożenie to występowało najczęściej ze wschodu, niemniej jednak zagrożenie to może wystąpić z każdej strony.

Przepływy wody w ciekach płynących przez teren powiatu są bardzo nierównomierne. Po intensywnych deszczach cieki te gwałtownie przybierają. Po długotrwałych i intensywnych opadach prowadzi to do lokalnych podtopień - nadmiar wód nie mieści się w ukształtowanym korycie, a małe spadki nie pozwalają na szybszy przepływ. Z czasem w miarę rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej zjawisko to będzie narastać.

Na terenie powiatu istnieje możliwość wystąpienia:

- epidemii choroby zakaźnej,

- epizootii (epizootia – jest to występowanie zachorowań na daną chorobę zakaźną - np. ptasia grypa, choroba wściekłych krów, pryszczyca wśród zwierząt na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach rejestracji danych),

- epifitoza (jest to rodzaj epidemii, choroba pewnej populacji roślinnej powszechnie występująca na danym terenie i w określonym czasie, której masowe rozprzestrzenianie ułatwił układ sprzyjających warunków dla rozwoju wywołującego chorobę patogenu.

Na terenie Powiatu Mławskiego istnieje możliwość wystąpienia awarii energetycznej w następstwie oddziaływania czynników naturalnych jak m.in.. silne (huraganowe) wiatry, nadmierne opady deszczu czy silne mrozy, a także w wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej.

Możliwe jest wystąpienie awarii w wyniku uszkodzenia infrastruktury gazociągu w następstwie oddziaływania czynników naturalnych, jak również działań osób trzecich np. roboty ziemne. Istnieje ryzyko awarii w wyniku uszkodzenia infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej.

2.5.2. Realizacja celów, działań i zadań

W Programie ochrony środowiska określono następujące cele w zakresie ochrony przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi:

Cel długoterminowy do roku 2015:

Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia

Cele krótkoterminowe określono następująco:

Tabela 26. Cele krótkoterminowe  i stan ich realizacji z zakresu ochrony przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi

| Lp | Cele krótkoterminowe | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zapobieganie poważnym awariom | Realizowano w latach 2009-2010 realizacja przez podmioty gospodarcze |
| 2 | Ochrona ludności powiatu przed skutkami poważnej awarii lub klęsk żywiołowych | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 3 | Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych | Realizowano w latach 2009-2010 w latach 2007 – 2008 nie wystąpiły sytuacje awaryjne |

Kierunki działań zostały określone następująco:

Tabela 27. Kierunki działań  i stan ich realizacji z zakresu ochrony przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi

| Lp | Kierunki działań | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wzmożone kontrole pojazdów przewożących materiały niebezpieczne prowadzone przez WIOŚ, PSP, Policję. | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 2 | Wdrożenie systemów ostrzegania i ochrony przeciwpowodziowej. | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 3 | Zwiększanie retencyjności zlewni oraz poprawa stanu technicznego urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego, realizacja „Programu Małej Retencji Województwa Mazowieckiego”. | Realizowano w latach 2009-2010 |

Nie obserwuje się istotnych problemów i barier w realizacji celów polityki ochrony środowiska w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i katastrofom naturalnym na terenie Mławy.

Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie ochrony przed poważnymi awariami oraz zagrożeniami naturalnymi w latach 2009 - 2010 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 28. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi

| Cel, kierunek działań | Jednostka realizująca | Podjęte działania | Ocena realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Stworzenie systemu wczesnego ostrzegania i wspierania służb ratowniczych | Straż Pożarna, Gminy Powiat, Obrona Cywilna Policja, Centrum Reagowania Kryzysowego Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) | Starostwo Powiatowe | Zrealizowane |
|  |  | Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Ratownictwa prowadzonego przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej dotyczące budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Mławie. Opracowano dokumentację techniczną oraz instrukcji współpracy z siecią SZR, dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży budowlanej i sanitarnej, przeniesienie instalacji teletechnicznej, wykonanie instalacji elektryczne, oraz wykonano niektóre prace budowlano-montażowe. Zakup i montaż masztu antenowego CPR Zakup lekkiego samochodu specjalnego typu furgon do przewozu sprzętu, środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów. Zakup samochodu specjalnego do przewozu środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów Zakup hełmów strażackich, butów specjalnych, ubrań koszarowych, organizacja Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka Opracowanie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla powiatu mławskiego na lata 2010-2012 (uwzględniono m.in. aspekty związane z poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapobieganie klęskom żywiołowym – katastrofom naturalnym i awariom technicznym. Zakup podnośnika pożarniczego SHD-25 /współwłasność powiatu/ Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego do wsparcia działań przeciwpowodziowych Zakup agregatu prądotwórczego w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczo- gaśniczymi Szkolenia pracownika prowadzącego sprawy obrony cywilnej |  |
|  |  | Miasto Mława |  |
|  |  | Zakupiono sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej: m.in. prądnica turbo z osprzętem, narzędzia ratownicze, butle ratownicze Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mławie Przekazano środki na działania związane z obroną cywilną, m.in. konserwacją sprzętu OC i zakup nowego oraz szkolenia pracowników. Wykonano m.in. konserwację filtrowentylacji (Ukrycie typu I SP-7) zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników i grupy kontrolno-rozjemczej, w związku z ćwiczeniami powiatowo-gminnymi „Jesień 2010”, popularyzację ZKSOiOC Zawody Medyczno-Sanitarne o puchar Burmistrza m. Mławy Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wydatki na funkcjonowanie i sprzęt Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego |  |
|  |  | Gmina Lipowiec Kościelny |  |
|  |  | Udzielono pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Mławie na zadanie inwestycyjne „Zakup podnośnika pożarniczego SHD -25 dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Przekazano dotacje w wysokości 29.000,00zł na utrzymanie straży gminnej Utrzymanie 7 jednostek OSP Zorganizowanie Dnia Strażaka Konserwacja i naprawa remiz Zakup samochodu dla OSP Kęczewo Zakup samochodu dla OSP Turza Wielka Zakup radiotelefonu dla OSP Lipowiec zakup motopomy dla OSP Niegocin Zakup innego sprzętu dla OSP Seminarium z zakresu przeciwpożarowego |  |
|  |  | Gmina Radzanów |  |
|  |  | Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej Utrzymanie konserwatorów i akcje gaśnicze Doposażenie OSP Wróblewo w motopompę szlamową Remont remizy OSP w Radzanowie Zakup samochodu strażackiego dla OSP Radzanów Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Gradzanowo |  |
|  |  | Gmina Stupsk |  |
|  |  | Utrzymanie gminnych ochotniczych straży pożarnych Zakupiono dla OSP Wyszyny Kościelne nowy lekki samochód do ratownictwa drogowego Ford Transit VAN Zakup innego sprzętu dla OSP Karosacja samochodu pożarniczego - OSP Rosochy Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Stupsku |  |
|  |  | Gmina Szreńsk |  |
|  |  | Utrzymanie OSP, remonty i konserwacja remiz |  |
|  |  | Gmina Wiśniewo |  |
|  |  | Utrzymanie Straży Gminnej utworzonej zgodnie z „Porozumieniem międzygminnym w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej” między Gminami Stupsk, Wiśniewo, Szydłowo, Lipowiec K. i Wieczfnia K. Gmina Wiśniewo prowadzi obsługę finansową straży. Zakup sprzętu dla OSP Zapewnienie właściwego funkcjonowania 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Remonty i naprawy sprzętu pożarniczego oraz budynków straży |  |
| Zmniejszanie ryzyka awarii związanych z wykorzystaniem i transportem materiałów niebezpiecznych poprzez wyznaczenie tras przewozu substancji niebezpiecznych | kierowcy pojazdów Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) | Wyznaczenie optymalnych (najbezpieczniejszych) tras dla przewozu substancji niebezpiecznych nie leży w gestii powiatu ani gmin. Kontrolę nad załadunkiem, transportem i rozładunkiem materiałów niebezpiecznych w celu zapobiegania potencjalnym poważnym awariom może prowadzić Inspekcja Transportu Drogowego | Zrealizowane |
| Kształtowanie postaw społeczeństwa w sytuacji wystąpienia poważnych awarii. | Gminy, Powiat, Straż Pożarna, Policja, Centrum Reagowania Kryzysowego | Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców o możliwości zapobiegania i postępowania w razie wystąpienia klęsk żywiołowych. Przeprowadzanie szkoleń dla odpowiedzialnych służb oraz podmiotów stwarzających ryzyko dotyczących zapobiegania, minimalizacji ryzyka i postępowania w razie wystąpienia awarii Współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej | Zrealizowane |

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mławie w sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, koordynuje w imieniu Starosty wszystkie zadania funkcjonujących na terenie powiatu profesjonalnych sił ratowniczych i instytucji administracji zespolonej oraz niezespolonej, a w szczególności: Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną, Powiatową Inspekcję Weterynaryjną, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz siły i środki będące w gestii Miasta Mławy i Gmin Powiatu Mławskiego, instytucji społecznych oraz podmiotów gospodarczych w zależności od potrzeb.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (zwane dalej PCZK) funkcjonuje jako całodobowa służba dyżurna Starosty Mławskiego i jest zorganizowane na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania (zwane dalej PSK) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z jednoczesnym wykorzystaniem służby dyżurnej i istniejącego wyposażenia technicznego.

2.6. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powierzchni ziemi

2.7.1. Stan aktualny

Przekształcenia związane z powierzchnią ziemi dotyczą przede wszystkim gleb. Większość powierzchni Powiatu Mławskiego jest przekształcona przez działalność człowieka - głownie przez rolnictwo, urbanizacje, przemysł i komunikację. Największa powierzchnie zajmują użytki rolne - 72,9% powierzchni powiatu, w tym grunty orne - 47,3% powierzchni.

Szczególnym źródłem zanieczyszczenia gleb na terenie powiatu jest transport, szczególnie w otoczeniu tras komunikacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym. Gleby w otoczeniu dróg narażone są na depozycję metali ciężkich, szczególnie ołowiu, a także nadmierne zasolenie wynikające ze stosowania środków odladzających w okresach zimowych.

Gleby aluwialne i aluwia cieków wodnych zanieczyszczane są przez ścieki komunalne odprowadzane z kilku kolektorów.

Na terenach zurbanizowanych i uprzemysłowionych występują gleby znacznie przekształcone mechanicznie. Gleby nasypowe, przeważnie gruzowe i krzemianowo-gruzowe, zajmują duże obszary zabudowanej części w poszczególnych miejscowościach oraz licznych skwerów, zieleńców i parków.

Oceny stopnia zanieczyszczenia gleb dokonuje się w ramach krajowego monitoringu gleb prowadzonego przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach i Stację Rolniczo-Chemiczną w Warszawie. Instytut ten na podstawie licznych badań i obserwacji gleb określił naturalne zawartości pierwiastków śladowych, siarki siarczanowej, wielocyklicznych węglowodorów aromatycznych (WWA) i innych składników gleby. W oparciu o te materiały opracowano koncepcję klasyfikacji gleb według stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi (kadm Cd, ołów Pb, nikiel Ni, miedź Cu, cynk Zn), siarką i WWA.

Badania te rozpoczęto w 1995 r. Ze względu na niewielką zmienność właściwości gleb w czasie, badania prowadzone są w cyklu 5-letnim. Ostatni  pobór próbek miał miejsce w 2005 r.

W województwie mazowieckim większość gleb użytków rolnych cechuje naturalna zawartość metali ciężkich, WWA i siarki.  Zanieczyszczenie metalami występuje jedynie punktowo, głównie na terenach zurbanizowanych i przemysłowych.

Na terenu Powiatu Mławskiego wykonano w 2005 r. badania w m. Liberadz, gm. Szreńsk i nie stwierdzono podwyższonych zawartości metali w glebie. Siarka siarczanowa jako podstawowy składnik w cyklu pokarmowym roślin uprawnych wystąpiła na poziomie niskiej zawartości. W odniesieniu do WWA również stwierdzono niską zawartość (1o w skali 0o – 5o). Od 1995 r. nie stwierdzono zmian  zawartości w glebie badanych pierwiastków.

W latach 2009 – 2010 na terenie Powiatu Mławskiego nie wykonywano badań jakości gleby.

Problemy z zakresu degradacji i erozji gleb nie zostały do tej pory zasygnalizowane do Starostwa Powiatowego w Mławie. Jednak z pewnością Powiat Mławski nie jest wolny od tego typu zjawisk; brak jest do tej pory jednoznacznego ich rozpoznania.

2.7.2. Realizacja celów, działań i zadań

Uwzględniając założenia ochrony powierzchni ziemi określono cele ekologiczne:

Cele długoterminowe do roku 2015:

Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów  wraz z ich ochroną i rekultywacją

Ochrona zasobów złóż nieeksploatowanych, zahamowanie nielegalnego wydobycia kopalin oraz rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.

Cele krótkoterminowe określono następująco:

Tabela 29. Cele krótkoterminowe  i stan ich realizacji ochrony powierzchni ziemi

| Lp | Cele krótkoterminowe | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i zanieczyszczenia. | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 2 | Zmniejszenie degradacji chemicznej i fizycznej gleb oraz gruntów. | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 3 | Zmniejszenie areału terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych. | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 4 | Zwiększenie świadomości społecznej odnośnie ochrony powierzchni ziemi i gleb. | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 5 | Ograniczenie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne – ochrona ilościowa. | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 6 | Ochrona złóż nie eksploatowanych i obszarów perspektywicznych poprzez uwzględnienie ich w planach zagospodarowania przestrzennego | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 7 | Rekultywacja lub rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk eksploatacyjnych i niedopuszczanie do ich dalszej degradacji (np. w postaci niekontrolowanego składowania odpadów) | Realizowano w latach 2009-2010 |

Kierunki działań zostały określone następująco:

Tabela 30. Kierunki działań  i stan ich realizacji z zakresu ochrony powierzchni ziemi

| Lp | Kierunki działań | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wprowadzanie produkcji rolnej zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym (w szczególności na obszarach chronionych). | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 2 | Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i zanieczyszczenia. | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 3 | Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym konieczności ochrony gruntów wartościowych z punktu widzenia gospodarki rolnej. | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 4 | Ochrona gleb przed erozją wietrzną i zakwaszeniem. | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 5 | Podjęcie zadań zmniejszających poziom zakwaszenia gleb. | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 6 | Podnoszenie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów. | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 7 | Ograniczenie czynników wpływających na degradację gleby i gruntów (głównie emisji rolniczych, przemysłowych i komunikacyjnych). | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 8 | Rekultywacja terenów po zamykanych składowiskach odpadów. | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 9 | Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, szczególnie na terenach rolniczych o wysokiej bonitacji gleb, terenów chronionych, leśnych i terenów o wysokich walorach krajobrazowych (szczególnie wydm) | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 10 | Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego złóż nie eksploatowanych | Realizowano w latach 2009-2010 |

Stan realizacji zadań w zakresie powierzchni terenu przedstawia poniższa tabela:

Tabela 31. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony powierzchni ziemi

| Cel, kierunek działań | Jednostka realizująca | Podjęte działania | Ocena realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rolniczej i rolnictwa ekologicznego | Ośrodki Doradztwa Rolniczego | Realizowano przez ODR | Zrealizowane |
| Rekultywacja gleb zanieczyszczonych | Podmioty odpowiedzialne za rekultywację, wojewoda mazowiecki | Analiza gleby, rekultywację dzikich wysypisk śmieci, sporządzenie Koncepcji rekultywacji wysypiska, rekultywacja wysypiska śmieci w gminie Stupsk Wykonanie analizy gleby w gminie Lipowiec Kościelny Zakup zamiatarki ciągnikowej na potrzeby sołectwa Grzybowo-Kapuśnik gmina Wieczfnia Kościelna Rewitalizacja terenu wokół Mauzoleum w Uniszkach Zawadzkich | Zrealizowane |

Prowadzono działania:

- Likwidacja „dzikich wysypisk” i oczyszczanie powierzchni terenu

- Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów

- Oczyszczanie dróg (letnie i zimowe)

- Akcje: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami zawarte zostały w osobnym sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami.

2.7.3. Wnioski

Nie zdiagnozowano problemów ani barier utrudniających realizację celów i zadań.

Stosownie do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska obowiązek rekultywacji gruntu zdegradowanego zasadniczo spoczywa na władającym gruntem. Jeżeli władający gruntem wykaże, że przyczyną degradacji gruntu, zaistniałą po uzyskaniu władania, było zachowanie się innego podmiotu, to do rekultywacji gruntu zobowiązany jest sprawca szkody. Ustawa przewiduje okoliczności, w których starosta dokonuje rekultywacji. Są to przypadki, kiedy:

- podmiot, który spowodował zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, nie dysponuje prawami do powierzchni ziemi, pozwalającymi na jej przeprowadzenie,

- nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku rekultywacji albo egzekucja okazała się bezskuteczna,

- zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu nastąpiło w wyniku klęski żywiołowej,

- z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość nieodwracalnych szkód w środowisku konieczne jest natychmiastowe jej dokonanie.

Zadania związane z rekultywacją gruntu, ze względu na swoją specyfikę, wymagają poniesienia znacznych kosztów finansowych. Do tej pory nie wystąpił przypadek, w którym Starostwo byłoby zobowiązane do prowadzenia rekultywacji gruntu.

2.7. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie zasobów przyrodniczych

2.6.1. Stan aktualny

Powierzchnia lasów i gruntów leśnych na terenie powiatu mławskiego wynosiła w 2010 roku 23 052,6 ha i zwiększyła się od 2000 roku o 1 659,6 ha. Powierzchnia samych lasów wynosiła w 2010 roku 
22 787,2 ha (w 2000 roku - 21 124,8 ha, wzrost o 1 662,4 ha). Lesistość powiatu wynosiła w 2010 roku 19,3% (wzrost o 1,3% w stosunku do 2000 roku). W 2009 roku zalesiono i odnowiono 40,1 ha lasów (wszystkie prywatne), a w 2010 roku - 133,3 ha (również wszystkie prywatne).

W 2010 roku powierzchnia obszarów prawnie chronionych wynosiła 59 374,1 ha i wzrosła w stosunku do 2000 roku o 181,8 ha. Największą powierzchnie zajmowały obszary chronionego krajobrazu -  58 833,4 ha. rezerwaty zajmowały powierzchnię 473,5 ha, użytki ekologiczne - 25,7 ha, a stanowiska dokumentacyjne - 515 ha. Liczba pomników przyrody wynosiła w 2010 roku 72 sztuki, a w 2000 roku 65 sztuk.

Na terenie powiatu obszary wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi objęto następującymi formami ochrony:

Tabela 32. Formy ochrony przyrody na terenie powiatu mławskiego

| Forma ochrony | Powierzchnia ogólna w ha | % powierzchni powiatu |
| --- | --- | --- |
| Rezerwaty przyrody | 473,54 | 0,4 |
| Obszary chronionego krajobrazu | 58 833,4 | 49,8 |
| Stanowiska dokumentacyjne | 515,0 | 0,4 |
| Użytki ekologiczne | 25,7 | 0,02 |
| Pomniki przyrody (szt.) | 72 sztuki | - |
| Natura 2000: Specjalne Obszary Ochrony Baranie Góry Olszyny Rumockie Obszar Specjalnej Ochrony Doliny Wkry i Mławki | 176,62 149,51 13105,3 | 0,15 0,13 11,09 |

W 2010 roku powierzchnia zieleni urządzonej (parki spacerowo-wypoczynkowe, zieleńce, zieleń uliczna, tereny zieleni osiedlowej) wynosiła 36,4 ha (w 2000 roku - 20 ha).

2.6.2. Realizacja celów, działań i zadań

Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań i zadań w zakresie  ochrony przyrody i krajobrazu w latach 2009 - 2010 na terenie Powiatu Mławskiego przedstawiono w poniższych tabelach.

Za cel nadrzędny przyjęto:

Cele długoterminowe do roku 2015:

Utrzymanie i rozwój walorów przyrodniczych powiatu

Cele krótkoterminowe określono następująco:

Tabela 33. Cele krótkoterminowe  i stan ich realizacji z zakresu ochrony zasobów przyrody

| Lp | Cele krótkoterminowe | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ochrona terenów chronionych i przyrodniczo cennych | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 2 | Ochrona i zwiększanie terenów zielonych na terenie miast i innych jednostek osadniczych | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 3 | Racjonalne wykorzystanie walorów przyrodniczych lasów | Realizowano w latach 2009-2010 |

Kierunki działań zostały określone następująco:

Tabela 34. Kierunki działań  i stan ich realizacji z zakresu ochrony zasobów przyrody

| Lp | Kierunki działań | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Racjonalne, zgodne z zasadami przyrody użytkowanie zasobów leśnych | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 2 | Określenie potencjalnych dalszych obszarów predysponowanych do objęcia ochroną prawną | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 3 | Aktualizacja planów ochrony rezerwatów przyrody położonych na terenie powiatu mławskiego | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 4 | Motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz utrzymania walorów przyrodniczych | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 5 | Stałe współdziałanie z Zarządem Województwa oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody na rzecz koordynacji tworzenia i funkcjonowania obszarów chronionych | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 6 | Współudział we wdrażaniu i opracowywaniu aktualizacji wojewódzkiego programu zwiększania lesistości | Nie realizowano w latach 2009-2010 - nie prowadzono aktualizacji tego dokumentu |
| 7 | Weryfikacja klasyfikacji gruntów i uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych | Realizowano w latach 2009-2010 |
| 8 | Upowszechnianie funkcji edukacyjnych lasów | Realizowano w latach 2009-2010 |

Tabela 35. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony zasobów przyrody

| Cel, kierunek działań | Jednostka realizująca | Podjęte działania | Ocena realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Promocja walorów przyrodniczych Powiatu | Powiat Gminy | Organizacja konkursów przyrodniczych, mi.in.: Koło Polskiego Klubu Ekologicznego VI Edycja konkursu „EKOBRAZY” I Ogólnopolski Plener Architektoniczno-Malarski – Przyroda Mławy i okolic w malarstwie pod hasłem „Mazowsze Północne Pędzlem Malowane 2009”. Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki – Zwiedzając poznajemy historię Polski - wycieczka Związek Twórców Ziemi Zakrzeńskiej – Mławska kultura w latach 1999-2009 – publikacja Wydanie biuletynu promującego m.in. walory Gminy Dzierzgowo publikacja „Poznaj Polskę pokochaj Mazowsze w gminie Stupsk | Zrealizowano |
| Ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, w tym prowadzenie akcji sprzątania odpadów | Powiat Gminy | Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie wraz z promocją projektu. Obsługa weterynaryjna dzikich zwierząt Dokarmianie zwierząt leśnych Inwentaryzacja drzewostanu w parku w miejscowości Szreńsk | Zrealizowano |
| Urządzanie, utrzymywanie i ochrona terenów zieleni | Powiat Gminy zarządy dróg | Prace bieżące związane z pielęgnacja, konserwacją i urządzaniem nowych terenów zieleni urządzonej. Urządzenie i utrzymanie zieleni na skarpie przy ul. Żwirki w Mławie | Zrealizowano |
| Nasadzenia nowych drzew i krzewów | Powiat Gminy zarządy dróg | Wypłata rolnikom ekwiwalentu wynikającego z zalesienia gruntów V i VI klasy bonitacyjnej. W 2009 nasadzono 3 094 sztuk krzewów, a w 2010 roku - 15 825 sztuk. Nasadzenie ok. 900 szt. drzew na terenie wokół boiska w miejscowości Dzierzgowo | Zrealizowano |
| Zalesianie | nadleśnictwa, właściciele prywatnych gruntów |  | Zrealizowano |
| Prowadzenie nadzoru nad lasami prywatnymi (zadanie własne) | Powiat Nadleśnictwa | Dokumentacja urządzeniowa dla lasów niepaństwowych Powiatu Mławskiego – rok 2009”. Zadania bieżące w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w oparciu o podpisane porozumienia z poszczególnymi Nadleśnictwami. Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 3.336,26 ha. Przekwalifikowanie gruntów rolnych zalesionych w 2005 i 2006 roku w ramach działanie 5 PROW 2004-2005 tj. na terenie 6 Gmin powiatu mławskiego Miasto Mława, Stupsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Strzegowo i Dzierzgowo. Dokonano aktualizacji części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji przedmiotowych gruntów. Prace objęły grunty 18 działek na powierzchni łącznie 47,14 ha zalesienia | Zrealizowano |
| Utrzymywanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanu i ciągłości użytkowania gruntów leśnych | Nadleśnictwa, Powiat Gminy prywatni właściciele lasów | Prowadzono w ramach działań bieżących | Zrealizowano |
| Przywracanie składu gatunkowego drzewostanów, zgodnego z potencjalnym siedliskiem leśnym, usuwanie gatunków obcych | Nadleśnictwa, Powiat prywatni właściciele lasów | Prowadzono w ramach działań bieżących | Zrealizowano |

Zadania związane z ochroną przyrody i krajobrazu podejmowane były na terenie poszczególnych gmin jako konserwacja i urządzanie terenów zielonych – parków, zieleńców, skwerów, a także zieleni przyulicznej. Prowadzono prace związane z pielęgnacją zieleni przyulicznej.

2.6.3. Wnioski

Główne zadania wyznaczone w Programie ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu były realizowane przez gminy powiatu i dotyczyły: nasadzenia nowych drzew i krzewów, urządzania i utrzymania zieleni urządzonej, urządzania nowych terenów zieleni, w tym terenów rekreacyjnych, opieki nad zwierzętami. Szerokie prace prowadziły także Nadleśnictwa.

Nie odnotowano istotnych problemów i barier w realizacji celów polityki ochrony środowiska w powiecie w zakresie ochrony przyrody.

2.8. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody

2.8.1. Stan aktualny

Edukacja ekologiczna, czyli podnoszenie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa jest podstawowym warunkiem spełnienia założeń idei zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to zarówno młodego pokolenia, jak i ludzi dorosłych na wszystkich płaszczyznach życia. Edukacja ekologiczna należy do działań o charakterze ciągłym i długofalowym. Na terenie Powiatu Mławskiego edukacja ekologiczna przeprowadzana jest w sposób prawidłowy, o czym świadczy szereg podjętych w tym zakresie działań.

2.8.2. Realizacja celów, działań i zadań

Edukacja ekologiczna polegała przede wszystkim na rozbudzaniu świadomości i wrażliwości ekologicznej, zainteresowanie problemami środowiska, upowszechnianie piśmiennictwa o tej tematyce, kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody.

Spośród zadań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych na terenie gminy w latach 2009-2010 wyróżnić można:

- Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych

- Prowadzenie edukacji dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych

- Organizacja pozaszkolnych zajęć związanych z edukacją ekologiczną (np. warsztaty ekologiczne)

- Realizacja programów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska

- Organizacja imprez i akcji związanych z ochroną środowiska

Cel ekologiczny w zakresie edukacji ekologicznej określono jako:

Cel długoterminowy do roku 2015:

Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu, kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

Cele krótkoterminowe określono następująco:

Tabela 36. Cele krótkoterminowe  i stan ich realizacji z zakresu edukacji ekologicznej

| Lp | Cele krótkoterminowe | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych w szkołach z zakresu ochrony środowiska - podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży | Realizowano w latach 2009-2010 Gminy organizowały m.in. akcje Sprzątania Świata, Dnia Ziemi, wycieczki krajoznawcze, konkursy ekologiczne, zbiórkę odpadów typu baterie |
| 2 | Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłej społeczności powiatu | Realizowano w latach 2009-2010 Prowadzono akcje informacyjne w postaci ulotek i informacji umieszczanych na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie |
| 3 | Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa powiatu w odniesieniu do środowiska | Realizowano w latach 2009-2010 Prowadzono akcje informacyjne w postaci ulotek i informacji umieszczanych na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie |

Kierunki działań zostały określone następująco:

Tabela 37. Kierunki działań  i stan ich realizacji z zakresu edukacji ekologicznej

| Lp | Kierunki działań | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań oraz przekazywanie informacji o właściwych sposobach postępowania dla poszczególnych grup społeczeństwa powiatu | Realizowano w latach 2009-2010 Prowadzono akcje informacyjne w postaci ulotek i informacji umieszczanych na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie |
| 2 | Upowszechnienie i zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do informacji na temat możliwości ochrony środowiska i wynikających z tego korzyści zdrowotnych, ekologicznych i ekonomicznych | Realizowano w latach 2009-2010 Prowadzono akcje informacyjne w postaci ulotek i informacji umieszczanych na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie W gminie Radzanów opracowana została dokumentacja projektu pn. Rozwój infrastruktury turystycznej w m. Radzanów |
| 3 | Wprowadzenie lub kontynuacja edukacji na temat ochrony środowiska w szkolnictwie wszystkich szczebli | Realizowano w latach 2009-2010 Gminy organizowały m.in. zajęcia pozaszkolne z dziedziny ekologii, akcje Sprzątania Świata, Dnia Ziemi, wycieczki krajoznawcze, konkursy ekologiczne, zbiórkę odpadów typu baterie. Prowadzono apele szkolne dotyczące ekologii i zagadnień ochrony środowiska |
| 4 | Włączenie tematyki ochrony środowiska do działań i projektów realizowanych przez różnego rodzaju grupy społeczne i podmioty gospodarcze | Realizowano w latach 2009-2010 Prowadzono akcje informacyjne w postaci ulotek i informacji umieszczanych na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie |
| 5 | Włączenie tematyki ochrony środowiska do artykułów prasowych i różnego rodzaju publikowanych biuletynów | Realizowano w latach 2009-2010 Prowadzono akcje informacyjne w postaci ulotek i informacji umieszczanych na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie |
| 6 | Integracja trwałych grup mieszkańców, współpracujących z samorządem lokalnym, podejmujących nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej | Realizowano w latach 2009-2010 Prowadzono akcje informacyjne w postaci ulotek i informacji umieszczanych na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie |

Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej w latach 2009-2010 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 38. Stan realizacji zadań w zakresie edukacji ekologicznej

| Cel, kierunek działań | Jednostka realizująca | Podjęte działania | Ocena realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Wspieranie aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Organizacja imprez masowych związanych z ochroną środowiska: Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Sprzątanie Świata , itp. Informowanie o zagadnieniach dot. ochrony środowiska na stronach internetowych Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych Promocja walorów przyrodniczych powiatu | Powiat, Gminy szkoły media | Prowadzone są akcje ekologiczne, np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, działają koła ekologiczne, organizowane są konkursy w szkołach, itp. Na stronie www gmin utworzono zakładki „Ochrona środowiska”, gdzie na bieżąco umieszczane są informacje z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami, istotne dla mieszkańców. Prowadzono szkolenia i delegacje dla pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, prenumeratę czasopism specjalistycznych, nagrody w konkursie przyrodniczym, aktualizację oprogramowania, wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej. Zadania zostały wykonane przez: - Rzymsko-Katolicką Parafię Św. Jana Kantego –„Festyn u Kantego” - Koło Polskiego Klubu Ekologicznego - VI Edycja konkursu „EKOBRAZY” - oraz I OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKO – ARCHITEKTONICZNY – przyroda Mławy i okolic w malarstwie pod hasłem „MAZOWSZE PÓŁNOCNE PĘDZLEM MALOWANE – 2009”. Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki – Zwiedzając poznajemy historię Polski - wycieczka Związek Twórców Ziemi Zakrzeńskiej – Mławska kultura w latach 1999-2009 – publikacja Opracowano materiały informacyjne i przeprowadzono wykłady dla mieszkańców miasta dla projektu pn.: „Bezpieczeństwo energetyczne Mławy – partnerstwo na rzecz ekorozwoju” | Zrealizowane |

2.8.3. Wnioski

W najszerszym zakresie zadania z zakresu edukacji ekologicznej wypełniają placówki oświatowe, a także urzędy miasta i gmin, placówki kulturalne i organizacje pozarządowe.

3. Analiza wskaźników do oceny efektów realizacji programu

Podstawą monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska naturalnego i presję na środowisko oraz stan infrastruktury techniczno – inżynieryjnej. W poniższej tabeli przedstawiono analizę wskaźników zapisanych w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Mławskiego. W wielu przypadkach brak było informacji za 2010 rok.

Tabela 39.  Wskaźniki efektywności Programu ochrony środowiska

| Wskaźnik | Jednostka | Stan 31.12. 2008 | Stan 31.12. 2009 | Stan 31.12. 2010 | Tendencja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| długość sieci wodociągowej | km | 1 080,2 | 1 108,4 | bd | pozytywna |
| połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | sztuk | 13 402 | 13 803 | bd | pozytywna |
| ludność korzystająca z sieci wodociągowej | osoba | 63 564 | 63 718 | bd | pozytywna |
| zużycie wody z sieci na 1 odbiorcę | m3/rok | 42,8 | 43,7 | bd | negatywna |
| pobór wód podziemnych na cele przemysłowe | dam3 | 450 | 357 | 308 | pozytywna |
| zużycie wody na potrzeby przemysłu | dam3 | 489 | 393 | 336 | pozytywna |
| długość sieci kanalizacyjnej | km | 145,4 | 148,6 | bd | pozytywna |
| ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | osoba | 22 641 | 25 427 | bd | pozytywna |
| stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej | - | 0,134 | 0,134 | bd | bez zmian |
| połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | sztuk | 2 230 | 2 469 | bd | pozytywna |
| ścieki oczyszczane łącznie z dowożonymi | dam3 | 1 969 | 1 768 | bd | negatywna |
| ścieki oczyszczone przemysłowe | dam3 | 23 | 28 | 30 | pozytywna |
| ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków | % | 44,65 | 47,59 | bd | pozytywna |
| ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków | osoba | 32 487 | 34 601 | bd | pozytywna |
| wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (gazy) | Mg | 15 902 | 15 714 | 13 911 | pozytywna |
| wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (pyły) | Mg | 37 | 34 | 20 | pozytywna |
| wielkość emisji punktowej ze spalania paliw | Mg | 36 | 33 | 19 | pozytywna |
| zanieczyszczenia powietrza zatrzymane lub zneutralizowane | Mg | 30 | 30 | 24 | negatywna |
| długość sieci gazowej rozdzielczej | km | 227,625 | 229,734 | bd | pozytywna |
| czynne połączenia sieci gazowej do budynków mieszkalnych | sztuk | 4 054 | 4 205 | bd | pozytywna |
| odbiorcy gazu z sieci | gosp. domowe | 9 202 | 9 371 | bd | pozytywna |
| ludność korzystająca z sieci gazowej | % | 34,6 | 35,5 | bd | pozytywna |
| odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem | gosp. domowe | 1 770 | 1 541 | bd | negatywna |
| zużycie gazu z sieci na 1 odbiorcę | m3 | 639,3 | 657,8 | bd | pozytywna |
| kubatura budynków ogrzewanych centralnie | dam3 | 1 024,0 | 1 036,2 | bd | pozytywna |
| powierzchnia gruntów leśnych i lasów | ha | 22667,1 | 22929,1 | 23052,6 | pozytywna |
| powierzchnia lasów | ha | 22396,1 | 22658,2 | 22787,2 | pozytywna |
| wskaźnik lesistości | % | 19,0 | 19,2 | 19,3 | pozytywna |
| powierzchnia obszarów prawnie chronionych | ha | 59369,4 | 59374,1 | 59374,1 | pozytywna |
| powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu | ha | 58833,4 | 58833,4 | 58833,4 | bez zmian |
| powierzchnia rezerwatów przyrody | ha | 473,6 | 473,6 | 473,6 | bez zmian |
| powierzchnia stanowisk dokumentacyjnych | ha | 515,0 | 515,0 | 515,0 | bez zmian |
| pomniki przyrody | sztuk | 62 | 72 | 72 | pozytywna |

* Tabela opracowana na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, GUS 2011

Analizując zmiany wskaźników można zauważyć wyraźny postęp w rozwoju infrastruktury technicznej gospodarki wodno – ściekowej, co jednak nie przekłada się póki co na efektywność w zakresie ochrony wód powierzchniowych. W latach 2009 – 2010 modernizowano i rozbudowywano obiekty gospodarki wodno – ściekowej, budowano także nowe odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Z zakresie powietrza atmosferycznego, zmniejszyła się ilość zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych przez zakłady szczególnie uciążliwe. Jednocześnie, mniej zanieczyszczeń jest wychwytywanych w instalacjach lub urządzeniach służących ochronie powietrza.

Wzrosła powierzchnia lasów i gruntów leśnych, a także powierzchnia obszarów prawnie chronionych.

Zwiększyło się zużycie wody na jednego odbiorcę. Spadła liczba mieszkańców ogrzewających mieszkania gazem - zaważyły tutaj czynniki ekonomiczne.

4. Analiza wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska i możliwości finansowania inwestycji w tym zakresie

Zgodnie z danymi statystycznymi, wydatki budżetów gmin na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w powiecie wynosiły:

Tabela 40. Wydatki budżetów gmin Powiatu Mławskiego na zadania z zakresu Programu ochrony środowiska w latach 2009 - 2010

| Pozycja | Rok |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 |
|  | złote |
| Ogółem wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, tym: | 17092499,37 | 20417742,00 |
| - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 858 128,64 | 2 752 742,02 |
| - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 897 302,16 | 4 696 391,03 |
| - oczyszczanie miast i wsi | 1 163 378,71 | 1 071 095,13 |
| - gospodarka odpadami | 234 425,18 | 147 806,48 |
| Wydatki majątkowe inwestycyjne | 8 372 619,21 | 7 527 165,23 |
| Turystka | 20 366,00 | 17 547,50 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 029 599,82 | 3 232 519,66 |
| Wydatki poniesione na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 457,0 | 0 |
| Wydatki inwestycyjne drogi publiczne | 18395929,53 | 33412950,94 |

źródło: GUS 2011

Tabela 41.Wydatki budżetu powiatu na zadania z zakresu Programu ochrony środowiska w latach 2009– 2010

| Pozycja | Rok |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 |
|  | złote |
| Wydatki poniesione na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 49 590,99 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 102 069,80 | 4 078 376,56 |
| Turystyka | 4 391,00 | 6 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne na transport i łączność | 3 390 154,99 | 14268782,02 |

źródło: GUS 2011

Z informacji zebranych od gmin, że głównym źródłem finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Powiecie Mławskim były w latach 2009 - 2010 roku środki z budżetów gmin i kredyty oraz pożyczki.

5. Przyczyny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, działaniami a ich wykonaniem

Działania służące realizacji określonych celów są generalnie realizowane w sposób zaplanowany, a rozbieżności dotyczące terminów ich realizacji i wynikają głównie z:

- zbyt krótkiego horyzontu czasowego wyznaczonego dla realizacji większości zadań,

- opóźnień w procesie legislacyjnym lub brak mechanizmów m.in. stabilnego prawa, skutecznie wspierającego rozwój w pewnych dziedzinach,

- zmiany priorytetów inwestycyjnych w poszczególnych gminach,

- ograniczonych możliwości finansowych na realizację wytyczonych zadań.

Mimo krótkiego okresu czasu, jaki upłynął od zatwierdzenia Programu ochrony środowiska, nastąpiły zmiany w przepisach na tyle znaczące, że część zadań zapisanych w Programie uległa zmianie. Ponadto, niektóre z zadań obciążających samorząd powiatowy wymaga nakładów znacznych środków finansowych, co niejednokrotnie jest podstawową przyczyną braku ich realizacji. W tym przypadku ważną sprawą jest określenie priorytetów dla poszczególnych tematów zadań i określenie konieczności ich wykonania w określonym czasie.

6. Propozycje zmian w Programie ochrony środowiska

Potrzeba dokonania zmian w Programie wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania go do przepisów wynikających z aktualnie obowiązującego prawa krajowego, przyjętych dokumentów planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego oraz zmian w stanie środowiska na terenie Powiatu Mławskiego.

W latach 2009 – 2010 uchwalone zostały na poziomie krajowym i wojewódzkim nowe dokumenty planistyczne lub programowe, w których zawarto zapisy dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska. Część dokumentów została zaktualizowana. Ustalenia tych dokumentów powinny zostać uwzględnione podczas wykonywania aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Mławskiego.

Do zagadnień wymagających uwzględnienia przy aktualizacji Programu jest przyjęcie nowych celów i działań w zakresie ograniczania hałasu komunikacyjnego wzdłuż głównych ciągów drogowych na obszarach gęsto zaludnionych.

Nacisk należy położyć na zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym w aspekcie ochrony środowiska.

Proponuje się rozszerzenie kwestii związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych: energooszczędnością, wodooszczędnością, ograniczaniem ilości wytwarzanych odpadów.

Zadania i kierunki działań, które nie zostały wdrożone, należy powtórnie przeanalizować pod kątem zasadności ich realizacji w przyszłości. W przypadku, gdy straciły one swoją aktualność, należy z nich zrezygnować w następnej edycji programu lub dokonać ich aktualizacji w oparciu o nowsze informacje i plany.

Z uwagi na zniesienie obowiązku (od 1 stycznia 2013 roku) wykonywania planów gospodarki odpadami na szczeblu powiatu i gminy proponuje się, aby w aktualizacji programu ochrony środowiska zawarte zostały podstawowe kwestie dotyczące gospodarki odpadami. Powinny one uwzględniać zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, który zostanie opracowany do 1 lipca 2012 roku.

7. Podsumowanie

Analizując stan środowiska w powiecie, jak również podjęte w latach 2009 – 2010 działania w celu jego poprawy można uznać, że realizacja większości celów priorytetowych postępuje prawidłowo, jednak niektóre z nich nie zostały osiągnięte.

Poprawa jakości wód powierzchniowych jest zadaniem o znaczeniu ponadlokalnym – według WIOŚ, stan wód w Powiecie Mławskim ulega niewielkiemu pogorszeniu, pomimo licznych inwestycji związanych z gospodarką ściekową w całym rejonie. Na terenie powiatu modernizowane są ujęcia wody, budowane są także nowe odcinki sieci wodociągowej. Podejmowane są szeroko zakrojone inwestycje mające na celu rozwój sieci kanalizacyjnej, trwa rozbudowa lub modernizacja niektórych obiektów. Generalnie, realizacja celów i zadań związanych z poprawą jakości wód przebiega prawidłowo.

Nie osiągnięto celów związanych z poprawą jakości powietrza atmosferycznego i ograniczania hałasu komunikacyjnego. Jest to związane z rozwojem gospodarczym kraju i powiatu, a także wzrostem zamożności jego społeczeństwa, co przejawia się m.in. w zwiększonej ilości pojazdów poruszających się po drogach. Zadanie zapewnienia jak najlepszej jakości powietrza realizowane było poprzez modernizację ciepłowni, termomodernizację budynków publicznych i prywatnych, a także ulepszanie infrastruktury komunikacyjnej powiatu – modernizację dróg, budowę nowych połączeń, itp. Pomimo to, jakość powietrza pogorszyła się – strefa mazowiecka, do której należy Powiat Mławski zakwalifikowana została do klasy C. W 2009 r. wykonany został Program ochrony powietrza, jednak 
z powodów organizacyjnych i finansowych nie udało się osiągnąć wszystkich jego zamierzeń.

Stan gospodarki odpadami został przedstawiony w Sprawozdaniu z Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Mławskiego. W latach 2009 – 2010 nastąpiła nieznaczna poprawa w tej dziedzinie, na co wpływ miało objecie większej liczby mieszkańców systemem zorganizowanej zbiórki odpadów, wdrażanie w poszczególnych gminach selektywnej zbiórki odpadów, a także zmniejszanie strumienia odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie.

Prowadzono ciągłą edukację ekologiczną mieszkańców, zarówno w placówkach oświatowych, jak również dla dorosłych w postaci szkoleń i informacji dostarczanych w prasie lub Internecie.

Ochrona terenów przyrodniczo cennych prowadzona była przez odpowiednie referaty Urzędu Miasta i Gmin oraz przez nadleśnictwa, zgodnie z wyznaczonym planami ochrony.

Analizując realizację Programu na stopniu powiatu należy pamiętać, że praktycznie zadania o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd gminny i podmioty gospodarcze. Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd powiatowy determinuje możliwości jego bezpośredniej ochrony.

Spis tabel

Tabela 1. Sieć rzeczna Powiatu Mławskiego	4

Tabela 2. Kanały i rowy melioracyjne na terenie Powiatu Mławskiego	5

Tabela 3. Jakość wód Mławki w latach 2007-2009	9

Tabela 4. Jakość wód Seracza w latach 2007-2009	11

Tabela 5. Jakość wód Przylepnicy w 2007 roku	11

Tabela 6. Jakość wód Krupionki w 2007 roku	12

Tabela 7. Jakość wód Sewerynki w 2007 roku	12

Tabela 8. Jakość wód Dopływu s. Łaziska w 2007 roku	13

Tabela 9. Jakość wód Wkry w latach 2007-2008	13

Tabela 10. Ocena rybna w latach 2007-2009	14

Tabela 11. Średnioroczne wartości wskaźników eutrofizacji w rzekach powiatu mławskiego	14

Tabela 12. Wykaz oczyszczalni ścieków w powiecie mławskim – stan na 31.12.2010r.	17

Tabela 13. Cele krótkoterminowe  i stan ich realizacji z zakresu ochrony wód	20

Tabela 14. Kierunki działań  i stan ich realizacji z zakresu ochrony wód	20

Tabela 15. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony wód	21

Tabela 16. Cele krótkoterminowe  i stan ich realizacji z zakresu ochrony powietrza	32

Tabela 17. Kierunki działań  i stan ich realizacji z zakresu ochrony powietrza	32

Tabela 18. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza	33

Tabela 19. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w Mławie w 2008 r.	44

Tabela 20. Cele krótkoterminowe  i stan ich realizacji z zakresu ochrony przed hałasem	45

Tabela 21. Kierunki działań  i stan ich realizacji z zakresu ochrony przed hałasem	45

Tabela 22. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony przed hałasem	46

Tabela 23. Cele krótkoterminowe  i stan ich realizacji z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym	49

Tabela 24. Kierunki działań  i stan ich realizacji z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym	49

Tabela 25. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym	49

Tabela 26. Cele krótkoterminowe  i stan ich realizacji z zakresu ochrony przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi	51

Tabela 27. Kierunki działań  i stan ich realizacji z zakresu ochrony przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi	52

Tabela 28. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi	52

Tabela 29. Cele krótkoterminowe  i stan ich realizacji ochrony powierzchni ziemi	57

Tabela 30. Kierunki działań  i stan ich realizacji z zakresu ochrony powierzchni ziemi	57

Tabela 31. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony powierzchni ziemi	58

Tabela 32. Formy ochrony przyrody na terenie powiatu mławskiego	59

Tabela 33. Cele krótkoterminowe  i stan ich realizacji z zakresu ochrony zasobów przyrody	60

Tabela 34. Kierunki działań  i stan ich realizacji z zakresu ochrony zasobów przyrody	60

Tabela 35. Stan realizacji zadań w zakresie ochrony zasobów przyrody	61

Tabela 36. Cele krótkoterminowe  i stan ich realizacji z zakresu edukacji ekologicznej	63

Tabela 37. Kierunki działań  i stan ich realizacji z zakresu edukacji ekologicznej	64

Tabela 38. Stan realizacji zadań w zakresie edukacji ekologicznej	64

Tabela 39. Wskaźniki efektywności Programu ochrony środowiska	66

Tabela 40. Wydatki budżetów gmin Powiatu Mławskiego na zadania z zakresu Programu ochrony środowiska w latach 2009 - 2010	67

Tabela 41.Wydatki budżetu powiatu na zadania z zakresu Programu ochrony środowiska w latach 2009– 2010	67

Spis rysunków

Rysunek 1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych	8

Rysunek 2. Klasyfikacja punktów kontrolnych w obrębie JCWPd w 2010 roku	17

Rysunek 3. Oczyszczalnie ścieków na terenie Powiatu Mławskiego (źródło: WIOŚ, 2011 r.)	19

Rysunek 4. Lokalizacja stacji pomiarowej WIOŚ w Mławie (źródło: WIOŚ, 2011 r.)	28

Rysunek 5. Średnie miesięczne stężenia pyłu PM10 w Mławie w 2010 r.	29

Rysunek 6. Obszar, na których należy prowadzić działania naprawcze (źródło: Program ochrony powietrza, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, WIOŚ Warszawa)	31

Rysunek 7. Lokalizacja stacji telefonii komórkowej i radiowych według pozwoleń Urzędu Komunikacji Elektronicznej (stacje istniejące i projektowane) w rejonie Powiatu Mławskiego	49