Załącznik Nr. 7 do SIWZ

Nr sprawy PT.2370/03/2012

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE DLA  SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 4 Z WYPOSAŻENIEM

- Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone ustawą z dnia 20.06.1997 r., Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 2005r., poz. 908 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, potwierdzone świadectwem homologacji (lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji).

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004r., w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2004r., Nr. 262, poz. 2615 z późn. zm.),

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr. 32 z 2003r. poz. 262 z późn. zm.).

- Pojazd musi posiadać oznakowanie zgodnie z Załącznikiem Nr. 1 do Zarządzenia Nr. 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 roku, w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

- W celu spełnienia wymagań przez Oferenta prawą stronę niniejszego załącznika Nr 7 należy wypełnić wpisując słowo „spełnia”, lub wpisać  konkretne wartości techniczno użytkowe.

Nr. CPV  34110000-1 : Samochody osobowe

34113000-2 : Pojazdy z napędem na 4 koła

34114000-9 : Pojazdy specjalne

Wymagania minimalne zamawiającego

| 1. Wymagania ogólne: |
| --- |
| WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| 1. | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji, zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr. 108. poz. 908 ze zm.). |  |
| 2. | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów prawa o ruchu drogowym, warunków technicznych z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |
| 3. | Samochód musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne w technologii LED pojazdu uprzywilejowanego z napisem STRAŻ, z możliwością podawania komunikatów głosowych – zamontowane na relingach dachowych. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne pulsacyjne stroboskopowe, niebieskie zamocowane z przodu pojazdu. |  |
| 4. | Samochód z silnikiem o zapłonie: - samoczynnym (diesel), z turbodoładowaniem, - chłodzonym cieczą, - o pojemności min. 1900 cm3, - o mocy min. 140 KM. |  |
| 5. | Rodzaj paliwa – olej napędowy. |  |
| 6. | Napęd na obie osie 4 x 4. |  |
| 7. | Skrzynia biegów manualna w pełni zsynchronizowana, nie mniej niż 5 biegów oraz bieg wsteczny. Dopuszcza się skrzynię biegów automatyczną. |  |
| 8. | Szyby samochodu sterowane elektrycznie. |  |
| 9. | Samochód czterodrzwiowy, min. 5 osobowy w układzie miejsc 1+1+3; ewentualnie 7 osobowy w układzie miejsc 1+1+3+2 ), siedzenia przodem do kierunku jazdy), wyposażony w: - klimatyzację automatyczną. Przy konfiguracji 7 miejscowej, w układzie miejsc 1+1+3+2 zamawiający wymaga klimatyzację automatyczną trójstrefową. |  |
| 10. | Samochód fabrycznie nowy – rocznik 2012. |  |
| 11. | Kolor : czerwony. |  |
| 12. | Długość samochodu min. 4850 mm. |  |
| 13. | Wysokość całkowita min. 1690 mm. (bez relingów), max. 1710 mm. (bez relingów). |  |
| 14. | Szerokość samochodu maks. 1880 mm. |  |
| 15. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 500 km.- pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa. |  |
| 16. | Wspomaganie układu kierowniczego. |  |
| 17. | Fotel kierowcy z regulacją elektryczną. |  |
| 18. | Elektryczna regulacja lędźwiowa fotela kierowcy. |  |
| 19. | Samochód musi posiadać elektrycznie składane i podgrzewane lusterka. |  |
| 20. | Samochód musi posiadać podgrzewane siedzenia przednie. |  |
| 21. | Samochód musi być wyposażony w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS. |  |
| 22. | Samochód musi być wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP). |  |
| 23. | Samochód musi być wyposażony w system zapobiegający przewróceniu się pojazdu podczas gwałtownych manewrów (ERM). |  |
| 24. | Samochód musi być wyposażony w system wspomagania hamowania – Brake Assist. |  |
| 25. | Samochód musi posiadać system kontroli ciśnienia w oponach. |  |
| 26. | Samochód musi być wyposażony w system kontroli trakcji. |  |
| 27. | Samochód musi być wyposażony w tempomat. |  |
| 28. | Samochód musi być wyposażony min. w poduszki powietrzne przednie oraz kurtyny boczne |  |
| 29. | Samochód musi być wyposażony w światła przeciwmgielne przednie i tylne. |  |
| 30. | Samochód musi być wyposażony w alarm braku zapięcia pasów. |  |
| 31. | Samochód musi posiadać ogrzewanie tylniej szyby. |  |
| 32. | Samochód musi być wyposażony w czujniki parkowania tylnie. |  |
| 33. | Samochód musi być wyposażony w osłonę przestrzeni bagażowej. |  |
| 34. | Samochód musi być wyposażony w komplet dywaników, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, klucz do kół i podnośnik. |  |
| 35. | Samochód musi posiadać ogumienie szosowe na felgach ze stopów lekkich w kolorze srebrnym – koło zapasowe dojazdowe oraz komplet ogumienia zimowego na felgach. |  |
| 36. | Tapicerka foteli materiałowa, w kolorze ciemnym. Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa i aktywne zagłówki. |  |
| 37. | Samochód musi być wyposażony w centralny zamek otwierany za pomocą pilota oraz autoalarm podstawowy zapobiegający przed kradzieżą. |  |
| 38. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 12V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
| 39. | Samochód wyposażony w hak holowniczy typu kulowego, zainstalowany z tyłu pojazdu oraz gniazdo elektryczne do przyczepy 12V, 7 biegunowe. |  |
| 40. | W kabinie kierowcy należy zainstalować radiotelefon przewoźny z wyświetlaczem alfanumerycznym o parametrach: 255 kanałów, pracujący w paśmie VHF 136-174 MHz odstęp 12,5 kHz, dopuszczony do pracy w strukturach PSP np. Motorolla GM 360 lub równorzędny. Samochód winien być wyposażony w instalację antenową – antena tak dopasowana by nie występowały zakłócenia przy włączonych urządzeniach elektrycznych tj. np. światła sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. |  |
| 41. | Samochód musi być wyposażony w radio CD/MP3 oraz min. 6 głośników – sterowanie radiem w kierownicy. |  |
| 42. | Samochód musi być wyposażony w zestaw głośnomówiący z technologią Bluetooth. |  |
| 43. | Pojazd oznakowany numerem operacyjnym 520M91 z folii odblaskowej barwy białej w następujący sposób: na obu płaszczyznach bocznych nadwozia – wysokość cyfr i liter 15 cm. na dachu pojazdu – wysokość cyfr i liter 20 cm. zgodnie z Zarządzeniem Nr. 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 roku, w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (D. Urz. KG PSP z 2008 Nr. 1 poz. 8). |  |
| 44. | Samochód musi być wyposażony w min. 2 relingi dachowe. |  |
| 45. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia oraz oznakowania nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji |  |
| 46. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -35(C do + 50(C. |  |
| 47. | Gwarancje: min. 24 miesiące gwarancja mechaniczna, min. 36 miesięcy gwarancja na powłokę lakierniczą, min. 96 miesięcy gwarancja na perforację nadwozia. Gwarancje na sprzęt dodatkowo zamontowany w samochodzie oraz wyposażenie, zgodnie z zasadami określonymi przez producentów sprzętu. |  |
| 48. | Instrukcja obsługi samochodu i sprzętu oraz wyposażenia w języku polskim. |  |
| 49. | Z chwilą zakupu samochód musi posiadać wszelkie upoważnienia (zezwolenia, certyfikaty, homologacje, itp.) umożliwiające rejestrację pojazdu jako pojazd specjalny pożarniczy oraz uprawniające do poruszania się po drogach publicznych. |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 1. | Uniwersalne narzędzie ratownicze HOOLIGAN 107 cm., końcówka standard lub równorzędne – szt. 1. |  |
| 2. | Teleskopowy bosak dielektryczny (złożony 220 cm., rozsunięty 385 cm.) szt. 1 |  |
| 3. | Radiometr – Monitor skażeń radioaktywnych EKO-C lub równorzędny – szt. 1. |  |
| 4. | Aparat powietrzny nadciśnieniowy AUER Air Xpress MaXX CL (FIRE-Z) Auto MaXX, maska UE PS MaXX, butla kompozytowa 6,9 l/300 bar, z sygnalizatorem bezruchu z czujnikiem temperatury lub równorzędny – kpl. 5 |  |
| 5. | Rękawice specjalne strażackie GSP PLUS (czarne, skórzane z kevlarem, długi mankiet lub równorzędne) par. 4. |  |

Prawą stronę tej tabeli wypełnia Oferent. W przypadku spełnienia wymagań przez Oferenta należy wpisać słowo „spełnia”, zaś  w przypadku gdy Oferent proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Oferent musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Oferenta nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Oferenta parametrów niższych niż wymaga Zamawiający skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji czego powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
z późniejszymi zmianami.

Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

......................................

(miejscowość, data)

.............................................................................

(imię i nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych )