Załącznik Nr. 7 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE DLA  SAMOCHODU OPERACYJNEGO (SLOp)  Z WYPOSAŻENIEM

- Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone ustawą z dnia 20.06.1997 r., Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.1990) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, potwierdzone świadectwem homologacji (lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji).

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2017 poz.450).

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr. 32 z 2003r. poz. 262 z późn. zm.).

- Pojazd musi posiadać oznakowanie zgodnie z Załącznikiem Nr. 1 do Zarządzenia 
Nr. 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 roku, 
w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

- W celu spełnienia wymagań przez Oferenta prawą stronę niniejszego załącznika Nr 7 należy wypełnić wpisując słowo „spełnia”, lub wpisać  konkretne wartości techniczno użytkowe.

Nr. CPV    34110000-1 : Samochody osobowe

34114000-9 : Pojazdy specjalne

Wymagania minimalne zamawiającego

| 1. Wymagania ogólne: |
| --- |
| WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| 1. | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji, zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr. 108. poz. 908 ze zm.). |  |
| 2. | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów prawa o ruchu drogowym, warunków technicznych z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |
| 3. | Samochód musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne w technologii LED pojazdu uprzywilejowanego z napisem STRAŻ, z możliwością podawania komunikatów głosowych – zamontowane na relingach dachowych. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne pulsacyjne stroboskopowe, niebieskie zamocowane z przodu pojazdu. |  |
| 4. | Samochód z silnikiem o zapłonie: - iskrowym z turbodoładowaniem - chłodzonym cieczą, - o pojemności min. 1400 cm3, - o mocy min. 95 kW. |  |
| 5. | Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa. |  |
| 6. | Napęd na przednią oś. |  |
| 7. | Skrzynia biegów manualna, w pełni zsynchronizowana, nie mniej niż 6 biegów do przodu + 1 bieg wsteczny. |  |
| 8. | Szyby samochodu sterowane elektrycznie. |  |
| 9. | Samochód pięciodrzwiowy, min. 5 osobowy w układzie miejsc 1+1+3; siedzenia przodem do kierunku jazdy, drugi rząd siedzeń z regulacją wzdłużną z możliwością wyjmowania |  |
| 10. | Pojazd wyposażony w klimatyzację automatyczną dwustrefowa. |  |
| 11. | Samochód fabrycznie nowy – rocznik 2018. |  |
| 12. | Kolor : czerwony lub zbliżony, metalizowany |  |
| 13. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 500 km. |  |
| 14. | Wspomaganie układu kierowniczego. |  |
| 15. | Samochód musi posiadać elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka. |  |
| 16. | Samochód musi być wyposażony w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS. |  |
| 17. | Samochód musi być wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP). |  |
| 20. | Samochód musi posiadać system kontroli ciśnienia w oponach. |  |
| 21. | Samochód musi być wyposażony w system kontroli trakcji. |  |
| 23. | Samochód musi być wyposażony min. w poduszki powietrzne przednie, boczne, poduszkę kolanową kierowcy oraz kurtyny powietrzne dla pasażerów z tyłu i z przodu. |  |
| 24. | Samochód musi być wyposażony w światła przeciwmgielne przednie i tylne. Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów |  |
| 25. | Samochód musi być wyposażony w alarm braku zapięcia pasów. |  |
| 26. | Samochód musi być wyposażony w czujniki parkowania tylnie i przednie. |  |
| 27. | Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej |  |
| 28. | Samochód musi być wyposażony w komplet dywaników, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, klucz do kół i podnośnik, chlapacze kół przednich. |  |
| 29. | Samochód musi posiadać ogumienie szosowe na felgach ze stopów lekkich w kolorze srebrnym – koło zapasowe pełnowymiarowe, zamawiający dopuszcza koło dojazdowe. |  |
| 30. | Samochód musi być wyposażony w centralny zamek otwierany za pomocą pilota oraz autoalarm podstawowy zapobiegający przed kradzieżą. |  |
| 31. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 12V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
| 32. | W kabinie kierowcy należy zainstalować radiotelefon przewoźny z wyświetlaczem alfanumerycznym o parametrach: 255 kanałów, pracujący w paśmie VHF 136-174 MHz odstęp 12,5 kHz, dopuszczony do pracy w strukturach PSP np. Motorolla DM 2600 lub równorzędny. Samochód winien być wyposażony w instalację antenową – antena tak dopasowana by nie występowały zakłócenia przy włączonych urządzeniach elektrycznych tj. np. światła sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. |  |
| 33. | Samochód musi być wyposażony w radio CD/MP3 oraz min. 4 głośników – sterowanie radiem w kierownicy. |  |
| 34. | Samochód musi być wyposażony w zestaw głośnomówiący z technologią Bluetooth. |  |
| 35. | Pojazd powinien posiadać pas wyróżniający barwy czerwonej odblaskowej o szerokości 15 cm dookoła pojazdu a na nim w kolorze białym oznakowanie numerem operacyjnym 520M90 oraz po obu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym drzwi przednich powinien znajdować się napis „STRAŻ” w kolorze białym odblaskowym – wysokość liter i cyfr 14 cm. Ponadto na dachu pojazdu – wysokość cyfr i liter 20 cm. zgodnie z Zarządzeniem Nr. 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 roku, w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (D. Urz. KG PSP z 2008 Nr. 1 poz. 8). |  |
| 36. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia oraz oznakowania nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji |  |
| 37. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -35(C do + 50(C. |  |
| 38. | Gwarancje: min. 24 miesiące gwarancja mechaniczna, min. 36 miesięcy gwarancja na powłokę lakierniczą, min. 96 miesięcy gwarancja na perforację nadwozia. Gwarancje na sprzęt dodatkowo zamontowany w samochodzie oraz wyposażenie, zgodnie z zasadami określonymi przez producentów sprzętu. |  |
| 39. | Instrukcja obsługi samochodu i sprzętu oraz wyposażenia w języku polskim. |  |
| 40. | Z chwilą zakupu samochód musi posiadać wszelkie upoważnienia (zezwolenia, certyfikaty, homologacje, itp.) umożliwiające rejestrację pojazdu jako pojazd specjalny pożarniczy oraz uprawniające do poruszania się po drogach publicznych. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: |  |
| 1. | Zestaw 4 sztuk felg z oponami zimowymi + kołpaki |  |

Prawą stronę tej tabeli wypełnia Oferent. W przypadku spełnienia wymagań przez Oferenta należy wpisać słowo „spełnia”, zaś  w przypadku gdy Oferent proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Oferent musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Oferenta nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Oferenta parametrów niższych niż wymaga Zamawiający skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji czego powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

......................................

(miejscowość, data)

.............................................................................

(imię i nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych )