Mława, dn.01.12.2014 r.

RŚ. 6222.6.2014

D E C Y Z J A

Działając z urzędu na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.1101)

o r z e k a m

I. Zmienić treść zapisaną w decyzji własnej udzielającej pozwolenia zintegrowanego z dnia 16.03.2012 r. znak: RŚ.6222.1.2012 dla instalacji do  chowu drobiu kurcząt brojlerów o łącznej liczbie 48.000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu Michał Kania, na działce nr 1090/1 w miejscowości Szreńsk gm. Szreńsk następująco:

I.1. Po punkcie II dodaje nowy punkt IIA w brzmieniu:

IIA. Ustala się wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

1. szczelne i wybetonowane posadzki w halach chowu i w pomieszczeniach pomocniczych

2. przechowywanie substancji niebezpiecznych (środków dezynfekcyjnych) w sposób

bezpieczny tj. w opakowaniach handlowych w  wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu

gospodarczym

3. unikanie robienia zapasów substancji niebezpiecznych (środków dezynfekcyjnych) i

zapobieganie ich   przeterminowaniu oraz zastępowanie jeśli to możliwe preparatami nie

niebezpiecznymi

4. do dezynfekcji mat stosowanie w niewielkiej ilości  środków z substancjami

niebezpiecznymi

5. wykonywanie czynności w   zakresach dezynsekcji i deratyzacji przez  specjalistyczne

firmy co powoduje, że na terenie instalacji nie są przechowywane środki dezynsekcyjne i

deratyzacyjne

6. utrzymywanie jako  powierzchni czynnej biologicznie (filtru ewentualnych

zanieczyszczeń), nieutwardzonego, trwale zazielenionego (zadarnionego) terenu

Fermy Drobiu, na który spływają w sposób naturalny wody opadowe

7. rolnicze wykorzystanie odchodów kurcząt wymieszanych ze zużytą ściółką (słomą) i

gnojówki, zgodnie z  obowiązującymi  przepisami oraz zaleceniami zawartymi w

Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej – na gruntach własnych lub osób (nabywców nawozu

naturalnego), z którymi zawarto stosowne umowy w ilościach nie przekraczających

dozwolonej dawki 170 kg N/ha gruntów tj. ilość nawozu stosowanego na polach zgodna ze

sporządzanymi corocznie planami nawożenia, zaopiniowanymi pozytywnie przez

okręgową stację chemiczno-rolniczą

8. przekazywanie obornika i gnojówki do nawożenia pól (w okresie, gdy nie może być on

bezpośrednio wykorzystany rolniczo) jedynie w przypadku, gdy odbierający nawóz

rolnik (nabywca nawozu naturalnego) posiada nieprzepuszczalną płytę gnojową i

szczelny  zbiornik na gnojówkę, umożliwiające ich prawidłowe przechowywanie

9. magazynowanie odpadów, w pojemnikach zabezpieczających  przed przenikaniem

odpadów poza opakowanie, zaopatrzonych w szczelne zamknięcia uniemożliwiające ich

niekontrolowane rozproszenie, ustawionych w wydzielonym izolowanym od gruntu

(wybetonowanym) miejscu zamkniętego pomieszczenia gospodarczego

- 2 -

10. ścieki bytowe okresowo magazynowane w bezodpływowym, krytym i szczelnym

zbiorniku betonowym i odbierane na podstawie umowy przez zewnętrzną

uprawnioną firmę do oczyszczalni ścieków.

11. systematyczne przeglądy, kontrola i konserwacja instalacji w celu  zapobiegania,

wykrywania i natychmiastowej naprawy ewentualnych nieszczelności betonowych

posadzek, pojemników na odpady i substancje niebezpieczne, zbiornika bezodpływowego

i urządzeń wodno kanalizacyjnych.

I.2. W punkcie IV.6 podpunkt  6.1 otrzymuje  brzmienie:

6.1 przedkładania  przez Fermę Drobiu Michał Kania w Szreńsku wykazów zawierających

informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości  należnych

opłat Marszałkowi Województwa    Mazowieckiego  oraz  Mazowieckiemu

Wojewódzkiemu  Inspektorowi  Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w

Ciechanowie za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

I.3. W punkcie V skreśla się podpunkt 3

I.4. Punkt VI decyzji określający termin obowiązywania pozwolenia otrzymuje brzmienie:

VI. Pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony

II. Pozostałe warunki w decyzji pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.1101), dokonująca transpozycji postanowień Dyrektywy 2010/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych.

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 2  w/w ustawy  organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, które były eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. dotyczących instalacji mogących powodować znaczące zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości) oraz będące nadal objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego: zmienia z urzędu w zakresie czasu, na jaki zostały wydane oraz analizuje i jeżeli to konieczne zmienia z urzędu w celu dostosowania do wymagań  z przepisów art. 211 ust. 5 (zgodności monitoringu z konkluzjami BAT o ile zostały wydane lub wymaganiami dokumentów referencyjnych) i ust. 6 pkt. 3 (wymaganiami zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych) oraz pkt 12 (dodatkowe obowiązki sprawozdawcze).

Biorąc pod uwagę powyższe, pismem z dnia 19.11.2014 r. znak RŚ.6222.6.2014 Starosta Mławski wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 16.03.2012 r. znak: RŚ.6222.1.2012 dla instalacji do chowu drobiu kurcząt brojlerów o łącznej liczbie 48.000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu Michał Kania, na działce nr 1090/1 w miejscowości Szreńsk gm. Szreńsk. Eksploatowana instalacja zaliczana jest zgodnie z pkt 6 pkkt 8a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) do instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk.

- 3 -

Po analizie zapisów obowiązującego pozwolenia zintegrowanego ustalono, że dla przedmiotowej instalacji do dnia wydania decyzji nie opublikowano konkluzji BAT dla intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń.

Stwierdzono, że zakres i sposób monitorowania emisji jest wystarczający i zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach krajowych oraz w dokumencie referencyjnym BAT dla najlepszych technik intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń. Dlatego też nie są konieczne zmiany warunków pozwolenia w tym zakresie.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt.3 ustawy zmieniającej Prawo ochrony środowiska został wprowadzony nowy zapis dotyczący zapobieganiu emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych. W związku z powyższym w tym zakresie zmieniono pozwolenie zintegrowane z dnia 16.03.2012 r. znak: RŚ.6222.1.2012 w ten sposób, że w punkcie IIA ustalono wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych jakie musi spełniać eksploatowana instalacja.

Znowelizowana ustawa nałożyła również obowiązek wprowadzenia do zapisów pozwolenia zintegrowanego dodatkowych obowiązków sprawozdawczych (art. 211 ust. 6 pkt 12 ustawy Prawo ochrony środowiska).  Po analizie zapisów sentencji pozwolenia zintegrowanego w zakresie zasad gromadzenia i przekazywania wyników monitoringu stwierdzono, że nałożone w pozwoleniu obowiązki są wystarczające. Stwierdzono, że nakazany w pozwoleniu zintegrowanym termin przekazywania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat jest niezgodny z zapisami  art. 286 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dlatego zmieniono w punkcie IV.6 brzmienie podpunktu 6.1.

Natomiast zmiana terminu obowiązywania przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony jest konsekwencją wprowadzenia w art. 188 ust. 1 znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska zapisu, że jest ono wydawane na czas nieoznaczony. Dlatego też skreślono zapis pkt V. pkkt 3 pozwolenia zintegrowanego dotyczący wniesienia  wniosku  o  udzielenie  następnego  pozwolenia  w nieprzekraczalnym terminie  1  roku  przed upływem  terminu  ważności  pozwolenia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie  14  dni  od  daty  jej  otrzymania.

Zgodnie z załącznikiem część I ust. 53 kol. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej  (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1628.) decyzja  wydana  w trybie szczególnym jest  zwolniona  od opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. Pan Michał Kania

ul. Feliksa Szreńskiego nr 2, 06-550 Szreńsk

2. a/a.

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska w Warszawie

Departament Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa

3. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Delegatura w Ciechanowie ul. Strażacka 6 06-400 Ciechanów