Plan Gospodarki Odpadami

Dla powiatu mławskiego

na lata 2008-2011

z uwzględnieniem lat 2012-2015

Mława, sierpień 2008

WYKAZ SKRÓTÓW

| BAT | Best Available Techniques (najlepsze dostępne techniki)) |
| --- | --- |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny |
| Kpgo 2010 | Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 |
| KPOŚK | Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych |
| Mg | megagramy (tony) |
| MŚ | Ministerstwo Środowiska |
| PCB | polichlorowane bifenyle |
| PDGO | Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów |
| PSOR | Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin |
| RLM | Równoważna liczba mieszkańców |
| RPO | Regionalny Program Operacyjny |
| RPO WM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 |
| RZGO | Regionalne Zakłady Gospodarowania Odpadami |
| SIGOP | System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi |
| SIGOP-W | System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi- Wojewódzki |
| SOO | Specjalne Obszary Ochrony |
| SPO | Stacja Przeładunkowa Odpadów |
| SPON | Stacja Przeładunkowa Odpadów Niebezpiecznych |
| US | Urząd Statystyczny |
| WBGO/WBO | Wojewódzka Baza Gospodarki Odpadami/Wojewódzka Baza Odpadowa |
| WFOSiGW | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| WIOŚ | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska |
| WPGO | Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami |
| WUS | Wojewódzki Urząd Statystyczny |
| ZUOK | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych |
| ZUSOK | Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych |
| ZZO | Zakład Zagospodarowania Odpadów |

Spis treści:

1.	WPROWADZENIE	6

2.  uwarunkowania zewnętrzne opracowania planu gOSPODARKI ODPADAMI	7

2.1. Akty prawne	7

2.2.  Polityka i strategia Państwa w dziedzinie gospodarki odpadami	7

2.3. Polityka i strategia Województwa  Mazowieckiego w zakresie gospodarki odpadami	10

3. Charakterystyka Powiatu	13

3.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE	13

3.2. GEOMORFOLOGIA i BUDOWA GEOLOGICZNA	15

3.3. Warunki klimatyczne	18

3.4. Wody powierzchniowe	19

3.5. Wody podziemne	26

3.6. Obszary przyrodniczo cenne	27

3.7. gleby	30

3.8. Surowce mineralne	31

3.9. STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	45

3.10. DEMOGRAFIA	45

3.11. SYTUACJA GOSPODARCZA	45

3.12. ROLNICTWO	46

3.13.TURYSTYKA	47

3.14. INFRASTRUKTURA TECHNICZNO - INŻYNIERYJNA	47

3.15. KOMUNIKACJA	47

4. analiza stanu AKTUALNEGO gospodarki odpadami	48

4.1. odpady komunalne	48

4.1.1. Źródła, rodzaje i ilości powstających odpadów komunalnych	48

4.1.1.1. Odpady ulegające biodegradacji	52

4.1.1.2. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych	52

4.1.2. Zbieranie i transport odpadów komunalnych	53

4.1.3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych	55

4.1.4. Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych	57

4.1.5. Odpady wielkogabarytowe	58

4.1.6. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej	58

4.1.7. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	60

4.2. Odpady opakowaniowe	61

4.3. Osady ściekowe	62

4.4. Odpady inne niż komunalne	63

4.5. Odpady niebezpieczne (iine niż wydzielone ze strumienia odpadów KOMUNALNYCH)	65

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	67

4.6. Odpady szczególne	69

4.6.1.  Odpady zawierające PCB	69

4.6.2. Oleje odpadowe	70

4.6.3. Baterie i akumulatory	71

4.6.4. Wyeksploatowane pojazdy	72

4.6.5.  Zużyte opony	73

4.6.6. Odpady medyczne	73

4.6.7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (również sprzęt zawierający substancje zubożające warstwę ozonową)	75

4.6.8. Odpady zawierające azbest	75

4.6.9. Przeterminowane środki ochrony roślin	77

4.6.10. Padłe zwierzęta	78

4.7. Odpady przywożone na teren powiatu mławskiego w celu odzysku lub unieszkodliwienia	79

4.8. Instalacje i obiekty do odzysku i unieszkodliwiania odpadów	79

4.9. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami  wraz z oceną realizacji Planu gospodarki odpadami w latach 2004 - 2006	84

5. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	87

5.1. Prognoza ogólna	87

5.2. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych	88

5.3. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji	89

5.4. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych	89

5.5. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów NIEBEZPIECZNYCH innych niż ze strumienia odpadów komunalnych	89

5.6. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów zawierających pcb	90

5.7. Prognoza ilości wytwarzanych olejów odpadowych	90

5.8. Prognoza ilości wytwarzanych zużytych baterii i akumulatorów	90

5.9. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów medycznych i weterynaryjnych	90

5.10. Prognoza ilości wytwarzanych pojazdów wycofanych z eksploatacji	91

5.11. Prognoza ilości wytwarzanego zużytego sprzętu elektrycznego i ELEKTRONICZNEGO (również sprzęt zawierający substancje zubażajace warstwę ozonową)	91

5.12. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów zawierających azbest	91

5.13. Prognoza ilości wytwarzanych Zużytych opon	92

5.14. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej	92

5.15. Prognoza ilości wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych	92

5.16. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych	93

5.17. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy	93

6.  PRZYJĘTE cele w Gospodarce Odpadami	94

6.1. Odpady komunalne	94

6.2. Odpady niebezpieczne inne niż wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych	96

6.2.1. Oleje odpadowe	96

6.2.2. Zużyte baterie i akumulatory	96

6.2.3. Odpady medyczne i weterynaryjne	96

6.2.4.  Pojazdy wycofane z eksploatacji	97

6.2.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową	97

6.2.6. Odpady zawierające azbest	98

6.2.7. Odpady zawierające PCB	98

6.3. Pozostałe odpady	98

6.3.1. Zużyte opony	98

6.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej	99

6.3.3. Komunalne osady ściekowe	99

6.3.4. Odpady opakowaniowe	99

6.3.5. Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy	100

7.	SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI i zadania strategiczne na okres co najmniej 8 lat	101

7.1 Odpady komunalne	101

7.1.1. Założenia ogólne	101

7.1.2. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko	104

7.1.3. Zbieranie i transport odpadów komunalnych	106

7.1.4. Selektywne zbieranie odpadów	107

7.1.5. Zbieranie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych	109

7.1.6. Zbieranie odpadów wielkogabarytowych	113

7.1.7.  Zbieranie odpadów budowlanych i poremontowych	114

7.1.8. Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów	114

7.1.9. Transport odpadów	116

7.1.10.  Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	117

7.2.  Odpady ulegające biodegradacji oraz plan redukcji kierowania ich na składowiska	123

7.3. Odpady Opakowaniowe	124

7.4.  Odpady niebezpieczne inne niż ze strumienia odpadów komunalnych	125

7.4.1. Oleje odpadowe	126

7.4.2. Zużyte baterie i akumulatory	126

7.4.3. Odpady medyczne i weterynaryjne	127

7.4.4. Pojazdy wycofane z eksploatacji	128

7.4.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (również sprzęt zawierający substancje zubożające warstwę ozonową)	128

7.4.6. Odpady zawierające azbest	130

7.4.7. Odpady zawierające PCB	130

7.4.8. Przeterminowane pestycydy	131

7.4.9. Padłe zwierzęta	131

7.5. Odpady pozostałe	131

7.5.1. Zużyte opony	131

7.5.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej	132

7.5.3. Komunalne osady ściekowe	132

7.5.4. Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne	133

8. Program promocji i edukacji	134

9. Określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów w planie gospodarki odpadami	137

9.1. Koszty inwestycyjne	137

9.2. Koszty eksploatacyjne	138

9.3. Źródła pozyskiwania funduszy	139

10. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów wyznaczonych w planie gospodarki odpadami	144

10.1. Opiniowanie projektu planu	144

10.2. Nadzór i kontrola nad wykonaniem ustaleń planu	144

10.3. Sprawozdanie z postępów  we wdrażaniu planu	145

10.4. Wskaźniki monitorowania efektywności planu	146

10.5. Weryfikacja i aktualizacja planu	148

11. Harmonogram realizacji zadań krótkoterminowych do roku 2011 oraz długoterminowych do roku 2015	149

12. wnioski z Analizy oddziaływania Planu gospodarki odpadami na środowisko	154

13. Streszczenie	156

14. Spis tabel	161

15. Spis rysunków	163

# 1.	WPROWADZENIE

Jednym z najistotniejszych problemów z zakresu ochrony środowiska stała się w ostatnich latach gospodarka odpadami. Wynika to ze zwiększającej się ilości wytwarzanych odpadów, jak również zaostrzających się przepisów prawnych wytyczających określony sposób postępowania z odpadami. Prawidłowa gospodarka odpadami w powiecie mławskim wymaga kontynuacji wdrażania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, w którym hierarchia działań jest następująca:

- po pierwsze: zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- po drugie: zapewnianie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapobiec powstaniu odpadów,

- po trzecie: zapewnianie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi (poza składowaniem).

Sposób postępowania z odpadami przede wszystkim:

- nie może powodować zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi,

- nie powinien nadmiernie podnosić kosztów poszczególnych sfer aktywności ludzkiej.

Założenia systemu gospodarki odpadami przestawiono w pierwszej edycji „Planu gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego”, który został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Mławie Nr XVIII/121/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku.

Obecna aktualizacja Planu gospodarki odpadami (zwana dalej Planem) została sporządzona jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), która w rozdziale 3, art. 14 wprowadziła obowiązek aktualizacji planów gospodarki odpadami nie rzadziej niż co 4 lata.

Aktualizacja Planu uwzględnia uwagi i propozycje zawarte w „Sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami dla powiatu  według stanu na dzień 31grudnia 2006 r.”

Zaktualizowana wersja „Planu gospodarki odpadami dla powiatu  na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015” przedstawia sposób kontynuacji działań, które zostały podjęte dla utworzenia nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarowania odpadami, zgodnego z Polityką Ekologiczną Państwa i Krajowym planem gospodarki odpadami 2010. Celem niniejszego dokumentu jest zintegrowanie gospodarki odpadami w powiecie mławskim, w sposób zapewniający szeroko pojmowaną ochronę środowiska oraz uwzględniający obecne i przyszłe uwarunkowania ekonomiczne.

Plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstające na obszarze powiatu  oraz przywożone na jego obszar, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. Określono w nim również bieżące problemy i wskazano słabe strony systemu, sformułowano priorytety, cele i zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Opracowując aktualizację „Planu gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015” kierowano się przepisami obowiązujących aktów prawnych oraz dokumentów planistycznych wyższego rzędu, a także dokumentów strategicznych dla powiatu , Województwa Mazowieckiego oraz całego kraju.

# 2.  uwarunkowania zewnętrzne opracowania planu gOSPODARKI ODPADAMI

## 2.1. Akty prawne

Opracowując niniejszy dokument stosowano się do regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami, których podstawy zostały zawarte w:

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm),

- ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U.z 2003 r. Nr 66, poz. 620, z późn. zm.).

Problematyka z zakresu gospodarki odpadami regulowana jest również przez niżej wymienione akty prawne:

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150);

- ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.);

- ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.);

- ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z  późn. zm.);

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

- ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25 poz. 202 z późn. zm.);

- ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495),

wraz z wydanymi, na podstawie upoważnień w nich zawartych, rozporządzeniami.

## 2.2. 	Polityka i strategia Państwa w dziedzinie gospodarki odpadami

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 (Kpgo 2010).

Pierwszy Krajowy plan gospodarki odpadami przyjęty został uchwałą Rady Ministrów Nr 219 z dnia 29 października 2002 r. (M.P. z 2003r. Nr 11, poz. 159) i obowiązywał do 31.12.2006 r. Aktualnie, od 1 stycznia 2007 r., obowiązuje zaktualizowany w 2006 r., tj. Krajowy plan gospodarki odpadami 2010, przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. z 2006 r. Nr 90, poz. 946). Obowiązujący Kpgo 2010 jest dokumentem nadrzędnym w zakresie gospodarki odpadami dla planów opracowywanych na poszczególnych szczeblach administracyjnych.

Głównymi celami, zgodnymi z polityką ekologiczną państwa, są:

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających przepisów prawa,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce.

W dokumencie sformułowano również dodatkowe cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów. Przyjęte cele szczegółowe w odpadach komunalnych dotyczą:

objęcia umowami na odbieranie odpadów komunalnych 100% mieszkańców najpóźniej do 2007 roku,

zapewnienia objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w Kpgo 2010, najpóźniej do końca 2007 r.,

zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

- w 2010 więcej niż 75%,

- w 2013 więcej niż 50%,

- w 2020 więcej niż 35%

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

- zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,

- zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, do max. 200 do końca 2014 r.

Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji następujących działań:

- kontrolowania przez gminy stanu zawierania umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, co skutkować będzie objęciem stosownymi umowami lub decyzjami 100 % mieszkańców kraju,

- kontrolowania przez gminy sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

- prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych: odpadów zielonych z ogrodów i parków, papieru i tektury (w tym opakowań, gazet, czasopism itd.), odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, tworzyw sztucznych i metali, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd.), odpadów budowlano-remontowych.

Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce ma być system rozwiązań regionalnych, w których uwzględnione będą wszystkie niezbędne elementy tej gospodarki w danych warunkach lokalnych.

Dla realizacji poszczególnych celów, przedstawionych w Kpgo 2010, sformułowano następujące kierunki działań:

- wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT), w tym opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. baterie małogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),

- minimalizację ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie,

- organizację nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o:

- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców,

- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory),

- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,

- regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wymagane jest prowadzenie przez przedsiębiorców oraz instytucje selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych i pozostałych.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku. Celem programu jest:

- spowodowanie oczyszczenia terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od lat wyrobów zawierających azbest,

- eliminacja negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spowodowanych azbestem,

- sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

Jako docelowy przyjęto 30 – letni okres realizacji tego programu.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO) – Narodowa Strategia Spójności

Jest to dokument opracowany w celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki spójności Unii Europejskiej. NSRO prezentuje strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013 oraz określa system wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013. Dokument został przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i zaakceptowany przez Komisję Europejską 9 maja 2007 r. Cel główny NSRO (Narodowej Strategii Spójności) to: tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Koszty realizacji NSRO wyniosą około 85,6 mld euro.

NSRO wdrażane są poprzez programy operacyjne, m.in. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”.

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007 – 2013 został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku.

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 osi priorytetowych, m.in. w ramach osi II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca przekaże realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. ministrom właściwym.

## 2.3.	Polityka i strategia Województwa  Mazowieckiego w zakresie gospodarki odpadami

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015”

Uchwałą Nr 164/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2007 r. przyjęto „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015” (WPGO 2007-2015) wraz z autopoprawką.

Wyznaczono kierunki działań prowadzące do stworzenia spójnego systemu gospodarowania wszystkimi rodzajami odpadów na terenie województwa, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stworzono czytelne zapisy zaktualizowanego Planu, pozwalające na dokonanie oceny stopnia realizacji założeń Planu z perspektywy czterech lat jego obowiązywania, rozumianej jako ocena faktycznych działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, służących poprawie stanu środowiska na terenie województwa. Za główne cele w horyzoncie czasowym lat 2007-2011 uznano:

- wspieranie działań w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Województwa Mazowieckiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki wszystkimi rodzajami odpadów,

- wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców województwa zorganizowanym systemem zbierania odpadów, w tym również systemem selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów, w terminie do końca 2007 roku,

- doskonalenie systemów selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu określonych w obowiązujących aktach prawnych dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu,

- wspieranie działań w zakresie ograniczenia kierowania na składowiska odpadów komunalnych nie segregowanych  i nieprzetworzonych,

- zamknięcie  do końca 2009 r. wszystkich składowisk nie spełniających standardów UE,

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów.

- wspieranie działań na rzecz zwiększenia odzysku energetycznego i materiałowego i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów, poprzez budowę instalacji spełniających wymagania BAT w tym zwłaszcza budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w aglomeracji warszawskiej i radomskiej,

- kontynuacja porządkowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, ze szczególnym wspieraniem zintegrowanych regionalnych systemów gospodarki obejmujących gminy województwa.

Plan zakłada przeprowadzenie licznych inwestycji z zakresu gospodarki odpadami na terenie województwa, jak również usprawnienie działań organizacyjnych podejmowanych wcześniej. 
Z elementów Planu szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarce odpadami, można wyróżnić m.in.: „Harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań”; harmonogram zamykania składowisk odpadów komunalnych na terenie Województwa Mazowieckiego obejmujący przedziały czasowe do 2009 i 2014 r., zapis umożliwiający aktualizację załączników dotyczących instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa oraz jako jeden z załączników do projektu WPGO „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego”.

W projekcie aktualizacji WPGO 2007-2015 dokonano umownego podziału (uwzględniającego układ dawnych województw) Województwa Mazowieckiego na sześć regionów gospodarki odpadami:

- Obszar m.st. Warszawy

- Obszar ciechanowski

- Obszar ostrołęcki

- Obszar płocki

- Obszar radomski

- Obszar siedlecki,

które powinny zostać utworzone najpóźniej do końca 2015 r. Powiat mławski został przypisany do Obszaru ciechanowskiego.

Przewiduje się, iż w ramach tych obszarów będzie funkcjonowało ok. 15 Regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów. Zgodnie z zapisami Kpgo 2010, preferuje się obiekty obsługujące obszar zamieszkiwany, co najmniej przez 150 000 mieszkańców. Do obiektów funkcjonujących w ramach tych Zakładów zalicza się m.in. Regionalne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych. Powstałe regiony będą miały charakter ponadgminny i obsługiwać będą w.w. obszary.

W Planie dopuszcza się możliwość niewielkich zmian lokalizacji inwestycji w poszczególnych obszarach gospodarki odpadami, które będą wynikały z decyzji władz gminnych i inwestorów w oparciu o sporządzone studia wykonalności.

„Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.”

„Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 roku”, został uchwalony 19 lutego 2007 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego (Uchwałą Nr 19/07). Dokument ten odzwierciedla cele, kierunki i zadania w zakresie ochrony środowiska zdefiniowane w Polityce Ekologicznej Państwa i w „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020”. Głównym celem Programu jest określenie polityki ekologicznej dla Województwa Mazowieckiego, a ponadto realizacja polityki ekologicznej państwa.

W zakresie gospodarki odpadami, dokument ten wytycza cel strategiczny do 2014 r.:

Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz prowadzenie nowoczesnego (zgodnego ze standardami unijnymi) systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów

oraz określa kierunki działań.

„Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020” (aktualizacja).

„Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020” (aktualizacja) uchwalona została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 29 maja 2006 r. (Uchwała Nr 78/2006). Strategia stanowi dokument programowy i zarazem główne narzędzie polityki regionalnej, jak również punkt odniesienia do powstających na poziomie województwa dokumentów programowych i planistycznych. W swoich zapisach, Strategia odnosi się do uwarunkowań wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, określając politykę prorozwojową samorządu województwa, ukierunkowaną na pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy UE. Zaktualizowana Strategia wyznacza perspektywę rozwoju regionu do 2020 r.

Zapisy Strategii wskazują, iż rozwiązania problemów Mazowsza, w tym w zakresie gospodarki odpadami, należy poszukiwać zarówno w możliwości wykorzystania funduszy unijnych, jak i intelektualnego oraz technicznego potencjału województwa. Wyznaczone w niej kierunki rozwojowe winny być spójne z kierunkami rozwoju zapisanymi w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

Cytując za autorami Strategii: „(..)Podstawowe problemy gospodarki odpadami województwa są następstwem nienadążania rozwiązań systemowych w sferze zbierania i utylizacji odpadów za tempem ich powstawania(…)”.Powyższy zapis sugeruje brak możliwości zastosowania instrumentów prawnych w zakresie osiągania założonych celów w gospodarce odpadami rozpatrywanymi poprzez pryzmat niewydolności funkcjonującego systemu, słabości jego powiązań i niewystarczającego zaplecza infrastruktury w gospodarce odpadami.

Wśród celów pośrednich Strategii w zakresie gospodarki odpadami, wskazano na konieczność porządkowania i tworzenia spójnego systemu gospodarki odpadami, a w tym: budowy i/lub rozbudowy składowisk odpadów komunalnych i zakładów utylizacji o charakterze subregionalnym, regionalnym, a także wprowadzenie nowoczesnych metod recyklingu i utylizacji odpadów.

W Strategii wskazano także na potrzebę kontynuacji prac zmierzających do doskonalenia systemu monitoringu zanieczyszczeń powierzchni ziemi, dostosowanych do standardów UE, uporządkowania gospodarki odpadami poprzez realizację działań ujętych w wojewódzkich, powiatowych i gminnych planach gospodarki odpadami, utworzenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami opartego na segregacji, recyklingu i innych formach odzysku, zgodnie z ustaleniami WPGO.

„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”.

„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” uchwalony został przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2004 r. (Uchwała Nr 65/2004). Dokument ten, obok Strategii stanowi drugi, podstawowy dokument wyznaczający cele i kierunki rozwoju regionu w układzie przestrzennym, stanowiąc jednocześnie wykładnię polityki przestrzennej.

Podstawowym zdiagnozowanym problemem jest brak ładu przestrzennego uwzględniającego tworzenie harmonijnych struktur w wymiarze uwarunkowań środowiskowych, a poprzez to kompleksowego rozwiązania problemu odpadów komunalnych i nienadążanie systemów infrastruktury technicznej za postępującą urbanizacją.

W zakresie gospodarki odpadami, plan zagospodarowania przestrzennego, odwołując się do „Planu Gospodarki odpadami Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2011”, za priorytetowe cele wojewódzkiej polityki przyjmuje, uporządkowanie i stworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami. Działania te miałyby polegać m.in. na: likwidacji i rekultywacji niewłaściwie urządzonych i eksploatowanych składowisk odpadów, organizowaniu sieci regionalnych składowisk odpadów komunalnych spełniających wymogi ochrony środowiska, prowadzeniu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów deponowanych na składowiskach, tworzeniu systemu zintegrowanej sieci zakładów przeróbki odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecznych, likwidacji „mogilników”, wdrożeniu systemu ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania.

Zapisy „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” mówią, iż systemowe i kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarowania odpadami na terenie województwa wymaga opracowania i wdrażania również spójnych z planem szczebla wojewódzkiego, planów gospodarki odpadami dla powiatów i gmin, w których wskazane winny być m.in. lokalizacje składowisk i zakładów unieszkodliwiania odpadów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) został przygotowany w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78).

RPO WM jest zgodny ze strategicznymi dokumentami krajowymi, do których należą Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Jednocześnie jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, której podstawę stanowi Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (SRWM).

Realizacja celu generalnego RPO WM będzie się odbywać między innymi poprzez poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej (realizowane w ramach priorytetu: III. Regionalny system transportowy oraz IV. Inwestycje w ochronę środowiska). Cel główny Priorytetu IV został określony jako poprawa stanu środowiska naturalnego Województwa Mazowieckiego. Cel taki jest również jednym z długookresowych celów zapisanych w SRWM. Zostanie on osiągnięty między innymi poprzez inwestycje w gospodarce odpadami. W ramach RPO WM wspierane będą przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące: tworzenia i rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów; budowy, rozbudowy, modernizacji instalacji do segregacji odpadów; recyklingu odpadów, w tym budowy i rozwoju zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów; budowy, rozbudowy, modernizacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii; budowy, rozbudowy, modernizacji specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych; likwidacji istniejących składowisk; dostosowania istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów; rekultywacji terenów zamkniętych składowisk odpadów komunalnych.

Warunkiem otrzymania współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w ramach RPO WM jest zapisanie ich w WPGO.

# 3. Charakterystyka Powiatu

## 3.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Powiat mławski położony jest w północno - zachodniej części Województwa Mazowieckiego, pomiędzy 20º 02‘ a 20º 44‘ długości geograficznej wschodniej i 52º 50‘, a 53º 16‘ szerokości geograficznej północnej. Graniczy on z następującymi jednostkami administracyjnymi:

- od północy z Województwem Warmińsko-Mazurskim, z powiatami: dziadowskim i nidzickim,

- od zachodu z powiatem żuromińskim,

- od wschodu z powiatem przasnyskim i ciechanowskim,

- od południa z powiatem ciechanowskim i płońskim.

Długość granic powiatu wynosi około 207,5 km, w tym z powiatem:

- działdowskim 	– 31,5 km

- nidzickim 		– 23,5 km

- przasnyskim 	– 30,5 km

- ciechanowskim	– 57,5 km

- płońskim 		– 13,0 km

- żuromińskim 	– 51,5 km.

W skład powiatu powiat  wchodzi 10 gmin:

- miejska: Mława,

- wiejskie: Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo.

Rysunek 1. Położenie powiatu

Powiat mławski zajmuje powierzchnię 118 185 ha i liczy 73 294 mieszkańców - w tym 29 744 osób mieszka w mieście, a 43 550 osób na terenach wiejskich (według GUS, 2007 r.). Siedzibą powiatu jest miasto Mława, położone w odległości 120 km na północ od Warszawy.

Rysunek 2. Podział administracyjny powiatu  (wg www.gminy.pl)

Tabela 1.  Podział powierzchni i liczba mieszkańców powiatu  w podziale na gminy

| Gmina | Powierzchnia | Liczba mieszkańców |
| --- | --- | --- |
|  | [ha] | [%] powierzchni powiatu |  |
| Powiat mławski | 118 185 | 100 | 73 294 |
| Mława | 3480 | 3,1 | 29 648 |
| Dzierzgowo | 15063 | 12,7 | 3421 |
| Lipowiec Kościelny | 11447 | 9,7 | 5135 |
| Radzanów | 9886 | 8,4 | 3617 |
| Strzegowo | 21420 | 18,1 | 7889 |
| Stupsk | 11800 | 10,0 | 5007 |
| Szreńsk | 10938 | 9,2 | 4534 |
| Szydłowo | 12250 | 10,3 | 4569 |
| Wieczfnia Kościelna | 11973 | 10,1 | 4 222 |
| Wiśniewo | 9928 | 8,4 | 5 276 |

Źródło: GUS  (http://www.stat.gov.pl)

Powiat mławski leży na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych – drogi krajowej nr 7: Warszawa - Gdańsk i wojewódzkich dróg o przebiegu wschód - zachód tj. Brodnica - Przasnysz, Rypin - Mława, Mława - Ciechanów.

Po względem geograficznym powiat mławski leży w obrębie makroregionu Nizina Północnomazowiecka, w podprowincji Niziny Mazowiecko-Podlaskie. W granicach powiatu znajdują się fragmenty mezoregionów: Wysoczyzny Ciechanowskiej, Równiny Raciąskiej i Wyniesienia .

## 3.2. GEOMORFOLOGIA i BUDOWA GEOLOGICZNA

Wyniesienie Mławskie to łagodnie pochylona w kierunku południowym wysoczyzna polodowcowa ukształtowana w wyniku procesów akumulacji glacjalnej podczas zaniku lądolodu stadiału północnomazowieckiego zlodowacenia środkowopolskiego (Warty). Deglacjacja lądolodu przebiegała tu przy utrudnionym odpływie wód roztopowych na południe, stąd materiał skalny zawarty w topniejącym lodowcu był akumulowany w większości na miejscu. Utworzyły się z niego liczne, bardzo różnej wielkości (o wysokości względnej do 20 - 30 m) wypukłe formy takie jak moreny czołowe uformowane w równoleżnikowe ciągi oraz kemy i ozy. Teren części powiatu jest pagórkowaty, a wzgórza morenowe osiągają wysokości 130-200 m n.p.m.

Pomiędzy wyniesieniami rozciągają się rozległe, płaskie, najczęściej podmokłe zagłębienia wytopiskowe. Rzeźba glacjalna Wyniesienia  odznacza się dość znacznym zróżnicowaniem geomorfologicznym i wysokościowym czym wyraźnie kontrastuje z rzeźbą płaskiej, sandrowej Równiny Raciążskiej rozciągającej się na południowy-zachód od miasta Mława.

Część obszaru powiatu znajdująca się w dolinach rzek jest nisko położona (ok. 115 m n.p.m.).

Równina Raciążska . jest przeważnie monotonna, a różnice wysokości względnej nie przekraczają 3 m. Wysokości bezwzględne kształtują się poniżej 130 m n.p.m.

Obszar Wysoczyzny Ciechanowskiej jest równinny, o wysokościach rzędu 135-155 m n.p.m. i deniwelacjach zaledwie kilkumetrowych. Niewielkie nieliczne wzgórza przekraczają wysokości 170 m n.p.m.

Pod względem budowy geologicznej obszar powiatu znajduje się w południowo-zachodniej części wyniesienia mazurskiego, obejmującego ciechanowską strefę fałdową. Strop prekambryjskich skał krystalicznych zapadających w kierunku południowo-zachodnim znajduje się na głębokości 3000-3400 m. Zalegające wyżej utwory permu (głównie ewaporaty, dolomity i wapienie) o miąższości około 300 m przykryte są przez osady triasowe. Trias dolny i górny o łącznej miąższości około 600 m reprezentują głównie utwory lądowe - osady piaszczyste oraz piaszczysto-ilaste przedzielone cienką, około 50 m miąższości, serią dolomitowo wapienną triasu środkowego. Powyżej osadów triasowych zalega gruba około 1000 m seria osadów jurajskich. Utwory jury dolnej i środkowej o miąższości około 400 m wykształcone są w facji piaszczysto-ilasto-mułkowej i węglanowo-ilasto-piaszczystej. Osady jury górnej tworzą gruby około 600 m kompleks  wapienno-marglisty przykryty piaskowcami i mułowcami kredy dolnej. Nad tymi ostatnimi zalegają utwory węglanowe kredy górnej, których miąższość dochodzi do 800 m. Strop utworów mezozoicznych znajduje się na głębokości około 250 m.

Osady trzeciorzędowe rozpoczynają piaskowce margliste i glaukonitowe paleocenu Podścielają one leżący zwartą pokrywą, mułkowo-ilasto-piaszczysty kompleks oligoceński, nad którym zalega kilkudziesięciometrowa warstwa  mioceńskich mułków, iłów i piasków z wkładkami węgla brunatnego. Profil trzeciorzędowy kończą pstre iły i mułki pliocenu przewarstwione drobnoziarnistymi piaskami o bardzo zmiennej miąższości. W rejonach znacznych obniżeń stropu trzeciorzędu oraz w dolinie kopalnej Wkry utwory te nie występują.

Deniwelacje stropu utworów trzeciorzędowych powstałe na skutek działalności erozyjnej, neotektonicznej oraz zaburzeń glacitektonicznych powodują duże zróżnicowanie miąższości utworów czwartorzędowych.

Najstarszymi osadami czwartorzędu są gliny zwałowe i piaszczyste utwory fluwioglacjalne i zastoiskowe zlodowaceń południowopolskich. Wypełniają one obniżenia w stropowych warstwach trzeciorzędu. W najniższych partiach glin zwałowych tych zlodowaceń występują liczne przewarstwienia pstrych iłów mioceńskich co wskazuje na zaburzenia, jakie spowodował wśród tych osadów lądolód.

Osady zlodowaceń środkowopolskich pokrywają prawie całą powierzchnię powiatu. Miąższość tych osadów wzrasta z południowego wschodu ku północnemu zachodowi. Są to głównie osady dwóch stadiałów: mazowiecko-podlaskiego i północnomazowieckiego. Utwory stadiału mazowiecko-podlaskiego znamy tylko z wierceń, nie odsłaniają się one na powierzchni. Są to występujące powszechnie gliny zwałowe o miąższościach 20-30 m, natomiast piaski i żwiry wodnolodowcowe tego stadiału rzadko tworzą zwartą pokrywę o dużym rozprzestrzenieniu, występują przeważnie w formie mniejszych i większych soczew o miąższości od kilku do 30 m.

Na powierzchni występują głównie osady stadiału północnomazowieckiego. Są to dwa poziomy glin zwałowych rozdzielone utworami wodnolodowcowymi i zastoiskowymi. Wschodnią część powiatu pokrywają głównie piaski i żwiry sandrowe z dużymi płatami glin zwałowych. Te ostatnie ciągną się szerokim pasem od Strzegowa do Ciechanowa. Natomiast w południowo-zachodniej części powiatu w przewadze występują gliny zwałowe. Utwory zastoiskowe (iły, mułki i piaski) na większych przestrzeniach odsłaniają się na wschód od Strzegowa.

Rysunek 3. Położenie powiatu  na tle szkicu geologicznego regionu wg E. R(hle (1986)

Czwartorzęd: holocen: 1 - mady, iły, piaski  ze żwirami akumulacji rzecznej i jeziornej , 2 - piaski eoliczne

plejstocen: 3 - piaski  miejscami  ze żwirami  akumulacji  rzecznej, 4 - piaski  i żwiry rzecznolodowcowe zlodowaceń

północnopolskich, 5 - iły mułki i piaski akumulacji  zastoiskowej, 6 - piaski  i żwiry rzecznolodowcowe zlodowaceń

środkowopolskich,  7 - piaski i mułki akumulacji  rzecznojeziornej, 8 -piaski  i żwiry kemów, 9 - piaski i żwiry ozów,

10 - gliny zwałowe zlodowaceń środkowopolskich, 11 -piaski, żwiry, głazy i gliny zwietrzelinowe akumulacji czołolodowcowej

Wyższe wzniesienia morfologiczne to wzgórza moren czołowych zbudowane z: piasków, żwirów i głazów wymieszanych z pyłami i gliną. We wschodniej części powiatu występują zbudowane z piasków, żwirów i mułków wzgórza kemowe. Z okresem deglacjacji związane jest także tworzenie się mułków i piasków jeziornych w zbiornikach pochodzenia wytopiskowego. Najmłodszymi utworami zlodowaceń środkowopolskich są osady interglacjału emskiego: torfy, gytie i mułki występujące w obniżeniach bezodpływowych i budujące wyższe nadzalewowe tarasy akumulacyjne współczesnych dolin rzecznych.

Osady zlodowaceń północnopolskich na obszarze powiatu  mają zasięg ograniczony do doliny Wkry i jej dopływów. Budują one niższe tarasy nadzalewowe współczesnych dolin rzecznych. W okresie trwającym od ustąpienia lodowca aż do holocenu na omawianym obszarze powstają osady eoliczne głównie w południowej części powiatu i pokrywy zwietrzelinowe glin zwałowych. Osady holocenu to mułki, piaski i żwiry rzecznych tarasów zalewowych oraz namuły, mułki, piaski i torfy wypełniające misy wytopiskowe oraz obniżenia w dolinach rzecznych. Miąższość osadów holoceńskich nie przekracza kilku metrów.

## 3.3. Warunki klimatyczne

W podziale klimatycznym Polski teren powiatu  zalicza się do Mazowiecko-Podlaskiego regionu klimatycznego. W klimacie tym zaznaczają się głównie wpływy kontynentalne.

Na podstawie danych ze stacji IMIGW w Mławie z lat 1985 - 97 podstawowe parametry meteorologiczne na terenie powiatu wahają się w granicach:

- średnia temperatura roczna 6,0 - 8,6oC;

- temperatury skrajne: maksimum 32,5oC, minimum -25,1oC;

- suma opadów 488,3 - 679,3 mm;

- średnia prędkość wiatru 3,4 - 3,7 m/s;

- ilość dni pochmurnych 92 - 127;

- ilość dni z mgłą 65 - 84;

- ilość dni z opadem 175 - 218;

- ilość dni z burzą 20 - 30;

- pokrywa śnieżna (dni) 18 – 120;

- ilość dni z przymrozkami – 100 – 110;

- ilość dni mroźnych – 30 - 50.

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, najzimniejszym luty. Jest to obszar o najmniejszym opadzie rocznym poniżej 550 mm (okresowo 500 mm) na terenie kraju. Najbardziej deszczowym miesiącem jest lipiec 77 mm, najmniej opadów jest w marcu 25 mm. Przymrozki pojawiają się zwykle na jesieni ok. połowy października, a zanikają one na wiosnę ok. połowy kwietnia.

Średnio w ciągu roku wiatr najczęściej wieje z zachodu (16,4%) i z południa (15,3%), najrzadziej zaś z północnego wschodu (6,9%) i północy (7,6%). Średnio w roku obserwuje się 10,7% przypadków cisz atmosferycznych, przy czym zjawisko to najczęściej obserwuje się w miesiącach letnich oraz jesiennych, zaś znacznie rzadziej wiosną i zimą. W ciągu roku notuje się 10 dni z wiatrami silnymi (powyżej 10 m/s) i średnio 3 dni z wiatrami bardzo silnymi (powyżej 15 m/s). Wiatry silne i bardzo silne obserwuje się w styczniu i w lutym.

Przeważający obszar powiatu ma sprzyjające warunki wietrzne, gdyż nawietrznie nie jest tu zbyt intensywne, a jednocześnie obszar ten jest dostatecznie przewietrzony zwłaszcza na szerokich dolinach rzeki Mławki i jej dopływów.

Na skutek zróżnicowania hipsometrycznego terenu, w warstwie przyziemnej następuje modyfikacja warunków klimatycznych. Wysoczyzna morenowa posiada dobre i dość dobre warunki klimatyczne. Odznacza się dobrymi warunkami termo - wilgotnościowymi oraz solarnymi, są to tereny dostatecznie przewietrzane i w niewielkim stopniu narażone na powstanie mgieł, suche, łatwo nagrzewające w czasie pogód słonecznych i narażone na niedobór wilgoci. Obszar dolin i użytki zielone charakteryzują się niekorzystnymi warunkami klimatu lokalnego. Istnieje tu możliwość częstego występowania mgieł i przygruntowych przymrozków. W okresie lata notowane są wysokie dobowe amplitudy temperatur, a także znaczne spadki termiczne w okresie zimy. Na obszarze dolin wyróżnić można dodatkowo tereny o okresowo gorszych warunkach klimatycznych. Są to tereny z wodą gruntową głębiej niż 2,5 m występujące w sąsiedztwie wilgotnych łąk i pastwisk.

Tereny leśne mają swoje specyficzne warunki klimatyczne, które oddziaływają znacznie na tereny położone w ich pobliżu. Drzewostan jest głównym elementem przyczyniającym się do łagodzenia dobowych ekstremów temperatury na obszarach leśnych. Wpływa on także modyfikująco na kształtowanie się warunków wietrznych, co powoduje ograniczenie prędkości i siły wiatrów oraz wzrost częstości występowania cisz. Kompleksy leśne powodują wzrost zaciszności głównie po zawietrznej stronie ściany lasu, tj. po stronie wschodniej i północno-wschodniej. W okresie dobowym na obszarach leśnych notuje się wyrównany przebieg wilgotności w porównaniu do dużego zróżnicowania na terenach bezleśnych. Stałą cechą obszarów leśnych są wyższe wartości wilgotności powietrza.

## 3.4. Wody powierzchniowe

Prawie cały obszar powiatu  leży w dorzeczu rzeki Wkry i jest odwadniany przez jej dopływy: Mławkę i Łydynię. Jedynie gminy Wieczfnia Kościelna i Dzierzgowo leżą częściowo w zlewni rzeki Orzyc.

Rzeki powiatu  wykazują w ciągu roku wahania stanu wód powodowane zmiennością zasilania. Wysokie stany wód towarzyszą wezbraniom wiosennym (roztopy) i letnim, a niskie stany występują w czerwcu, na początku lipca oraz jesienią. Zabudowa hydrotechniczna jest niewystarczająca dla utrzymania przepływów nienaruszalnych i zwiększenia dyspozycyjności zasobów. Przyczyną deficytu wód powierzchniowych jest zmniejszenie naturalnej retencji gruntowej (wylesienie) i nieracjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi: nadmierna regulacja koryt rzecznych oraz osuszanie bagien, torfowisk i użytków rolnych przez prowadzenie w ramach melioracji systemów odwadniających. Działania regulacyjne rzek i potoków powinny ograniczyć się do udrażniania koryt i budowy zastawek spiętrzających wodę, mających znaczenie w magazynowaniu wody i podnoszeniu poziomu wód gruntowych. Ważne znaczenie dla utrzymania i zwiększenia naturalnej retencji wodnej mają obszary torfowisk i terenów podmokłych.

Wkra

Największym ciekiem wodnym powiatu jest rzeka Wkra o całkowitej długości 249,1 km i powierzchni zlewni 5322 km², która stanowi bezpośredni prawobrzeżny dopływ Bugo – Narwi. Wkra jest prawobrzeżnym dopływem Narwi III rzędu. Bierze początek w województwie warmińsko-mazurskim w obszarze zmeliorowanych bagien, na wschód od jeziora Kownatki. Uchodzi do Narwi w pobliżu miejscowości Pomiechówek. W górnym odcinku nosi ona nazwę Nida, w pobliżu i poniżej Działdowa – Działdówka. Wkrą nazwana jest od okolic Żuromina do ujścia do Narwi. Na terenie powiatu  rzeka Wkra przepływa z północnego – zachodu na południowy – wschód, skręcając w rejonie Strzegowa w kierunku południowym. Rzeka posiada charakter typowo nizinnego cieku, charakteryzującego się niewielkim spadkiem około 0,5‰. W zagospodarowaniu jej powierzchni dominują użytki rolne, a lasy zajmują tylko około 20%. Największymi dopływami Wkry są: Mławka, Łydynia, Raciążnica, Płonka, Sona i Nasielnia.

Rys. 3.  Sieć hydrograficzna powiatu

Źródło: Stan środowiska w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ Warszawa 2003

Wkra

Mławka

Jednym z głównych lewobrzeżnych dopływów Wkry jest Mławka o długości 43,4 km. Powierzchnia zlewni rzeki wynosi 675,5 km2. Obszar źródliskowy Mławki tworzą trzy strugi odwadniające falisty teren w pobliżu miejscowości Białuty. Poniżej wsi Mławka rzeka wypływa na rozległe zmeliorowane torfowiska, o zawikłanych stosunkach hydrograficznych (stawy, doły potorfowe, sieć rowów melioracyjnych). Na 30,2 km odcinku biegu rzeki znajduje się zalew Ruda. Mławka uchodzi do Wkry w pobliżu miejscowości Ratowo na 113,5 km jej biegu. Głównymi dopływami rzeki są: Dwukolanka, Krupionka i Przylepnica (prawe) oraz dwa lewe: Seracz i Sewerynka. Koryto rzeki jest prawie w całości uregulowane, co obniża jej zdolność do samooczyszczania. W miejscowości Lewiczyn i Rumoka na Mławce i Narzym na jej dopływie – Dwukolance woda piętrzona jest na potrzeby stawów hodowlanych. Przez większą część roku Mławka płynie swoim korytem, które jest również wypełnione przy stanach niskich. Przy stanach wysokich, tj. podczas gwałtownych roztopów zimowych i wiosennych oraz krótkotrwałych przyborów latem, wody płyną cała szerokością doliny – tarasu zalewowego, nie powodując większych strat. Zabudowa hydrotechniczna jest niewystarczająca dla utrzymania przepływów nienaruszalnych i zwiększenia dyspozycyjności zasobów. Przyczyną deficytu wód powierzchniowych jest zmniejszenie naturalnej retencji gruntowej (wylesienie) i nieracjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi: nadmierna regulacja koryt rzecznych oraz osuszanie bagien, torfowisk i użytków rolnych przez prowadzenie w ramach melioracji systemów odwadniających.

Łydynia

Łydynia jest lewobrzeżnym dopływem Wkry, o długości 72 km. Powierzchnia zlewni rzeki wynosi 688,1 km2. Rzeka wypływa w okolicach miejscowości Budy Garlińskie. Obszar źródłowy rzeki Łydyni położony jest w tzw. Lesie Choszczowskim, na północ od miejscowości Kitki gm. Dzierzgowo. W obszarze źródliskowym zlewnia rzeki jest zatorfiona i zabagniona. Łydynia uchodzi do Wkry w pobliżu miejscowości Gutarzewo na 48,4 km biegu rzeki. Do Łydyni odprowadzany jest nadmiar wód powierzchniowych poprzez sieć cieków wodnych: rzekę Dunajczyk, Giedniówkę, Czerwienicę. Rzeka posiada ograniczone zdolności do samooczyszczania. Koryto rzeki jest uregulowane na odcinku ponad 60 km. Rzeka poddawana jest silnej antropopresji obszarowej. Zlewnia rzeki jest prawie bezleśna. W rolniczym użytkowaniu terenu przeważają grunty orne. W związku z tym rzeka zanieczyszczana jest przez spływy powierzchniowe i gruntowe zanieczyszczeniami biogennymi z gruntów ornych, dominujących w zagospodarowaniu zlewni, a także przez spływy z terenów zabudowy mieszkalno-gospodarczej, miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie pobrzeży rzeki lub jej dopływów.

Orzyc

Orzyc jest prawostronnym dopływem Narwi III rzędu, do której wpada w miejscowości Przeradowo na 45,2 km jej biegu. Ogólna długość rzeki wynosi 145,9 km, a powierzchnia zlewni Orzyca wynosi 2 144 km2. Źródła rzeki znajdują się u podnóży Wzniesień Mławskich w pobliżu miejscowości Kurdajewo. Koryto rzeki jest uregulowane. Orzyc uchodzi do Narwi w okolicach miejscowości Przeradowo. W obszarze województwa mazowieckiego rzeka płynie na odcinku 129,4 km. Około 70% obszaru zlewni zajmują mokradła i łąki na torfach, częściowo zmeliorowane. Tereny wyższe, otaczające obniżenia, zbudowane są z gliny morenowej i piasków ze żwirami. Jej głównym prawym dopływem jest rzeka Węgierka.

Wieczfnianka

Rzeka wypływa z bagien w okolicy wsi Bonisław i przepływa przez obszar gminy Wieczfnia Kościelna z północnego – zachodu na południowy – wschód. Płynie początkowo wąską doliną, w środkowej części dolina jest już bardzo szeroka. Przyjmuje szereg małych cieków bez nazwy i rowów melioracyjnych. Uchodzi do Orzyca w południowo – wschodniej części gminy, na północ od wsi Kapuśnik.

Giedniówka

Rzeka wpada do Łydyni na wysokości miejscowości Żmijewo Kuce. Długość Giedniówki od źródeł do ujścia wynosi około 19, 1 km. Źródła rzeczki znajdują się w pobliżu wsi Końce w kierunku północnym. 

Dunajczyk

Rzeka jest prawobrzeżnym dopływem Łydyni. Długość rzeki wynosi 13, 9 km, powierzchnia zlewni 85, 2 km2. Jej obszar źródłowy położony jest przy zachodniej granicy gminy Stupsk na północny zachód od wsi Dunaj. Jest to niewielka zlewnia obejmująca tereny podmokłe. Rzeka płynie w kierunku północno-wschodnim, a następnie skręca w kierunku północnym, po czym skręca ponownie i płynie w kierunku południowo-wschodnim do rzeki Łydyni.

Czerwienica

Rzeka jest dopływem rzeki Łydyni o długości 9, 65 km i powierzchni zlewni 32, 3 km2.

Ponadto, część powiatu odwadniana jest kilkoma małymi ciekami o nazwie Topielica, Wisiorka, Przylepnica, Kozak, Sewerynka,  Seracz, Dwukolanka, Krupnioka, Gryczak, Miłotka i Rosica.

Tabela 2. Sieć rzeczna gmin powiatu

| Gmina | Nazwa zlewu (cieku) | Średnia szerokość cieku (m) |
| --- | --- | --- |
| Dzierzgowo | Łydynia | 0,7 |
|  | Ożumiech | 1,2 |
|  | Dąbrówka | 1,2 |
|  | Tamka | 1,6 |
| Lipowiec Kościelny | Kozak | 1,2 |
|  | Mławka | 4,0 |
|  | Krupianka | 1,5 |
| Mława | Seracz | 0,8 |
|  | Przylepnica | 3,0 |
|  | Miłotka | 2,0 |
|  | Kozak | 2,0 |
|  | Sewerynka | 2,3 |
|  | Gryczak | 1,4 |
| Radzanów | Wkra | 16,0 |
|  | Mławka | 10,0 |
|  | Bieżanka | 10,0 |
| Strzegowo | Rosica | 1,4 |
|  | Ciek „A” | 1,5 |
|  | Topielica | 1,0 |
|  | Wisiołka | 1,6 |
|  | Wkra | 25,0 |
| Stupsk | Czerwienica | 1,0 |
|  | Łydynia | 2,0 |
|  | Dunajczyk | 1,6 |
|  | Gedniówka | 1,6 |
| Szreńsk | Przylepnica | 3,0 |
|  | Miłotka | 2,0 |
|  | Kozak | 2,0 |
|  | Sewerynka | 2,3 |
|  | Gryczak | 1,4 |
|  | Mławka | 8,0 |
| Szydłowo | Orzyc | 0,8 |
|  | Łydynia | 1,4 |
|  | Gedniówka | 1,2 |
| Wiśniewo | Gryczak | 0,7 |
|  | Sewerynka | 1,2 |
|  | Seracz | 2,5 |
| Wieczfnia Kościelna | Wieczfnianka | 1,4 |
|  | Mławka | 0,8 |
|  | Orzyc | 2,0 |

Na terenie powiatu  znajduje się także sieć kanałów i rowów melioracyjnych, których orientacyjne długości przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 3. Kanały i rowy melioracyjne na terenie powiatu

| Gmina | Ogólna długość kanałów i rowów melioracyjnych (km) | Gęstość rowów i kanałów melioracyjnych (km/km2) |
| --- | --- | --- |
| Dzierzgowo | 227,9 | 7,6 |
| Lipowiec Kościelny | 150,0 | 7,8 |
| Mława | 1,2 | 2,7 |
| Radzanów | 228,8 | 8,1 |
| Strzegowo | 297,7 | 5,9 |
| Stupsk | 150,2 | 4,9 |
| Szreńsk | 189,6 | 7,2 |
| Szydłowo | 121,0 | 5,9 |
| Wiśniewo | 169,2 | 5,7 |
| Wieczfnia Kościelna | 152,3 | 6,0 |

Zalew Ruda

Zalew Ruda o pojemności użytkowej 529 tys. m3 wybudowany został w 1976 roku na rzece Mławka. Zalew przeznaczony jest do nawadniania użytków rolnych w dolinie rzeki, jak również do celów rekreacyjnych. Powierzchnia zalewu wynosi 38 ha przy maksymalnym piętrzeniu wody oraz 24,3 ha przy minimalnym piętrzeniu. Spiętrzanie wody wynosi maksymalnie 5,1 m, a średnia głębokość 2 m.
Długość w osi wynosi  2,2 km, a szerokość ok. 200 m. Zbiornik retencyjny i rekreacyjny położony w granicach administracyjnych gmin Iłowo, Lipowiec Kościelny i Mława. Strefa przybrzeżna porośnięta jest tatarakiem zwyczajnym, trzciną pospolitą i pałką szerokolistną. Zalew otaczają lasy iglaste i pola uprawne.

W zbiorniku występują: ryby: płoć, leszcz, karp, karaś, lin, okoń, węgorz, szczupak, sum, jaź, amur, sandacz, a także raki, małże i ślimaki. Nad brzegami spotkać można bociany, żurawie, kaczki, nury, czaple i łabędzie.

Stawy rybne w Rumoce

Jest to zespół 13 sztucznych zbiorników wodnych (Staw przy Drodze, Olszynowy, Moczydło, Żuławy, Karczurek, Połomia, Zimowy, Rudka i 5 mniejszych stawów). Ich ogólna powierzchnia wynosi około 100 ha (zalane wodą ok. 80 ha). Stawy służą do hodowli karpia królewskiego i karpia dzikiego. W małych ilościach występuje też lin, sandacz i szczupak. Na terenie tych śródlądowych zbiorników wodnych można spotkać bociana białego, orła bielika, kormorana, rybołowa, czaple siwe i białe oraz stada łabędzi niemych i kaczek. Roślinność przybrzeżna i brzegowa to głównie pałka szerokolistna, trzcina pospolita i tatarak zwyczajny. Groble porośnięte są trawami, krzewami łozy i drzewami olszy czarnej.

Podstawowymi źródłami antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych są odprowadzane do wód (surowe lub niedostatecznie oczyszczone) ścieki komunalne z jednostek osadniczych, ścieki przemysłowe, wody opadowe z terenów zurbanizowanych oraz spływy powierzchniowe z terenów rolnych i komunikacyjnych.  Na zanieczyszczenie wód wpływ mają: brak kanalizacji na dużym obszarze powiatu i niewystarczająca ilość lokalnych oczyszczalni ścieków. Największym emitorem ścieków jest oczyszczalnia ZWKiOŚ w Mławie, której udział w emisji ścieków w skali całego powiatu szacuje się na 94%.

Badania prowadzone przez WIOŚ w latach 2004 – 2006 wykazały, że stan czystości wód powierzchniowych płynących na terenie powiatu  uległ nieznacznej poprawie, z wyjątkiem wód rzeki Wisiołki. Wyniki badań przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 4. Stan czystości wód powierzchniowych na terenie powiatu  w 2004 r.

| Rzeka | Punkt pomiarowo-kontrolny | Km biegu rzeki | Gmina | Powiat | Klasa ogólna | Wyniki pomiarów wskaźników i substancji odpowiadające IV lub V klasie jakości wód w poszczególnych punktach pomiarowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wkra | Unierzyż | 84,8 | Strzegowo | Mława | IV | barwa ChZT-Cr ogólny węg. org. selen ind. sap. fitopl. liczba bakterii coli fek. ogólna liczba bakterii coli | IV IV IV IV IV IV IV | mgPt/l mgO2/l mgC/l mgSe/l index n/100 ml n/100 ml | 29 24,192 8,901 0,022 2,23 2915 3661,3 | 40 33 16,2 0,34 2,59 11000 11000 | 20 18 4,88 0,01 2,04 230 230 |

Tabela 5. Stan czystości wód powierzchniowych na terenie powiatu  w 2005 r.

| Rzeka | Punkt pomiarowo-kontrolny | Km biegu rzeki | Gmina | Powiat | Klasa ogólna | Wyniki pomiarów wskaźników i substancji odpowiadające IV lub V klasie jakości wód w poszczególnych punktach pomiarowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mławka | Ratowo | 0,4 | Radzanów | Mława | IV | Barwa BZT5 ChZT-Mn ChZT-Cr Lb. b. coli fek. Og. lb. b. coli Selen | IV IV IV IV IV IV V | mg Pt/l mg O2/l mg O2/l mg O2/l n/100 ml n/100 ml mg Se/l | 20 9,375 7,508 27,183 5706,7 11830 0,031 | 50 13,0 12,5 44,3 15000 46000 0,053 | 10 5,6 4,5 18,7 390 750 0,016 |
| Wkra | Drzazga | 114,3 | Radzanów | Mława | IV | Barwa Lb. b. coli fek. Og. lb. b. coli Selen | IV IV IV V | mg Pt/l n/100 ml n/100 ml mg Se/l | 17 1583,3 2354,2 0,026 | 40 4600 11000 0,049 | 10 230 230 0,012 |
| Wkra | Trzciniec | 102,8 | Radzanów | Mława | IV | Barwa ChZT-Cr Fenole lotne Lb. b. coli fek. Selen | IV IV IV IV V | mg Pt/l mg O2/l mg/l n/100 ml mg Se/l | 18 22,292 0,012 1192,5 0,03 | 50 31,1 0,012 4600 0,056 | 10 12,4 0,012 150 0,011 |
| Wkra | Unierzyż | 84,8 | Strzegowo | Mława | IV | Barwa ChZT-Cr Fosforany Lb. b. coli fek. Og. lb. b. coli Selen | IV IV IV IV IV V | mg Pt/l mg O2/l mg PO4/l n/100 ml n/100 ml mg Se/l | 19 21,0 0,418 2880,8 5610,8 0,029 | 50 32,7 0,73 7500 15000 0,054 | 10 14,4 0,2 230 230 0,01 |

Tabela 6. Stan czystości wód powierzchniowych na terenie powiatu  w 2006 r.

| Rzeka | Punkt pomiarowo-kontrolny | Km biegu rzeki | Gmina | Powiat | Klasa ogólna | Wyniki pomiarów wskaźników i substancji odpowiadające IV lub V klasie jakości wód w poszczególnych punktach pomiarowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wisiołka | Kuskowo Kmiece | 0,6 | Strzegowo-osada | Mława | IV | Barwa ChZT-Mn ChZT-Cr Azotyny Lb.b.coli fek. Og.lb.b.coli Selen | IV IV IV IV IV IV V | mg Pt/l mg O2/l mg O2/l mg NO2/l n/100 ml n/100 ml mg Se/l | 24 10 26,8 0,116 1936 6729 0,052 | 30 12,9 40,2 0,56 11000 46000 0,055 | 15 6 14,7 0,016 40 90 0,049 |
| Wkra | Drzazga | 114,3 | Radzanów | Mława | IV | Barwa ChZT-Cr Lb.b.coli fek. Og.lb.b.coli Selen | IV IV IV IV V | mg Pt/l mg O2/l n/100 ml n/100 ml mg Se/l | 18 23,27 2560 4086 0,052 | 25 34,2 11000 11000 0,053 | 10 16,1 230 480 0,051 |
| Wkra | Unierzyż | 84,8 | Strzegowo | Mława | IV | Barwa Tlen rozp. ChZT-Cr Fosforany Lb.b.coli fek. Og.lb.b.coli Selen | IV IV IV IV IV IV V | mg Pt/l mg O2/l mg O2/l mg PO4/l n/100 ml n/100 ml mg Se/l | 19 8,518 23,609 0,491 4615,5 10316,4 0,059 | 30 10,8 30,5 0,96 15000 46000 0,067 | 10 4,9 14,6 0,21 480 750 0,051 |

Pozostałe rzeki były badane były ostatnio w latach 1999 - 2000. Wg ostatnich badań ich stan przedstawiał się następująco:

- Przylepnica (1999 r.) pod względem fizyko-chemicznym – III klasa, bakteriologicznym – n.o.n. i hydrobiologicznym - II klasa,

- Łydynia (2000 r.) w górnym biegu (ppk. Kluszewo ): n.o.n. ze względu wysokie stężenia biogenów i stan sanitarny, hydrobiologia – II klasa. W ppk. Krośnice – n.o.n. ze względu na azot azotynowy, bakteriologicznie III klasa, hydrobiologia II klasa,

- Dunajczyk (2000 r.) wody pozaklasowe ze względu na biogeny. Stan sanitarny i hydrobiologia w III klasie czystości,

- Giedniówka (2000 r.) fizyko-chemia i stan sanitarny w III klasie, hydrobiologia w II.

- W ostatnim okresie badawczym stan czystości rzeki Orzyc na całej długości odpowiadał III klasie czystości.

Rzeka Wkra na terenie powiatu badana była w trzech przekrojach pomiarowych: Drzazga, Trzciniec i Unierzyż. We wszystkich jej wody zostały zaliczone do IV klasy wód powierzchniowych. Decydujące znaczenie miał stan bakteriologiczny rzeki (liczba bakterii coli powyżej ujścia Mławki) oraz dodatkowo ChZT-Cr w punktach Trzciniec i Unierzyż. W IV lub V klasie wystąpiły też stężenia selenu, barwa i lokalnie fenoli lotnych i fosforanów. Na badanym odcinku Wkry nie stwierdzono przekroczeń średniorocznych wartości wskaźników eutrofizacji.

Rzeka Mławka na odcinku przyujściowym została zaliczona do IV klasy wód niezadowalającej jakości. W IV klasie wystąpiły stężenia wskaźników tlenowych: BZT5, ChZT-Mn i ChZT-Cr, stan bakteriologiczny oraz barwa. Stwierdzono również wysokie stężenia selenu – V klasa. Nieznacznie przekroczona została średnioroczna wartość stężenia fosforu ogólnego, miogenu sprzyjającego eutrofizacji wód rzeki. Mławka nie spełnia warunków do życia ryb karpiowatych i łososiowatych, głównie ze względu na zawartość azotynów i fosforu ogólnego.

Podsumowując, jakość wód rzek: Wkry i Mławki poprawił się nieznacznie – w latach 2004 – 2006 zaklasyfikowano je jako wody klasy IV - niezadowalającej jakości. Wody tej klasy spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatnienia sposobem właściwym dla kategorii A3. Wartości biologicznych wskaźników jakości wody wskazują na zmiany ilościowe i jakościowe na skutek oddziaływań antropogenicznych. W roku 2002 (według obowiązującej ówcześnie klasyfikacji) rzeki te prowadziły wody pozaklasowe. Świadczy to o pozytywnych efektach wdrażania programów poprawy gospodarki wodno – ściekowej w zakładach oraz krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie zlewni tych rzek, w tym powiatu .

## 3.5. Wody podziemne

Na terenie powiatu  występuje kilka pięter wodonośnych o charakterze użytkowym. Głównym poziomem użytkowym jest poziom czwartorzędowy. Decydują o tym największe zasoby wód, najłatwiejsza ich odnawialność oraz niewielka głębokość sprzyjająca budowie ujęć. Udokumentowane zasoby eksploatacyjne z tego piętra stanowią ponad 75% zasobów eksploatacyjnych powiatu.

W utworach czwartorzędowych na terenie powiatu wyróżniono cztery poziomy wodonośne. Ponadto, wody podziemne występują w osadach miocenu i oligocenu, ale nie są wykorzystywane.

Najpłytszy czwartorzędowy poziom wodonośny - wody gruntowe - występujący wśród gruntów powierzchniowych i nie mający wartości użytkowej. Trzy pozostałe poziomy wodonośne czwartorzędu mają zwierciadło naporowe i tworzą wspólną czwartorzędową warstwę wodonośną.

II poziom wód podziemnych występuje wśród interstadialnych piasków i żwirów wodnolodowcowych i rzecznych zlodowacenia Warty. Strop utworów wodonośnych znajduje się na głębokości 20 - 30 m.

III poziom wodonośny czwartorzędu związany jest z piaszczystymi osadami rzecznymi interglacjałów mazowieckiego i kromerskiego i towarzyszących im serii wodnolodowcowych. Warstwa ma miąższość do 40 m i występuje na głębokości 60 - 110 m. Jest to poziom najbardziej zasobny.

IV poziom wodonośny ma rozprzestrzenienie ograniczone do depresji podłoża podczwartorzędowego. Utwory wodonośne występują na głębokości ponad 120 m.

Rysunek 4. Obszary chronione głównych zbiorników wód podziemnych (GZPW) na terenie powiatu  i przyległych

Jakość wód podziemnych jest na terenie powiatu  monitorowana w sieci krajowej PIG. Punkt pomiarowy znajduje się w mieście Mława  (współrzędne 20o21’40” oraz 53o06’15”) i obejmuje poziom czwartorzędowy. W 2006 roku stwierdzono III klasę wód – wody zadowalającej jakości, z powodu ponadnormatywnych zawartości żelaza.

## 3.6. Obszary przyrodniczo cenne

Obszar powiatu  w podziale geobotanicznym Szafera (1977) należy do Okręgu Północnomazowieckiego wchodzącego w skład Krainy Mazowieckiej, Okręgu Wkry, podokręgów: Raciążskiego i Mławskiego .

Lasy i grunty leśne zajmowały w 2006 roku obszar 22 348,5 ha, a same lasy - 22 077,1 ha. Lasy publiczne zajmuja obszar 12 469,5 ha, a lasy prywatne - 9 879,0 ha. Zdecydowana większość siedlisk grądowych została zamieniona w okresie historycznym na pola uprawne. Podobnie rzecz się miała z łęgami i dąbrowami. Pozostały tylko niewielkie, rozproszone kompleksy leśne, gdzie prowadzona jest gospodarka leśna. Skład gatunkowy tych lasów jest podobny do innych obszarów leśnych w nizinnej części kraju o podobnych warunkach glebowych, gdzie prowadzona jest gospodarka leśna. Dominującym gatunkiem w drzewostanie jest sosna Pinus sylvestris (około 75%). Często towarzyszy jej świerk Picea excelsa (5%), rzadziej modrzew Larix europaea. Z gatunków liściastych najliczniej występuje brzoza brodawkowata Betula pendula (8%) i dęby (7%): szypułkowy Quercus robur oraz bezszypułkowy Quercus petrea. Pozostałe gatunki drzew liściastych jak klon zwyczajny Acer plantanoides, lipa drobnolistna Tilia cordata, grab pospolity Carpinus batulus, topola osika Populus tremula, czeremcha amerykańska Prunus serotina spotyka się sporadycznie. Stanowią one raczej drugie piętro lasu wraz z formami juwenilnymi drzew tworzących główny drzewostan i krzewami. Wśród tych ostatnich najczęściej występują: jałowiec pospolity Juniperus communis, kruszyna Frangula alnus, trzemielina Eunonymus europea.

Fauna jest typowa dla środkowej Polski. Z dużych zwierząt można spotkać sarnę, rzadziej jelenia i dzika. Ponadto w rejonie Mławy spotyka się wędrujące łosie. Poza tym występuje tu większość gatunków zwierząt i ptaków typowych dla ekosystemów leśnych i leśno-polnych.

Na terenie powiatu obszary wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi objęto następującymi formami ochrony:

Tabela 7. Formy ochrony przyrody na terenie powiatu

| Forma ochrony | Powierzchnia ogólna w ha | % powierzchni powiatu |
| --- | --- | --- |
| Rezerwaty przyrody | 473,54 | 0,4 |
| Obszary chronionego krajobrazu | 58 833,4 | 49,8 |
| Stanowiska dokumentacyjne | 515,0 | 0,4 |
| Użytki ekologiczne | 20,9 | 0,02 |
| Pomniki przyrody (szt.) | 68szt. | - |
| Natura 2000: Specjalne Obszary Ochrony Baranie Góry Olszyny Rumockie Obszar Specjalnej Ochrony Doliny Wkry i Mławki | 176,62 149,51 | 0,15 0,13 |

Rezerwaty

Rezerwat „Baranie Góry”

Rezerwat utworzony został w 1994 r. na powierzchni 176,62 ha. Rezerwat leży przy drodze Mława - Żuromin, na terenie gruntów wsi Lipowiec Kościelny,  w gminie Lipowiec Kościelny.  Stanowią go lasy Nadleśnictwa Dwukoły, leśnictwa Mostowo. Rezerwat został włączony do systemu Natura 2000. Celem ochrony jest naturalny krajobraz leśny o urozmaiconej rzeźbie terenu z wielogatunkowym drzewostanem dąbrowy świetlistej  i  grądu oraz licznymi stanowiskami roślin rzadkich i chronionych. Flora rezerwatu jest bardzo bogata bowiem liczy ona 286 gatunków roślin naczyniowych oraz 7 gatunków mszaków.  Wśród nich zanotowano występowanie 8 gatunków objętych ochroną ścisłą oraz 6 objętych ochroną częściową. Można tu spotkać takie rośliny jak: podkolan biały, pełnik europejski (w 1997 r. - jedno stanowisko), orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, naparstnica żółta, lilia złotogłów, widłak jałowcowaty, gnieźnik leśny, arnikę górską. Spośród roślin chronionych częściowo, licznie występują: konwalia majowa, kruszyna pospolita, turówka leśna, pierwiosnka lekarska, kalina koralowa, paprotka zwyczajna.

Spotkać tu też można drzewa dębu i lipy o obwodach pierśnicy powyżej 200 cm i liczne gatunki ptaków ( 51 gatunków ), wśród nich zagrożone wyginięciem, jak:  dzięcioł czarny, muchówka mała, turkawka, pliszka, krzyżodziób świerkowy.

Rezerwat "Olszyny Rumockie"

Rezerwat utworzony został w 1994 r. na powierzchni 149,51 ha. Położony jest w lasach Nadleśnictwa Dwukoły, leśnictwa Mostowo na terenie wsi Rumoka, Gmina Lipowiec Kościelny. Rezerwat został włączony do systemu Natura 2000. Leży na tarasie zalewowym i nadzalewowym małej rzeczki Mławki. Rezerwat jest jednym z nielicznych kompleksów leśnych w mało lesistym krajobrazie północno-zachodniego Mazowsza. Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie naturalnych łęgów olszowo-jesionowych oraz miejsc lęgowych licznych gatunków ptaków, w tym bociana czarnego. Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie 55 gatunków ptaków, z których większość należy do gatunków lęgowych. Do gatunków dominujących należy: zięba, pierwiosnek, pokrzewka czarnołbista, strzyżyk. Znajduje się też tu gniazdo bociana czarnego zasiedlone od wielu lat. Można tu spotkać żerującego żurawia i orlika krzykliwego. Tu też ma swoje miejsce lęgowe jeden zimorodek - zwany polskim kolibrem. Walory faunistyczne rezerwatu podwyższa fakt występowania w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu - rozległego kompleksu łąk i stawów jako miejsca lęgowego szeregu cennych gatunków ptaków, jak: kuklik wielki, sieweczka rzeczna, rycyk, świergotek łąkowy, świczszczak, łabędź niemy, błotniak popielaty i stawowy, pustułka. Duży obszar rezerwatu umożliwia bytowanie dużych ssaków, jak łoś i sarna oraz mniejszych - lisa, kuny, łasicy, gronostaja.

Rezerwat "Dolina Mławki"

Rezerwat utworzony został w 1994 r. na powierzchni 147,41 ha. Rezerwat połozony jest w dolinie rzeki Mławki, na terenie lasów Nadleśnictwa Dwukoły, leśnictwa Ratowo, gruntów wsi Grądek w gminie Szreńsk, w sąsiedztwie drogi Zawady - Wola Proszkowska. Rezerwat utworzono dla ochrony dużego kompleksu olsu i olsu jesionowego o typowej strukturze i składzie florystycznym z licznymi stanowiskami ptaków zagrożonych wyginięciem. Flora projektowanego rezerwatu liczy 192 gatunki roślin naczyniowych. O fizjonomii warstwy runa łęgów decydują: pokrzywa, kuklik zwisły, bniec czarny; w olszach - dodatkowo występują: turzyca odległokłosa, narecznica błotna, karbieniec pospolity, psianka słodkogórz, przytulia czepna, kościenica wodna. Notuje się też występowanie chmielu, który pnąc się po drzewach i krzewach tworzy girlandy nadające niepowtarzalny urok zbiorowiskom i wskazuje na ich naturalność. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 57 gatunków ptaków, z których większość należy do gatunków lęgowych, a część to gatunki w różnym stopniu zagrożone, jak: gołębiarz, dzięcioł średni, świergotek łąkowy, turkawka, dzięcioł czarny, dzięciołek, myszołów, krętogłów, pokrzywnica, dziwonia, gil. Przez rezerwat przepływa ciek - Kanał Kozak pełniący funkcję rowu melioracyjnego dla sąsiadujących z rezerwatem gruntów użytkowanych rolniczo. Niewłaściwa eksploatacja cieku może być zagrożeniem dla rezerwatu.

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie powiatu  położone są częściowo trzy obszary chronionego krajobrazu: Zieluńsko – Rzęgnowski, Nadwkrzański i Krośnicko – Kosmowski.

Zieluńsko-Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje w powiecie mławskim gminy: Dzierzgowo, Szreńsk, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Lipowiec Kościelny, miasto Mławę.

Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje w powiecie mławskim gminy: Stupsk, Radzanów i Strzegowo.

Krośnicko-Kosmowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje w powiecie mławskim gminy: Stupsk i Dzierzgowo.

Stanowiska dokumentacyjne.

Na terenie powiatu  znajduje się  stanowisko dokumentacyjne „Morena Rzęgnowska” położone w gminie Dzierzgowo.

Tabela 8. Stanowisko dokumentacyjne

| Nazwa | Powierzchnia [ha] | Data i akt powołania | Gmina/ Nadleśnictwo | Przedmiot ochrony | Numer działki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morena Rzęgnowska | 514,96 | Rozp. nr 66 Woj. Mazowieckiego z dnia 7.06.2005 r. | Dzierzgowo/ Przasnysz | wysokie walory geomorfologiczne, kulturowe, historyczne i biocenotyczne | 277-289, 290 (część), 291, 293 (część), 294, 295, 298 (część), 299 – 301, 302 (część), 303 - 306 |

Zielone Płuca Polski

W części województwa mazowieckiego zamkniętej widłami Wisły i Bugu funkcjonuje obszar Zielonych  Płuc Polski. Cały powiat mławski wchodzi w skład tego obszaru. Idea ZPP, zakładająca integrację ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym sformułowana została w 1983 roku. W dniu 14 września 1994 r Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił deklarację uznającą obszar Zielonych Płuc Polski za region, w którym należy przestrzegać zasad ekorozwoju. Aktualnie oczekuje się nowego porozumienia opartego o podział administracyjny kraju z udziałem województwa mazowieckiego.

Walory kulturowe

Z zabytków położonych na terenie powiatu  na szczególną uwagę zasługują późnogotycki kościół parafialny z XVI wieku w Szreńsku, zespół klasztorny w Ratowie, drewniane kościoły w Grzebsku, Żurominku i Strzegowie, synagoga w Radzanowie, kościół parafialny w Lipowcu pod wezwaniem świętego Mikołaja wybudowany w 1805 r.,  Sanktuarium Świętego Krzyża w Drogiszce, kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy w Mławie, późnobarokowy kościół p.w. Św. Wawrzyńca, Ratusz Miejski w Mławie, drewniany spichlerz z VIII wieku w Mławie, zabytkowe dwory w Zawadach, Rumoce, Krępie i Dąbku, wiatrak w Niegocinie. W wielu miejscowościach zachowały się parki (ew. resztki parków) podworskie oraz budowle (ew. resztki) majątków ziemskich.

## 3.7. gleby

Typy gleb i ich wartość użytkowa są bardzo ściśle związane z rodzajem podłoża, na którym zostały wykształcone oraz warunkami wodnymi strefy powierzchniowej. Urodzajne gleby - zaliczone do klasy IVa i III  - występują na bardzo niewielkich powierzchniach, gdzie w podłożu znajdują się gliny morenowe i zastoiskowe. Na wysoczyźnie polodowcowej są to gleby brunatne właściwe oraz wyługowane kompleksów żytniego bardzo dobrego, zaś w obrębie wilgotnych obniżeń - czarne ziemie właściwe zaliczone do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego.

Stosunkowo dobre gleby na terenie powiatu to gleby brunatne wyługowane i kwaśne zaliczone głównie do kompleksów żytnich: dobrego i słabego. Gleby te zaklasyfikowano przeważnie do IVb i V klasy bonitacyjnej.

Obszary wysoczyzny zbudowane z gruntów piaszczystych charakteryzują się słabszymi glebami. Na powierzchniach zbudowanych ze słaboglinastych piasków lodowcowych i kemowych występują przeważnie gleby brunatne wyługowane i kwaśne klasy V (kompleks żytni słaby), zaś na terenach występowania piasków wodnolodowcowych i czołowomorenowych - klasy VI (kompleks żytni najsłabszy). Gleby bielicowe, pseudobielicowe i brunatne wytworzone z piasków słabogliniastych, piasków gliniastych lekkich podścielonych piaskami luźnymi, a także z piasków luźnych stanowią obszary gruntów mało korzystnych dla rolnictwa. Zaliczane są do kompleksu 6 żytnio-ziemniaczanego suchego oraz kompleksu 7 żytnio-łubinowego lub 9 zbożowo-pastewnego słabego, a w klasyfikacji bonitacyjnej do kl. IV-VI.

Na terenach wilgotnych lub podmokłych obniżeń dolinnych i wytopiskowych występują gleby typu: czarne ziemie właściwe i czarne ziemie zdegradowane, murszowo-mineralne i murszowate oraz torfowe i murszowo-torfowe. W zależności od lokalnych warunków wodnych są to użytki zielone lub grunty orne.

Gleby torfowe i muszowo-torfowe zachowały się w nielicznych trwale podmokłych obniżeniach z gruntami organicznymi w podłożu.

Tabela 9. Klasy bonitacyjne gleb na terenie powiatu

| Typ wskaźnika | Gleby gruntów ornych i sadów | Grunty łąk i pastwisk |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | VI | I | II | III | IV | V | VI |
| Powierzchnia (ha) | 0 | 0 | 552 | 2517 | 5939 | 11552 | 21145 | 13411 | 0 | 0 | 467 | 12631 | 9022 | 1677 |
| Udział w pow. gminy (%) | 0,0 | 0,0 | 0,45 | 2,15 | 5,07 | 9,86 | 18,05 | 11,45 | 0,0 | 0,0 | 0,40 | 10,79 | 7,70 | 1,43 |
| Udział w pow. gr. rolnych (%) | 0,0 | 0,0 | 0,93 | 4,48 | 10,58 | 20,57 | 37,65 | 23,88 | 0,0 | 0,0 | 1,59 | 42,89 | 30,64 | 5,69 |

Największym zagrożeniem gleb w powiecie mławskim jest erozja wietrzna, którą objętych jest około 40 % gruntów rolnych. Problem stwarza zakwaszenie gleb - gleby bardzo kwaśne i kwaśne zajmują prawie 70% powierzchni gruntów ornych.

Zanieczyszczenie gleb najgroźniejszymi z punktu widzenia ich ochrony metalami ciężkimi: kadmem, niklem, ołowiem i cynkiem jest stosunkowo niewielkie i kształtuje się w granicach zawartości naturalnej. Wyniki badań wykonanych przez Stacją Chemiczno-Rolniczą w Wesołej oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wykazały w województwie mazowieckim, w tym i w powiecie mławskim, że grunty użytkowane rolniczo nie zawierają nadmiernych ilości metali ciężkich, WWA (wielocyklicznych węglowodorów aromatycznych) i siarki. W związku z tym gleby te mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe i ogrodnicze.

## 3.8. Surowce mineralne

Na terenie powiatu  rozpoznano 23 złoża surowców mineralnych. Ich wykaz przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa złoża | Rodzaj surowców | Kopalina |
| --- | --- | --- |
| Mława | surowce ilaste ceramiki | iły |
| Augustowo | piaski kwarcowe d/p cegły wap-piaskowej | piasek kwarc. niezawodniony |
| Dębsk | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Uniszki Gumowskie | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Krajewo | kruszywa naturalne | piasek |
| Rzęgnowo III | kruszywa naturalne | piasek |
| Uniszki Gumowskie II | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Parcele Łomiańskie | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Rywociny-Kęczewo | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Kołakowo | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Aleksandrowo | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Lipowiec Kościelny | kruszywa naturalne | piasek |
| Rzęgnowo II | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Sławogóra | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Stupsk | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Uniszki Gumowskie III | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Uniszki Gumowskie IV | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Dębsk II | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Uniszki Gumowskie VI | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Uniszki Gumowskie VII | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Uniszki VIII | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Dalnia | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |
| Rywociny | kruszywa naturalne | piasek ze żwirem |

Miasto Mława

Obecnie na terenie gminy brak jest występowania złóż surowców mineralnych o zasobach udokumentowanych, bądź zarejestrowanych. Jedynie znajdują się 4 punkty eksploatacji odsłonięć kopalin. Są one w chwili obecnej zaniechane. Są to czwartorzędowe plejstoceńskie piaski ze żwirem z przeznaczeniem dla budownictwa indywidualnego oraz iły warwowe do produkcji cegły. W granicach miasta Mława wytypowano dwa obszary prognostyczne. Jeden dla iłów i mułków, a drugi dla plestoceńskich piasków i żwirów. Wytypowano także jeden rejon prognostyczny dla torfów w płd.-zach. części Mławy. W utworach oligoceńskich i płytko występujących utworach kredowych istnieją szanse odkrycia i udokumentowania wód pitnych, które mogą także być wykorzystane do celów energetycznych dla uzysku energii przy pomocy pomp cieplnych. Temperatury tych wód najprawdopodobniej będą w granicach 10-15oC. W utworach dolnokredowych istnieją możliwości odkrycia i udokumentowania zasobów wód geotermalnych o temp. rzędu ok. 30oC. Niżej, w utworach dolno-malmskich istnieją szanse udokumentowania wód geotermalnych o temp. rzędu 35-40oC oraz w utworach piaszczystych doggeru i liasu istnieją szanse odkrycia słabo zmineralizowanych wód geotermalnych. Szanse odkrycia zbiorników geotermalnych istnieją także w utworach triasowych, a szczególnie w węglanowych utworach środkowego triasu i piaszczystych dolnego triasu. Temperatury tych wód mogą być rzędu 40-50oC.

Gmina Szreńsk

Obecnie na terenie gminy brak jest występowania złóż surowców mineralnych o zasobach udokumentowanych, bądź zarejestrowanych. Znajduje się natomiast 6 punktów eksploatacji odsłonięć kopalin, w tym 2 zaniechane, 2 wyeksploatowane. Są to czwartorzędowe plejstoceńskie piaski różnoziarniste ze żwirem, czasami piaski kwarcowe występujące w formie moren czołowych. Przeznaczone są dla potrzeb budownictwa indywidualnego, do wyrobów betonu. Obecnie tylko 2 punkty eksploatowane dorywczo.

W gminie występuje rejon prognostyczny dla torfów w rejonie Mostowa, Doziny, Szreńsk, Bielawy. Są to holoceńskie złoża czwartorzędowe. Nie są kolizyjne z ochroną środowiska. Znaczne perspektywy odkrycia wód geotermalnych o temp. 50-60oC, a może i wyższych istnieją w piaszczystych utworach kambru. Mineralizacja tych wód nie powinna być zbyt wysoka. Na skutek infiltracji wód powierzchniowych w utworach tych istnieją również niewielkie szanse małych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.

Gmina Szydłowo

Na terenie gminy występują surowce ilaste ceramiki budowlanej – iły warwowe i gliny zwałowe oraz kruszywo naturalne-piasek ze żwirem. W chwili obecnej występują tu 3 złoża tj:

- złoże iłów warwowych i gliny zwałowej Mława o zasobach udokumentowanych w kategorii C1. Surowiec przeznaczony jest do produkcji cegły pełnej i dziurawki. Złoże to charakteryzuje się zróżnicowaniem zarówno pod względem jakości jak i rodzaju. Według klasyfikacji sozologicznej złoże zaliczone jako niekolizyjne do eksploatacji bez ograniczeń.

- złoża kruszywa naturalnego – piasku ze żwirem Dębsk oraz Sławogóra. Są to złoża o zasobach zarejestrowanych (Z), przeznaczonych dla potrzeb drogownictwa. Złoża Dębsk i Sławogóra budują osady czwartorzędowe pochodzące głównie z recesji lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego glacistadiału Mławy. Złoże Dębsk było eksploatowane od 1972 r. przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych w Mławie.

Zarówno złoże Dębsk jak i Sławogóra są eksploatowane okresowo w niewielkich ilościach. Według klasyfikacji sozologicznej zostały zaliczone jako złoża częściowo kolizyjne do eksploatacji ograniczonej, gdyż znajdują się na Obszarze Chronionego Krajobrazu. Obecnie na obszarze gminy zinwentaryzowano 11 punktów eksploatacji odsłonięć, w tym większość jest zaniechana. Jedynie punkt Dębsk jest eksploatowany okresowo w bardzo małej ilości dla potrzeb indywidualnych mieszkańców. Są to czwartorzędowe plejstoceńskie piaski ze żwirem przeznaczone dla budownictwa indywidualnego.

W gminie prowadzono prace poszukiwawcze, w wyniku których wytypowano obszar prognostyczny dla iłów w rejonie Komonino na wschodzie gminy. Obszar ten jest w dużej odległości od elementów ochrony środowiska, zachodnia część obszaru przylega do rejonu prognostycznego dla torfów. Za kruszywem naturalnym prowadzono prace poszukiwawcze w rejonie Giedyni w płd.-zach. części gminy. W wyniku tych prac wyznaczono potencjalne rejony w formie soczewek.

Torfy występują na północy gminy. Zaznaczono je jako rejony prognostyczne. W obszarze chronionego krajobrazu torfy zaznaczono jako rejony o pozytywnych wynikach badań na obszarze chronionym.

Na terenie gminy Szydłowo udokumentowano 2 rejony występowania torfowisk ze stwierdzonymi bilansowymi zasobami torfu. W rejonie o nazwie Garlino znajdującym się częściowo w obrębie gminy Dzierzgowo stwierdzono 43 tys. m3 torfu o zasobach bilansowych, a łącznie jego zasoby oceniono na 211 tys. m3. W drugim rejonie - Szydłowo wielkość bilansowych zasobów torfu oszacowano na 56 tys. m3, a zasoby łączne na 150 tys. m3.

Gmina Strzegowo

Obecnie na terenie gminy występują dwa czwartorzędowe złoża surowców mineralnych. Są to złoża o zasobach udokumentowanych tj:

- udokumentowane w kategorii C1 złoże Aleksandrowo. Jest to złoże kruszywa naturalnego – piasku ze żwirem, eksploatowane z przeznaczeniem na lokalne potrzeby budowlane i drogowe. Złoże do 1993 r. było eksploatowane w niewielkim zakresie przez Urząd Gminy w Strzegowie. Obecnie złoże jest eksploatowane przez dwóch użytkowników.

- udokumentowane w kategorii C2 złoże Augustowo. Jest to złoże piasków kwarcowych do produkcji silikatów z przeznaczeniem do wyrobu materiałów budowlanych. Obecnie złoże jest w ogóle nie zagospodarowane. Teren złoża w znacznej części zalesiony. Brak jest zainteresowania inwestorów podjęciem eksploatacji.

Wg klasyfikacji sozologicznej oba złoża są częściowo kolizyjne do eksploatacji ograniczonej. Na obszarze gminy występują 24 punkty eksploatacji odsłonięć kopalin. Są to czwartorzędowe plejstoceńskie piaski o różnej frakcji z domieszką żwiru, czasami przewarstwione zaglinioną pospółką. Są one w chwili obecnej zaniechane lub zupełnie wyeksploatowane. W niektórych punktach tylko w bardzo niewielkiej ilości na indywidualne potrzeby mieszkańców surowiec wydobywany na „dziko”.

W gminie Strzegowo nie ma możliwości prowadzenia dalszych prac w celu udokumentowania nowych złóż czwartorzędowych i trzeciorzędowych ze względu na obszar chronionego krajobrazu. Złoże Aleksandrowo jest częściowo kolizyjne z ochroną środowiska, tak samo złoże Augustowo. Torfy zostały zaznaczone jako rejony pozytywne na obszarze chronionym. Na obszarze gminy znajdują się dwa fragmenty rejonów torfowisk o nazwie Bońkowo (nr I na pamie gminy Radzanów) i dolina rzeki Wkry na odcinku Wygoda – Strzegowo (II na mapie gminy Radzanów), w obrębie których stwierdzono bilansowe zasoby torfów w kat. C2. Charakterystykę wielkości zasobów i stref występowania podano w opracowaniu dla gminy Radzanów.

Gmina Lipowiec Kościelny

Aktualnie na terenie gminy występują 3 złoża surowców mineralnych. Są to złoża kruszywa naturalnego – piasku ze żwirem:

- udokumentowane w kategorii C1 i C2 złoże czwartorzędowe kruszywa naturalnego – piasku ze żwirem – Rywociny – Kęczewo. Zajmuje ono 4 pola o bardzo zróżnicowanym wykształceniu pod względem litologicznym jak i miąższości. Złoże niezagospodarowane obecnie. Złoże występuje na Obszarze Chronionego Krajobrazu. Wg klasyfikacji sozologicznej jest to złoże częściowo kolizyjne do eksploatacji organicznej.

- udokumentowane w kategorii C1 złoże piasku z soczewami piasku ze żwirem, występujące w dwóch polach Lipowiec Kościelny. Od 1995 r. wznowiono eksploatację na podstawie koncesji w niewielkiej ilości (na 1/5 złoża). Złoże występuje na Obszarze Chronionego Krajobrazu. Według klasyfikacji sozologicznej jest to złoże częściowo kolizyjne do eksploatacji ograniczonej.

- złoże Parcele Łomskie o zasobach zarejestrowanych (Z). Jest to czwartorzędowe złoże kruszywa naturalnego – piasku ze żwirem. Złoże jest obecnie wyeksploatowane. W chwili obecnej teren złoża stanowią nieużytki poeksploatacyjne. Powierzchnia złoża w znacznej części jest zalesiona. Złoże występuje na Obszarze Chronionego Krajobrazu. Nie przewiduje się wznowienia eksploatacji. Wnosi się o wykreślenie złoża z Bilansu Zasobów Kopalin.

Wymienione powyżej złoża występują na obszarze wymagającym najwyższej (ONO) ochrony wód podziemnych. Ponadto na obszarze gminy Lipowiec Kościelny znajdują się 22 punkty eksploatacji odsłonięć kopalin, w tym 15 zaniechanych,  4 obecnie eksploatowane. Kopalina, którą są czwartorzędowe plejstoceńskie piaski różnoziarniste ze żwirem, piaski kwarcowe przeznaczona jest dla potrzeb budownictwa drogowego oraz do produkcji wyrobów betonowych. W jednym punkcie eksploatacji Krępa występują iły warwowe, obecnie wyeksploatowane.

Na terenie gminy Lipowiec Kościelny występuje 5 obszarów o pozytywnych wynikach badań poszukiwawczych, 4 dla piasków i żwirów, 1 dla iłów. Obszary leżą w obrębie plejstoceńskich piasków i żwirów lodowcowych i moren czołowych, orz w obrębie mułów, piasków i żwirów kemów, miejscami glin kemów.

Gmina Stupsk

Obecnie na terenie gminy występuje jedno złoże surowców mineralnych o zasobach zarejestrowanych. Jest to czwartorzędowe złoże kruszywa naturalnego – piasku ze żwirem - Stupsk. Eksploatacja złoża prowadzona jest „dorywczo” w małym zakresie na potrzeby drogownictwa i budownictwa z przeznaczeniem na inwestycje gminne i lokalne. Istnieje obecnie możliwość wyeksploatowania pozostałej części złoża. Na części złoża znajduje się na wysypisko. Złoże jest zarejestrowane. Według klasyfikacji sozologicznej złoże zostało zaliczone jako niekolizyjne do eksploatacji bez ograniczeń.

Obecnie na obszarze gminy Stupsk znajduje się 7 punktów eksploatacji odsłonięć kopalin. W większości są eksploatowane. Są to czwartorzędowe plejstoceńskie piaski różnoziarniste, kwarcowo-skaleniowe z domieszką żwiru, występujące w formie płatów i wzgórz morenowych.

Na obszarze gminy wyznaczono 7 obszarów prognostycznych dla piasków i żwirów w płd.-zach. części za m. Stupsk, w płn. części gminy za miejscowością Wola Szydłowska, w rejonie wsi Dąbek i w miejscowości Wyszyny Kościelne. Rejon jest perspektywiczny dla torfów. Rejony te mogą być brane pod uwagę w pracach mających na celu udokumentowanie złóż surowców mineralnych. Obszary torfowisk zostały przeznaczone do zagospodarowania rolniczego, jako użytki zielone, bądź do finalnej eksploatacji porządkującej w celu ich późniejszego użytkowania rolniczego. Eksploatacji torfów nie prowadzi się.

Gmina Radzanów

Na terenie gminy nie występują złoża surowców mineralnych o zasobach udokumentowanych, bądź zarejestrowanych. Znajduje się tu 5 punktów eksploatacji odsłonięć kopalin, w tym 4 zaniechane, 1 wyeksploatowany Bońkowo Podleśne. Są to czwartorzędowe piaski różnoziarniste z domieszką żwiru oraz piaski kwarcowe. Są one przeznaczone dla budownictwa indywidualnego i drogownictwa.

W obrębie gminy wyznaczono 2 obszary prognostyczne dla torfów w rejonie Luszewa i w okolicy Bońkowo Podleśne. Prognostyczne obszary dla torfów nie są kolizyjne z ochrona środowiska. Obszary torfowisk zostały przeznaczone do zagospodarowania rolniczego, jako użytki zielone, bądź do finalnej eksploatacji porządkującej w celu ich późniejszego użytkowania rolniczego. Eksploatacji nie prowadzi się od lat 60-70-tych. Rekultywacji nie przeprowadzono, obecnie następuje proces samoistnego zakrzewienia.

Gmina Dzierzgowo

Na terenie gminy zlokalizowane są 2 złoża surowców mineralnych. Kopaliną główną jest kruszywo naturalne. Są to piaski i żwiry gniazdowo występujące w formach czołowomorenowych. Na terenie gminy obecnie znajdują się złoża:

- Rzęgnowo II – złoże udokumentowane w 1980 r. w kategorii C2. Złoże zlokalizowane jest na obszarze ozu rzęgnowskiego objętego strefą ochronną krajobrazową. Jest to złoże o zasobach warunkowych (brak zgody na eksploatację). Dotychczas złoże nie było eksploatowane.

- Rzęgnowo III – złoże o zasobach zarejestrowanych (Z), o zaniechanej eksploatacji. Złoże znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu. Niewyeksploatowana część złoża znajduje się na obszarze porośniętym lasem. Wyrobisko poeksploatacyjne po wyekploatowanej części złoża zrekultywowano w kierunku leśnym.

Oba złoża zlokalizowane są na wyraźnie wykształconym łuku czołowomorenowym. Są to złoża czwartorzędowe, typu osadowego, o formie pokładowej. Ze względu na występowanie tych złóż na Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz na obszarze gospodarki leśnej według klasyfikacji sozologicznej są to złoża zaliczone jako częściowo kolizyjne do eksploatacji ograniczonej.

Na obszarze gminy Dzierzgowo występuje w chwili obecnej 9 punktów eksploatacji odsłonięć kopalin, w tym 6 zaniechanych, 3 wyeksploatowanych, a teren rekultywowany. Czwartorzędowe plejstoceńskie piaski różnoziarniste ze żwirem występują w formie wzgórz morenowych. Kopalina przeznaczona jest dla potrzeb budownictwa drogowego i indywidualnego do wyrobów betonowych i cementowych.

W gminie wytypowano 3 obszary prognostyczne występowania surowców mineralnych. Obszar w rejonie Rzęgnowo położony jest na obszarze plejstoceńskich piasków i żwirów moren czołowych. Drugi obszar położony jest w rejonie piasków i żwirów wodnolodowcowych plejstoceńskich. Kolejny rejon leży w sąsiedztwie Starego Brzozowa, a, kolejny znajduje się w okolicy Dzierzgowa i Szumska. Zgodnie ze wskazaniami autorów dokumentacji obszary torfowisk zostały przeznaczone do zagospodarowania rolniczego, jako użytki zielone, bądź finalnej eksploatacji porządkującej w celu ich późniejszego użytkowania rolniczego. Eksploatacji nie prowadzi się.

Gmina Wiśniewo

Należy do ubogich w złoża surowców mineralnych. Brak na jej terenie złóż o zasobach udokumentowanych, zarejestrowanych jak i szacunkowych. Występuje tu 5 punktów eksploatacji odsłonięć kopalin. Są to czwartorzędowe kopaliny piasku różnoziarnistego z domieszką żwiru oraz pospółka. Są to wyrobiska o znaczeniu wyłącznie lokalnym obecnie wyeksploatowane, bądź zaniechane.

Gmino Wiśniewo ma duże perspektywy na udokumentowanie i eksploatację piasków i żwirów czwartorzędowych. Torfy zostały zaznaczone w gminie jako obszary o pozytywnych wynikach badań na obszarach chronionych i rejon prognostyczny.

Gmina Wieczfnia Kościelna

Na terenie gminy występują wyłącznie czwartorzędowe złoża kruszywa naturalnego – piasku ze żwirem. Przeznaczone one są dla potrzeb budownictwa i drogownictwa. W chwili obecnej zarejestrowano tu 4 złoża kopalin o zasobach udokumentowanych bądź zarejestrowanych tj.:

- udokumentowane w kategorii B+C1 złoże Kołakowo, eksploatowane okresowo aktualnie w bardzo małym zakresie. Większą część złoża stanowią nieużytki poeksploatacyjne. Teren złoża w znacznej części zalesiony, pozostała część to obszar gospodarki rolnej, grunty < IV klasy bonitacyjnej.

- Złoża o zasobach zarejestrowanych (Z): Uniszki Gumowskie oraz Uniszki Gumowskie II, według Bilansu zasobów na dzień 31.12.1994 r. wydobycie wynosi 0.

Ponieważ złoża: Uniszki Gumowskie, Uniszki Gumowskie II, Uniszki Gumowskie III leżą na obszarze najwyższej (ONO) ochrony wód podziemnych i Obszarze Chronionego Krajobrazu według klasyfikacji sozologicznej zaliczone zostały jako złoża częściowo kolizyjne do eksploatacji ograniczonej. Złoże Kołakowo zakwalifikowane jako złoże niekolizyjne do eksploatacji bez ograniczeń.

Na terenie gminy znajduje się obecnie 8 punktów eksploatacji odsłonięć kopalin. Są to wyrobiska piasku z domieszką żwiru (pospółki) pochodzenia czwartorzędowego. W większości odkrywki te na terenie gminy są obecnie wyeksploatowane, bądź zaniechane, a pozostałe eksploatowane dorywczo dla indywidualnych potrzeb mieszkańców w bardzo małej ilości.

Wyznaczono dwa prognostyczne obszary występowania surowców mineralnych. Torfy zostały zaznaczone w gminie jako rejony o pozytywnych wynikach badań na obszarach chronionych i rejony prognostyczne.

Tabela 10. Zbiorcze zestawienie złóż kopalin o zasobach udokumentowanych, zarejestrowanych, szacunkowych i perspektywicznych

| Nr złoża na mapie | Nazwa złoża Miejscowość Klasyfikacja sozologiczna | Użytkownik złoża | Rodzaj kopaliny głównej | Zastoso-wanie kopaliny głównej | Rodzaj opracowania geologiczno-złożowego (rok opra- cowania) | Zasoby w tys. ton lub tys. m3 | Stan zagospoda-rowania Wydobycie kopaliny gł. tys. m3 tys. ton | Złoże o znaczeniu 1) przemysłowym 2) lokalnym | Miejsce przechowywania opracowania Nr archiwalny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | wg opraco-wania | wg bilansu zasobów |  |  |  |  |
| Gmina Strzegowo |
| 44 | „Aleksandrowo” Aleksandrowo CK | Przeds. Produkcji Kruszywa 13-200 Działdowo ul. Lidzbarska 33 | kruszy-wo naturalne piaski ze żwirem | budowni-ctwo drogowni-ctwo | Dokumentacja geologiczna w kat. C, z rozpoznaniem jakości w kat. B 1979 r. | 2448,0 tys. to + 113,0 tys. ton kat. C1 zas. geol. 2474,6 tys. ton. zas. przem. 84,15 | 2296,0 tys. ton kat. C1 zas. geol. 2212,0 tys. ton zas. przem. | E/C 110,0 tys. ton kat. C1 | 2 | Archiwum Geologiczne UW Ciechanów nr 1873 | OCK |
| 45 | „Augustowo” Augustowo Konatopa CK | Urząd Wojewódzki 06-400 Ciechanów | piaski kwarcowe do produkcji sylikatów | materiały budowlane | Dokumentacja geologiczna w kat. C2 złoża piasku kwarcowego d/p cegły 1970 r. wap. piask. „Augustowo” | 4978,0 tys. m3 kat. C2 | 4978,0 tys. m3 kat. C2 | N 0,0 tys. ton | 2 | Archiwum Geologiczne UW Ciechanów nr 1291 | OCK |
| Gmina Lipowiec Kościelny |
| 34 | „Rywociny – Kęczewo Kęczewo CK | Olsztyńskie Kopalnie Surow. Mineralnych sp.z o.o. Olsztyn 10-959 ul. 1 Maja 13 | kruszywo naturalne piaski żwiry | budownictwo drogownictwo | dodatek do dok. geologicznej złoża w kat. C2 złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Rywociny Kęczewo 1972 r. | 531,0 tys. ton kat. C1 1506,0 tys. ton kat. C2 zas. geol. 0,0 tys. ton zas. przem. | 531,0 tys. ton kat. C1 1506,0 tys. ton kat. C2 zas. geol. 0,0 tys. ton zas. przem. | N 0,0 tys. ton 31.12.94 | 2 | Archiwum Geologiczne UW Ciechanów | ONO OCK |
| 35 | „Lipowiec Kościelny” Lipowiec Kościelny CK | St. Sokal 06-500 Mława ul. Złota 1 | kruszywo naturalne piaski | budownictwo drogownictwo | Dok. geologiczna złoża w kat. C „Lipowiec Kościelny” 1979 r. | 3310,0 tys. ton kat. C1 zas. geol. 0,0 tys. ton zas. przem. | 3307,0 tys. ton kat. C1 zas. geol. 0,0 tys. ton zas. przem. | E/0 3,0 tys. ton | 2 | Archiwum Geologiczne UW Ciechanów | ONO OCK |
| 36 | „Parcele Łomskie” Parcele Łomskie CK | Urząd Wojewódzki Ciechanów ul. 17 Stycznia 7 | kruszywo naturalne piaski żwiry | budownictwo drogownictwo | Karta rejestr. złoża kruszywa naturalnego „Parcele Łomskie” 1960 r. | 95,0 tys. ton | 95,0 tys. ton | N 0,0 tys. ton | 2 | Centralne Archiwum Geologiczne W-wa nr 3631/35 Kr/j/DVI/34 | ONO wnosi się o wykreślenie z BZK |
| Gmina Wieczfnia Kościelna |
| 21 | „Uniszki Gumowskie” Uniszki Gumowskie CK | Urząd Wojewódzki Ciechanów 06-400 ul.17 Stycznia 7 | kruszywo naturalne piaski żwiry | budownictwo drogownictwo | Karta rejestracyjna złoża pospółki Uniszki Gumowskie 1963 r. | 321,0 tys. ton | 321,0 tys. ton | Z 0,0 tys. ton | 2 | Centralne Archiwum Geologiczne W-wa nr Kr/St/DVI/87 | Do wykreślenia z BZK OCK |
| 22 | „Uniszki Gumowskie II” Uniszki Gumowskie CK | BSP „Prefbut” 06-510 Mława ul. Napoleońska 100 | kruszywo naturalne piaski żwiry | budownictwo drogownictwo | Karta rejestracyjna złoża kruszywa nat. „Uniszki Gumowskie II’ 1986 r. | 140,0 tys. ton | 55,0 tys. ton | E/0 0,0 tys. ton | 2 | Archiwum Geologiczne UW Ciechanów nr 2430 | Do wykreślenia z BZK OCK |
| 23 | „Kołakowo” Kołakowo NK | Urząd Miejski Mława 06-500 ul. Stary Rynek 14 | kruszywo naturalne piaski żwiry | budownictwo drogownictwo | Dok. geologiczna w kat. C1 + B złoża kruszywa nat. w rej. miejsc. Kołakowo 1970 r. | 983,0 + 68,0 tys. ton kat. B 1924,0 + 48,0 tys. ton kat. C1 | 429,0 tys. ton kat. BC1 | E/0 12,0 tys. ton kat. BC1 | 2 | Archiwum Geologiczne UW Ciechanów nr 1292 |  |
| 24 | „Uniszki Gumowskie III” Uniszki Gumowskie CK | J. Szymański A. Krystek R. Rogowski K. Brzeziński T. Gwarda | kruszywo naturalne piaski żwiry | budownictwo drogownictwo | Uproszcz. dokum. geologiczna w kat. C1 złoża kruszywa nat. „Uniszki Gumowskie III” 1995 r. | 196,1 tys. ton kat. C1 | nie figuruje | E/0 | 2 | Archiwum Geologiczne UW Ciechanów nr 3045 | ONO |
| Gmina Szydłowo |
| 37 | „Mława’ Mława NK | Zakłady Produkcji Mat. Ściernych TSBET J. Tyski 06-500 Mława ul. Rybacka 5 | surowce ceramiki budowlanej iły warwowe | do produkcji ceramiki budowlanej | dokumentacja geologiczna złoża Mława 1984 r. | 173,0 tys. m3 w kat. C1 + 114,0 tys. m3 w kat. C1 warunkowe zas. geol. 128,0 tys. m3 zas. przem. 114,0 tys. m3 w kat. C1 zas. nieprz. | 242,0 zas. geolog. tys. m3 w kat. C1 zas. przem. 83,0 tys. m3 | E/0 2,0 tys. m3 | 2 | Archiwum Geologiczne UW Ciechanów nr 2304 |  |
| 38 | „Sławogóra” Dębsk – Sławogóra CK | A. Karwiński Cz. Wierzchowsk i s.c. 06-500 Mława ul. Podgórna 29 | kruszywo naturalne piaski żwiry | drogownictwo | uproszcz. dok. geol. złoża kruszywa naturalnego Sławogóra – Dębsk 1966 r. | 935,0 tys. ton + 215,0 tys. ton zas. pozab. 288,0 tys. ton zas. przem. | 933,0 tys. ton zas. geol. 288,0 tys. ton zas. przem. | E/O 2,0 tys. ton | 2 | Archiwum Geologiczne UW Ciechanów nr 1255 |  |
| 39 | „Dębsk” Dębsk-Sławogóra CK | Przeds. Robót Drogowo Inżynieryjnych 06-500 Mława ul. Skoniec- kiego 8 | kruszywo naturalne piaski żwiry | drogownictwo | uproszcz. dok. geol. złoża kruszywa naturalnego Sławogóra – Dębsk 1966 r. | 1334,0 tys. ton + 483,0 tys. ton zas. pozab. | 1303,0 tys. ton | E/O 1,0 tys. ton | 2 | Archiwum Geologiczne UW Ciechanów nr 1255 |  |
| Gmina Dzierzgowo |
| 25 | „Rzęgnowo II” Szumsk CK | Urząd Wojewódzki Ciechanów 06-400 ul.17 Stycznia 7 | kruszywo naturalne piaski żwiry | budownictwo drogownictwo | Dokumentacja geologiczna złoża w kat. C2 1980 r. | 4994,0 tys.ton kat. C2 warunkowo bilan- sowe + 420,0 tys. ton poza bilans. | 4994,0 tys.ton kat. C2 warunkowo bilansowe | N 0,0 tys. ton | 2 | Archiwum Geologiczne UW Ciechanów nr 1909 | OCK |
| 26 | „Rzęgnowo III” Rzęgnowo CK | Olsztyńskie Kopalnie Sur. Mineralnych sp. z o.o. | kruszywo naturalne piaski żwiry | budownictwo drogownictwo | Karta rejestracyjna złoża kruszywa nat. „Rzęgnowo III” 1984 r. | 1657,9 tys. ton zas. geol. 532,0 tys. ton zas. przem. | 1436,0 tys. ton zas. geol 310,0 tys. ton zas. przem. | Z 0,0 tys. ton | 2 | Archiwum Geologiczne UW Ciechanów nr 2305 | OCK |
| Gmina Słupsk |
| 41 | „Stupsk” Jeże4 NK | Urząd Gminy Stupsk kod 06-561 | kruszywo naturalne piaski ze żwirem i piaski | budownictwo drogownictwo | Karta rejestracyjna złoża wraz z PZZ 1988 r. | 32,0 tys.ton zas. geol. 32,0 tys. ton zas. przem. | 12,0 tys. ton zas. geol. 12,0 tys. ton zas. przem. | E/O 1,0 tys. ton | 2 | Archiwum Geologiczne UW Ciechanów nr 2679 | część złoża zajmuje wysypisko |

NK – złoże niekolizyjne

CK – złoże częściowo kolizyjne

PZZ – Projekt Zagospodarowania Zasobów

E/C – eksploatacja ciągła

E/O – eksploatacja okresowa

BZK - Bilans Zasobów Kopalnych

ONO – Obszar Najwyższej Ochrony

OCK - Obszar Chronionego Krajobrazu

N – złoże niezagospodarowane

W – złoże wyeksploatowane

Z – złoże zaniechane

Tabela 11. Zbiorcze zestawienie obszarów prognostycznych występowania kopalin

| Nr obszaru na mapie | Miejscowość | Rodzaj i wiek kopaliny | Wytypowano na podstawie | Rodzaj opracowania geologicznego | Przypuszczalne zasoby tys. m3 tys. t | Forma występowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Wieczfnia Kościelna |
| 1 | Wieczfnia Kolonia Grzybowo Wielkie | piaski + żwiry moren czołowych czwartorzęd (pleistocen) | Mapa Geol. Polski | Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski WG W-wa 1978 r. A. Bałuk skala: 1:200 000 | _ | soczewka | _ |
| 2 | Grzebsk | piaski + żwiry wodnolodowcowe czwartorzęd (pleistocen) | Mapa Geol. Polski | Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski WG W-wa 1978 r. A. Bałuk skala: 1:200 000 | _ | płat | _ |
| 3 | Zakrzewo Wielkie Długokąty | torfy czwartorzęd (holocen) | sondy | Fryczkie H., 1957 r. Dokumentacja geol. złoża torfu „Dolina Rzeki Orzyc” na odcinku Sławogóra – Długokąty Wielkie, archiwum Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych Falenty k. W-wy | _ | soczewka | _ |
| 4 | Łęg | torfy czwartorzęd (holocen) | sondy | Fryczkie H., 1957 r. Dokumentacja geol. złoża torfu „Dolina Rzeki Orzyc” na odcinku Sławogóra – Długokąty Wielkie, archiwum Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych Falenty k. W-wy | _ | soczewka | _ |
| 5 | Uniszki Zawadzkie | torfy czwartorzęd (holocen) | sondy | Fryczkie H., 1957 r. Dokumentacja geol. złoża torfu „Dolina Rzeki Orzyc” na odcinku Sławogóra – Długokąty Wielkie, archiwum Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych Falenty k. W-wy | _ | soczewka | _ |
| Gmina Wiśniewo |
| 1 | Kosiny Wiśniewo | kruszywo naturalne czwartorzęd (pleistocen) | wiercenia | Sprawozdanie z badań geologiczno-poszukiwawczych złóż kruszywa naturalnego W. Jórczak 1967 r. PG W-wa nr arch. 392 | zasoby szacunkowe wynosiły 165 tys. m3 | gniazda żwiru utwory lodowcowe | _ |
| 2 | Kosiny | kruszywo naturalne czwartorzęd (pleistocen) | wiercenia | Sprawozdanie z badań geologiczno-poszukiwawczych złóż kruszywa naturalnego W. Listkowski 1969 r. PG Warswzawa nr arch. 541 | _ | gniazda żwiru utwory lodowcowe | _ |
| 3 | Głużek | piaski + żwiry czwartorzęd (pleistocen) | Mapa Geol. Polski | Mapa Geol. Polski Bałuk, arkusz Mława Wyd. Geol. 1978 r. W-wa skala 1: 200 000 | _ | płat piasków i żwirów wodnolodowcowych | _ |
| 4 | Podkrajewo Halinowo Wiśniewo | piaski + żwiry czwartorzęd (pleistocen) | Mapa Geol. Polski | Mapa Geol. Polski A. Bałuk, arkusz Mława Wyd. Geol. 1978 r. W-wa skala 1: 200 000 | _ | płat piasków i żwirów wodnolodowcowych | _ |
| 5 | Podkrajewo Wojnówka Otocznia Stara | torfy czwartorzęd (holocen) | sondy | Krajewski T., 1963 r. Dokumentacja geol. torfowiska „Mława – Głużek” Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodno-Melioracyjnych W-wa | _ | soczewka | _ |
| Gmina Dzierzgowo |
| 1 | Dzierzgówek | kruszywo naturalne czwartorzęd (pleistocen) | Mapa Geol. Polski | Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski WG W-wa 1978 r. A. Bałuk skala: 1:200 000 | _ | płat | _ |
| 2 | Dzierzgowo | kruszywo naturalne czwartorzęd (pleistocen) | Mapa Geol. Polski | Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski WG W-wa 1978 r. A. Bałuk skala: 1:200 000 | _ | płat | _ |
| 3 | Rzęgnowo | kruszywo naturalne czwartorzęd (pleistocen) | Mapa Geol. Polski | Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski WG W-wa 1978 r. A. Bałuk skala: 1:200 000 | _ | płat | _ |
| 4 | Nowe Brzozowo (I) | torfy czwartorzęd (holocen) | sondy | Dokumentacja Instytutu Malioracji i Użytków Zielonych Falenty | _ | płat | _ |
| 5 | Dzierzgowo (I) | torfy czwartorzęd (holocen) | sondy | Dokumentacja Instytutu Malioracji i Użytków Zielonych Falenty |  |  |  |
| 1 | Luszewo I | torfy czwartorzęd (holocen) | sondy | Dokumentacja Instytutu Malioracji i Użytków Zielonych Falenty | _ | płat | _ |
| 2 | Wróblewo | torfy czwartorzęd (holocen) | sondy | Dokumentacja Instytutu Malioracji i Użytków Zielonych Falenty | _ | płat | _ |
| 3 | Ratowo II | torfy czwartorzęd (holocen) | sondy | Dokumentacja Instytutu Malioracji i Użytków Zielonych Falenty | _ | płat | _ |
| Gmina Stupsk |
| 1 | Stupsk | kruszywo naturalne czwartorzęd (pleistocen) | wiercenia | Sprawozdanie z badań geologiczno-poszukiwawczych złóż kruszywa naturalnego W. Listkowski 1969 r. PG Warswzawa nr arch. 541 | _ | seria złożowa o miąższości 2,6-3,4 m w formie gniazd | _ |
| 1A | Stupsk | kruszywo naturalne czwartorzęd (pleistocen) | wiercenia | Sprawozdanie z badań geologiczno-poszukiwawczych złóż kruszywa naturalnego W. Listkowski 1969 r. PG Warswzawa nr arch. 541 | _ | seria złożowa o miąższości 2,6-3,4 m w formie gniazd | _ |
| 2 | Dąbek strona wschodnia | torfy czwartorzęd (holocen) | _ _ | Dokumentacja Instytutu Malioracji i Użytków Zielonych Falenty | _ | _ | _ |
| 3 | Wola Szydłowska | kruszywo naturalne czwartorzęd (pleistocen) | sondy WH -1 | Sprawozdanie z badań geologiczno-poszukiwawczych złóż kruszywa naturalnego H. Liwska 1985 r. PG W-wa | _ | seria [piaszczysto-żwirowa o miąższości 3,3-8,4 m | _ |
| 4 | Dąbek | kruszywo naturalne czwartorzęd (pleistocen) | Mapa Geol. Polski | Mapa Geol. Polski A. Bałuk, arkusz Mława Wyd. Geol. 1978 r. W-wa skala 1: 200 000 | _ | _ | _ |
| 4A | Dąbek | kruszywo naturalne czwartorzęd (pleistocen) | Mapa Geol. Polski | Mapa Geol. Polski A. Bałuk, arkusz Mława Wyd. Geol. 1978 r. W-wa skala 1: 200 000 | _ | _ | _ |
| 5 | Wyszyny Kościelne | kruszywo naturalne czwartorzęd (pleistocen) | Mapa Geol. Polski | Mapa Geol. Polski A. Bałuk, arkusz Mława Wyd. Geol. 1978 r. W-wa skala 1: 200 000 | _ | _ | _ |
| Miasto Mława |
| 1 | Mława – Cegielnia | iły i mułki czwartorzęd (pleistocen) | sondy | Sprawozdanie z badań geologiczno-zwiadowczych przeprowadzonych w rej. Mławy w celu rozszerzenia bazy surowcowej dla ceg. Mława T. Hass 1975 „Cergeo” W-wa nr S/313 | Pole N – na pow. ok. 2 ha występują iły i mułki o zasobach szacunkowych 49,5 tys. m3 Pole E – na pow. ok. 0,7 ha występują iły i mułki o zasobach szacunkowych 23,8 tys. m3 | warstwy iłów i mułków o miąższości 1,0 – 5,0 m | _ |
| 2 | Mława część płd.-wsch. | kruszywo naturalne czwartorzęd (pleistocen) | Mapa Geol.Polski | Mapa Geol. Polski A. Bałuk, arkusz Mława Wyd. Geol. 1978 r. W-wa skala 1: 200 000 | _ | płat | _ |
|  | Mława część płd.-zach. | torfy czwartorzęd (holocen) |  | Krajewski T., 1963 r. Dokumentacja geol. torfowiska „Mława – Głużek” Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodno-Melioracyjnych W-wa | _ | płat | _ |
| Gmina Szreńsk |
| 1 | Mostowo Doziny Szreńsk Bielawy | torfy czwartorzęd (holocen) | sondy | Krajewski T., 1959 r. Dokumentacja geol. torfowisk Szreńsk (Dolina rzeki Mławki i Przylepnicy), Uniwersytet Warszawski, Zakład Systematyki i Geografii Roślin | _ | _ | _ |

## 3.9. STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie powiatu  przeważającą część obszaru zajmują grunty rolne – blisko 73% całkowitej powierzchni. Grunty orne zajmują ponad 47% powierzchni. Lasy i grunty leśne zajmują prawie 19%. Formy użytkowania terenu na obszarze powiatu  przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12. Formy użytkowania terenu w powiecie mławskim

| Formy użytkowania terenu | Powierzchnia [ha] | Odsetek powierzchni [%] |
| --- | --- | --- |
| Użytki rolne, w tym: | 86 199 | 72,9 |
| - grunty orne | 55 936 | 47,3 |
| - łąki | 19 091 | 16,1 |
| - pastwiska | 11 025 | 9,3 |
| - sady | 147 | 0,1 |
| Lasy i grunty leśne | 22 090 | 18,7 |
| Pozostałe grunty i nieużytki | 9 941 | 8,4 |

Źródło: GUS  (http://www.stat.gov.pl)

## 3.10. DEMOGRAFIA

Liczba ludności na terenie powiatu  wynosiła w 2006 roku 73 294 osoby, w tym 29 744 osoby mieszkały w mieście (40,6% ogółu ludności), a pozostałe 43 550 osób na terenach wiejskich (59,4% ogółu ludności). Na terenie powiatu niewielką przewagę stanowią kobiety – 37 263 osoby (50,8%), przy liczbie mężczyzn wynoszącej 36 031 osób. Na 100 mężczyzn przypada więc 103 kobiet.

Powiat mławski należy do grupy średnio zaludnionych, gdyż gęstość zaludnienia wynosi średnio 62 osoby/km2 i waha się w granicach od 24 osób/km² w gminie Dzierzgowo do 1279,7 osób/1 km² w mieście Mława. Średnia gęstość zaludnienia na terenach miejskich wynosi 1279,7 osób na 1km², natomiast średnia gęstość zaludnienia na terenach wiejskich wynosi 39,37 osób na 1km².

Społeczność powiatu jest stosunkowo młoda. Ludność w wieku produkcyjnym to 60,8%, a 23,26% stanowi ludność w wieku przedprodukcyjnym. Około 16% stanowi ludność w wieku poprodukcyjnym.

Średni przyrost naturalny powiatu jest bliski zera – w 2006 roku odnotowano 10,9 urodzeń na 1000 osób oraz 11 zgonów na 1000 osób. Ujemne jest saldo migracji – w 2006 roku zameldowały się 774 osoby, a wymeldowały – 1043 (różnica 269 osób). Liczba mieszkańców powiatu  ulega stałemu zmniejszeniu – w porównaniu do 2000 roku zmniejszyła się o 671 osób. Nieznacznie zwiększył się przyrost naturalny (ujemny w latach 2003 – 2005), spadło natomiast saldo migracji.

## 3.11. SYTUACJA GOSPODARCZA

W 2006 roku funkcjonowało na terenie powiatu 4699 podmiotów gospodarczych, w tym 200 podmiotów stanowiły jednostki gospodarki narodowej, a pozostałe 4499 należały do sektora prywatnego. Spośród nich największą część – 3801 podmiotów -  stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Gospodarka powiatu (z wyjątkiem miasta Mława) ma charakter wybitnie rolniczy, co jest naturalnym odzwierciedleniem warunków przyrodniczych i tradycji tego terenu. Duże znaczenie w aspekcie rozwoju rolnictwa należy przypisać małym i średnim firmom z branży przetwórstwa spożywczego (m.in. zakład mleczarski w Mławie, przetwórnie mięsa wieprzowego i wołowego oraz drobiu). Na terenach wiejskich powiatu, pomimo stale rozwijającego się sektora małych i średnich przedsiębiorstw, głównymi pracodawcami nadal pozostają jednostki sfery publicznej (urzędy, szkoły, gminne spółdzielnie etc.). Wśród branż reprezentowanych przez podmioty prywatne dominuje działalność handlowa (hurt i detal), usługi budowlane, transportowe oraz mechaniczne. W sektorze MSP przeważają raczej małe zakłady, zatrudniające do 5 osób. Funkcjonują także w gminach wiejskich powiatu zakłady większe, liczące ponad 100 pracowników. W Strzegowie prowadzi działalność firma GC Polska – spółka z o.o. z udziałem kapitału hiszpańskiego, zajmująca się produkcją gumy do żucia, z kolei w Krzywonosi (gmina Szydłowo) zakład produkcyjny posiada firma Curtis, dawny producent telewizorów, obecnie produkujący obudowy do telewizorów i sprzętu gospodarstwa domowego. Część dawnej kadry tego zakładu przejęła mławska firma LG Electronics. Do większych przedsiębiorstw na terenach wiejskich powiatu należy działająca w miejscowości Szreńsk Fabryka Kabli „Technokabel”.

Na terenie miasta Mława dominuje branża elektroniczna, obuwnicza, budowlana (produkcja materiałów budowlanych) oraz przetwórstwa spożywczego i produkcja opakowań. Mława posiada silne tradycje rzemieślnicze, którego największy rozkwit przypadł na koniec ubiegłego stulecia. Największym pracodawcą, zarówno w Mławie, jak i całym powiecie jest firma LG Electronics z udziałem kapitału koreańskiego. Do większych przedsiębiorstw w Mławie należy także istniejące od 30 lat Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S.A., Zakład Mleczarski Mława Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Uboju i Przetwórstwa Drobiu ILCZAK Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A w Mławie

Największymi zakładami pracy w powiecie mławskim są:

- Przedsiębiorstwo Państwowej  Komunikacji Samochodowej w Mławie

- LG Electronics w Mławie Sp. z o. o.

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie

- Hermar Sp. z o.o. Uniszki Cegielnia

- Przedsiębiorstwo Uboju i Produkcji Drobiu „Ilczak” w Mławie

- Ssang Geum Sp. z o.o. w Mławie

- Fine Altach w Mławie Sp. z o. o.

- Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o. o. w Mławie

- Zakład Mleczarski Mława

- Produkcja Obuwia Eksbut w Mławie

- Zakład Opakowań i Produkcji Mechanicznej w Mławie

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

- Powiatowa Komenda Policji w Mławie

- Poczta Polska S.A. w Mławie

- Przedsiębiorstwo Produkcyjne Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol”

- Curtis Development w Warszawie Zakład Tworzyw Sztucznych w Krzywonosi

- Zakład Przetwórczy Rolno Spożywczy Ubojnia Drobiu Uniszki Cegielnia

- „Technokabel” S.A. Warszawa - Fabryka Kabli w Szreńsku

- Lotos Mazowsze Sp. z o.o., Mława ul. Grzebskiego 10

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Inżynieryjnych w Mławie

- Spółdzielnia mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Zawkrze” w Mławie

## 3.12. ROLNICTWO

Rolnictwo pełni ważna rolę w gospodarce powiatu - tereny rolnicze zajmują łącznie 1147 km2, co stanowi 97,95% jego powierzchni.

Wszystkie gminy powiatu  (oprócz miasta Mławy) są typowo rolniczymi gminami. W wielu z nich zatrudnienie w rolnictwie zawodowo czynnych mieszkańców przekracza 80%. We wszystkich gminach większość gleb rolniczych zalicza się do słabych i średnich pod względem żyzności. Duże areały użytków rolnych zajmują użytki zielone – stąd też dużą rolę odgrywa hodowla bydła mlecznego, trzody chlewnej i drobiu.

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi ok. 12 ha.

## 3.13.TURYSTYKA

Powiat Mławski nie jest zaliczany do miejsc o najwyższej atrakcyjności turystycznej, jednak jest tu wiele obiektów wartych zwiedzenia oraz miejsc zasługujących na zainteresowanie ze strony turystów. Dynamicznie rozwija się również infrastruktura sportowa, co przynosi konkretne rezultaty. Do najbardziej atrakcyjnych miejsc na terenie powiatu zalicza się: Zalew Ruda, rezerwaty przyrody, dolina rzeki Wkra oraz pozostałych cieków wodnych, trasa rowerowa o długości 45 km - wiodąca szlakiem Mława – Szydłowo – Wyszyny – Wiśniewo – Lewiczyn – Uniszki.

## 3.14. INFRASTRUKTURA TECHNICZNO - INŻYNIERYJNA

Według danych GUS, długość czynnej sieci wodociągowej wynosiła w  dniu 31.12.2006 r. - 1 057 km. Liczba połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła na koniec 2006 roku 13 147 sztuk. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej wynosiła na koniec 2006 roku 63 741 osób.  Gęstość sieci wodociągowej (wyrażająca się stosunkiem km sieci na 100 km2) wynosiła w 2006 roku 894, km (w 2003 roku – 79,8 km).

Ilość wody dostarczonej gospodarstwom domowym wynosiła 2 544,4 dam3. Zużycie wody na jednego mieszkańca wyniosło w 2006 roku 41,1 m3. Zużycie wody na potrzeby przemysłu wynosiło w 2006 roku 586 dam3.

W roku 2006 roku długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 145,5 km. Liczba połączeń sieci kanalizacyjnej prowadzących do budynków mieszkalnych wynosiła na koniec 2006 roku 2 594 sztuk. Ilość ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjna 1 555 dam3.

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej pod koniec 2006 roku to 22 407 osoby, co stanowi wzrost od 2003 roku o 3 086 osób. Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków wynosiła w 2006 roku 34 970 osoby. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków stanowiła w 2006 roku 47,71% ogółu ludności powiatu. Jednakże, na terenach wiejskich obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków było tylko 12,2% ogółu ludności powiatu . Gęstość sieci kanalizacyjnej wynosiła w 2006 roku 12,3 km/km2 (w 2003 roku – 8,5).

Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do długości sieci wodociągowej wynosi 0,079. Sześć z pośród dziewięciu gmin wiejskich w ogóle nie jest skanalizowanych. Podobnie sytuacja wygląda w zakresie gazyfikacji gmin wiejskich.

Na terenie powiatu  zlokalizowanych było 8 oczyszczalni ścieków, które odprowadzały ścieki głównie do dopływów Mławki a także Orzyca, bądź bezpośrednio do Wkry. Wśród nich są 4 oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne 3 biologiczne oraz 1 z podwyższonym usuwaniem biogenów. Na terenie powiatu  maksymalna przepustowość oczyszczalni ścieków biologicznych i biologiczno – mechanicznych wynosiła 11497,5 m3/dobę, a średnia dobowa – 9445 m3/dobę.

Ogółem, w 2006 roku oczyszczono 1 423 dam3 ścieków komunalnych, co stanowi wzrost od 2003 roku o 244 dam3. Ilość ścieków oczyszczona w przemysłowych oczyszczalniach wynosiła w 2006 roku 27 dam3.

## 3.15. KOMUNIKACJA

Powiat mławski cechuje średnie nasycenie siecią drogową. Na jego terenie zlokalizowanych jest 5 rodzajów dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i osiedlowe o łącznej długości 1207 km. Drogi o nawierzchni twardej wynoszą 863 km. Pozostała część tj. 345 km to drogi o nawierzchni ulepszonej i gruntowej. Średnia gęstość dróg w powiecie wynosi 1,03 km na km².

Przez teren powiatu  przebiega linia kolejowa relacji Warszawa - Gdańsk, na której odbywa się transport osobowy i towarowy. Pasażerską obsługę kolejową zapewnia magistralna zelektryfikowana linia kolejowa w relacji Warszawa – Gdańsk. Na trasie tej obok pociągów dalekobieżnych kursują pociągi podmiejskie w relacji Warszawa – Działdowo. Obsługa pasażerska Mławy jest zapewniona poprzez dworzec kolejowy Mława, oraz przystanek osobowy Mława Miasto. W najbliższym czasie przewiduje się modernizację linii kolejowej Warszawa - Gdańsk i podniesienie prędkości kursowania pociągów do 160 km/godz.

Kolejową obsługę towarową zapewnia stacja, której urządzenia do przeładunku rozciągnięte są wzdłuż ul. Brukowej w Mławie. Stacja towarowa posiada wspólny dworzec ze stacją pasażerską.  W powiązaniu ze stacją towarową funkcjonuje bocznica kolejowa do obsługi zakładów stacji paliw „Lotos”.

# 4. analiza stanu AKTUALNEGO gospodarki odpadami

## 4.1. odpady komunalne

### 4.1.1. Źródła, rodzaje i ilości powstających odpadów komunalnych

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie powiatu  są gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w części socjalnej, targowiska, szkolnictwo i inne.

W strumieniu odpadów nie segregowanych, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i obiektach infrastruktury wyróżniamy następujące rodzaje: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone, papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, materiały tekstylne, odpady niebezpieczne.

Ponadto, w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wytwarzane nieregularnie: odpady wielkogabarytowe i odpady powstające w wyniku wykonywania tzw. usług komunalnych tj. odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady z targowisk. W strumieniu odpadów komunalnych występują również: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady remontowo - budowlane, które zostały omówione w oddzielnym rozdziale niniejszego dokumentu.

Na terenie powiatu  nie były prowadzone badania składu morfologicznego ani pozostałych właściwości fizyczno – chemicznych odpadów. Dlatego do dalszych obliczeń przyjęto ilościowe wskaźniki wytwarzania odpadów charakterystyczne dla małych miast oraz obszarów wiejskich w Polsce. Zamieszczone w poniższej tabeli wartości pochodzą z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Ekologii Miast (Maksymowicz, 2000 r.).

Tabela 13. Wybrane właściwości fizyczno – chemiczne odpadów komunalnych (wg OBREM, 2000)

| L.p. | Wskaźnik | Jednostka | Małe miasta, obszary wiejskie |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki określające właściwości paliwowe |
| 1 | wilgotność | % | 28,0 - 48,0 |
| 2 | części palne | % | 10,0 - 20,0 |
| 3 | części niepalne | % | 30,0 - 65,0 |
| 4 | ciepło spalania | kJ/kg | 2010 - 4000 |
| Wskaźniki określające właściwości nawozowe |
| 5 | substancja organiczna | % s.m. | 35,0 - 115,0 |
| 6 | węgiel organiczny | % s.m. | 6,0 - 18,0 |
| 7 | azot organiczny | % s.m. | 0,1 - 0,7 |
| 8 | fosfor ogólny | % s.m. | 0,2 - 0,8 |
| 9 | potas ogólny | % s.m. | do 0,3 |
| Wskaźniki określające zawartość metali ciężkich |
| 10 | kadm | mg/kg s.m. | 0,8 |
| 11 | ołów | mg/kg s.m. | 85,0 |
| 12 | chrom | mg/kg s.m. | 1643,0 |
| 13 | miedź | mg/kg s.m. | 66,0 |
| 14 | nikiel | mg/kg s.m. | 231,0 |
| 15 | rtęć | mg/kg s.m. | 0,2 |
| 16 | cynk | mg/kg s.m. | 290,0 |

W tabelach i na rysunkach poniżej przedstawiono (za Kpgo 2010) procentowy skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych w miastach, na obszarach wiejskich i w obiektach infrastruktury.

Tabela 14. Skład morfologiczny odpadów domowych wytwarzanych w miastach i na wsi [%]

| Lp. | Frakcje odpadów | Miasta | Wieś |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 34 | 18 |
| 2 | odpady zielone | 2 | 4 |
| 3 | papier i tektura | 20 | 12 |
| 4 | opakowania wielomateriałowe | 4 | 3 |
| 5 | tworzywa sztuczne | 14 | 12 |
| 6 | szkło | 8 | 8 |
| 7 | metal | 5 | 5 |
| 8 | odzież, tekstylia | 1 | 1 |
| 9 | drewno | 1,5 | 1,5 |
| 10 | odpady niebezpieczne | 0,5 | 0,5 |
| 11 | odpady mineralne w tym frakcja popiołowa | 10 | 35 |
| Razem | 100 | 100 |

Tabela 15. Zawartość poszczególnych frakcji w odpadach zmieszanych z obiektów infrastruktury [%]

| Lp. | Frakcje odpadów | [%] |
| --- | --- | --- |
| 1 | odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 10 |
| 2 | odpady zielone | 2 |
| 3 | papier i tektura | 27 |
| 4 | opakowania wielomateriałowe | 18 |
| 5 | tworzywa sztuczne | 18 |
| 6 | szkło | 10 |
| 7 | metal | 5 |
| 8 | odzież, tekstylia | 3 |
| 9 | drewno | 1,4 |
| 10 | odpady niebezpieczne | 0,6 |
| 11 | odpady mineralne w tym frakcja popiołowa | 5 |
| Razem | 100 |

Rysunek 5. Skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych w miastach, na terenach wiejskich oraz w obiektach infrastruktury

W celu określenia charakterystyki ilościowej i jakościowej odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie powiatu , przyjęto za KPGO 2010 średni skład morfologiczny odpadów komunalnych (z gospodarstw domowych i infrastruktury) w podziale na odpady z miast i wsi. Przyjęto ilość mieszkańców powiatu jako 73 294 osoby, w tym miast – 29 744, a wsi – 43 550 osób. Przyjęto wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na poziomie 380 kg/M/rok dla mieszkańców miast oraz 200 kg/M/rok dla mieszkańców wsi (średni wskaźnik dla całego powiatu przyjęto jako 273 kg/M/rok).

Tabela 16. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych na terenie powiatu  [kg/M/rok oraz Mg]

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów komunalnych [kg/M/rok] |
| --- | --- |
|  | miasto | wieś |
| Odpady komunalne z gospodarstw domowych | 285 | 170 |
| Odpady komunalne z infrastruktury | 95 | 30 |
| Odpady komunalne łącznie | 380 kg/M/rok | 200 kg/M/rok |
| Średnia ważona dla powiatu | 273 kg/M/rok |
| Odpady komunalne wytworzone w 2006 r. w podziale na miasto i wieś | 11 303 | 8 710 |
| Odpady komunalne wytworzone w 2006 r. łącznie | 20 013 Mg |

Ilość odpadów wytworzona w mieście, obliczona na podstawie podanych wyżej wskaźników, wynosiła w 2006 roku 8 710 Mg, a na terenach wiejskich – 11 303 Mg. Łącznie, na terenie powiatu  wytworzono w 2006 roku (według wskaźników) 20 013 Mg odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i infrastruktury. W liczbie tej uwzględniono również odpady wytwarzane przez turystów i inne osoby czasowo przebywające na terenie powiatu.

Ponadto, przyjęto do bilansu wskaźniki dotyczące odpadów wielkogabarytowych wynoszące:

- w mieście – 15 kg/M/rok

- w jednostkach wiejskich 10 kg/M/rok

oraz wskaźniki dotyczące odpadów z usług komunalnych (czyszczenie ulic w mieście) – 8 kg/M/rok.

Poniżej przedstawiono przewidywany skład morfologiczny odpadów komunalnych, z uwzględnieniem odpadów zebranych selektywnie, a także wielkogabarytowych, odpadów z usług komunalnych i ulegających biodegradacji.

Tabela 17. Bilans odpadów komunalnych w 2006 r. na terenie powiatu  według składu morfologicznego przedstawionego w KPGO 2010

| Lp. | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Miasta | Wieś | Razem |
| 1. | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie 1) | 5 | 26 | 31,4 |
| 2. | Niesegregowane odpady komunalne2): | 10614 | 8249 | 18863 |
| 2-1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 3609 | 1485 | 5094 |
| 2-2 | Odpady zielone | 212 | 330 | 542 |
| 2-3 | Papier i tektura | 2123 | 990 | 3113 |
| 2-4 | Odpady wielomateriałowe | 424 | 247 | 671 |
| 2-5 | Tworzywa sztuczne | 1486 | 990 | 2476 |
| 2-6 | Szkło | 849 | 660 | 1509 |
| 2-7 | Metal | 531 | 412 | 943 |
| 2-8 | Odzież, tekstylia | 106 | 82 | 188 |
| 2-9 | Drewno | 159 | 124 | 283 |
| 2-10 | Odpady niebezpieczne | 53 | 41 | 94 |
| 2-11 | Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa | 1061 | 2887 | 3948 |
| 3. | Odpady usług komunalnych3) | 238 | - | 238 |
| 4. | Odpady wielkogabarytowe2) | 446 | 435 | 881 |
|  | 11303 | 8710 | 20013 |

1) wg danych Urzędów Miast i  Gmin

2)wg danych wskaźnikowych

3) odpady z czyszczenia ulic, z terenów zielonych i targowisk oraz cmentarzy

Jako podstawę do dalszych prac planistycznych przyjęto ilość odpadów wytwarzanych na terenie powiatu  jako 20 013 Mg.

#### 4.1.1.1. Odpady ulegające biodegradacji

W związku z koniecznością określenia planu działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów wyodrębniono tego rodzaju odpady i przedstawiono poniżej.

Tabela 18. Ilości odpadów ulegających biodegradacji* wytworzonych 
w roku 2006 na terenie powiatu

| Lp. | Strumień odpadów ulegających biodegradacji | Ilość [Mg/r] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 5094 |
| 2. | Odpady zielone | 542 |
| 3. | Papier i tektura | 3113 |
| 4. | Drewno | 283 |
| RAZEM: 9 032 Mg |

* W ilości tej nie ujęto odpadowych tekstyliów i odzieży z uwagi na inne funkcjonujące na rynku metody przerobu tych odpadów.

Z przedstawionych danych wynika, że łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w 2006 r. na terenie powiatu  kształtuje się na poziomie 9 032 Mg, co stanowi około 45% wytwarzanych odpadów komunalnych ogółem.

#### 4.1.1.2. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

W strumieniu odpadów komunalnych, wyróżnia się również grupę odpadów niebezpiecznych Są to m.in.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, baterie, rozpuszczalniki, kwasy i alkalia, środki ochrony roślin, odczynniki fotograficzne, farby, kleje, detergenty, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, drewno zawierające elementy niebezpieczne, oleje odpadowe i padłe zwierzęta. Przyjmuje się, że obecnie około 99% odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych trafia do wspólnego strumienia odpadów kierowanych do składowania na składowiskach komunalnych.

Ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie powiatu  oszacowano na podstawie wskaźników na 94 Mg/rok. Poniżej przedstawiono szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów w strumieniu odpadów niebezpiecznych.

Tabela 19. Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach 
(wg IETU, 2005)

| Kod | Rodzaj odpadów | Udział w masie odpadów niebezpiecznych [%] |
| --- | --- | --- |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 12 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 5 |
| 20 01 17 | Odczynniki fotograficzne | 2 |
| 20 01 27 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 35 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy i alkalia | 1 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 5 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 10 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy) | 5 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione | 10 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 5 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 3 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 3 |
| Razem | 100 |

### 4.1.2. Zbieranie i transport odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą o odpadach, pod pojęciem zbierania odpadów rozumie się każde działanie, a w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) określa dla odpadów komunalnych pojęcie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. Jest to usuwanie odpadów z pojemników do samochodu w celu transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Na terenie powiatu  można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych:

- zbiórka odpadów niesegregowanych,

- selektywna zbiórka odpadów przeznaczonych do recyklingu materiałowego,

- zbiórka odpadów niebezpiecznych,

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Obecnie uprawnieni przedsiębiorcy prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na zasadach komercyjnych swobodnie kształtując ceny świadczonych usług. Usługi świadczone są w oparciu o umowy z właścicielami nieruchomości, które precyzują zarówno sposób świadczonej usługi (częstotliwość, rodzaj pojemników), jak i warunki płatności. Informacje podane przez gminy wskazują, że część powstających odpadów nie jest objęta zbiórką, co powoduje pozbywanie się odpadów w sposób niekontrolowanych w miejscach do tego nie przeznaczonych („dzikie składowiska”, spalanie).

Sposoby zbierania odpadów w poszczególnych gminach powiatu  przedstawia poniższa tabela:

Tabela 20. Sposoby zbierania odpadów z terenu gmin powiatu

| Lp. | Gmina | Sposoby zbierania odpadów |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pojemnik indywidualny | Worki z posesji | Kontenery zbiorcze np. KP7 (na wiele posesji) | Inne np. pojemniki w wyznaczonych miejscach – szkołach, urzędach, sklepach, aptekach, itp. |
| 1 | Mława | z | s | z | s |
| 2 | Dzierzgowo | z |  | z |  |
| 3 | Lipowiec Kościelny | z |  | z |  |
| 4 | Radzanów | z |  | z |  |
| 5 | Strzegowo | z |  | z |  |
| 6 | Stupsk | z |  | z | s |
| 7 | Szreńsk | z |  | z | s |
| 8 | Szydłowo | z |  | z | s |
| 9 | Wieczfnia Kościelna | z |  | z | s |
| 10 | Wiśniewo | z |  | z |  |

z – odpady zmieszane

s – selektywna zbiórka

System zbierania odpadów niesegregowanych jest podstawowym systemem zbierania odpadów komunalnych na terenie powiatu. Do gromadzenia odpadów wykorzystywane są różnego typu pojemniki o zmiennej pojemności, dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy (zabudowa jedno lub wielorodzinna, zagrodowa, kamienice). Pojemniki należą do: właścicieli nieruchomości, gmin lub przedsiębiorstw wywozowych, które wydzierżawiają je użytkownikom mającym podpisane stosowne umowy. Na terenach wiejskich rozstawione są kontenery typu KP7, do których mieszkańcy sami donoszą odpady.

Liczba mieszkańców powiatu objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych w poszczególnych gminach (czyli mających dostęp do pojemników) jest bardzo trudna do określenia ze względu na brak ewidencji umów zawieranych z właścicielami nieruchomości na wywóz odpadów w dziewięciu gminach powiatu. Ponadto, na terenie większości gmin rozmieszczone są kontenery zbiorcze, gdzie mieszkańcy donoszą odpady, co dodatkowo utrudnia ocenę stopnia objęcia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów. Szacuje się, że waha się on w granicach 50 – 100%. W Planie gospodarki odpadami dla powiatu  określono wartość tego wskaźnika dla roku 2003 na 65%. W KPGO 2010 wytyczono cel, że najpóźniej do końca 2007 r. zorganizowanym systemem odbierania odpadów ma być objęte 100% mieszkańców. Zaznaczyć trzeba, że deklarowany przez poszczególne gminy stopień objęcia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów oznacza, że mają oni zapewniony jedynie dostęp do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednak nie wszyscy mieszkańcy z tej możliwości chcą skorzystać.

Ilości stałych odpadów komunalnych zebranych w latach 2004 - 2006 w poszczególnych gminach powiatu  przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 21. Ilości odpadów komunalnych zebranych z poszczególnych gmin powiatu

| Lp. | Gmina | Ilości odpadów komunalnych zebranych w poszczególnych gminach w Mg | Ilość odpadów wytworzonych w 2006 roku, wyliczonych wg wskaźników (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 r. (rok bazowy) | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |  |
| 1 | Mława | 8 925,3 | 9237,0 | 9441,8 | 10 939,7 | 10582 |
| 2 | Dzierzgowo | 192,8 | 193,1 | 266,7 | 155,7 | 880,0 |
| 3 | Lipowiec Kościelny | 532,6 | 591,4 | 559,0 | 390,47 | 1290,0 |
| 4 | Radzanów | 181,2 | 202,4 | 219,2 | 199,98 | 920,0 |
| 5 | Strzegowo | 230,0 | 220,0 | 216,0 | 206,0 | 1995,0 |
| 6 | Stupsk | 432,0 | 320,0 | 340,0 | 230 | 1 300,0 |
| 7 | Szreńsk | 1 568 | 1775,5 | 1730 | 1069,4 | 1 140,0 |
| 8 | Szydłowo | 310,0 | 352,0 | 370,4 | 442,2 | 1 500,0 |
| 9 | Wieczfnia Kościelna | 577,6 | 187,0 | 201,0 | 783,0 | 1 030,0 |
| 10 | Wiśniewo | 464,0 | 501,0 | 512,0 | 362,2 | 1 300,0 |
| Razem | 13 421,5 | 12 659,4 | 13 856 | 14 593 | 21 937 |

W 2006 roku na terenie powiatu zebrano 14 593 Mg odpadów komunalnych, co stanowi 66% ilości wytworzonej (wyliczonej na podstawie wskaźników i prognoz). Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie miasta Mława stanowi 75% wszystkich odpadów zebranych na terenie powiatu. W większej ilości odpady zbierane są także na terenie gminy Szreńsk – 7,3% wszystkich odpadów zebranych w powiecie. W pozostałych gminach zbieranych jest kilkadziesiąt – kilkaset ton odpadów rocznie, co jest ilością mniejszą od faktycznie wytworzonej nawet kilkakrotnie. Wynika to z faktu braku zorganizowanego systemu zbiórki i wywozu odpadów na terenach wiejskich powiatu.

Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie powiatu  w latach 2003 – 2006 wykazuje tendencję wzrostową: z 13 421,5 Mg w roku 2003 do 14 593 Mg w roku 2006 (stanowi to 109% procent ilości zebranej w 2003 roku). Jest to wynikiem zwiększania odsetka ludności objętych zorganizowaną zbiórką odpadów, szczególnie w mieście Mława.

Należy przy tym pamiętać, iż część powstających odpadów to odpady nadające się do kompostowania bądź lokalnego wykorzystania przez mieszkańców – gruz itp., zagospodarowanych przez właścicieli nieruchomości (np. przydomowe kompostownie). Według szacunków, około 20 – 30% mieszkańców powiatu poddaje kompostowaniu na terenie własnych posesji odpady ulegające biodegradacji, lub skarmia nimi zwierzęta.

Częstotliwość opróżniania pojemników jest uzależniona od charakteru zabudowy: na ogół odpady wywożone są codziennie w zabudowie wielorodzinnej, natomiast w zabudowie jednorodzinnej raz na tydzień, raz na dwa tygodnie lub nawet raz na miesiąc (w zależności od zapisów umów). Częstotliwość opróżniania pojemników zależy od ilości osób zamieszkujących w wspólnym gospodarstwie domowym i od zapisów w umowach.

Na terenie powiatu  odpady komunalne odbierane były z poszczególnych gmin przez następujące firmy:

Tabela 22. Wykaz firm zajmujących się odbiorem i transportem odpadów komunalnych

| Gmina | Nazwa Zakładu Adres | Komunalne odpady – składowane na: |
| --- | --- | --- |
| Mława | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. , ul. Płocka 102, 06-500 Mława | Składowisko USKOM Uniszki-Cegielnia |
| Dzierzgowo | Błysk – Bis, Maków Mazowiecki, ul. Mazowiecka 20 | Gminne składowisko odpadów w Rzęgnowie, gmina Dzierzgowo |
| Lipowiec Kościelny | Usługi Komunalne, Danuta Cieślak, Szreńsk ul. Mławska 21 | Składowisko w Miączynie D. składowisko USKOM Uniszki-Cegielnia |
| Radzanów | Coolmar, Maria Marlega, ul. Rynek 21, 06 – 550 Szreńsk (brak decyzji) | Składowisko Radzanów składowisko odpadów w Miączynie Dużym |
| Strzegowo | Urząd Gminy Strzegowo Zakład Komunalny w Strzegowie | Składowisko odpadów w Konotopie |
| Stupsk | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Płocka 102, 06-500 Mława | Składowisko USKOM Uniszki-Cegielnia |
| Szreńsk | Usługi Komunalne, Danuta Cieślak, Szreńsk ul. Mławska 21 | Składowisko odpadów w Miączynie Dużym |
| Szydłowo | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Płocka 102, 06-500 Mława Coolmar, Maria Marlega, ul. Rynek 21, 06 – 550 Szreńsk, Usługi Komunalne, Danuta Cieślak, ul. Mławska 21, Szreńsk, Usługi Komunalne, Danuta Markiewicz, ul. Rynek 15, Szreńsk | Składowisko USKOM Uniszki-Cegielnia |
| Wieczfnia Kościelna | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Płocka 102, 06-500 Mława | Składowisko USKOM Uniszki-Cegielnia |
| Wiśniewo | Usługi Komunalne, Danuta Cieślak, Szreńsk ul. Mławska 21 | Składowisko w Miączynie D. Składowisko USKOM Uniszki-Cegielnia |

### 4.1.3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych

Na terenie poszczególnych gmin powiatu  prowadzona jest w różnym stopniu i zakresie selektywna zbiórka odpadów.

Zbierane są następujące frakcje odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło.

Sposób selektywnego zbierania odpadów w poszczególnych gminach przedstawiono poniżej:

Tabela 23. Podstawowe informacje na temat realizacji systemu selektywnego zbierania odpadów w poszczególnych gminach powiatu

| Gmina | Rok wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów | Zbierane frakcje | Źródła finansowania | Opis systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mława | wrzesień 2003 r. | szkło, tworzywa sztuczne, papier | USKOM, „Zielone Miasto” | pojemniki typu „dzwon” o pojemności 1100 l ustawione w gniazdach |
| Dzierzgowo | nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów |
| Lipowiec Kościelny | nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów |
| Radzanów | nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów |
| Strzegowo | nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów |
| Stupsk | bd | szkło, tworzywa sztuczne |  | pojemniki ustawione na terenie gminy |
| Szreńsk | kwiecień 2006 r. | szkło, tworzywa sztuczne, papier | budżet gminy | dwa kontenery ustawione w miejscowości Szreńsk |
| Szydłowo | 2004 | tworzywa sztuczne, szkło, papier, | budżet gminy | odpady zbierane są do pojemników o pojemności 1100 l ustawionych w jednym miejscu w sołectwie |
| Wieczfnia Kościelna | 2006 | szkło, tworzywa sztuczne | budżet gminy | na terenie gminy ustawione są pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów, jednak gmina nie posiada informacji na temat ilości zebranych odpadów |
| Wiśniewo | nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów |

Źródło: ankietyzacja gmin

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest na terenie pięciu gmin, ale tylko trzy z nich dysponują informacjami na temat ilości zebranych w ten sposób odpadów.

Tabela 24. Ilości i rodzaje odpadów zebranych selektywnie w latach 2004 - 2006

| Rodzaj frakcji | Rok | Ilość zebrana [Mg] | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mława | Dzierzgowo | Lipowiec K. | Radzanów | Strzegowo | Stupsk | Szreńsk | Szydłowo | Wieczfnia K. | Wiśniewo |  |
| szkło | 2004 | 12,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 |
|  | 2005 | 25,2 | - | - | - | - | - | - | 5,1 | - | - | 30,3 |
|  | 2006 | 2 ,1 | - | - | - | - | - | - | 6,9 | - | - | 9,0 |
| tworzywa sztuczne | 2004 | 2,1 | - | - | -- | - | - | - | 3,0 | - | - | 5,1 |
|  | 2005 | 12,9 | - | - | - | - | - | - | 4,3 | - | - | 17,2 |
|  | 2006 | 25,1 | - | - | - | - | - | - | 7,8 | - | - | 32,9 |
| papier i tektura | 2004 | 5,3 | c | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 |
|  | 2005 | 1,3 | - | 0,1 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | 4,4 |
|  | 2006 | 0,9 | - | 5,19 | - | - | - | - | 3,5 | - | - | 9,6 |
| metale | 2004 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,7 |
|  | 2005 | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 |
|  | 2006 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |

Podsumowując, ilości i rodzaje odpadów z selektywnej zbiorki zebranych na terenie powiatu  w latach 2004– 2006 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 25. Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiorki na terenie powiatu 
 w latach 2004 - 2006

| Rodzaj frakcji | Odpady zebrane selektywnie (Mg) |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Szkło | 12,4 | 30,3 | 9,0 |
| Tworzywa sztuczne | 5,1 | 17,2 | 32,9 |
| Papier i tektura | 5,3 | 4,4 | 9,6 |
| Metale | 10,7 | 4,4 | 3,0 |
| Razem | 33,5 | 56,3 | 54,45 |

W 2006 roku na terenie powiatu  zebrano selektywnie 54,45 Mg odpadów komunalnych, co stanowiło 0,3% zebranej ilości. W 2005 roku zebrano selektywnie 56,3 Mg (0,4% zebranej ilości), a w 2004 roku – 33,5 Mg (0,2% zebranej ilości). Ilość selektywnie zbieranych odpadów wzrosła w 2006 roku o 40% w porównaniu z rokiem 2004.

Tabela 26. Ilości odpadów zebranych selektywnie na terenie poszczególnych gmin w latach 2004 - 2006

| Lp. | Gmina | Ilości zebranych selektywnie odpadów w Mg |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| 1 | Mława | 19,8 | 39,4 | 31,1 |
| 2 | Lipowiec Kościelny | - | 0,1 | 5,19 |
| 3 | Szydłowo | 3,0 | 12,4 | 18,2 |

W 2006 roku największe ilości odpadów zebrano selektywnie na terenie miasta Mława i gminy Szydłowo. W latach 2004 – 2005 najwięcej odpadów zbierano na terenie miasta Mława.

W chwili opracowania niniejszego planu nie wszystkie gminy posiadały informacje dotyczące ilości odpadów zebranych selektywnie. Na podatnie informacji uzyskanych w mieście Mława można przypuszczać, że efektywność selektywnej zbiórki znacznie wzrosła. W poniższej tabeli przedstawiono ilości odpadów zebranych selektywnie w 2007 roku na terenie miasta Mława.

Tabela 27. Ilość odpadów zebranych selektywnie w 2006 i 2007 roku na terenie miasta Mława

|  |  | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Masa [Mg] |
| papier i tektura | 20 01 01 | 0,9 | 14,50 |
| szkło | 20 01 02 | 2,1 | 17,73 |
| tworzywa sztuczne | 20 01 39 | 25,1 | 127,85 |
| metale | 20 01 40 | 0,5 | 149,70 |

### 4.1.4. Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych

Źródłami powstawania odpadów są gospodarstwa domowe oraz instytucje użyteczności publicznej. Zgodnie z przyjętymi w PGO wskaźnikami, w 2006 roku wytworzono na terenie powiatu około 94 Mg odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (bez azbestu). W latach 2004 – 2006 nie prowadzono na terenie powiatu mławskiego selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Zebrano natomiast następujące ilości baterii i akumulatorów z sektora gospodarczego:

Tabela 28. Ilość i rodzaje baterii i akumulatorów z sektora gospodarczego zebranych na terenie powiatu  w latach 2004 – 2006

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość zebrana w Mg |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 20 01 33* | 153,72 | 0,045 | 2002,1 |
| Baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01* | 276,535 | 219,832 | 8195,212 |
| Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 160602* |  | 179,6 |  |
| Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 160604 |  |  | 0,3 |
| Razem | 430,255 | 399,477 | 10 197,612 |

Sposoby gospodarki niektórymi rodzajami odpadów niebezpiecznych (np. olejami odpadowymi, padłymi zwierzętami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym) omówiono w dalszej części planu z uwagi na fakt, że główny strumień tych odpadów powstaje poza sektorem komunalnym.

### 4.1.5. Odpady wielkogabarytowe

Według prognoz, w 2006 roku wytworzono na terenie powiatu  łącznie 881 Mg odpadów wielkogabarytowych. W latach 2004 – 2006 w gminach nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Od 2007 roku na terenie miasta Mława organizowana jest okresowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy Mławy informowani są o zbiórce w sposób zwyczajowo przyjęty – tablica ogłoszeń przy Urzędzie Miasta w Mławie oraz w lokalnej telewizji, prasie i stronie internetowej Urzędu Miasta. Odpady wielkogabarytowe odbierane są przez Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.

W roku 2007 z terenu Miasta Mławy zebrano 17,40 Mg odpadów wielkogabarytowych.

Część odpadów wielkogabarytowych (zużyte sprzęty gospodarstwa domowego AGD i RTV) jest przekazywania bezpośrednio sprzedawcy nowych produktów – ilości te nie są rejestrowane na poziomie gmin, a w związku z tym nie jest możliwa ocena skali zjawiska nawet w tych gminach, w których przeprowadzano akcję odbioru odpadów wielkogabarytowych. Ponadto, jest częstą praktyką pozbywanie się niepotrzebnych mebli i sprzętu na zasadzie odsprzedawania go lub odstępowania potrzebującym osobom. Świadczy o tym ilość ogłoszeń prasowych lub internetowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz w wyspecjalizowanych internetowych serwisach aukcyjnych.

### 4.1.6. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Odpady budowlane i remontowe wytwarzane są m.in. w gospodarstwach domowych, jako odpady z remontów mieszkań, prowadzonych na małą skalę i wówczas są ujęte w zmieszanych odpadach komunalnych, oznaczonych kodem 20 03 01. Katalog nie wyodrębnia tego odpadu w grupie odpadów komunalnych, podgrupie odpadów gromadzonych selektywnie, ani wśród innych odpadów komunalnych.

System zbierania odpadów remontowych pochodzących z gospodarstw domowych polega na wystawieniu przed posesję kontenera przeznaczonego na odpady remontowo-budowlane, po uprzednim zgłoszeniu przez wytwórcę odpadu prośby o odbiór odpadów do administratora budynku lub przedsiębiorstwa wywozowego.

Grupa 17 katalogu odpadów – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej - jest podstawową grupą, w której występują odpady budowlane niewchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych. Odpady te wytwarzane są najczęściej przez wyspecjalizowane firmy budowlane, na których ciąży obowiązek ich odzysku i unieszkodliwiania, (jeśli umowa o świadczenie usług nie stanowi inaczej). Odpady te występują w zmiennych ilościach, wynikających z prowadzonych robót budowlanych, remontowych i rozbiórkowych na danym terenie. Większe ilości tych odpadów pojawiają się w okresach przebudowy miast, budowy dróg, wyburzeń dla potrzeb nowych tras komunikacyjnych, po klęskach żywiołowych. Wytwarzający te odpady, w ilościach powyżej 5 Mg oraz poniżej 5 tys. Mg rocznie (gdy nie posiadają instalacji), mają obowiązek przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi staroście właściwemu ze względu na miejsce wytworzenia odpadu. W przypadku, gdy wytwórca wytwarza powyżej 5 tys. Mg rocznie zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Charakterystyka jakościowa odpadów z budowy, remontów i demontażu jest bardzo zróżnicowana w zależności od źródła powstawania. Odpady powstające w trakcie prac budowlanych, remontowych i demontażowych w budownictwie przemysłowym mogą być zanieczyszczone m.in.: metalami ciężkimi, substancjami ropopochodnymi, PCB, substancjami impregnującymi. Odpady powstające w kolejnictwie zanieczyszczone mogą być głównie środkami impregnującymi (podkłady kolejowe), olejami i smarami lub innymi substancjami niebezpiecznymi oraz metalami ciężkimi (tłuczeń torowy) i PCB (gleba i ziemia, w tym kamienie oraz kondensatory). Ilość odpadów z grupy 17 zebranej na terenie powiatu  przedstawia poniższa tabela.

Tabela 29. Odpady z budowy, remontów i demontażu wytworzone na terenie powiatu  w 2006 roku (wg WIOŚ)

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów w Mg |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 4,803 | 0,15 | 900,311 |
| 170201 | Drewno | 0,065 | 1554,9 | 1,1 |
| 170203 | Tworzywa sztuczne | - | 0,55 | - |
| 170401 | Miedź, brąz, mosiądz | - | 5 | - |
| 170402 | Aluminium | 85,107 | 14686,37 | 38,4 |
| 170403 | Ołów | - | 0,95 | - |
| 170405 | Żelazo i stal | 221,394 | 4016,77 | 1098,866 |
| 170406 | Cyna | - | 4,07 | - |
| 170411 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | - | 0,1 | - |
| 170504 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 28,601 | 30,3 | 377,1 |
| 170204* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) | - | 0,2 | - |
| 170503* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 4,3 | 6,2 | 1,4 |
| 170605 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | - | 17,8 | - |
| Razem |  | 565,664 | 20323,36 | 2417,177 |

### 4.1.7. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Na terenie powiatu  procesom odzysku poddawane były odpady wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych w wyniku:

- selektywnej zbiórki u „źródła”,

- segregacji na linii sortowniczej usytuowanej na składowisku odpadów USKOM w Uniszkach Cegielni.

Odpady komunalne poddawane są następującym procesom odzysku:

Tabela 30. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2004 – 2006 (wg WBGO)

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa (Mg) | Proces odzysku | Masa (Mg) | Proces odzysku | Masa (Mg) | Proces odzysku |
| Papier i tektura | 20 01 01 | 5,3 | R5 | 4,4 | R5 | 9,49 | R5 |
| Szkło | 20 01 02 | 12,4 | R5 | 30,3 | R5 | 7,9 | R5 |
| Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 20 01 36 | - | - | - | - | 0,12 | R14 |
| Tworzywa sztuczne | 20 01 39 | 5,1 | R5 | 17,2 | R5 | 11,0 | R5 |
| Metale | 20 01 40 | 10,7 | R4 | 4,4 | R4 | 3,0 | R4 |
| Gleba i ziemia, w tym kamienie | 20 02 02 | 178,1 | R14 | 265,9 | R14 | 24,2 | R14 |
| Odpady komunalne zmieszane z gospodarstw domowych i infrastruktury | 20 03 01 | 1 571,4 | R14 | 1 797,7 | R14 | 2 109 | R14 |
| Razem | 1 783 Mg | 2 110 Mg | 2 164,7 Mg |

Załącznik nr 5 do ustawy o odpadach: Procesy odzysku

R4  Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5  Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R14  Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

Z tabeli wynika, że na terenie powiatu  procesom odzysku poddano w 2006 roku 2 164,7 Mg, co stanowiło 15% ich zebranej ilości. W 2005 roku odzyskowi poddano 2110 Mg zebranych odpadów komunalnych (15,2%), a w 2004 roku – 1783 Mg (14%).

Głównym procesem odzysku, jakim były poddawane odpady komunalne w 2006 roku był proces R14 (Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części) oraz R5 (recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych).

Część odpadów ulegających biodegradacji poddawana była procesom odzysku poprzez kompostowanie we własnym zakresie przez mieszkańców. Brak jednak informacji na temat ilości odpadów poddanych procesom odzysku w ten sposób.

W największej ilości procesom odzysku poddano odpady o kodzie 20 03 01.

Odpady komunalne poddawane są następującym procesom unieszkodliwiania:

Tabela 31. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2004 – 2006 (wg WBGO)

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa (Mg) | Proces unieszkodliwiania | Masa (Mg) | Proces unieszkodliwiania | Masa (Mg) | Proces unieszkodliwiania |
| Odpady komunalne zmieszane z gospodarstw domowych i infrastruktury | 20 03 01 | 9 424,7 | D5 | 11 221,5 | D5 | 11 556,7 | D5 |
| Odpady z targowisk | 20 03 02 | - | - | - | - | 271,32 | D5 |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | 20 03 03 | 815,1 | D5 | 74,42 | D5 | 60,0 | D5 |
| Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | - | - | - | - | 152,9 | D5 |
| Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | 20 03 99 | 636,6 | D5 | 450,1 | D5 | 387,4 | D5 |
| Razem | 10 876,4 Mg | 11 746,0 Mg | 12 428,3 Mg |

*    Załącznik nr 6 do ustawy o odpadach:. Procesy unieszkodliwiania odpadów

D5  Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w latach 2004 – 2006 było unieszkodliwianie poprzez składowanie.

Z tabeli wynika, że na terenie powiatu  unieszkodliwianiu poprzez składowanie poddano w 2006 roku 12 428,3 Mg, co stanowi 85% ich zebranej ilości. W 2005 roku unieszkodliwiono poprzez składowanie 11 746 Mg odpadów (84,8%), a w 2004 roku – 10 876,4 Mg (86%).

Odpady ulegające biodegradacji, nie poddane procesom odzysku w kompostownikach na terenie posesji, zostały w całości poddane unieszkodliwieniu poprzez składowanie.

Na niektórych terenach powiatu  obserwuje się powstawanie tzw. dzikich wysypisk. Powstają one często tam, gdzie mieszkańcy mają utrudniony dostęp do pojemników na odpady. Innym powodem ich powstawania jest niewłaściwa postawa mieszkańców. W gminach prowadzona jest systematyczna akcja likwidacji tzw. "dzikich" wysypisk. Ponadto, nadleśnictwa, w obrębie których leżą gminy powiatu , starają się w wykorzystaniem własnych środków ograniczać zaśmiecanie terenu.

## 4.2.	Odpady opakowaniowe

Analizując miejsca wytwarzania odpadów opakowaniowych, można mówić o trzech źródłach wywarzania odpadów opakowaniowych:

- gospodarstwa domowe – odpady zbierane selektywnie są klasyfikowane w grupie 20 lub są zbierane w zmieszanych odpadach komunalnych;

- infrastruktura handlowa – supermarkety, sklepy, magazyny itp. – odpady te stanowią głównie odpady z grupy 15;

- infrastruktura przemysłowa - odpady te stanowią głównie odpady z grupy 15.

Według informacji z Wojewódzkiej Bazy Gospodarki Odpadami prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz informacji uzyskanej z gmin, na terenie powiatu  zebrano następujące ilości odpadów opakowaniowych:

Tabela 32. Odpady opakowaniowe zebrane na terenie powiatu  w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadów zebranych (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 150101 | Opakowania z papieru i tektury | 915 | 14 833,9 | 6990,18 |
|  | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 347 | 520,405 | 2323,998 |
|  | 150103 | Opakowania z drewna | 9,62 | 5,18 | 1395,4 |
|  | 150104 | Opakowania z metali | 193,3 | 71,42 | 69,517 |
|  | 150105 | Opakowania wielomateriałowe | 102 | 0,165 | - |
|  | 50106 | Zmieszane odpady opakowaniowe | - | 0,4 | - |
|  | 150107 | Opakowania ze szkła | 718 | 50,04 | 30,5 |
|  | 150110* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 16,0 | 158,2 | 558,558 |
| suma | 2300,92 | 15639,71 | 11368,153 |

W 2006 roku zebrano 4 465,726 Mg odpadów opakowaniowych, w 2005 roku – 15 589,67 Mg, a w 2004 roku – 1 032,263 Mg.

W największej ilości zbierane są opakowania z papieru i tektury, drewna i tworzyw sztucznych. W 2006 roku zebrano 2,805 Mg odpadów opakowaniowych zawierających substancje niebezpieczne.

Niemożliwe było przedstawienie pełnej ilości odpadów opakowaniowych pozyskanych w wyniku selektywnej zbiorki odpadów prowadzonej przez gminy. Część z gmin nie dostarczyła materiałów, z których wynikałby sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi. Ponadto, gminy najczęściej przedstawiały dane z  pozyskiwania odpadów opakowaniowych metodą selektywnej zbiórki w pojemnikach, a w tym przypadku nie można określić, jaki procent zebranych odpadów stanowią odpady opakowaniowe. Brak również kompletnych informacji od przedsiębiorców oraz organizacji odzysku.

System gospodarowania odpadami opakowaniowymi opiera się on na dwóch zasadniczych filarach:

- odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach za osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu (wynikającej bezpośrednio z Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – Dz. U. nr 63 poz. 638 z późn zm.),

- obowiązku gmin do organizowania selektywnej zbiórki odpadów w celu ich odzysku, w tym recyklingu. Gminy są zobowiązane do przesyłania sprawozdania w zakresie:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w jego imieniu,

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu,

- wydatków poniesionych na działania wymienione powyżej.

## 4.3. Osady ściekowe

Osady ściekowe powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków klasyfikowane są
w strumieniu odpadów z grupy 19. Do odpadów powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków można zaliczyć:

- skratki (kod 19-08-01)

- odpady z piaskowników (kod 19-08-02)

- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod 19-08-05).

Każda oczyszczalnia produkuje różne ilości odpadów, poniżej podano wielkości orientacyjne (dane na podstawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami):

- 19 08 01 – 	skratki – np. 0,08 m3 /1000 m3 ścieków,

- 19 08 02 – 	zawartość piaskowników – np. 0,015 m3 /1000 m3 ścieków,

- 19 08 05 – 	ustabilizowane komunalne osady ściekowe – np. 30,0 m3 /1000 m3 ścieków.

Na terenie powiatu  do 31.12.2006 r. zlokalizowanych było 10 oczyszczalni ścieków, które odprowadzały ścieki głównie do dopływów Mławki, a także Orzyca, bądź bezpośrednio do Wkry. Wśród nich jest 8 oczyszczalni mechaniczno-biologicznych i 2 mechaniczne.

Ilości osadów ściekowych wytworzonych w latach 2004 – 2006 przedstawia poniższa tabela:

Tabela 33. Ilości osadów ściekowych wytworzone w gminach powiatu  w latach 2004 - 2006

| Lp | Gmina | Ilość wytwarzanych osadów ściekowych w (Mg) | Sposób zagospodarowania osadów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1. | Mława | 6645 | 7594 | 5889 | wykorzystanie rolnicze, kompostowanie, rekultywacja terenów zdegradowanych, |
| 2. | Strzegowo | 2,4 | 2,4 | 15,7 | składowanie |
| 3. | Szreńsk | 18 | 26,13 | 19,62 | składowanie |
| 4. | Dzierzgowo | bd | bd | bd | wywóz osadów ściekowych do gminnej oczyszczalni w Grudusku |
| 5. | Wiśniewo | 1 | 1 | 1 | bd |

Na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i zarządzających obiektami ustalono, że w 2006 roku na terenie powiatu  wytworzono około 7 756,5 Mg osadów ściekowych. W 2005 roku wytworzono 7 642,53 Mg, a w 2004 – 6 686,4 Mg.

Oczyszczalnie lokalne w większości wywożą periodycznie uwodniony osad nadmierny do oczyszczalni zbiorczych do przerobu bądź wykorzystują osad odwodniony we własnym zakresie (nawożenie, plantowanie terenu) bez wykazywania w sprawozdawczości.

## 4.4. Odpady inne niż komunalne

W celu analizy trendu w zakresie wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym posłużono się informacjami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Tabela 34. Ilości i rodzaje z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) wytwarzane na terenie powiatu  w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 010413 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 | - | - | 3,5 |
|  | 020101 | Osady z mycia i czyszczenia | 2733,634 | 0,02 | 7,3 |
|  | 020102 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 97,905 | - | - |
|  | 020106 | Odchody zwierzęce | 1862,7 | 0,015 | 0,3 |
|  | 020181 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 | 1291,6 | 0,966 | 64,704 |
|  | 020182 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 179,8 | 0,505 | 0,2 |
|  | 020201 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców | 0,93 | 0,001 | 502,6 |
|  | 020202 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 8,61 | 0,4 | 2,037 |
|  | 020203 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 1,54 | 97,409 | 32,9 |
|  | 020281 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | 0,45 | - | 29,6 |
|  | 020299 | Inne nie wymienione odpady | 6,124 | 0,5 | 13,1 |
|  | 020380 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 57,4 | - | 5,2 |
|  | 020501 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | - | 0,004 | 6,7 |
|  | 020599 | Inne nie wymienione odpady | - | 0,111 | - |
|  | 020780 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | - | 6,9 | 52,23 |
|  | 030101 | Odpady kory i korka | 11,8 | 0,001 | 16 |
|  | 030105 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 9,5 | 0,01 | 1,9 |
|  | 070213 | Odpady tworzyw sztucznych | 3,9 | 2,296 | 2,336 |
|  | 080116 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 | - | 0,011 | 0,1 |
|  | 080318 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 23,5 | - | 870,3 |
|  | 080416 | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 | - | - | 0,055 |
|  | 100101 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 5,605 | 91,52 | 29,4 |
|  | 101003 | Zgary i żużle odlewnicze | - | 0,6 | 2,2 |
|  | 120101 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | - | - | 0,236 |
|  | 160103 | Zużyte opony | 164,662 | 3722,289 | 13559,92 |
|  | 160106 | Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów | 0,5 | 6,5 | 0,2 |
|  | 160117 | Metale żelazne | 27,8 | 42,6 | 12,4 |
|  | 160118 | Metale nieżelazne | 0,08 | 0,3 | 520 |
|  | 160119 | Tworzywa sztuczne | 3,86 | 475,52 | 2,736 |
|  | 160120 | Szkło | 1,64 | 230,676 | 0,77 |
|  | 160122 | Inne nie wymienione elementy | - | 0,007 | - |
|  | 160214 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 489,414 | 2,78 | 0,008 |
|  | 160216 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | - | 10,7 | 5178 |
|  | 160304 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 80 | - | 1,0 | 0,6 |
|  | 160380 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | - | 20,8 | 32,2 |
|  | 160604 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | - | - | 0,3 |
|  | 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 4,803 | 0,15 | 900,311 |
|  | 170201 | Drewno | 0,065 | 1554,9 | 1,1 |
|  | 170203 | Tworzywa sztuczne | - | 0,55 | - |
|  | 170401 | Miedź, brąz, mosiądz | - | 5 | - |
|  | 170402 | Aluminium | 85,107 | 14686,37 | 38,4 |
|  | 170403 | Ołów | - | 0,95 | - |
|  | 170405 | Żelazo i stal | 221,394 | 4016,77 | 1098,866 |
|  | 170406 | Cyna | - | 4,07 | - |
|  | 170411 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | - | 0,1 | - |
|  | 170504 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 28,601 | 30,3 | 377,1 |
|  | 180101 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | - | 22 | 2,925 |
|  | 180104 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 | - | - | 192 |
|  | 190801 | Skratki | 2,146 | 0,458 | 2,6 |
|  | 190802 | Zawartość piaskowników | 0,8 | - | 1,7 |
|  | 190901 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | 10,3 | 0,002 | 9,8 |
|  | 191201 | Papier i tektura | - | - | 339,2 |
|  | 191202 | Metale żelazne | - | - | 6,711 |
| Razem | 7 336,17 | 25 036,06 | 23 922,75 |

W latach 2004 – 2006 ilość odpadów zewidencjonowana w sektorze gospodarczym wykazywała bardzo duże wahania – w 2004 roku wytworzono 7 336,178 Mg odpadów, w roku 2005 – 25 036,06 Mg, a w roku 2006 – 23 922,75 Mg. Prawdopodobnie jest to powodem sposobu prowadzenia ewidencji w Wojewódzkiej Bazie Gospodarki Odpadami – część danych obejmujących rok 2004 nie została wprowadzona, lub wprowadzono ją zgodnie z deklaracjami wytwórców odpadów, którzy podawali planowane do wytworzenia, a nie rzeczywiście wytworzone ilości odpadów.

Jak wynika z powyższej tabeli, na terenie powiatu w największej ilości powstają odpady z grupy 16, 02 i 17.

Do największych wytwórców odpadów na terenie powiatu  należą:

- Eurobut, Ryszard Piłkowski, ul. Instalatorów 1, Mława,

- Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. ul. Mławska 3, Mława,

- PHU Trans Beton, ul. Płocka, Mława,

- Przedsiębiorstwo uboju i Przetwórstwa Drobiu „Ilczak” Sp. z o.o., ul. Instalatorów 2, Mława,

- LG Elektronics Mława Sp. z o.o., ul. LG Elektronics 7, Mława,

- Zakład Wodociągów Kanalizacji Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o., ul. Plocka 106, Mława,

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie, ul. Powstańców Styczniowych 3, Mława,

- Zakład Przetwórczy Rolno – Spożywczy Ubojnia Drobiu A. Merchel, M. Kujawski, Uniszki Cegielnia,

- Dong Yang Elektronics Sp. z o.o., ul. LG Elektronics 7, Mława,

- Seokjin Steel Mława Sp. z o.o., ul. Nowa 40, Mława.

## 4.5. Odpady niebezpieczne (iine niż wydzielone ze strumienia odpadów KOMUNALNYCH)

Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w latach 2004 – 2006 opracowano w oparciu o informacje uzyskane z wojewódzkiej bazy danych monitoringu gospodarki odpadami niebezpiecznymi SIGOP-W, będącej w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkiej Bazy Gospodarki Odpadami prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W chwili opracowywania sprawozdania dysponowano niepełnymi danymi za rok 2006.

Ilości odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu  przedstawia poniższa tabela:

Tabela 35. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu  w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 070204* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | - | - | 0,04 |
|  | 070304* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 501 | 44,9 | 27,5 |
|  | 080111 | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 4,1 | 0,04 | - |
|  | 080115 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 4,2 |  |  |
|  | 080312* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | - | - | 0,004 |
|  | 080317* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | - | - | 0,9 |
|  | 090113 | Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 | 0,048 | - | - |
|  | 130502 | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | - | 36,5 | - |
|  | 130508 | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | - | 8 | - |
|  | 140603* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | - | 0,002 | 0,028 |
|  | 150110* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | - | - | 558,558 |
|  | 150202* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 363,12 | - | 7317,616 |
|  | 160107* | Filtry olejowe | 24,88 | 135,2 | 204,115 |
|  | 160113* | Płyny hamulcowe | 6,11 | 0,163 | 1,304 |
|  | 160114* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | - | 4,9 | 2,02 |
|  | 160213* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 2182,54 | 19429,9 | 6345,115 |
|  | 160215* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | - | - | 6,09 |
|  | 160303* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | - | - | 16,9 |
|  | 160506* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | - | - | -3,8 |
|  | 160601* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 276,435 | 219,832 | 8195,212 |
|  | 160602 | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | - | 179,6 | - |
|  | 170204* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) | - | 0,2 | - |
|  | 170503* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 4,3 | 6,2 | 1,4 |
|  | 170605 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |  | 17,8 |  |
|  | 180103* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 1,754 | 40,512 | 495,593 |
| Razem | 3368,487 | 20123,749 | 23168,595 |

Z powyższych danych wynika, że w 2006 roku wytworzono na terenie powiatu  23 168,6 Mg odpadów niebezpiecznych. W 2005 roku wytworzono 20 123,8 mg tych odpadów, a w 2004 roku – 3 368,5 Mg.

Odpady niebezpieczne zbierane są na terenie wytwarzających je podmiotów, przez pracowników lub specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia. Odpady niebezpieczne zbierane są najczęściej selektywnie do wydzielonych pojemników, odbieranych przez podmiot transportujący je do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia. Część dużych zakładów poddaje odpady niebezpieczne procesom odzysku lub unieszkodliwiania we własnych instalacjach. Część odpadów zbierana jest przy udziale organizacji odzysku. Na terenie powiatu tworzone są lub rozwijane sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów, np. świetlówek, baterii i akumulatorów, zużytych olejów.

Główne rodzaje odpadów niebezpiecznych wytwarzane w powiecie mławskim to: sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy oraz baterie i akumulatory ołowiowe.

Obecnie pewna część tego strumienia jest usuwana razem ze strumieniem odpadów komunalnych. Zmiany w ilości wytwarzanych odpadów związane są ze zmieniającą się koniunkturą gospodarczą, a także zmianami technologicznymi produkcji.

### Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Odpady powstające w sektorze gospodarczym, zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach (Dz. U. nr 2007/39 poz. 251), powinny poddawane być procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez wytwórców odpadów.

Odpady z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu  poddawane były w latach 2004 – 2006 następującym procesom odzysku i unieszkodliwienia:

Tabela 36. Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) poddawane procesom odzysku w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Metoda odzysku | Ilość odpadów poddana procesom odzysku w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 010413 | R14 | - | - | 403,7 |
|  | 030101 | R1 | 3 | 36,5 | 32 |
|  | 030105 | R1 | 89,3 | 129 | 1669,9 |
|  | 070213 | R14 | - | 9,1 | 132,5 |
|  | 080307 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - | 2,3 |
|  | 090107 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 86 | 81,4 | 88,1 |
|  | 090108 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | 2,7 | 3,7 |
|  | 090199 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - | 0,1 |
|  | 100101 | R10 | - | 2 | - |
|  | 100101 | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - | 3,6 |
|  | 100101 | R14 | 35,5 | 65 | 21,9 |
|  | 100102 | R14 | - | 62,4 | 23,8 |
|  | 150102 | R14 | 2,4 | 4,4 | 324,4 |
|  | 150102 | R3 | - | - | 892,3 |
|  | 150103 | R1 | - | - | 58,7 |
|  | 150105 | R3 | - | - | 32,7 |
|  | 160103 | R14 | - | - | 4,4 |
|  | 160214 | R14 | - | - | 80 |
|  | 170101 | R14 | - | - | 7138,8 |
|  | 170102 | R14 | - | - | 1,5 |
|  | 170107 | R14 | - | - | 2831,6 |
|  | 170504 | R14 | - | - | 94 |
|  | 191201 | R14 | - | - | 0,4 |
|  | 191202 | R14 | - | - | 2,7 |
|  | 191203 | R14 | - | - | 1,6 |
|  | 191204 | R14 | - | - | 393,9 |
|  | 191207 | R14 | - | - | 11,5 |
|  | 191209 | R14 | - | - | 24635,1 |
| Razem | 216,2 | 392,5 | 38885,2 |

R1  Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2  Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R3  Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4  Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5  Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów

R9  Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10  Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R14  Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

Tabela 37. Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) poddawane procesom unieszkodliwiania w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Metoda unieszkodliwiania | Ilość odpadów poddana procesom unieszkodliwiania w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 010413 | D5 | 119,2 | - | - |
|  | 020103 | D5 | 1,6 | - | - |
|  | 020501 | D5 | - | - | 446,3 |
|  | 020107 | D5 | 1,5 | - | - |
|  | 020299 | D5 | 294,8 | - | - |
|  | 020599 | D5 | 71,4 | - | - |
|  | 030199 | D5 | 3,5 | - | - |
|  | 030307 | D5 | - | - | 7517,1 |
|  | 030310 | D5 | - | - | 966,5 |
|  | 040299 | D5 | 7,1 | - | - |
|  | 100101 | D5 | 7,2 | - | - |
|  | 170101 | D5 | 1217,7 | - | - |
|  | 170504 | D5 | 105 | - | - |
|  | 190801 | D5 | 92,6 | 1,6 | 288,4 |
|  | 190802 | D5 | - | - | 29,6 |
|  | 190901 | D5 | 17,7 | - | - |
|  | 191212 | D5 | - | - | 28870,7 |
| Razem | 1939,3 | 1,6 | 38118,6 |

D5  Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

Sposoby gospodarki odpadami niebezpiecznymi w latach 2004 – 2006 przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 38. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku w latach 2004 – 2006

| Lp | Kod odpadu | Metoda odzysku | Ilość odpadów poddana procesom odzysku w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 060204* | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | - | 1,4 |
|  | 090101* | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 167,521 | 150,308 | 105,97 |
|  | 090102* | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 4,286 | 23,84 | 29,507 |
|  | 090103* | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 5,1 | 9,151 | 10,21 |
|  | 090104* | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 146,01 | 110,797 | 96,22 |
|  | 090105* | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 148,763 | 92,115 | 49,995 |
|  | 090180* | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | - | 0,395 | 0,135 |
|  | 160104* | R14 | - | - | 0,061 |
|  | 160211* | R14 | - | - | 0,983 |
|  | 160213* | R14 | - | - | 31,66 |
|  | 161001* | R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 38,77 | 69,452 | 130,343 |
|  | 191206* | R14 | - | - | 1,7 |
| Razem | 510,45 | 456,058 | 458,184 |

*ilość odpadów wytworzonych nie sumuje się z ilością odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych. W poszczególnych latach procesom odzysku i unieszkodliwiania poddawano odpady wytworzone wcześniej i magazynowane tymczasowo.

R2  Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R4  Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5  Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów

R9  Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10  Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R14  Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

W latach 2004 – 2006 nie prowadzono unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (wg WBGO).

## 4.6. Odpady szczególne

### 4.6.1.  Odpady zawierające PCB

Odpady zawierające PCB występują głównie w urządzeniach elektroenergetycznych tj. transformatorach i kondensatorach. Źródłem wytwarzania odpadów zawierających PCB są operacje:

- wymiany płynów w transformatorach,

- wycofywania z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985.

Na terenie powiatu , wg informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zinwentaryzowano jeden zakład przemysłowy posiadający urządzenia zawierające PCB  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Oczyszczalnia Ścieków Wod Kan w Mławie.

Tabela 39. Informacja o miejscach występowania i ilościach wyrobów zawierających PCB na terenie powiatu

| Nazwa podmiotu | Nazwa wyrobu zawierającego PCB | Miejsce występowania wyrobu zawierającego PCB | Ilość w dm3 | Planowany termin usunięcia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN” | Bateria kondensatorów w trafostacji | oczyszczalnia ścieków, Mława, ul. Płocka 106 | 15 | 31.12.2010 | stan dobry |

Zakład ten posiada ogółem 15 dm3 urządzeń zawierających PCB.

### 4.6.2. Oleje odpadowe

Oleje odpadowe, według obowiązującej klasyfikacji odpadów zawartej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), znalazły się na liście odpadów niebezpiecznych i klasyfikowane są w grupie 13 oraz 20, w których należy wyróżnić następujące podgrupy i rodzaje:

- 13 01 – odpadowe oleje hydrauliczne.

- 13 02 – odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.

- 13 03 – odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła.

- 20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25.

Ilość zużytych olejów powstających na terenie powiatu określono na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zestawienie ilości i rodzajów olejów odpadowych wraz ze sposobem postępowania przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 40. Ilości i rodzaje oraz sposób postępowania z olejami odpadowymi w latach 2004 - 2006

| Rok | Kod odpadów | Ilość olejów odpadowych [Mg] - wytworzonych | Ilość olejów odpadowych [Mg] - zebranych | Ilość olejów odpadowych [Mg] - poddanych odzyskowi ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 130205* | 6,84 |  |  |
| 2004 | 130206* | 2,4 |  |  |
| 2004 | 130208* | 2,849 |  |  |
| 2005 | 130110* | 1,95 |  |  |
| 2005 | 130204* | 0,07 |  |  |
| 2005 | 130205* | 5,204 |  |  |
| 2005 | 130206* | 0,805 |  |  |
| 2005 | 130208* | 5,161 |  |  |
| 2005 | 130307* | 4,1 |  |  |
| 2006 | 130109* | 0,2 | 0,07 |  |
| 2006 | 130204* | 0,07 |  |  |
| 2006 | 130205* | 11,803 |  | 1,9 |
| 2006 | 130208* | 8,356 |  |  |

Podsumowując, w 2006 roku wytworzono na terenie powiatu  20,429 Mg odpadów z grupy 13. W 2005 wytworzono 17,29 Mg, a w 2004 roku – 12,089 Mg.

Na terenie powiatu oleje odpadowe wytwarzane są także w gospodarstwach domowych i klasyfikowane z kodem 20 01 26*. Z uwagi na brak danych na temat ilości olejów wytwarzanych w gospodarstwach domowych przyjęto wskaźniki ich wytwarzania na poziomie 10% całego strumienia odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych (tabela nr 19), co dało wynik 9,4 Mg.

Funkcjonująca opłata depozytowa, wprowadzona Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zmianami) w zakresie dotyczącym olejów, rozwiązuje na terenie powiatu problem zbiórki zużytych olejów.

W przypadku indywidualnych właścicieli pojazdów obecnie w standardzie jest wymiana oleju na stacji obsługi pojazdów. Z kolei przedsiębiorstwa posiadające maszyny, urządzenia i środki transportu, stacje obsługi pojazdów i firmy transportowe posiadają podpisane umowy z recyklerami na odbiór przepracowanych olejów na telefon. Najczęściej recykler pozostawia swój pojemnik i przy odbiorze wymienia go na pusty.

Na terenie powiatu  zbiórka zużytych olejów odbywa się poprzez sieć stacji benzynowej i warsztatów, skąd odpady odbierane są przez firmy posiadające decyzje na odbiór i transport tych odpadów. Oleje odpadowe powstające w małych zakładach na terenie powiatu są na ogół przekazywane firmom specjalistycznym trudniącym się zbiórką olejów przepracowanych lub firmom prowadzącym serwisy separatorów.

Problemem są odpady powstające w dużym rozproszeniu u małych i średnich podmiotów gospodarczych, gdzie zbiórka tych odpadów jest utrudniona i ekonomicznie nieopłacalna.

Według danych Urzędu Marszałkowskiego oleje odpadowe poddawano następującym kierunkom postępowania, zdefiniowanym w Ustawie o odpadach, jako procesy odzysku:

- R9 powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju,

- R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części,

- R15 – przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

### 4.6.3. Baterie i akumulatory

Akumulatory ołowiowe są powszechnie stosowane do uruchomienia silników samochodowych. Baterie stosowane są bardzo szeroko do zasilania różnorodnych urządzeń w gospodarstwach domowych oraz w podmiotach gospodarczych. Odpady te powstają w dużym rozproszeniu, dlatego przy określaniu ilości posłużono się analizą wskaźnikową.

Na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów, średniego okresu użytkowania akumulatora oraz średniej masy akumulatora oszacowano (na podstawie wskaźników) ilość powstawania zużytych akumulatorów ołowiowych na terenie powiatu  oszacowano na 14 Mg rocznie z sektora komunalnego oraz około 300 Mg z sektora gospodarczego.

W 2006 roku zebrano następujące ilości baterii i akumulatorów:

Tabela 41. Ilości baterii i akumulatorów zebranych na terenie powiatu  w latach 2004 – 2006 (wg WBGO)

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość zebrana w Mg |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 20 01 33* | 153,72 | 0,045 | 2002,1 |
| Baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01* | 276,535 | 219,832 | 8195,212 |
| Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 160602* |  | 179,6 |  |
| Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 160604 |  |  | 0,3 |
| Razem | 430,255 | 399,477 | 10 197,612 |

Zbiórka zużytych akumulatorów regulowana jest poprzez nałożenie na producentów i importerów obowiązku odzysku z rynku. Ponadto wprowadzono opłatę depozytową w postaci kaucji przy zakupie akumulatorów ołowiowych, która podlega zwrotowi podczas dostarczenia zużytego akumulatora.

### 4.6.4. Wyeksploatowane pojazdy

Wycofane z eksploatacji pojazdy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206) klasyfikowane są jako grupa 16 01 04* (zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy) oraz 16 01 06 (zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów).

Wycofane z eksploatacji samochody ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych takich jak: oleje, płyny chłodnicze i hamulcowe, odpady paliw ciekłych, filtry olejowe stanowią duże zagrożenie dla środowiska.

W 2005 roku wyrejestrowano na terenie powiatu 2 193 sztuk pojazdów, w 2004 roku – 1 619 sztuk.

Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy powinny być przekazywane przez ostatniego właściciela do firm posiadających uprawnienia wojewody do wydawania zaświadczeń o przyjęciu samochodu do kasacji. Na terenie powiatu  funkcjonują dwie firmy, które posiadają uprawnienia wojewody mazowieckiego do wydawania zaświadczeń niezbędnych do wyrejestrowania samochodu:

- Marian Jaguszewski Stacja Demontażu Pojazdów, Kupno-Sprzedaż Części Samochodów osobowych, ciężarowych i maszyn rolniczych, Usługi w zakresie Odśnieżania Dróg, Wiśniewko 25, 06-500 Mława

- Teresa Bukowska TRANS-SERWIS, ul. Kolejowa 16, 06-500 Mława

Według WBGO, w latach 2004 – 2006 wytworzono na terenie powiatu  następując ilości i rodzaje odpadów pochodzące z demontażu wyeksploatowanych pojazdów:

Tabela 42. Ilości i rodzaje wytworzonych odpadów z demontażu wyeksploatowanych pojazdów na terenie powiatu  w latach 2004 - 2006

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość wytworzona w Mg |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 160103 | Zużyte opony | 164,662 | 3722,289 | 13559,92 |
| 160106 | Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów | 0,5 | 6,5 | 0,2 |
| 160117 | Metale żelazne | 27,8 | 42,6 | 12,4 |
| 160118 | Metale nieżelazne | 0,08 | 0,3 | 520 |
| 160119 | Tworzywa sztuczne | 3,86 | 475,52 | 2,736 |
| 160120 | Szkło | 1,64 | 230,676 | 0,77 |
| 160122 | Inne nie wymienione elementy | - | 0,007 | - |
| 160107* | Filtry olejowe | 24,88 | 135,2 | 204,115 |
| 160113* | Płyny hamulcowe | 6,11 | 0,163 | 1,304 |
| 160114* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | - | 4,9 | 2,02 |
| Suma | 229,532 | 4618,155 | 14303,465 |

*odpady niebezpieczne

W 2006 roku wytworzono 14 303,5 Mg odpadów z grupy 16 0. W 2005 roku wytworzono 4 618,2 Mg tych odpadów, a w 2004 roku – 229,5 Mg.

Począwszy od 2005 roku gospodarkę tymi grupami odpadów reguluje Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25 poz. 202 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do niej. Zostały wprowadzone minimalne poziomy odzysku i recyklingu. Można sądzić, że przepisy te wpłyną na zwiększenie stopnia kontroli w odniesieniu do postępowania z charakteryzowanymi odpadami oraz zminimalizują istnienie tzw. szarej strefy (z informacji uzyskanych od przedstawicieli Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów wynika, że praktycznie tylko co 10 samochód trafia do działającej legalnie stacji demontażu).

### 4.6.5.  Zużyte opony

Na terenie powiatu funkcjonuje częściowo zbiórka zużytych opon. Część stacji demontaży pojazdów, warsztatów lub punktów wulkanizacyjnych przyjmuje te odpady od klientów podczas wymiany ogumienia w pojazdach. Ilość zbieranych zużytych opon zależy od sezonu, najwięcej opon pozyskuje się w okresie wymian jesienno-zimowej i wiosennej.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w WIOŚ, z terenu powiatu  zebrano w 2006 roku 17 Mg zużytych opon.

W  związku z rozwiązaniem ustawowym z 11 maja 2001 roku, w którym opony zostały objęte opłatą produktową, producenci i importerzy opon utworzyli Centrum Utylizacji Opon Organizację Odzysku S.A. Zajmuje się ono tworzeniem kompleksowego systemu zbiorki, odzysku i unieszkodliwiania zużytych opon, prowadząc współpracę z operatorami logistycznymi oraz firmami zajmującymi się odzyskiem lub unieszkodliwianiem opon.

### 4.6.6. Odpady medyczne

Odpady medyczne i weterynaryjne klasyfikowane są w grupie 18 zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 roku), w tym w podgrupie 18 01 - Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, natomiast odpady weterynaryjne w podgrupie 18 02. Niewielkie ilość tych odpadów powstają również w gospodarstwach domowych – są to leki cytotoksyczne i cytostatyczne zakwalifikowane jako 20 01 31 oraz 20 01 32.

Na terenie powiatu  odpady z grupy 18 – odpady medyczne i weterynaryjne – wytwarzane są w: 1 szpitalu (190 łóżek), przychodniach lekarskich, gabinetach lekarskich, gabinetach stomatologicznych, placówkach weterynaryjnych oraz aptekach. Według informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Mławie, na terenie powiatu funkcjonuje 21 placówek służby zdrowia, które posiadają decyzje związane z gospodarka odpadami, na łączną sumę 17 Mg. Należy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie placówki prowadzące działalność z zakresu pomocy medycznej w powiecie wytwarzają odpady z grupy 18.

W największej ilości – 15 Mg odpady medyczne wytwarzane są w Międzynarodowym Centrum Dializ Polska Sp. z o.o. Filia Mława, ul. A. Dobrskiej 1.

Ilości odpadów z grupy 18 wytwarzane na terenie powiatu w latach 2004 – 2006 przedstawia poniższa tabela (wg WBGO):

Tabela 43. Ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych wytwarzanych na terenie powiatu  w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość wytworzonych odpadów w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | 180101 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | - | 22 | 2,925 |
| 2 | 180104 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 | - | - | 192 |
| 3 | 180103* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 1,754 | 40,512 | 495,593 |
| Razem | 1,754 | 62,512 | 690,518 |

Ilości podane w powyższej tabeli zawierają także masę odpadów przywiezionych na teren powiatu  z przeznaczeniem do unieszkodliwienia termicznego w Instalacji do spalania odpadów medycznych zlokalizowanej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie, ul. Dobrskiej 1 (od 2007 r. instalacja nie funkcjonuje).

Niewielka część odpadów medycznych powstaje także w sektorze komunalnym – według wskaźników, odpady te stanowią 4% strumienia odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Daje to wartość 3,76 Mg odpadów medycznych z grupy 20. Na terenie powiatu mławskiego nie prowadzi się selektywnej zbiórki tych odpadów ze strumienia odpadów komunalnych, stąd można przypuszczać, że cała ich masa usuwana jest na składowisko.

Spośród odpadów zakwalifikowanych do grupy 18 najczęściej wytwarzane są następujące typy odpadów medycznych: zużyte opatrunki miękkie, sprzęt jednorazowy (igły i strzykawki), przeterminowane leki, formaldehyd, rozpuszczalniki.

Na podstawie ankiet ustalono, że postępowanie z odpadami medycznymi jest prawidłowe. Gospodarka odpadami w tym sektorze jest prowadzona zgodnie z instrukcjami wewnątrzzakładowymi opracowanymi na podstawie wytycznych Inspekcji Sanitarnej. Odpady te są zbierane do specjalnych pojemników i worków, magazynowane w wydzielonych pomieszczeniach, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę. Częstotliwość odbioru odpadów jest uzależniona od ich ilości i wynosi od 1 x tydzień do 1 x miesiąc.

W związku z brakiem szczegółowych informacji w zakresie systemu zbiórki odpadów weterynaryjnych nie można ocenić jednoznacznie prawidłowości funkcjonowania systemu.

W świetle obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U.Nr 8, poz.104) odpady medyczne i weterynaryjne mogą być unieszkodliwiane w wyniku zastosowania metod D10 oraz D9.

### 4.6.7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (również sprzęt zawierający substancje zubożające warstwę ozonową)

Na terenie powiatu funkcjonuje w ograniczonym zakresie zorganizowana zbiórka odpadów sprzętu elektrycznego (np. sprzęt AGD) i elektronicznego (np. telewizory, magnetowidy, magnetofony, odbiorniki radiowe) od mieszkańców. Zbiórkę takich odpadów prowadzi „Argo – Film” ul. Sadowa 14 w Mławie. Jednakże,  określenie ilości powstających odpadów jest bardzo utrudnione. Odpady te w dużej części trafiają do strumienia odpadów komunalnych (odpady wielkogabarytowe). Według informacji zawartych w Wojewódzkiej Bazie Gospodarki Odpadami, ilość zebranych odpadów wynosiła:

Tabela 44. Ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebrane na terenie powiatu  w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadów w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | 160214 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 489,414 | 2,78 | 0,008 |
| 2 | 160216 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | - | 10,7 | 5178 |
| 3 | 160213* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 2182,54 | 19429,9 | 6345,115 |
| 4 | 160215* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | - | - | 6,09 |
| Razem | 2671,954 | 19443,38 | 11529,21 |

W 2006 roku zebrano 11 529,2 Mg odpadów z podgrupy 16 02, w 2005 roku – 19 443,4 Mg, a w 2004 roku – 2 671,954 Mg.

Od 2005 roku gospodarkę zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi (wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową) reguluje ustawa z dnia 29 lipca o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495). W  myśl nowych przepisów przedsiębiorcy zobowiązani są do składania kwartalnych sprawozdań o ilości i masie wprowadzanego sprzętu, o masie zużytego sprzętu zebranego poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu. Raz do roku wprowadzający sprzęt składa sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. W  trakcie opracowywania niniejszego dokumentu dane te nie były jeszcze dostępne.

Zużyte odpady są przekazywane do specjalistycznych firm zajmujących się unieszkodliwianiem tego typu odpadów, posiadających niezbędne wyposażenie i kwalifikacje (zgodnie z Ustawą o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz.U. Nr 52, poz. 537 z 2001 r. z późn. zm.).

System jest obecnie w fazie tworzenia.

### 4.6.8. Odpady zawierające azbest

Specyficzne własności azbestu (odporność na: wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji żrących a także elastyczność itp.) spowodowały, że stosowany był do produkcji szerokiej gamy wyrobów przemysłowych, w szczególności wyrobów budowlanych, które stanowią około 85 % całości wytworzonych wyrobów. W związku z tym, najwięcej odpadów zawierających azbest powstanie w trakcie prac remontowo-budowlanych – wymiany pokryć dachowych oraz elewacji wykonanych z wyrobów azbestowo-cementowych.

Na podstawie informacji uzyskanych od Burmistrza Miasta Mławy oraz wójtów gmin ustalono orientacyjną ilość wyrobów zawierających azbest w powiecie mławskim na 2 353 842 m2 (stan na dzień 31.12.2006 r.). Daje to w przybliżeniu ilość 28 246 Mg tych wyrobów. Według informacji z WBGO, w 2006 roku zebrano 17,8 Mg odpadów zawierających azbest. Ponadto, zinwentaryzowano 7749,5 m sieci wodociągowej wykonanej z materiałów z domieszką azbestu.

Dnia 05.06.2007r. na terenie miasta Mławy ruszyła akcja „Czysta Mława”, której jednym z celów nadrzędnych jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Burmistrz Miasta Mławy powołał komisję składającą się z pracowników Urzędu Miasta Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz pracowników Straży Miejskiej, której zadaniem jest kontrola prywatnych posesji pod kątem m.in. obecności wyrobów zawierających azbest. W przypadku stwierdzenia posiadania takich wyrobów komisja informuje właściciela bądź zarządcę posesji o obowiązku zgłoszenia obecności takich wyrobów do Burmistrza Miasta i udziela wszelkich informacji związanych z bezpiecznym postępowaniem z wyrobami zawierającymi azbest. Władze miasta prowadzą również kampanię informacyjną z tego zakresu w lokalnej prasie.

Podsumowując, w chwili opracowania Planu nie było dostępnej pełnej i rzetelnej informacji na temat ilości wyrobów zawierających azbest występujących na terenie powiatu, jak również ilości  unieszkodliwianych odpadów azbestowych pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, przy zgłoszeniu prac polegających na  usuwaniu wyrobów zawierających azbest, otrzymuje listę firm uprawnionych do demontażu wyrobów zawierających azbest.

Odpady zawierające azbest nie mogą być poddawane procesom odzysku. Także unieszkodliwianie chemiczne lub fizyczno – chemiczne, ze względu na właściwości azbestu, jest w praktyce trudne do zrealizowania. Dlatego też, praktycznie jedynym sposobem unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na dzień dzisiejszy jest składowanie na odpowiednio przygotowanych do tego celu składowiskach. Na terenie Województwa Mazowieckiego brak jest takich obiektów – funkcjonuje jedynie kwatera do czasowego magazynowania odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów komunalnych w Rachocinie, powiat sierpecki.

Odpady zawierające azbest wytwarzane na terenie powiatu  są w unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach znajdujących się poza obszarem Województwa Mazowieckiego. Wykaz takich składowisk zamieszczono poniżej:

- Składowisko Odpadów Przemysłowych, Wałbrzych ul. Górnicza 1, zarządzane przez Mo-BRUK Korzenna 214, pow. Nowosądecki, województwo dolnośląskie,

- Składowisko Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej w Oławie ul. Polna 1, Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Oława ul. 3 Maja 26 /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/ , województwo dolnośląskie,

- Składowisko odpadów Niebezpiecznych WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12, 23-200 Kraśnik,  województwo lubelskie,

- składowisko odpadów w Chróściku, ul. Małyszyńska 180 Gorzów Wlkp., zarządzane przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 49 , województwo lubuskie,

- składowisko odpadów przemysłowych w Zgierzu, ul. Miroszewska 54, zarządzane przez EKO-BORUTA sp. z o.o , Zgierz ul. A. Struga 10 , województwo łódzkie,

- składowisko odpadów niebezpiecznych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 46, województwo małopolskie,

- składowisko komunalne w Ujkowie Starym pow. olkuski, Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW sp. z o.o. Bolesław, ul. Osadowa, województwo małopolskie,

- składowisko odpadów komunalnych w Młynach pow. jarosławski, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie 341 , województwo podkarpackie,

- Zakład Utylizacyjny Gdańsk Szadółki ul. Jabłoniowa 55, województwo pomoskie,

- składowisko odpadów w Knurowie ul. Szybowa, zarządzane przez PPHU „KOMART” sp. z o.o., Knurów ul. Szpitalna 7, województwo śląskie,

- składowisko odpadów komunalnych w Świętochłowicach, MPGK sp. z o.o. Świętochłowice ul. Łagiewnicka 7641-608, województwo śląskie,

- Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, ul. Mazurska 42, województwo warmińsko - mazurskie

- składowisko odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Pasieka gm. Trzemeszno, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "IZOPOL"S.A. Trzemeszno ul. Gnieźnieńska 4, województwo wielkopolskie,

- składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie ul. Sulańska 11

- składowisko odpadów w Goraninie pow. koniński, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOSERWIS s.c. Wołomin ul. Partyzantów 38,  województwo wielkopolskie.

- składowisko odpadów w m. Dalsze 36 gm. Myślibórz, zarządzane przez EKO-MYŚL Sp.z o.o. w Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19, województwo zachodniopomorskie,

- składowisko odpadów w Sianowie, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o w Koszalinie, ul. Rzeczna 14, województwo zachodniopomorskie,

- składowisko odpadów w Marianowie ul. Jeziorna 15, zarządzane przez Przedsiębiorstwo EKOMAR Spółka z o.o. /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/, województwo zachodniopomorskie.

Część odpadów azbestowych (najczęściej płyt eternitowych pochodzących z pokryć dachowych) usuwana jest w sposób całkowicie niezorganizowany w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu – np. w lasach (tzw. „dzikie wysypiska”). Można sądzić, że odpady te nie trafiają tam od przedsiębiorców posiadających stosowane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich zbiórki i transportu, ale od pojedynczych gospodarzy, właścicieli, którzy samodzielnie i niezgodnie z prawem dokonali demontażu wyrobów zawierających azbest.

### 4.6.9. Przeterminowane środki ochrony roślin

Przez odpady pestycydowe rozumie się przeterminowane, zanieczyszczone i niezdatne do użycia środki ochrony roślin i preparaty owadobójcze stosowane w rolnictwie, budownictwie i w gospodarstwach domowych oraz opakowania po nich. Odpady pestycydowe pochodzą z:

- przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu i zdeponowano w mogilnikach lub magazynach środków ochrony roślin,

- bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie.

Przeterminowane środki ochrony roślin klasyfikowane są w następujących grupach::

- Grupa 02 - odpady pochodzące z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności:

- 02 01 08* - odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne);

- 02 01 09 – odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08;

- Grupa 06 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej:

- 06 13 01- nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

- Grupa 07 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej:

- 07 04 80* - przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne);

- 07 04 81 - przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80;

- Grupa 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach:

- 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

- Grupa 17 –odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

- 17 05 03* - gleba i ziemia w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB),

- 17 09 03* - inne odpady z budowy, remontów i demontażu ( w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne,

- Grupa 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych:

- 19 13 01* - odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne,

- 19 13 03* - szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne,

- Grupa 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:

- 20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne);

- 20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne;

- 20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19.

Na obszarze powiatu mławskiego zinwentaryzowano wyłącznie odpady należące do grupy 15. System zbierania opakowań po środkach ochrony roślin (15 01 10*) wdrożony został przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i obejmuje zasięgiem cały kraj. Odbiorem i unieszkodliwianiem tych odpadów na terenie powiatu mławskiego zajmuje się firma Remondis Sp. z o.o. W ramach systemu, odbierane są wszystkie opakowania po środkach ochrony roślin, które podlegają zwrotowi do sprzedawców. Odbiór opakowań w ramach tego systemu odbywa się zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 21 maja 2004 roku. Zgodnie w powyższą ustawą sprzedawca ma obowiązek przyjęcia opakowań po środkach ochrony roślin, a rolnik zobowiązany jest do ich zwrotu. Sprzedawca ma obowiązek informowania o istniejącym systemie zbierania oraz pobierania kaucji. Systemem prowadzonym przez PSOR zostali objęci sprzedawcy środków ochrony roślin oraz gospodarstwa wielkoobszarowe znacznie oddalone od punktów sprzedaży (po spełnieniu wymaganych formalności).

W poniższej tabeli zestawiono ilości odpadów, zaliczanych do przeterminowanych środków ochrony roślin wytworzone w roku 2006 na terenie powiatu  (wg SIGOP-W, WIOŚ 2007). W 2006 roku wytworzono na terenie powiatu 0,718 Mg odpadów o kodzie 15 01 10*. W roku 2005 nie zinwentaryzowano odpadów tego typu.

Tabela 45.  Wytwarzane ilości odpadów o kodzie 15 01 10* wraz ze sposobem zagospodarowania w powiecie mławskim w 2006 roku

| Kod odpadu | Ilość wytworzona [Mg] | Wykorzystana [Mg] | Tymczasowo magazynowane [Mg] | Unieszkodliwione poza składowaniem [Mg] | Składowane [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 10 * | 0,718 | 0,002 | - | 0,716 | - |

Źródło: WIOŚ

### 4.6.10. Padłe zwierzęta

Na terenie powiatu mławskiego funkcjonuje system zbiórki padłych zwierząt, organizowany przez poszczególne gminy we własnym zakresie. Podpisane zostały umowy z podmiotami posiadającymi wymagane zezwolenia na odbiór i transport tych odpadów lub bezpośrednio – ze Zbiornicami Padliny, które zajmują się także unieszkodliwianiem tego rodzaju odpadów. Padlina odbierana jest na telefoniczne zgłoszenie.

Na terenie powiatu znajduje się Zakład Utylizacyjny w Radzanowie (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AMBA Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 2), eksploatujący instalację do unieszkodliwiania padłych lub ubitych zwierząt i odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania 100 Mg/dobę.

## 4.7. Odpady przywożone na teren powiatu mławskiego w celu odzysku lub unieszkodliwienia

Na terenie powiatu mławskiego, w miejscowości Uniszki Cegielnia, gmina Wieczfnia Kościelna funkcjonuje składowisko odpadów, na które przywożone są duże ilości odpadów spoza terenu powiatu mławskiego. Odpadów przywożone są głównie z następujących gmin: Mława, Lipowiec Kościelny, Słupsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Iłowo, Warszawa, Glinojeck, Wyszków, Rząśnik, Halinów, Wieliszew, Wiązowna, Braniewo, Izabeli, Legionowo, Nieporęt, Otwock, Teresie, Ząbki, Milanówek, Stare Babice, Radzymin, Radziejowice, Pruszków, Pokrzywnika, Michałowie, Leszno, Kobyłka, Józefów, Jaktorów, Grodzisk Maz., Góra Kalwaria, Czosnków, Brwinów, Błonie, Raszyn, Piastów, Piaseczno, Ożarów Maz., Nadarzyn, Lesznowola, Konstancie Jeziorna, Maków Maz., Pułtusk, Zielonka, Wołomin, Janów, Mińsk Maz.

Na składowisko w Uniszkach Cegielni w 2006 r., według informacji Zakładu Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie, przyjęto łącznie 362 957,81 Mg odpadów komunalnych i przemysłowych z 55 gmin, w tym:

- 11558,46 Mg z terenu powiatu mławskiego (gminy: Mława, Lipowiec Kościelny, Wieczfnia Kościelna, Szydłowo, Stupsk, Wiśniewo),

- 351399,35 Mg spoza terenu powiatu mławskiego.

## 4.8. Instalacje i obiekty do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie powiatu  funkcjonują następujące instalacje lub obiekty do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów:

Tabela 46. Wykaz instalacji i obiektów do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu mławskiego

| Nazwa podmiotu prowadzącego instalację | Nazwa instalacji | Kody i rodzaje odpadów poddawanych odzyskowi/unieszkodliwianiu | Moc przerobowa instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Spółdzielnia Pracy „Argo Film” Warszawa, Zakład nr 14 w Mławie, ul. Sadowa 14 | instalacja do odzysku odpadów fotochemicznych instalacja do recyklingu farb i lakierów, instalacja do spłukiwania emulsji błon i papieru fotograficznego zawierającego srebro lub związki srebra | odpady z grupy 09 | 1 200 |
| JAAR Recykling Sp. z o.o. w Mławie ul. 30-lecia PRL 1 | instalacja do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne | 120105, 150102, 150105, 170203, 200139, 191212, 1912 04, 070213, 020104, 160119, 030105, 030301, 150103, 170201 | 550 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AMBA Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 2, Radzanów – Zakład Utylizacyjny | instalacja do unieszkodliwiania padłych lub ubitych zwierząt i odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania 100 Mg/dobę – zakład utylizacyjny | 020102, 020182, 020301, 020381, 020399, 020501 | 43800 |
| Fast Fol Gadomscy Sp. J. ul. Graniczna 1D, Mława | instalacja odzysku i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych metodą mechaniczną | 200139, 191204, 170203, 160119, 150102, 070213 | 500 |
| Artim S.A ul. Grzebalskiego 10 Mława | Instalacja do sortowania odpadów Uniszki Cegielnia | 200301 | 150 000 |
| Stacja demontażu pojazdów Wiśniewko 25/ 06-500 Mława | Stacja demontażu pojazdów | 130208* , 150202* , 160103. 160107* , 160113* , 160114* , 160117 , 160118, 160119 , 16012, 160122, 160601* | 1000 |
| stacja demontażu ul. Kolejowa 16/ 06-500 Mława | Stacja demontażu pojazdów | 160104* | 380 |

Rysunek 6. Mapa rozmieszczenia instalacji i obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu mławskiego

Składowiska odpadów komunalnych

W powiecie mławskim zlokalizowanych jest 16 składowisk odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne, w tym jedynie cztery czynne. Jeszcze w 1995 r. na terenie każdej z gmin wiejskich  zlokalizowane było 1 gminne składowisko odpadów.  Niektóre gminy miały nawet po 2 i więcej (Strzegowo 3, Wiśniewo 2, Lipowiec Kościelny 2). Według stanu na dzień 31.12.2007 r., eksploatowane były następujące obiekty:

Tabela 47. Eksploatowane składowiska w powiecie mławskim – stan na 31.12.2006 r.

| Lokalizacja składowiska | Gmina | Ilość odpadów zdeponowana w 2006 roku w mg | Decyzja zatwierdzająca instrukcje eksploatacji | Przegląd ekologiczny | Uszczelnienie podłoża | Instalacje | Kwalifikacje kierownika | Ocena składowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | odcieki | rowy opaskowe | biogaz |  | spełnia wymagania | do modernizacji | do zamknięcia |
| Uniszki Cegielnia | Wieczfnia Kościelna | 356179,94 | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak |  |  |
| Konotopa | Strzegowo | 206 | tak | nie | tak | tak | nie | nie | nie |  | tak |  |
| Miączyn Duży | Szreńsk | 1069,4 | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak |  | tak |  |
| Rzęgnowo | Dzierzgowo | 155,73 | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie |  |  | tak |

Stan prawny eksploatowanych składowisk powiatu  jest zróżnicowany. Zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi pozwolenie na budowę posiadają tylko obiekty Konotopie, Miączynie Dużym i Uniszkach Cegielni. W 2002 r. Starosta Mławski decyzjami zobowiązał wszystkich zarządzających składowiskami do wykonania przeglądów ekologicznych, które zostały wykonane przyjęte przez Starostę . Dla składowiska odpaów w Konotopa nie sporządzono przeglądu ekologicznego. Dla wszystkich obiektów zostały także opracowane instrukcje eksploatacji składowisk, zatwierdzone decyzjami przez właściwy organ (Wojewoda Mazowiecki dla Uniszek oraz Starosta Mławski dla Miączyna, Rzęgnowa i Konotopy), zawierając w nich elementy dostosowawcze i wyznaczając terminy ich realizacji.

Gmina Dzierzgowo została w drodze decyzji zobowiązana przez Starostę  do modernizacji składowiska w Rzęgnowie i uzyskania decyzji pozwolenie na budowę w terminie do dnia 31.12.2005 r. Również w tym terminie Gmina Szreńsk musi dostosować do aktualnych wymagań składowisko w Miączynie Dużym (obowiązek nałożony w drodze decyzji Starosty ).

W powiecie mławskim piezometry są zainstalowane tylko wokół składowiska w Uniszkach Cegielni (4), w Konotopie (3), w Miączynie Dużym (4), w Krzywonosi (1). Stały monitoring wód podziemnych  był prowadzony tylko przez mławski USKOM wokół składowiska w Uniszkach Cegielni.

W 2005 roku zamknięto następujące składowiska:

- Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w m. Jeże gmina Stupsk – zamknięcie 31.12.2005 r., rekultywacja do 30.06.2008 r.

- Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w m. Radzanów gmina Radzanów – zamknięcie 31.12.2005 r., rekultywacja do 31.12.2007 r.

Pomimo formalnego zamknięcia, w 2006 roku zdeponowano 199,98 Mg odpadów na składowisku w Radzanowie i 30 Mg na składowisku w Stupsku.

Na terenie powiatu znajdują się 3 składowiska pozostawały zamknięte wg starych przepisów (Niedzbórz 1999 r., Dąbrowa 1999 r., Szreńsk 1996 r.); nie wykonano jednak rekultywacji szczegółowej i podstawowej pomimo upływu wyznaczonych administracyjnie terminów ich zakończenia.

Na 1 obiekcie po przeprowadzonej rekultywacji podstawowej (Strzegowo 2000 r)., nadal nie dokonano rekultywacji szczegółowej.

Na 6 obiektach przeprowadzono zarówno rekultywację podstawową jak i szczegółową (Niegocin 1999/2000; Kęczewo 1999/2000; Krzywonoś 1997/2000; Wojnówka 1996/1996; Kosiny Bartosowe 1996/1996; Stupsk 1998 r./2003).

Na składowisko w Uniszkach Cegielni w 2006 r., wg informacji Zakładu Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie, przyjęto łącznie 362957,81 Mg odpadów komunalnych i przemysłowych z 55 gmin, w tym:

- 11558,46 Mg z terenu powiatu  (gminy: Mława, Lipowiec Kościelny, Wieczfnia Kościelna, Szydłowo, Stupsk, Wiśniewo),

- 351399,35 Mg spoza terenu powiatu .

Pozostałe 3 gminne składowiska, wg informacji urzędów gmin, szacunkowo, rocznie przyjmują następujące ilości odpadów stałych z poszczególnych gmin:

- składowisko w Rzęgnowie –  155,7 Mg  tylko z gm. Dzierzgowo

- na składowisko w Konotopie  - 206 Mg z gm. Strzegowo

- na składowisko w Miączynie Dużym –1069,4 Mg z gmin: Szreńsk, Radzanów, Wiśniewo i Lipowiec Kościelny.

„Dzikie” wysypiska odpadów

Na terenie powiatu mławskiego obserwuje się powstawanie miejsc nielegalnego usuwania odpadów, tzw. „dzikich” wysypisk. Powstają one najczęściej na obrzeżach lasów, w przydrożnych rowach, na skraju miejscowości wiejskich. W powiecie nie prowadzono inwentaryzacji tego typu obiektów. Gminy i nadleśnictwa sukcesywnie usuwają zdeponowane nielegalnie odpady, także podczas akcji typu Sprzątamy Polskę.

Mogilniki

Na terenie powiatu  zlokalizowany jest jeden mogilnik zawierający przeterminowane środki ochrony roślin, w miejscowości Garlino Nowe w gminie Szydłowo. Mogilnik powstał około 1970 roku i jest betonowym bunkrem o wymiarach 18,5 m x 5 m x 2,3 m. Grubość ścian szczytowych wynosi 0,7 m, a grubość ściany górnej wraz z warstwą ziemi – 1,5 m. Głębokość posadowienia to około 1 m ppt. Mogilnik znajduje się na terenie położonym w zlewni rzeki Łydynia, około 400 m od rowu melioracyjnego będącego prawym dopływem tej rzeki. W odległości ok. 850 m znajdują się dwie studnie głębinowe Zakładu „Curtis”, a w odległości 900 m dwie studnie ujęcia głębinowego dla wodociągu Krzywonoś. Mogilnik został zakwalifikowany do likwidacji w drugiej kolejności zgodnie z programem likwidacji mogilników w Województwie Mazowieckim. Badania wód podziemnych prowadzone w dwóch piezometrach nie wykazały rozszczelnienia Mogilnika i jego wpływu na wody podziemne.

## 4.9. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami  wraz z oceną realizacji Planu gospodarki odpadami w latach 2004 - 2006

Stan gospodarki odpadami na terenie powiatu mławskiego za lata 2004 – 2006 przedstawiony został w „Sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego”. W dokumencie tym stwierdzono, że zaawansowanie realizacji celów i zadań w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu mławskiego w latach 2004 – 2006 było zróżnicowane. Przyczyną tego były przede wszystkim niedostateczne środki własne, mogące stanowić wkład własny w pozyskiwanych środkach finansowych z Unii Europejskiej, także zbyt długie procedury przetargowe, jak również brak planów i projektów branżowych.

Podkreślić należy, ze sprawozdanie obejmowało okres dwóch lat i czterech miesięcy. Wdrażanie gospodarki odpadami jest natomiast procesem długotrwałym, a część działań podjętych w tym czasie może zaowocować w późniejszym terminie. W wielu przypadkach brak było wiarygodnych danych dla oceny sytuacji w gospodarce odpadami i poziomu osiągnięcia zakładanych celów.

Analiza dostępnych danych wskazała na niewielki wzrost ilości zebranych odpadów komunalnych w porównaniu z rokiem 2003. Systematycznie wzrastała liczba mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych.

Obszary, w których wystąpiły pozytywne skutki działań

- Stwierdzono, że na terenie powiatu zostały podjęte lub są kontynuowane zadania w zakresie objęcia zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców oraz selektywnej zbiórki odpadów (tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier i tektura). Prowadzone były akcje edukacji ekologicznej mające na celu dotarcie do jak najbardziej szerokiego grona odbiorców. Podjęte zostały działania w zakresie inwentaryzacji i sukcesywnego usuwania azbestu.

- Nastąpił wzrost ilości zbieranych odpadów opakowaniowych oraz wzrosła ilość tych odpadów kierowanych do odzysku i recyklingu.

- Odnotowano wyraźny spadek ilości odpadów deponowanych na składowiskach.

- Osiągnięto wymaganą redukcje odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska.

- Zamknięto dwa składowiska odpadów nie spełniające wymogów formalnych stawianych obiektom tego typu.

- Zbudowano nowoczesną segregatornię i stację sortowania odpadów.

- Na terenie powiatu znajduje się składowisko odpadów przewidziane jako składowisko regionalne w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 20015.

Sprawy wymagające dalszej poprawy

- Część odpadów nadal trafiała do środowiska w sposób niekontrolowany, m.in. poprzez spalanie w piecach oraz usuwanie na tzw. „dzikie wysypiska”.

- Selektywna zbiórka odpadów z gospodarstw domowych była realizowana tylko na obszarze pięciu gmin powiatu.

- W latach 2004 - 2006 nie podjęto skutecznych działań mających na celu organizację zbiórki odpadów remontowo – budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych oraz odpadów ulegających biodegradacji.

- Brak było dokładnych informacji o ilościach wytwarzanych osadów ściekowych oraz odpadów z sektora gospodarczego, w tym niebezpiecznych. Niemożliwa była wiarygodna ocena sposobów prowadzenia gospodarki tymi odpadami.

- Brak było odpowiednich danych dla oceny, czy osiągnięto zakładany poziomu odzysku olejów odpadowych. Z powodu braku rozpoznania stanu aktualnego w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, nie można było ocenić, czy zakładane cele zostały zrealizowane.

- Nie opracowano planu ani harmonogramu usuwania azbestu. Stopień usuwania odpadów zawierających azbest był zbyt niski.

Podsumowując stan aktualnej gospodarki odpadami na terenie powiatu, można wyróżnić jej mocne i słabe strony.

Mocne strony

- objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych około 65% mieszkańców powiatu,

- wprowadzone rozwiązania w zakresie zbiórki i transportu komunalnych odpadów zmieszanych,

- wprowadzone i systematycznie rozwijane selektywne zbieranie odpadów systemem pojemnikowym i workowym,

- wzrastająca systematycznie efektywność selektywnego zbierania odpadów,

- wprowadzone selektywne zbieranie niektórych rodzajów odpadów niebezpiecznych,

- rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych,

- kompostowanie części odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców we własnym zakresie, na terenie posesji,

- prowadzona systematycznie edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych,

- systematyczna likwidacja „dzikich” wysypisk,

- możliwość korzystania z obiektów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (sortownie, kompostownie, składowiska), położonych poza terenem powiatu,

- Starosta Mławski wydał szereg decyzji firmom z poza terenu, uprawnionym do demontażu i unieszkodliwiania pokryć azbestowych,

- gospodarka odpadami poprodukcyjnymi z sektora gospodarczego należy do obowiązków prowadzących działalność podmiotów gospodarczych, tak w zakresie minimalizacji odpadów jak i gromadzenia, wywozu oraz wykorzystywania lub unieszkodliwiania. Na tę okoliczność podmioty muszą uzyskać decyzję Starosty lub Wojewody, przekazywać roczne sprawozdania Marszałkowi Wojewódzkiemu, a Delegatura WIOŚ - prowadzić monitoring oraz inspekcje kontrolne,

- zwiększyła się liczba decyzji związanych z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami dla podmiotów prywatnych.

Słabe strony

- nie funkcjonuje system gospodarki odpadami komunalnymi, rozumiany jako zintegrowany kompleks działań ukierunkowanych na planowe osiągnięcie zamierzonego celu,

- brak pełnego wykorzystania instrumentów prawnych będących w gestii administracji samorządowej gminnej,

- zróżnicowane zaangażowanie władz poszczególnych gmin w kreowanie i rozwój lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- część mieszkańców powiatu nie ma podpisanych umów z podmiotami uprawnionymi do odbierania odpadów komunalnych,

- brak jest sprawnego systemu ewidencji wytwarzanych odpadów komunalnych,

- na składowiskach deponowanych jest około 95% wytwarzanych odpadów komunalnych bez jakiegokolwiek przetworzenia,

- zanotowano tylko niewielki postęp w zakresie zmniejszania ilości odpadów deponowanych na składowiskach na korzyść innych metod przerobu odpadów,

- niewielki jest postęp w zakresie osiągania poziomów zmniejszania ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji,

- niski jest poziom selektywnego zbierania odpadów surowcowych,

- nieefektywne jest zbieranie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych i ulegających biodegradacji,

- małe jest zainteresowanie gmin w zakresie tworzenia Regionalnych Zakładów (Systemów) Gospodarki Odpadami,

- gminy, ze względu na wielkość i potencjał, nie mogą skutecznie kreować i wdrażać autonomicznych systemów gospodarki odpadami komunalnymi szczególnie w zakresie odzysku i unieszkodliwiania - wskazane byłoby tworzenie związków celowych,

- brak zorganizowanego systemu pozyskiwania odpadów niebezpiecznych pochodzących z odpadów komunalnych,

- odpady niebezpieczne wytwarzane w małej przedsiębiorczości handlowo-usługowej 
w pewnym stopniu trafiają do strumienia odpadów komunalnych,

- niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców, szczególnie z zakresie gromadzenia odpadów zmieszanych i selektywnego zbierania,

- nie podjęto skutecznych działań mających na celu organizację zbiórki odpadów remontowo – budowlanych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Tłumaczy to w pewnym stopniu wiejski charakter powiatu – odpady te są często kompostowane we własnym zakresie lub używane do skarmiania zwierząt. Część odpadów nadal trafia do środowiska w sposób niekontrolowany, m.in. poprzez spalanie w piecach oraz usuwanie na tzw. „dzikie wysypiska”.

- niedostateczny rozwój i brak efektywności systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w gminach powiatu ,

- brak jest dokładnych informacji o ilościach wytwarzanych osadów ściekowych oraz odpadów z sektora gospodarczego, w tym niebezpiecznych, z uwagi na nie wywiązywanie się części wytwórców odpadów z obowiązku prowadzenia ewidencji, przekazywania informacji odpowiednim organom i instytucjom oraz braku odpowiednich decyzji i pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami,

- nierozwiązanym problemem są małe ilości olejów odpadowych powstające w dużym rozproszeniu, głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i indywidualnych użytkowników,

- niedostatecznie funkcjonuje zbieranie baterii i akumulatorów małogabarytowych, głównie ze względu na niską świadomość społeczeństwa oraz brak dostatecznie rozbudowanej sieci punktów zbierania. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że odpady te powstają w dużym rozproszeniu. Powszechną praktyką usuwania zużytych baterii jest zarówno z gospodarstw domowych jak i podmiotów gospodarczych jest pozbywanie się ich do strumienia odpadów komunalnych,

- za najważniejszy problem związany z postępowaniem z pojazdami wycofanymi z eksploatacji uznano tzw. „szarą strefę”, do której trafia część samochodów. Takie postępowanie wynika przede wszystkim z niskiej świadomości ekologicznej właścicieli pojazdów, którzy nie zdają sobie sprawy z ciążących na nich obowiązków lub świadomie je lekceważą,

- niedostatecznie rozwinięty jest system selektywnego zbierania zużytych opon, istnieją możliwości techniczne zapewniające odzysk lub unieszkodliwienie (poza składowaniem) całego strumienia wytworzonych odpadów. Problemem jest nielegalne spalanie części zużytych opon,

- brak prawidłowo funkcjonującego systemu monitorowania ilości wytwarzanych odpadów weterynaryjnych w gabinetach prywatnych,

- brak wiarygodnych i rzetelnych danych dotyczących rynku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- system zbierania odpadów budowlanych i remontowych nie obejmuje wszystkich wytwórców, a w szczególności  brak modułu zbierania odpadów z grupy 17 z gospodarstw domowych,

- odpady z grupy 17 nie zawsze są zbierane w sposób selektywny, umożliwiający ich zagospodarowanie.

# 5. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

## 5.1. Prognoza ogólna

Na ilość, jakość i rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie powiatu  odpadów wpływać będzie wielu czynników. Spośród nich największe znaczenie będą miały czynniki demograficzne, społeczne, prawne i ekonomiczne.

Liczba mieszkańców powiatu mławskiego kształtuje się obecnie na poziomie 73 300 osób (dane GUS, 2007 r.). W perspektywie kilku – kilkunastu lat liczba ta uzależniona będzie głównie od przyrostu naturalnego i skali migracji. Prowadzone przez demografów badania i analizy wskazują, że trwający od kilkunastu lat spadek rozrodczości jeszcze nie jest procesem zakończonym i dotyczy w coraz większym stopniu kolejnych roczników młodzieży. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się rosnący poziom wykształcenia, trudności na rynku pracy, zmniejszenie świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, brak w polityce społecznej filozofii umacniania rodziny i generalnie trudne warunki społeczno-ekonomiczne, w jakich znalazło się pokolenie w wieku prokreacyjnym. Zgodnie z opiniami ekspertów, w najbliższych latach należy liczyć się z dalszym spadkiem współczynnika dzietności, z obecnej średniej 1,25 dziecka na kobietę do około 1,1 w 2010 r., po czym w latach 2010-2025 można oczekiwać niewielkiego wzrostu dzietności do wartości około 1,2.

W dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności i wzrost przeciętnej długości życia. Przeciętne trwanie życia wzrośnie z obecnych 74,5 lat (70,4 mężczyźni, 78,8 kobiety) do 77,8 w 2015 r. (74,6 mężczyźni, 81,2 kobiety). W najbliższych latach wzrośnie nieco skala migracji zagranicznych, natomiast będzie to równoważone napływem ludności na teren powiatu. Szacuje się, że liczba ludności powiatu w 2015 roku spadnie w stosunku do 2006 o co najmniej 1075 osób, co oznaczać będzie wartość około 72 219 osób zamieszkujących powiat mławski w roku 2015. W poniższej tabeli przedstawiono prognozę demograficzną ludności dla powiatu mławskiego na lata 2008 – 2015, w oparciu prognozy Głównego Urzędu Statystycznego.

Tabela 48. Prognoza demograficzna dla powiatu mławskiego na lata 2008 – 2015

| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności | 72844 | 72724 | 72608 | 72495 | 72412 | 72337 | 72301 | 72219 |

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w powiecie w perspektywie czasowej do 2015 roku zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi usług. Prognozuje się dalszy rozwój gospodarczy. Wyższy poziom dochodów będzie wpływał na wzrost ilości wytwarzanych odpadów.

Zakłada się, że przez najbliższe kilka lat dominować będą wśród ludności postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, skutkujące np.: dalszym wzrostem poziomu zbiórki selektywnej. Uwidoczni się to również m.in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła i wyrobów z drewna czy innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych na recyrkulację (szkło) czy łatwo degradowalnych – jak papier czy drewno. Nastąpi rozwój rynku prasowego, a to w konsekwencji wpłynie także na wzrost ilości papieru w odpadach. Następować będzie także rozwój sieci gastronomicznej, co spowoduje równocześnie powstawanie zwiększonej ilości odpadów ulegających biodegradacji.

Nastąpi wzrost budownictwa oraz w szczególności prac remontowo-budowlanych, co z drugiej strony zaowocuje wzrostem ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu). Z poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców powiatu, co spowoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów ze służby zdrowia. Z drugiej strony, rozszerzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami oraz doskonalenia metod inspekcji przez upoważnione organy i instytucje spowoduje wykrycie odpadów nie wykazywanych  obecnie w statystyce.

Czynnikami ograniczającymi wzrost odpadów na terenie powiatu będą:

- przepisy prawne nakładające kosztowne obowiązki na zbierających odpady i ich egzekucja,

- ciągły wzrost świadomości ekologicznej,

- wzrastający koszt unieszkodliwiania odpadów (np. podwyższanie tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów).

Wszystkie wyżej wymienione czynniki są ze sobą ściśle powiązane. W celu obniżenia kosztów usunięcia odpadów mieszkańcy chętniej włączą się do systemu selektywnej zbiórki oraz zagospodarowywania odpadów organicznych we własnym zakresie.

W zakresie transportu ewentualne zmiany dotyczyć będą przede wszystkim:

- jakości sprzętu technicznego (samochodów „śmieciarek”), które podlegają ciągłej ewolucji w kierunku obniżenia jednostkowych kosztów eksploatacji oraz uciążliwości dla mieszkańców i środowiska (obniżenia hałasu i emisji spalin),

- optymalizacji transportu w kierunku zmniejszenia uciążliwości dla ruchu drogowego
i mieszkańców oraz poprawienia wskaźników ekonomicznych.

W zakresie technologii odzysku oczekiwany jest rozwój technologii związanych z:

- recyklingiem organicznym odpadów ulegających biodegradacji,

- recyklingiem surowców wtórnych.

W zakresie technologii unieszkodliwienia odpadów:

- stopniowe eliminowanie z systemów gospodarki odpadami składowania odpadów nieprzetworzonych.

## 5.2.	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych będzie się zmieniał w miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu zamożności społeczeństwa.

Podczas prac nad aktualizacją przyjęto 8 letni okres planowania z podziałem na dwie perspektywy czasowe: krótkoterminową (do 2011 roku) i długoterminową (do 2015 roku). Stąd też prognozy opracowano dla dwóch horyzontów czasowych: 2011 i 2015 roku.

Za Kpgo 2010  przyjęto następujące założenia:

- nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych,

- wzrost wskaźników ilościowych wytwarzanych odpadów kształtował się będzie na poziomie 5% w okresach 4 letnich,

- nastąpi wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów do 10 % w 2011 r. i 20% w 2015 r., co spowoduje zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw, szkła i metali.

Prognozowana ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w latach 2011 i 2015 z uwzględnieniem prognozy demograficznej, wynosić będzie:

Tabela 49. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych (Mg) w latach 2011 – 2015 na terenie powiatu mławskiego

| Kod odpadu | Rodzaj | Ilość odpadów (Mg) w latach |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2015 |
| 20 01 | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie | 1 500 | 2 500 |
| 20 02 | Odpady z ogrodów i parków | 570 | 600 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 17745 | 18020 |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk | 283 | 298 |
| 20 02 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |  |  |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 925 | 970 |
| RAZEM | 21 023 | 22 388 |

## 5.3. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji

Prognozuje się, że w 2011 roku na terenie powiatu mławskiego wytworzone zostanie 9484 Mg, a w 2015 roku – 9958 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

## 5.4. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych

Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych w latach 2011 i 2015 na terenie powiatu mławskiego wynosić będzie:

- 2011 rok  - 99 Mg,

- 2015 rok  - 104 Mg.

## 5.5.	 Prognoza ilości wytwarzanych odpadów NIEBEZPIECZNYCH innych niż ze strumienia odpadów komunalnych

Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zależeć będzie od wielu czynników, głownie ekonomicznych i prawnych. Czynnikami wpływającymi na ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych będą:

- zmiany w technologiach produkcji prowadzące do minimalizacji ilości wytwarzania odpadów niebezpiecznych,

zmiany w technologiach produkcji prowadzące do zagospodarowywania określonych rodzajów odpadów w procesach produkcyjnych zakładów,

powstanie nowych podmiotów gospodarczych, będących wytwórcami odpadów niebezpiecznych,

upadłość firm produkcyjnych lub zmiany kierunku działalności.

Prognozowanie ilości wytwarzanych odpadów w dłuższych horyzontach czasowych jest trudne i może być obarczone dużym błędem. Porównując jednak ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych na przestrzeni lat 2000-2006 można założyć wzrost ilości wytwarzania.

Prognozuje ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych na następującym poziomie:

- 2011 r.	-	25 000 Mg/rok,

- 2015 r.	-	27 000 Mg/rok.

## 5.6. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów zawierających pcb

Do roku 2011 wytworzonych zostanie 15 m3 odpadów zawierających PCB.

## 5.7. Prognoza ilości wytwarzanych olejów odpadowych

W związku ze spadkiem zapotrzebowania na oleje smarowe świeże, spowodowanym m.in. zwiększeniem czasu eksploatacji olejów, nastąpi prawdopodobnie spadek możliwych do pozyskania olejów odpadowych.

Prognozuje się następujące ilości olejów odpadowych możliwych do pozyskania:

- 2011 r. 		– 	20 Mg/rok,

- 2015 r. 		– 	18 Mg/rok.

## 5.8. Prognoza ilości wytwarzanych zużytych baterii i akumulatorów

Szacuje się, że w następnych latach zauważalna będzie nieznaczna tendencja wzrostowa w zakresie wytwarzania zużytych baterii i akumulatorów, z uwagi m. in. na fakt, że obecnie mieszkańcy Polski zużywają ok. 60% baterii pierwotnych w stosunku do zużycia baterii pierwotnych przez mieszkańców Unii Europejskiej. Wzrośnie również skuteczność systemu zbierania baterii i akumulatorów ze źródeł rozproszonych.

Prognozuje się następujące ilości zużytych baterii i akumulatorów możliwych do pozyskania:

- 2011 r. 		– 	450 Mg/rok,

- 2015 r. 		– 	550 Mg/rok.

## 5.9. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów medycznych i weterynaryjnych

Wzrost ilości powstających odpadów medycznych w lecznictwie otwartym jest spowodowany faktem starzenia się społeczeństwa w naszym kraju. Szacuje się, że do 2015 r. nastąpi ok. 25% wzrost liczby osób po 65 roku życia. Biorąc pod uwagę postępujący proces starzenia się społeczeństwa należy spodziewać się w przyszłości wzrostu liczby hospitalizacji oraz związanej z tym większej ilości odpadów medycznych.

Przyjmując wzrost ilości udzielanych porad medycznych o ok. 1% rocznie, prognoza ilości powstających odpadów medycznych w lecznictwie otwartym (poradnie i praktyki lekarskie) przedstawia się następująco:

- 2011 r.	–	15 Mg/rok odpadów,

- 2015 r.	–	20 Mg/rok odpadów.

Szacuje się, że ilość odpadów weterynaryjnych niebezpiecznych kształtuje się na poziomie ok. 10% niebezpiecznych odpadów medycznych. Zatem ilość niebezpiecznych odpadów weterynaryjnych w latach 2011-2015 będzie wahała się w granicach 1,5 – 2,0 Mg/rok.

## 5.10. Prognoza ilości wytwarzanych pojazdów wycofanych z eksploatacji

Na prognozę ilości wycofanych samochodów, poza ilością rejestrowanych i wyrejestrowanych samochodów, ma wpływ kilka innych czynników, m. in.: wartość wskaźnika ilości osób przypadających na 1 samochód oraz prognozy demograficzne. W miarę rozwoju gospodarki i wzrostu zamożności społeczeństwa liczba pojazdów, a więc także liczba pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie systematycznie wzrastać. Obserwowane będzie zjawisko wymiany starszych modeli pojazdów na nowsze, co również przyczyni się do wzrostu ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Prognozując ilość złomowanych pojazdów należy uwzględnić powszechne w ostatnich latach sprowadzanie starych samochodów z zagranicy oraz średni czas użytkowania pojazdu, który na podstawie danych ze stacji demontażu, wynosi w warunkach polskich około 15 lat.

Prognozowane ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji będą kształtować się na poziomie:

- 2011 r. 	– 	15 000 Mg/rok,

- 2015 r. 	– 	17 000 Mg/rok.

## 5.11. Prognoza ilości wytwarzanego zużytego sprzętu elektrycznego i ELEKTRONICZNEGO (również sprzęt zawierający substancje zubażajace warstwę ozonową)

Dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest trzykrotnie wyższa niż pozostałych odpadów. W oparciu o badania prowadzone w UE zakłada się, że ilość tych odpadów będzie wzrastać w skali roku  o 3-5% w skali roku (przy 5% tempie wzrostu masy wprowadzanego sprzętu na rynek).

Zakładając również czas eksploatacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego na poziomie 8-12 lat można prognozować, że ilość zużytego sprzętu (ogółem) będzie wynosić:

- 2011 r. 	– 	12 000 Mg/rok,

- 2015 r. 	– 	15 000 Mg/rok.

## 5.12. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów zawierających azbest

Zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 r. szacowana ilość wyrobów zawierających azbest wynosząca 15 mln Mg powinna być usunięta do końca 2032 r. Natomiast do 2015 r. usunięte zostanie ok. 50% ilości odpadów zawierających azbest.

Prognozowane ilości odpadów zawierających azbest będą kształtować się na poziomie:

- do 2011 r. 	– 	1 500 Mg/rok,

- do 2015 r. 	– 	2 000 Mg/rok.

## 5.13. Prognoza ilości wytwarzanych Zużytych opon

Ilość zużytych opon będzie stale wzrastać, w tempie proporcjonalnym do wzrostu ilości pojazdów mechanicznych. Prognoza ta do roku 2015 przedstawia się następująco:

- 2011 r. – 25 Mg/rok,

- 2015 r. – 40 Mg/rok.

## 5.14. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Ilość wytworzonych odpadów uzależniona jest od rozwoju lub recesji w poszczególnych sektorach gospodarki, a w szczególności w budownictwie, drogownictwie i kolejnictwie. Prognozuje się wytworzenie następujących ilości zużytych opon:

- 2011 r. – 5 000 Mg/rok,

- 2015 r. -  7 000 Mg/rok.

## 5.15. Prognoza ilości wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych

Na ilość osadów wytwarzanych mają wpływ dwa zasadnicze czynniki: zmiany demograficzne oraz realizacja inwestycji z zakresu budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków. Przewiduje się stały wzrost stopnia skanalizowania powiatu.

Zakłada się, że do 2015 r. wszystkie aglomeracje o RLM wynoszącej ≥ 2000 będą wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej. Ponadto w wykonanej w 2005 r. aktualizacji KPOŚK zakłada się wyposażenie w systemy kanalizacji zbiorczej aglomeracji w gminach wiejskich o zabudowie rozproszonej, w tym gminach wiejskich w otoczeniu dużych miast (wzrost liczby aglomeracji <15000 RLM i przyrost RLM w aglomeracjach >15000 RLM).

Jakość osadów podlegać będzie zmianom w zależności od składu chemicznego i charakterystyki sanitarno – biologicznej oczyszczanych ścieków.

Jednocześnie, dążyć się będzie do wdrażania takich technologii oczyszczania ścieków, które wyeliminują większość zanieczyszczeń typu chemicznego zawartych w ściekach. Zanieczyszczenia te trafią jednak do osadów ściekowych, pogarszając ich parametry i utrudniając przyrodnicze zagospodarowanie.

Stan sanitarny osadów zależy od stanu zdrowotnego mieszkańców wytwarzających ścieki. Polepszanie się warunków życia mieszkańców oraz służby zdrowia spowoduje zmniejszenie stopnia skażenia osadów ściekowych organizmami chorobotwórczymi.

Opierając się o powyższe założenia i prognozy demograficzne, szacuje się, że ilości osadów ściekowych, które zostaną wytworzone na terenie powiatu mławskiego na przestrzeni do roku 2015 będą następujące:

- 2011 r. – 7 800 Mg/rok,

- 2015 r. – 8 200 Mg/rok.

## 5.16. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych

Z uwagi na postęp technologiczny, jaki dokonał się w zakresie wytwarzania materiałów opakowaniowych i opakowań, polegający na znacznym obniżeniu ich masy, a także ze względu na konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorców redukcji masy opakowań w systemach pakowania towarów (redukcja u źródła zgodnie z normą PN-EN 13428:2005 (U) Opakowania - Wymagania dotyczące wytwarzania i składu - Zapobieganie poprzez redukcję u źródła) w latach 2008-2015 nie przewiduje się znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych. Prognozy zużycia poszczególnych grup opakowań nie wskazują na potencjalne zmiany struktury odpadów opakowaniowych. Do roku 2015 dominującymi z uwagi na masę, będą odpady z tektury/papieru, odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw sztucznych. Wzrośnie natomiast ilość odpadów zbieranych – zarówno przez organizacje odzysku, jak też pozyskiwanych w wyniku selektywnej zbiorki z gospodarstw domowych.

W zakresie funkcjonującego zaplecza do segregacji i przygotowania odpadów do przetwórstwa przewiduje się znaczną poprawę w wyposażeniu sortowni odpadów opakowaniowych (urządzenia do rozdrabniania, prasowania, segregacji magnetycznej, sortowania optycznego czy flotacji oraz uzdatniania stłuczki itp.) oraz wzrost liczby takich obiektów.

Wraz z udoskonalaniem metod przerobu odpadów pojawi się także możliwość odzysku odpadów zdeponowanych dotychczas na składowiskach lub magazynowanych na terenach zakładów.

Opierając się o powyższe założenia i prognozy demograficzne, szacuje się, że ilości odpadów opakowaniowych, które zostaną wytworzone na terenie powiatu mławskiego do roku 2015 będą następujące:

- 2011 r. – 15 000 Mg/rok,

- 2015 r. – 17 000 Mg/rok.

## 5.17. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy

Przy prognozowaniu ilości i jakości odpadów wytwarzanych na terenie powiatu mławskiego wzięto pod uwagę uwarunkowania regionalne i lokalne. Ilość wytwarzanych odpadów innych niż komunalne oraz sposobów gospodarowania odpadami zależeć będzie od czynników gospodarczych, demograficznych i społecznych, m.in.:

- ogólnego rozwoju gospodarczego Polski, Województwa Mazowieckiego i powiatu mławskiego,

- koniunktury w poszczególnych sektorach gospodarki,

- powstawania nowych podmiotów gospodarczych – wytwórców odpadów,

- powstawania nowych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- zmian w technologiach produkcji (szczególnie dążących do minimalizacji odpadów),

- intensyfikacji kontroli oraz inwentaryzacji wytwarzanych odpadów.

Przyjmując aktualne prognozy gospodarcze, przewiduje się dalszy dynamiczny rozwój gospodarczy w okresie co najmniej najbliższych 10 lat. Skutkować to będzie wzrostem produkcji i usług, a co za tym idzie – wzrostem ilości wytwarzanych odpadów.

Wzrośnie przy tym procent zakładów, które wdrażać będą nowe technologie mało- i bezodpadowe, metody Czystszej Produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi  i unieszkodliwianiu odpadów. W perspektywie kilku - kilkunastu lat spowoduje to relatywny spadek ilości wytwarzanych odpadów (w odniesieniu do wielkości produkcji) oraz zwiększenie stopnia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów u wytwórców.

Generalnie jednak, ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym będzie wzrastać. Zakładany wzrost ilości wytwarzanych odpadów wynikać będzie z następujących czynników:

- powstawaniu nowych inwestycji i podmiotów gospodarczych – wytwórców odpadów,

- zwiększaniu produkcji lub jej asortymentu przez istniejących wytwórców odpadów, 
co w okresie poprzedzającym wprowadzeniu nowych technologii spowoduje proporcjonalny wzrost ilości odpadów,

- wzrostu ilości urządzeń do oczyszczania ścieków lub spalin oraz poprawy efektywności ich oczyszczania,

- zwiększeniu ilości odpadów rozbiórkowych i poremontowych typu budowlanego w wyniku przebiegu procesów restrukturyzacji przemysłu i usług.

Zmiany restrukturyzacyjne w rolnictwie spowodują prawdopodobnie zmniejszenie zatrudnienia, wzrost produkcji na gruntach najwyższych klas oraz stopniowe przekazywanie gruntów klas słabszych pod zalesianie lub inne cele pozarolnicze. Intensyfikacja rolnictwa spowodować może 
z jednej strony wzrost ilości opakowań po pestycydach, z drugiej - w wyniku wdrażania programu ekologizacji rolnictwa - dążyć się będzie do stosowania nawozów naturalnych. W przyszłości znaczący wzrost produkcji rolnej i przetwórstwa należy wiązać z programem rozwoju wytwarzania biopaliw. Należy się spodziewać wzrostu produkcji w przemyśle spirytusowym i tłuszczowym, a tym samym wzrostu ilości odpadów.

Nastąpi spadek zapotrzebowania na węgiel kamienny jako nośnik energii. Wzrośnie natomiast zapotrzebowanie na inne nośniki, które nie powodują wytwarzania dużej ilości odpadów (gaz, oleje opałowe), w tym energii odnawialnej. Ze względu na ceny, liczyć się należy również z bardziej racjonalnym wykorzystaniem energii przez przemysł i ludność, czego skutkiem może być zmniejszenie ilości odpadów z energetyki. Jednocześnie, zmieni się skład odpadów z energetyki, wskutek wdrażania kolejnych instalacji odsiarczania spalin.

Rozszerzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami oraz doskonalenia metod inspekcji przez upoważnione organy i instytucje spowoduje dalsze odkrycie tzw. szarej strefy odpadowej, czyli odpadów nie wykazywanych obecnie w statystyce. Stan taki istnieje obecnie m.in. z powodu nieznajomości obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami przez wytwórców odpadów lub celowego zatajenia danych o wytwarzanych odpadach celem uniknięcia odpowiednich opłat. Udział „szarej strefy odpadowej” (składającej się w przeważającej mierze 
ze źródeł rozproszonych - małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych) 
w wytwarzaniu odpadów ocenia się na 5 - 8% całości obecnego strumienia odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne.

Prognozuje się wzrost ilości odpadów poddanych procesom odzysku – o około 10% do roku 2015 oraz unieszkodliwianych poza składowaniem – o około 5%. Niezmieniona powinna zostać ilość magazynowanych odpadów.

# 6.  PRZYJĘTE cele w Gospodarce Odpadami

## 6.1. Odpady komunalne

Dla wytyczenia celów dla działań w gospodarce odpadami kierowano się strategią wyznaczoną w Polityce Ekologicznej Państwa (PEP), a także wytycznymi zawartymi w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015.

Nie oznaczało to jednak mechanicznego przeniesienia poszczególnych wymogów ilościowych z poziomu państwa, czy województwa na poziom powiatu. Przy wytyczaniu celów uwzględniono specyfikę lokalną i ocenę możliwości zrealizowania danego celu.

Cele krótkookresowe 2008-2011

- Wspieranie działań dla zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu mławskiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.

- Wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym zbieraniem odpadów najpóźniej do końca 2008 roku.

- Wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców powiatu najpóźniej do końca 2008 roku systemem selektywnego zbierania odpadów w zakresie:

- odpadów zielonych z parków i ogrodów,

- papieru i tektury,

- odpadów opakowaniowych ze szkła,

- tworzyw sztucznych i metali,

- odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym: zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów),

- odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano – remontowych.

- Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki dla osiągnięcia pod koniec 2011 roku odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu:

- zbierania odpadów wielkogabarytowych na poziomie 10% ilości wytworzonej,

- zbierania odpadów niebezpiecznych na poziomie 5% ilości wytworzonej,

- Wspieranie działań w zakresie ograniczenia kierowania na składowiska odpadów niesegregowanych i nieprzetworzonych.

- Skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów.

- Współorganizowanie i uczestnictwo w strukturach ponadgminnych – Ciechanowskim Regionalnym Obszarze Gospodarki Odpadami oraz w innych związkach ponadlokalnych, w których zakres wchodzą działania związane z gospodarką odpadami.

Cele długookresowe 2012-2015

- Kontynuacja działań na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu mławskiego.

- Doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:

- zbierania odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20% ilości wytworzonej,

- zbierania odpadów niebezpiecznych na poziomie 10% ilości wytworzonej,

- Wspieranie rozwoju regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.

- Skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Wspieranie działań zmierzających do składowania tylko odpadów przetworzonych (balastowych).

- Wspieranie działań w zakresie zmniejszania masy składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

## 6.2. Odpady niebezpieczne inne niż wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych

### 6.2.1.	Oleje odpadowe

Cele krótkookresowe 2008-2011

- Wspieranie działań dla uzyskania poziomów odzysku olejów odpadowych zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi.

- Wspomaganie organizacji systemu zbierania olejów odpadowych z rozproszonych źródeł

wytwarzania.

- Wspomaganie właściwego postępowania z olejami odpadowymi: w pierwszej kolejności odzysk

poprzez regenerację, a jeśli jest to niemożliwe ze względu na stopień zanieczyszczenia - poddanie

olejów odpadowych innym procesom odzysku

Cele długookresowe 2012-2015

Dążenie do utrzymania wysokiego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu olejów odpadowych.

### 6.2.2.	Zużyte baterie i akumulatory

Cele krótkookresowe 2008-2011

- Wspieranie osiągnięcia poziomów zbierania i recyklingu (zdefiniowanych i określonych w dyrektywnie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 roku ws. baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157 EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 26 września 2006 roku, str. 1) w tym:

- minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (2010) – zgodnie z art. 12 ust. 4;

- minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii i akumulatorów niklowo – kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (2010) – zgodnie z art. 12 ust. 4;

- minimalnego poziomu recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci baterii i akumulatorów (2010) zgodnie z art. 12 ust. 4.

Cele długookresowe 2012-2015

1. Wspieranie osiągnięcia wymagań wynikających z Dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych

baterii i akumulatorów:

- minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r.

### 6.2.3.	Odpady medyczne i weterynaryjne

Cele krótkookresowe 2008-2011

Cele długookresowe 2012-2015

- Minimalizacja negatywnego oddziaływania odpadów medycznych i weterynaryjnych na środowisko poprzez:

- podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów u źródła powstawania.

- unieszkodliwianie odpadów zakaźnych metodą termicznego przekształcania.

### 6.2.4. 	Pojazdy wycofane z eksploatacji

Cele krótkookresowe na lata 2008-2011

- Zapewnienie kontrolowanego odzysku i recyklingu wyeksploatowanych pojazdów poprzez spełnienie wymogów Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25 poz. 202, z późn. zm.). Zgodnie z wymieniona ustawą, z dniem 1 stycznia 2006 roku:

- przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest zobowiązany do osiągania rocznego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji (w przypadku pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 1980 roku) – przy czym zgodnie z art. 60 w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku ww. poziomy odzysku i recyklingu wynoszą odpowiednio 85% i 80%;

- w przypadku pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 roku, poziomy odzysku i recyklingu wynoszą odpowiednio 75% i 70%.

Cele długookresowe na lata 2012-2015:

1.  Utrzymanie poziomu odzysku i recyklingu na poziomie co najmniej 95% i 85% masy pojazdów

przyjętych w skali roku.

### 6.2.5.	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową

Za cel strategiczny w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym uznane zostało stworzenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym gwarantującym uzyskanie odpowiednich poziomów zbierania, odzysku i recyklingu.

Cele krótkookresowe 2008 – 2011

- Osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok (co daje około 20,6 tys. Mg) w terminie do 31 grudnia 2008 r. (obowiązek nałożony na Państwa Członkowskie Unii Europejskiej poprzez art. 5 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego WEEE);

- Osiągnięcie przez wprowadzających sprzęt w 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495):

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 1 i 10 określonych w załączniku nr 1 do ustawy (wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego i automaty do wydawania):

  - poziom odzysku 80% masy zużytego sprzętu,

  - poziom recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 75% masy zużytego sprzętu.

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 3 i 4 określonych w załączniku nr 1 do ustawy (sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny i audiowizualny)

  - poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu,

  - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu.

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 2, 5 - 7 i 9 określonych w załączniku nr 1 do ustawy (małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt oświetleniowy; narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; przyrządy do nadzoru i kontroli) :

  - poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,

  - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu.

- dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 80% masy tych zużytych lamp.

  - stworzenie do 1 stycznia 2008 r. systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

Cele długookresowe 2012 – 2015

- Doskonalenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

- Rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

### 6.2.6.	Odpady zawierające azbest

Cele krótkookresowe 2008 – 2011

Cele długookresowe 2012 – 2015

  - Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

### 6.2.7. Odpady zawierające PCB

Cel krótkookresowy 2008 – 2011

      - Całkowite wyeliminowanie odpadów zawierających PCB ze środowiska do 31 grudnia 2010 r. (poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB),

poprzez:

- kontynuację inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB zlokalizowanych na terenie powiatu mławskiego,

- likwidację urządzeń zawierających PCB (zakończenie prac do końca 2010 roku),

- podniesienie świadomości przedsiębiorców, dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB (w latach 2008-2010).

Na terenie powiatu funkcjonuje jeden  podmiot, który posiada urządzenia zawierające PCB. Zgodnie z zamierzeniami, urządzenia te zostaną usunięte w 2010 roku.

## 6.3. Pozostałe odpady

### 6.3.1.	Zużyte opony

Cele krótkookresowe 2008 – 2011

Cele długookresowe 2012 – 2015

- Rozwój systemu zbierania zużytych opon ze źródeł rozproszonych

- Rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągnięcie następujących rocznych poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon:

- w 2011 roku:

  - odzysk – 85%

  - recykling – 15%

-  w 2015 roku:

  - odzysk – 100%

  - recykling 20%

### 6.3.2.	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Cele krótkookresowe 2008 – 2011

1. Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontu, budowy obiektów budowlanych

oraz infrastruktury drogowej do odzysku, dla osiągnięcia 50% w roku 2011

Cele długookresowe 2012 – 2015

1. Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontu, budowy obiektów budowlanych

oraz infrastruktury drogowej do odzysku, dla osiągnięcia 60% w roku 2015

### 6.3.3.	Komunalne osady ściekowe

Cele krótkookresowe 2008 – 2011

Cele długookresowe 2012 – 2015

Zwiększenie efektywności kontroli nad stosowaniem osadów ściekowych na terenach gmin,

ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca stosowania osadów.

Objęcie monitoringiem wszystkich oczyszczalni ścieków w powiecie, w zakresie wytwarzania

osadów ściekowych, sposobów postępowania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie ścieków

obowiązku prowadzenia badań fizyczno-chemicznych i sanitarno - biologicznych osadów

ściekowych.

Dążenie do zmniejszenia stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków.

### 6.3.4.	Odpady opakowaniowe

Cele krótkookresowe 2008 – 2011

- Nasilenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów

- Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów bez przetworzenia

- Wdrażanie systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz zwiększenie efektywności istniejących systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w gminach

- Wdrożenie rejestru przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem, odzyskiem oraz unieszkodliwianiem odpadów opakowaniowych

- Współpraca z organizacjami odzysku oraz samorządami gminnymi, w celu wdrażania i rozwoju systemów zbierania odpadów opakowaniowych

Cele długookresowe 2012 – 2015

- Kontynuacja działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów

- Doskonalenie funkcjonowania systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w gminach w celu uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu

- Kontynuacja współpracy z organizacjami odzysku oraz samorządami gminnymi, w celu jak najlepszego funkcjonowania systemów zbierania odpadów opakowaniowych

- Wspieranie działań mających na celu rozbudowę oraz realizację nowych inwestycji zapewniających recykling, odzysk, w tym odzysk energii z odpadów z jednoczesnym odzyskiem ciepła i elektryczności.

### 6.3.5.	Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy

Cele krótkookresowe 2008 – 2011

1. Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów relatywnie do wzrostu gospodarczego, a także

ograniczanie ich toksyczności.

2. Zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku.

3. Zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem.

4. Ograniczenie negatywnego wpływu obiektów gospodarki odpadami na środowisko.

5. Zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, szczególnie wytwórców i posiadaczy

odpadów poprzez prowadzenie ciągłej edukacji, informacji i promocji oraz utrwalanie

prawidłowych zasad i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.

Cele długookresowe 2012 – 2015

- Dalsze ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, a także ograniczanie ich toksyczności.

- Zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 80% w 2015 roku.

- Zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 15% w 2015 roku.

- Dalsze ograniczenie negatywnego wpływu obiektów gospodarki odpadami na środowisko.

- Zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, szczególnie wytwórców i posiadaczy odpadów poprzez prowadzenie ustawicznej edukacji, informacji i promocji oraz utrwalanie prawidłowych zasad i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.

# 7.	SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI i zadania strategiczne na okres co najmniej 8 lat

## 7.1	Odpady komunalne

### 7.1.1. Założenia ogólne

Założenia wstępne

Dotychczasowe doświadczenia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wykazują, że:

- nie ma uniwersalnej metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych, każda z nich posiada wady i zalety,

- nie ma metody umożliwiającej całkowitą likwidację odpadów komunalnych, a co za tym idzie, składowanie pozostałości po stosowaniu różnych metod jest niezbędne,

- konwencjonalne metody unieszkodliwiania całej masy odpadów komunalnych prowadzą do wytwarzania nowych odpadów, wymagających kolejnego unieszkodliwiania,

- wskutek niejednorodności odpadów komunalnych tylko ich część ulega unieszkodliwieniu przy zastosowaniu jednej tylko konwencjonalnej metody.

W świetle powyższych uwag za właściwy uważa się kompleksowy sposób unieszkodliwiania odpadów komunalnych uwzględniający komplementarność i elastyczność technologii.

Komplementarność polega na zastosowaniu kilku technologii, z których każda pozwala unieszkodliwić określoną część odpadów w sposób najefektywniejszy i najprostszy, sprowadzające końcowe produkty unieszkodliwiania do postaci najmniej szkodzących środowisku w czasie, przestrzeni i w określonych warunkach społeczno-gospodarczych.

Elastyczność polega na takim zestawieniu technologii i prognozowaniu możliwości ich rozwoju, aby można było dostosować prowadzenie zakładu do zmiennych warunków zewnętrznych: jakość odpadów, popyt na materiały i energię itp.

Zasada komplementarności metod jest realizowana w praktyce w formie budowy oddzielnych obiektów (zakładów), bądź w formie zakładów o kilku ciągach technologicznych (odzyskiwanie surowców, kompostowanie, itp.)

Powiat jest jednostką administracyjną, która nie dysponuje odpowiednimi instrumentami prawnymi, organizacyjnymi, ani finansowymi służącymi realizacji celów oraz zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Problematyka gospodarki odpadami komunalnymi stanowi określone ustawowo zadania własne gmin, stąd też podstawowe obowiązki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wyznaczone w niniejszym Planie, leżą w ich gestii. Głównym zadaniem powiatu jest koordynacja i wspieranie działań prowadzonych przez poszczególne gminy wchodzące w jego skład, opiniowanie, informowanie i edukacja ekologiczna z zakresu zagadnień związanych z tą dziedziną. Z kolei gminy maja następujące obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

- Zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

- ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

- osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.

- Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub wspólnych z innymi gminami:

- instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

- zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, uprzątniętych z chodników przez właścicieli  nieruchomości  oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku, za wyjątkiem dróg publicznych,

- zapewnienie zbierania, transport i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.

- Zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- do dnia 31 grudnia 2010 roku – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2013 roku – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2020 roku – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

Zobowiązania odnośnie gospodarki odpadami ciążą też na wytwórcach odpadów komunalnych, którymi są właściciele nieruchomości. Powinni oni  zapewnić utrzymanie czystości i porządku poprzez:

- wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

- zbieranie powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie

- pozbywania się zebrania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi

- realizacji innych obowiązków określonych w regulaminie

Obowiązki w zakresie gospodarki odpadami posiadają również właściciele i zarządcy nieruchomości. Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi. Rada Gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od warunków lokalnych, inne sposoby udokumentowania wykonania tych obowiązków. Rada Gminy określa także, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane ze zbiórką i transportem odpadów komunalnych. Stawki te są niższe, jeśli odpady są zbierane selektywnie.

Jeśli właściciel nieruchomości nie zawarł stosownej umowy, gmina ma obowiązek zorganizować odbieranie od niego odpadów komunalnych. Burmistrz lub wójt wydaje decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych, wysokość opłat, terminy uiszczania opłat oraz terminy i sposób udostępniania urządzeń i pojemników w celu ich opróżniania. Decyzja jest wydawana na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia.

Rada Gminy może również w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami (tzw. „podatek śmieciowy”).

Przedsiębiorca zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych ma obowiązek uzyskać stosowne zezwolenie, w którym musi m.in. określić sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.  Przedsiębiorca  taki ma również obowiązek selektywnego odbierania odpadów, w tym wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów z remontów.

Gminna jednostka organizacyjna lub przedsiębiorca zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych, nie spełniający obowiązku w zakresie ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania zostaną obciążone opłatą sankcyjną, którą nakłada wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Wysokość opłaty waha się od 40 do 200 tysięcy złotych, w zależności od stopnia niewykonania obowiązku.

Również w przypadku niewykonania obowiązku zorganizowania systemu selektywnego zbierania odpadów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na podmiot do tego zobowiązany, w drodze decyzji, opłatę sanacyjną w wysokości od 10 do 40 tysięcy złotych.

W gospodarce odpadami obowiązuje zasada bliskości. Oznacza to, że odpady komunalne powinny być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii lub w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia. Odstępstwo od tej reguły (czyli poddanie odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu na terenie innego województwo, niż zostały wytworzone) może być jedynie w przypadku, gdy odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji przeznaczonej do odzysku lub unieszkodliwiania jest mniejsza niż odległość do instalacji położonej na terenie tego samego województwa.

Zabroniony jest odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami spełniającymi określone wymagania. Dopuszcza się jedynie spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza przepisów prawnych.

Przyjęte rozwiązania muszą pozwalać na osiągnięcie sytuacji, w której, zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci, koszty funkcjonowania systemu przeniesione będą na właściciela nieruchomości (wytwórcę odpadów).

Podstawowe założenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie mławskim

Poniżej przedstawiono podstawowe założenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu mławskiego, które zostaną rozwinięte i uszczegółowione w gminnych planach gospodarki odpadami.

Głównym celem systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest poprawa warunków życia mieszkańców powiatu mławskiego, zachowanie estetyki terenów, a także konieczność dostosowania się do wymogów prawnych w zakresie zbierania i transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Koncepcję systemu gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi na terenie powiatu mławskiego opracowano w oparciu o  założenia i kierunki działań zawarte w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010, Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015 oraz obowiązujących i projektowanych uregulowaniach prawnych.

Podjęte zostaną działania prowadzące do:

- rozbudowy na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, w miejscowości Uniszki - Cegielnia, Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami, w oparciu o istniejący zakład unieszkodliwiania odpadów,

- rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poprzez wprowadzenie zbierania selektywnego w każdej gminie. Ponadto, rozpoczęta zostanie organizacja Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO), które pozwolą na rozszerzenie rodzajów odpadów zbieranych selektywnie (m.in. odpady zielone, niebezpieczne, remontowe, elektroniczne etc). PDGO powinny powstać w każdej gminie, ale przede wszystkim w mieście Mława,

- zwiększenia poziomu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych i opakowaniowych poprzez utworzenie PDGO oraz zapewnienie odbioru odpadów wielkogabarytowych przez ruchome punkty odbioru tych odpadów,

- redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska poprzez utworzenie sieci odbioru odpadów zielonych lub organicznych od mieszkańców,

- dalszego rozwoju systemu gospodarowania odpadami w powiecie w oparciu o wyznaczone struktury regionalne.

Ponadto, zgodnie z zapisami Kpgo 2010, działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ukierunkowane zostały na:

- intensyfikację edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie,

- wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,

- wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,

- weryfikację lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z ich eksploatacją, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa,

- wzmocnienie kontroli przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

- wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie sposobów zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- doskonalenie sposobów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,

- wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących jednostki samorządu w zakresie wykonywania przez nie obowiązków.

- wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów.

### 7.1.2. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Przeciwdziałanie i minimalizacja wytwarzania odpadów komunalnych jest priorytetem w hierarchii polityki odpadowej, jako najbardziej pożądana opcja postępowania z odpadami. Zgodnie z art. 5 i 6 ustawy o odpadach powstawanie odpadów będzie eliminowane lub ograniczone przez wytwarzających odpady niezależnie od stopnia uciążliwości bądź zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także niezależnie od ich ilości lub miejsca powstawania.  Zastosowane zostaną różne metody działań w celu zachęcenia mieszkańców do redukowania ilości wytwarzanych odpadów.

Działania te obejmują  przede wszystkim:

- edukację społeczną prowadzoną w celu zachęcenia do ograniczenia ilości odpadów, poprzez np. popularyzację ograniczania postaw konsumpcyjnych. Zostaną  wydane ulotki lub umieszczone zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz Urzędów Miast i Gmin przykładowe zalecenia dotyczącce minimalizacji odpadów.

- utrwalanie nabytych postaw.

- zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcenia wytwórców do ograniczenia odpadów np. poprzez podwyższenie opłat za odbieranie odpadów, lub uzależnienie kosztów usuwania odpadów od ich ilości, itp.

Poza przekazywaniem treści edukacyjnych (np. jak zmniejszyć ilość odpadów) przekazywane będą informacje o ilości zebranych odpadów niebezpiecznych, miejscach i sposobach zbierania selektywnego odpadów, terminach odbioru, oznakowań umieszczanych na opakowaniach.

W ramach prowadzonej edukacji będzie się zachęcać mieszkańców do kupowania towarów 
w opakowaniach wielokrotnego użytku oraz w opakowaniach ulegających biodegradacji, rezygnacji z przedmiotów jednorazowego użytku, wykorzystywania mniej toksycznych produktów (np. farb i lakierów) itp.

Prowadzona będzie akcja propagowania przydomowego kompostowania frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną.

Działania te będą prowadzone również poprzez właściwą organizację zbierania odpadów od mieszkańców.

Na poziomie krajowym opracowano i wdrożono „Krajowy plan działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata 2007 – 2009”, który porusza kwestie dotyczące uwzględnienia aspektów ekologicznych w procedurach przetargowych. Zielone zamówienia publiczne oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych. Definicja ta obejmuje sytuacje, gdy zamawiający uwzględnia jeden lub więcej czynników środowiskowych na takich etapach procedury przetargowej jak: określenie potrzeb, zdefiniowanie przedmiotu zamówienia, sformułowanie specyfikacji technicznych, wybór kryteriów udzielenia zamówienia lub sposobu wykonania zamówienia, kwalifikacji wykonawców oraz wybór najkorzystniejszej oferty za pomocą środowiskowych kryteriów oceny ofert.

Instytucja zamawiająca może określić w specyfikacji technicznej jako wymóg lub w kryteriach oceny oferty jako dodatkowe punkty dla określonych działalności gospodarczej przykładowe elementy: wykorzystanie materiałów lub produktów pochodzących z odzysku, wykorzystanie technologii, w wyniku której wytworzona zostanie mniejsza ilość odpadów, sposoby zagospodarowania wytworzonych odpadów, itp.

Na poziomie powiatu i gmin celowe będzie ustalenie procedur służących identyfikacji produktów i usług spełniających cele polityki „zielonych” zamówień publicznych oraz opracowanie systemu szkoleń i informacji dla różnych grup osób zajmujących się zamówieniami publicznymi (opracowujących kryteria dla produktów i usług, odpowiedzialnych za wybór wykonawcy oraz korzystających z produktów i usług).

W celu upowszechniania informacji nt. zielonych zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych wydzielił na swojej stronie internetowej specjalny link - „Zielone zamówienia” (www.uzp.gov.pl → Zielone zamówienia).

### 7.1.3. Zbieranie i transport odpadów komunalnych

Jednym z głównych celów systemu jest objęcie zorganizowanym systemem zbierania odpadów 100% mieszkańców powiatu mławskiego (na koniec 2008 roku), a jednocześnie zebranie jak największej ilości wytwarzanych odpadów.

Obowiązek zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości spoczywa na jej właścicielach. Obowiązek ten może być realizowany za pośrednictwem przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych na podstawie umowy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.), w zakresie zbierania odpadów nakłada na samorząd terytorialny obowiązek zapewnienia warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów, który przyczyni się do ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Proponowany system zbierania odpadów na terenie powiatu mławskiego będzie uzależniony od wyboru dokonanego przez poszczególne gminy powiatu. Preferowany system obejmuje:

- kontynuację zbierania odpadów zmieszanych na dotychczasowych zasadach,

- kontynuację selektywnego zbierania odpadów (z podziałem na frakcje: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale) metodą „u źródła” z zastosowaniem worków (system wieloworkowy) lub w pojemnikach ustawionych w tzw. gniazdach do segregacji,

- selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych z terenów zieleni urządzonej,

- kontynuację, rozszerzenie lub wdrożenie dodatkowego zbierania odpadów:

- wielkogabarytowych,

- budowlanych i poremontowych,

- niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (w tym: baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów, świetlówek).

Zadanie to leży przede wszystkim w gestii gmin, których obowiązkiem będzie:

- określenie precyzyjnych wymogów dotyczących gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców, z podaniem wskaźników i normatywów wytwarzania odpadów, rodzajów pojemników stosowanych do gromadzenia oraz sposobu i częstotliwości odbioru odpadów,

- określenie obowiązków właścicieli nieruchomości i sposobu udokumentowania ich wykonania, przedstawione w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”, uaktualnionym o zapisy zawarte w gminnych planach gospodarki odpadami, w terminie do trzech miesięcy po aktualizacji tych planów,

- prowadzona na bieżąco kontrola gospodarki odpadami,

- bieżące aktualizowanie baz danych, zawierających m.in. ewidencje umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców,

- przejęcie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych od tych właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów z przedsiębiorcami na wywóz odpadów – za stosowną opłatą pobieraną od tych właścicieli,

- rozwinięcie systemu edukacji ekologicznej i informacji o systemie gospodarki odpadami.

### 7.1.4. Selektywne zbieranie odpadów

Prowadzenie zbiórki selektywnej nie jest celem samym w sobie. Będą przy tym przestrzegane następujące zasady:

- Zbiórka selektywna powinna być spójna z następującym po niej przetwarzaniem, jako integralna część szerzej rozumianego systemu zagospodarowania odpadów. Pociąga to za sobą konieczność reorganizacji części systemu zbierania odpadów.

- Warunki, w których będzie prowadzona zbiórka, powinny umożliwić wydzielenie jak największej ilości odpadów spełniających kryteria jakości, niezbędne do ich recyklingu. Skuteczność zbiórki jest uwarunkowana stosunkiem ilości odpadów efektywnie poddanych recyklingowi do ogólnej ilości zebranych odpadów.

- Zbiórce powinna towarzyszyć kampania informacyjna, prowadzona w oparciu o proste i jasne przesłania. Tego typu akcja musi być powtarzana systematycznie, nawet wtedy, gdy wyniki operacji wskazują na bardzo dobry odbiór przedsięwzięcia przez użytkowników.

- Pomimo selektywnej zbiórki materiałów, zebrane odpady powinny zawsze trafiać do instalacji doczyszczania. W rzeczywistości, wśród posegregowanych odpadów systematycznie pojawiają się odpady niepożądane, które nawet w małej ilości mogą pogorszyć jakość partii odpadów, sprawiając, że nie będzie ona odpowiadała podstawowym kryteriom odbioru. Centrum sortowania służy również do określania jakości posortowanych produktów  i optymalizacji ich transportu.

- Selektywną zbiórką objęte zostaną odpady, których wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych jest zasadne ze względów ochrony środowiska lub ekonomicznych z uwzględnieniem celów i zasad postępowania określonych przez obowiązujące prawo i dokumenty planistyczne, w tym KPGO 2010 i WPGO.

Wybór wariantu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zależy od poszczególnych gmin powiatu mławskiego i został dokonany na etapie sporządzania gminnych planów gospodarki odpadami. Podczas aktualizacji planów gminnych mogą zostać wprowadzone modyfikacje systemu selektywnego zbierania odpadów. Docelowo, selektywną zbiórką odpadów użytecznych objęty będzie cały teren powiatu mławskiego.

W celu zachęcenia mieszkańców do zbierania selektywnego i zwiększenia jej efektywności wykorzystywane będą następujące działania:

- wykorzystanie instrumentów prawnych określonych prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62. poz. 628 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996.132.622 z późn. zm.).

- wykorzystywanie przepisów lokalnych. Prawo lokalne może być wykorzystane do efektywnego wprowadzania selektywnego zbierania, poprzez zalecenia dotyczące gospodarstw domowych i innych wytwórców odpadów obejmujące sposób zbierania, typy pojemników oraz częstotliwość ich wystawiania do zbierania (zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996.132.622 z późn. zm.).

- instrumenty finansowe, np. gospodarstwa domowe odzyskujące cześć odpadów ponoszą mniejsze opłaty. Inną zachętą finansową może być obniżenie opłaty za usuwanie odpadów dla gospodarstw prowadzących kompostowanie odpadów we własnym zakresie.

- edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych stanowi zasadnicza cześć wdrażania planów gospodarki odpadami. Jej celem jest zachęcanie „producentów” odpadów do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji u źródła”.

- sposób realizacji selektywnej zbiórki surowców wtórnych zależeć będzie głównie od przyjętej metody odzysku odpadów.

Istnieje wiele sposobów prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Zastosowanie jednego ze sposobów jako podstawowego wcale nie eliminuje pozostałych, które mogą być sposobami uzupełniającymi, niejednokrotnie w istotny sposób podnoszącymi efektywność segregacji. Zbieranie selektywne odpadów będzie odbywać się poprzez:

- metodą "u źródła" w systemie dwu- lub wieloworkowym,

- kontenery na poszczególne frakcje odpadów ustawione w różnych punktach miast i gmin (tzw. gniazda),

- punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) zlokalizowane w każdej gminie – razem: 12 PDGO.

W celu zapewnienia skuteczności realizacji przedsięwzięcia z wyprzedzeniem przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna w zakresie selektywnego zbierania „u źródła”, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.  Zakłada się, że mieszkańcy posiadają już podstawową wiedzę dotyczącą segregacji, gdyż od 2003 roku na terenie powiatu prowadzone jest selektywne zbieranie odpadów metodą pojemnikową i workową oraz prowadzona jest edukacja ekologiczna uwzględniająca gospodarkę odpadami.

Do systemu gospodarki odpadami komunalnymi włączone zostaną (oprócz odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych) odpady powstające w obiektach infrastruktury, tj. handlu, administracji, usługach, zakładach rzemieślniczych, targowiskach i szkolnictwie.

Stosowane będą następujące sposoby zbierania poszczególnych frakcji odpadów:

- odpady ulegające biodegradacji - odpady roślinne kuchenne i ogrodowe:

- do specjalnych pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości lub worków (u źródła) – odbieranych przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia,

- gromadzone, a następnie kompostowane na terenie nieruchomości,

- do specjalnych pojemników w PDGO,

- z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw domowych (zabudowa wielorodzinna),

- poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku (głównie odpady z infrastruktury).

- papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali:

- do worków z  tworzyw sztucznych, stanowiących wyposażenie nieruchomości – dostarczanych i odbieranych przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie. Pełne koszty gromadzenia i odbioru ponosić będą właściciele nieruchomości, opłacając świadczone umownie przez uprawnionych przedsiębiorców usługi.

- do specjalnych pojemników ustawionych w punktach zbiórki selektywnej ( odbierane bezpłatnie przez podmioty mające podpisaną umowę z Urzędami Miast i Gmin na odbiór tych odpadów. Pojemniki ustawione są w rejonach zabudowy wielorodzinnej oraz w miejscach szczególnie uczęszczanych i przy obiektach użyteczności publicznej.

- do specjalnych pojemników w PDGO.

- pozostałych

– do standardowych pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości – odbieranych przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie na odbiór odpadów, na koszt wytwarzającego odpady.

- wielkogabarytowych:

- w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości (u źródła) – odbieranych raz lub dwa razy w roku przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie,

- dostarczanie do  PDGO własnym transportem,

- jako usługa za dodatkowa opłata „na telefon”,

- bezpośredni odbiór przez producenta sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego.

- budowlanych i poremontowych:

- dostarczanie do  PDGO własnym transportem,

- w wyznaczonym miejscu nieruchomości (u źródła) do pojemników dostarczanych doraźnie (na zamówienie) lub w workach odbierane odpłatnie (ryczałtowo w ramach opłaty za odpady zmieszane lub na podstawie odrębnej umowy),

- usuwanie przez firmy budowlane, remontowe i rozbiórkowe, w wyniku przejęcia obowiązków wytwórcy odpadów,

- usuwanie przez specjalistyczne firmy zajmujące się zbieraniem odpadów lub waloryzacją odpadów budowlanych.

### 7.1.5. Zbieranie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych

Szacuje się, że ilość odpadów niebezpiecznych w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych wytworzonych na terenie powiatu mławskiego wynosiła w 2006  roku 94 Mg. Odpady te, ze względu na duże zagrożenie, jakie stwarzają dla środowiska będą zbierane oddzielenie.

Przyjmuje się następujące poziomy selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych:

- 2011 rok	-	5%,

- 2015 rok	-	10%.

W roku 2011 wytwarzanych będzie na terenie powiatu 99 Mg odpadów niebezpiecznych, co oznacza konieczność wydzielenia 5 Mg tych odpadów.

W roku 2015 wytwarzanych będzie 104 Mg odpadów niebezpiecznych, a konieczne będzie wydzielenie 10,4 Mg odpadów.

Przy planowaniu systemu gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego wzięto pod uwagę następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych, jakie mogą być wytworzone w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych:

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne elementy lub niebezpieczne substancje, w tym odpady zawierające rtęć - lampy rtęciowe, termometry, niektóre rodzaje przełączników,

- pozostałości farb i lakierów oraz opakowania po nich,

- rozpuszczalniki organiczne, w tym chlorowcoorganiczne,

- odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne służące do wywabiania plam, środki czyszczące,

- środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

- opakowania po środkach do dezynfekcji i dezynsekcji wraz z pozostałościami,

- odpady zawierające oleje (filtry oleju, czyściwo, szlamy zaolejone itp.),

- smary, środki do konserwacji metali,

- odczynniki chemiczne np. fotograficzne,

- przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa,

- aerozole i opakowania po nich.

Podstawowe zasady organizacji systemu wydzielenia i zbierania odpadów niebezpiecznych są następujące:

- rozdzielenie w maksymalnym stopniu odpadów według rodzajów, rodzajów opakowań lub stopnia stwarzanego zagrożenia,

- maksymalne ograniczenie przedostawania się do strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych innych niż komunalne.

Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych zbierane będą w następujący sposób (wszystkie sposoby wzajemnie się uzupełniają):

- dostarczanie do PDGO własnym transportem przez mieszkańców,

- przez mobilny pojazd objeżdżający co jakiś czas tereny wszystkich gmin powiatu,

- w gospodarstwach domowych – odbieranych przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia,

- w wyznaczonych placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola), urzędach i instytucjach, aptekach, ośrodkach zdrowia i sklepach z branży chemicznej, elektronicznej, itp.

Dodatkowo, wydzielanie tych odpadów z odpadów mieszanych nastąpi w ciągu technologicznym zakładów unieszkodliwiania odpadów, do jakich trafią w przyszłości odpady z terenu powiatu mławskiego.

Mieszkańcy będą dostarczać odpady niebezpieczne do punktu, albo do innych miejsc w najbardziej uczęszczanych punktach gminy, które będą zlokalizowane np. w aptekach dla przeterminowanych leków, w sklepach chemicznych (dla przeterminowanych chemikaliów), w warsztatach samochodowych (dla zbierania olejów przepracowanych), zakładach fotograficznych, itp. Zbieranie poprzez obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej i instytucje polega na zawarciu porozumienia pomiędzy gminą a tymi podmiotami w celu przyjmowania przez te placówki i przetrzymywania do momentu odbioru przez specjalistyczny pojazd różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych.

Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów niebezpiecznych będą zamykane, oznakowane oraz nadzorowane (aby nie zostały uszkodzone, a odpady zgromadzone w nich nie spowodowały zanieczyszczenia środowiska). Prowadzony będzie nadzór w zakresie uszkodzeń pojemników. Ponadto, przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna dla mieszkańców oraz informowanie społeczeństwa o miejscach lokalizacji pojemników i częstotliwości wywozu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w pojemnikach.

Biorąc pod uwagę stosunkowo małe ilości odpadów, nie planuje się uruchomienia odrębnych instalacji dla ich unieszkodliwiania na szczeblu powiatu. Konieczne będzie korzystanie z instalacji o charakterze wojewódzkim (zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego lub na terenie pozostałych województw) przeznaczonych dla większych ilości odpadów.

Poniżej przedstawiono szczegółowe propozycje gromadzenia wybranych rodzajów odpadów niebezpiecznych, występujących z dużą częstotliwością w strumieniu odpadów komunalnych.

Baterie

Baterie wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych będą gromadzone:

- w punktach sprzedaży detalicznej - ten sposób zbiórki wymaga uzgodnienia władz gminnych z właścicielami punktów co do sposobów przyjmowania i odbioru zużytych baterii. Pojemniki rozstawione będą we wszystkich dużych sklepach, jak również we wszystkich sklepach RTV i AGD,

- w placówkach oświatowych i administracji publicznej w specjalnych pojemnikach do zbiórki baterii. Zbiórka taka przynosi największe efekty, zarówno edukacyjne jak i ekologiczne. W powiązaniu z programami edukacyjnymi dostarczanymi przez organizacje odzysku można prowadzić ukierunkowaną edukację ekologiczną i zachęcać dzieci i młodzież do zachowań proekologicznych,

- w Punktach Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.

Zbiórka będzie prowadzona we współpracy z organizacją odzysku. Organizacja dostarcza i ustawia pojemniki, jak również obsługuje je za symboliczną opłatą. Przewiduje się ustawienie około 100 pojemników na terenie publicznych placówek oświatowych (w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i przedszkolach).

Akumulatory

Zużyte akumulatory przyjmowane są przez punkty sprzedaży przy zakupie nowego akumulatora, od nabywcy nie jest wówczas pobierana opłata depozytowa. Akumulatory pozostawione są w przydomowych osłonach śmietnikowych i zabierane następnie przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne lub indywidualnych zbieraczy surowców wtórnych i na własny rachunek dostarczane do składnic złomu. Są także zbierane przez uprawnionych przedsiębiorców zajmujących się fizyczną likwidacją pojazdów mechanicznych.

Gminy zorganizują dodatkową zbiórkę zużytych akumulatorów na poziomie detalicznym, tj.:

- nawiążą współpracę z siecią handlową zajmującą się sprzedażą akumulatorów i wskażą mieszkańcom punkty zbiórki akumulatorów,

- nawiążą współpracę ze stacjami benzynowymi i wskażą mieszkańcom punkty zbiórki akumulatorów,

- zapewnią mieszkańcom informacje w sprawie możliwości oddania zużytych akumulatorów ze wskazaniem miejsc i terminów zbiórki.

Do gromadzenia zużytych akumulatorów w punktach odbioru powinny służyć drewniane palety lub pojemniki kwasoodporne. Po skompletowaniu partii odpowiedniej wielkości, złom akumulatorowy będzie przekazany bezpośrednio do zakładu utylizacji lub do firmy zajmującej się odbiorem zużytych akumulatorów.

Jako formę uzupełniającą można przyjąć nieodpłatny odbiór od mieszkańców w Punktach Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki będą gromadzone w pojemnikach ustawionych w aptekach i gminnych ośrodkach opieki zdrowotnej. Zostanie uzyskana zgoda właścicieli na umieszczenie w aptekach pojemników oraz uzyskać pozytywną opinię Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego co do sposobu jej wprowadzenia. Potencjalna ilość odpadów tej grupy w gospodarstwach domowych jest znikoma, a wobec wysokich cen lekarstw oraz racjonalizacji zasad opieki medycznej będzie systematycznie maleć.

Na pojemniku lub w najbliższym jego otoczeniu umieszczona zostanie informacja o tym, co do pojemników mozna wrzucać (tzn. leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków w opakowaniach oryginalnych lub luzem) oraz czego nie należy wrzucać (leków w postaci płynnej – butelki, aerozole, zużyte igły, strzykawki).

Przewiduje się, że w ramach systemu działałoby około 60 punktów zbiórki przeterminowanych farmaceutyków (w 1 szpitalu, 15 aptekach, 7  punktach aptecznych, 2 placówkach opieki społecznej i 35 placówkach medycznych – zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach zdrowia, przychodniach i poradniach). Systemem objęte zostały by wszystkie apteki, ośrodki zdrowia i przychodnie lekarskie (które wyrażą zgodę na udział w systemie). System rozwijany byłby wraz z powstawaniem nowych obiektów na terenie, których można by ustawić pojemniki do zbiórki tego rodzaju odpadów. Należy zaznaczyć, że system ten przeznaczony byłby dla mieszkańców, a nie dla właścicieli aptek, których obowiązkiem jest posiadanie ważnych umów z uprawnionymi przedsiębiorcami na odbiór odpadów farmaceutycznych z ich placówek.

Zbiórka powinna być poprzedzona akcją informacyjną, plakatowaniem i ulotkowaniem gminy. Na odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych lekarstw z aptek podpisana będzie umowa ze specjalistyczną firmą posiadającą uprawnienia do tego rodzaju działalności.

Zużyte źródła światła zawierające substancje niebezpieczne (świetlówki)

Świetlówki oraz termometry rtęciowe są bardzo podatne na stłuczenie szkła, wskutek czego rtęć wylewa się i wyparowuje do środowiska, zatruwając wodę i ziemię, a w konsekwencji ludzi i zwierzęta. Z tego względu, system zbiórki i transportu wyeksploatowanych świetlówek 
i termometrów musi zapewnić ochronę przed stłuczeniem. W tym celu zużyte świetlówki będą wkładane do kartonowych opakowań producenta i dopiero tak zabezpieczone będą gromadzone w specjalnych pojemnikach, dostosowanych do wymiarów świetlówek. Gromadzeniem i odbiorem świetlówek będą zajmować się:

- urzędy i instytucje,

- Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów,

- wyspecjalizowane podmioty.

Z podmiotami prowadzącymi zbieranie i unieszkodliwianie tych odpadów, które dostarczają specjalne pojemniki i zajmą się ich opróżnianiem zawarta zostanie umowa. Zorganizowaną zbiórką tych odpadów objęte zostaną instytucje i przedsiębiorcy, w tym m.in.: urzędy, szkoły, jednostki służby zdrowia i opiekuńcze, hotele itp. - wszystkie, w których zainstalowana jest znacząca ilość źródeł światła z lampami wyładowawczymi. Odpady z tych źródeł nie są odpadami komunalnymi w rozumieniu ustawy, jednak przy braku wdrożenia ich odrębnego gromadzenia i odbioru zbierane będą w większości łącznie z komunalnymi i znajdą się w ogólnej masie zmieszanych odpadów komunalnych. Odbiór zużytych świetlówek będą prowadzić firmy posiadające wymagane uprawnienia.

Odpady lakiernicze, rozpuszczalniki i opakowania po nich

Odpady te będą odbierane w sieci handlowej prowadzącej ich sprzedaż. Opakowania po różnych środkach toksycznych, jak na przykład rozpuszczalnikach, pestycydach, farbach, lakierach, środkach impregnujących, występujące sporadycznie w gospodarstwach domowych w systemie wielopojemnikowym są zbierane do jednego worka lub pojemnika. Celowe jest zastosowanie pojemnika z kilkoma „kieszeniami”, co umożliwi selektywne składowanie niebezpiecznych odpadów. Pojemnik taki powinien tak być skonstruowany, aby dzieci nie mogły z niego wyciągnąć żadnego przedmiotu.

Zebrane w ten sposób odpady będą transportowane do PDGO, gdzie ewentualnie są sortowane na poszczególne rodzaje (jeśli nie były zbierane selektywnie) i składowane do momentu uformowania odpowiedniej wielkości partii. Sortowanie przeprowadza się, gdy ostateczne unieszkodliwianie omawianych odpadów jest dokonywane w poszczególnych odmianach. W przypadku łącznego unieszkodliwiania wszystkich odpadów (np. przez spalanie) ich sortowanie jest zbędne.

Odpady odczynników chemicznych

Zagrożenie i sposób postępowania z tą grupą odpadów będą identyczne jak dla odpadów farb 
i lakierów oraz rozpuszczalników.

Zużyte oleje

Mieszkańcy, jak również podmioty gospodarcze – w zależności od sytuacji – dowolnie wybierają punkty zbiórki przepracowanych olejów. Dla właścicieli samochodów najwygodniejszym miejscem przekazania przepracowanego oleju jest warsztat samochodowy lub stacja paliw. Zebrane przez wymienione punkty przepracowane oleje są dostarczane do zakładów zajmujących się ich regeneracją.

Odpady fotograficzne

Odpady fotograficzne powstające w gospodarstwach domowych, mimo iż powstają w małych ilościach, powinny być gromadzone selektywnie i dostarczane przez mieszkańców do punktów gromadzenia, tj.:

- odpadowe czynniki do punktów sieci handlu lub usług zajmujących się sprzedażą odczynników fotograficznych i filmów lub wykorzystujących je w swojej działalności,

- odpadowe klisze do przychodni zdrowia, w której wzorem aptek powinien być ustawiony oddzielny pojemnik.

Pozostałe odpady niebezpieczne

Wśród pozostałych odpadów niebezpiecznych, które trafiają do strumienia odpadów komunalnych należy wyróżnić:

- powstające w gospodarstwach domowych stanowiących zgodnie z ustawową definicją odpad komunalny,

- nie będące w rozumieniu ustawy odpadami komunalnymi odpady trafiające do strumienia odpadów komunalnych z innych źródeł, w szczególności z małej przedsiębiorczości, gabinetów lekarskich i stomatologicznych.

Dla pierwszej grupy stworzone zostaną warunki nieodpłatnego odbioru w PDGO.

Odpady z drugiej grupy powinny być odbierane przez wyspecjalizowane firmy. Zbiórką tych odpadów mogą się również odpłatnie zajmować PDGO.

### 7.1.6. Zbieranie odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe należą do specyficznych odpadów, których wymiary nie pozwalają na umieszczenie ich w tradycyjnych pojemnikach na odpady komunalne. Podstawowym założeniem zbiórki tych odpadów jest stworzenie właścicielom możliwości niezwłocznego usunięcia odpadów wielkogabarytowych.

Na terenie powiatu w 2006 roku wytworzono według wskaźników 881 Mg odpadów wielkogabarytowych. Zakłada się rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych na następujących poziomach:

- 2011 rok	-	10%,

- 2015 rok	-	20%.

W roku 2011 wytwarzanych będzie na terenie powiatu 925 Mg odpadów wielkogabarytowych, co oznacza konieczność wydzielenia 92,5 Mg tych odpadów.

W roku 2015 wytwarzanych będzie 970 Mg odpadów wielkogabarytowych, a konieczne będzie wydzielenie 194 Mg tych odpadów.

Do czasu utworzenia Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie prowadzona akcyjnie, tj. poprzez okresowy odbiór bezpośrednio od mieszkańców. Akcja przeprowadzana będzie dwa razy w roku (wiosna, jesień). W przypadku zaobserwowania większego zapotrzebowania na odbiór tego typu odpadów, częstotliwość odbioru odpadów zostanie zwiększona, do  np. raz na kwartał. Mieszkańcy zostaną poinformowani o formie, miejscu i terminie zbiórki tego rodzaju odpadów. Po utworzeniu Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów odpady wielkogabarytowe będą gromadzone w tych miejscach.

Zostaną także zastosowane uzupełniające sposoby  zbierania odpadów wielkogabarytowych:

- odbiór odpadów po zgłoszeniu telefonicznym przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia na odbiór odpadów, za opłatą pokrywającą koszty transportu, odzysku i unieszkodliwienia,

- bezpośredni odbiór przez producentów na zasadzie wymiany zużytego sprzętu na nowy (dotyczy głównie sprzętu elektronicznego oraz sprzętu AGD),

- dostarczanie odpadów do zakładów unieszkodliwiania odpadów przez właścicieli własnym transportem.

Odpady wielkogabarytowe przewożone będą do funkcjonujących w ramach Regionalnego Obszaru Gospodarki Odpadami obiektów i instalacji, gdzie nastąpi ich wtórne sortowanie, konfekcjonowanie i demontowanie.

### 7.1.7.  Zbieranie odpadów budowlanych i poremontowych

Zbieraniem i transportem odpadów budowlanych i remontowych będą zajmować się:

- wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, remontowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe lub budowlane,

- specjalistyczne podmioty zajmujące się zbieraniem odpadów, posiadające zezwolenia na zbieranie i transport.

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań będą usuwane na zasadzie podstawienia przez przedsiębiorstwo wywozowe pojemnika np. KP-7 lub innego na zlecenie i koszt wytwarzającego odpady. Rozwiązanie to jest w zgodzie z jedną z głównych zasad gospodarki odpadami - „zanieczyszczający płaci”. Odpady te będą zbierane na miejscu powstawania w sposób selektywny, umożliwiający ich późniejsze wykorzystanie.

Odpady te będą również dostarczane do Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów lub bezpośrednio do firm zajmujących się ich odzyskiem. Mogą być wykorzystywane do makroniwelacji terenów i innych robót budowlanych lub jako warstwa inertna na składowisku odpadów.

W celu usprawnienia gospodarki odpadami budowlanymi i remontowymi, umieszczone zostaną na tablicach w Urzędach Miast i Gmin oraz w Starostwie Powiatowym ogłoszenia umożliwiające pośrednictwo pomiędzy osobami, które chcą pozbyć się tego typu odpadów, a tymi, którzy aktualnie mają możliwość ich wykorzystania.

### 7.1.8. Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów

Jednym ze stosowanych rozwiązań w selektywnym zbieraniu odpadów są punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO). PDGO jest zamkniętym dozorowanym obiektem, do którego mieszkańcy (a także niewielkie przedsiębiorstwa) mogą dowozić bezpłatnie określone odpady powstające w sposób nieregularny oraz w małych ilościach. Dotyczy to odpadów wielkogabarytowych, złomu i metali, odpadów budowlano-remontowych, niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów zielonych, zużytych opon, szkła, tworzyw, papieru. Poszczególne frakcje odpadów gromadzone są oddzielnie. PDGO stanowić będą również instrument edukacji ekologicznej społeczności lokalnych.

Szacuje się, na podstawie doświadczeń z krajów UE od dawna stosujących ten rodzaj zbiórki selektywnej, że na jeden PDGO będzie przypadać do 20 000 mieszkańców. W praktyce, PDGO powinien obejmować populację w promieniu nie przekraczającym 20 minut jazdy samochodem. Doświadczenia europejskie wskazują, że rozmieszczenie PDGO w bliskiej odległości od centrów handlowych przyczynia się do ich częstszego odwiedzania i wobec powyższego lokalizację PDGO w ich pobliżu uważa się za odpowiednią. W punktach tych można zebrać od 8-20% wszystkich odpadów zbieranych selektywnie. Zgromadzone odpady w dalszej kolejności kierowane będą do stacji przeładunkowych (SPO) lub bezpośrednio do instalacji odzysku/unieszkodliwiania, funkcjonujących w ramach Regionalnych Obszarów Gospodarki Odpadami.

Na terenie powiatu mławskiego zaproponowano utworzenie 14 Punktów Dobrowolnego Gromadzenia – po jednym w każdej gminie.

Lokalizacja punktu powinna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Usytuowanie i organizacja punktu powinny zapewniać jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska. PDGO powinien być zlokalizowany poza zasięgiem oddziaływania na siedliska ludzi i oddzielony od otoczenia pasem zieleni. Przykładowy PDGO będzie się składał z następujących elementów:

- ogrodzony plac o całkowitej powierzchni ok. 0,45 ha,

- utwardzone podłoże,

- dogodny dojazd,

- kontener administracyjno – socjalny,

- kabina sanitarna,

- wiata - magazyn odpadów niebezpiecznych wraz z wewnętrzną strukturą w postaci regałów, pojemników, palet, skrzyń. Konstrukcja wiaty i rodzaj pojemników winny odpowiadać rodzajom gromadzonych odpadów niebezpiecznych (wiata winna być wykonana z materiałów zabezpieczonych przed korozyjnym działaniem odpadów, a stosowane pojemniki wykonane z materiałów odpowiednich dla poszczególnych odpadów - odpornych na ich chemiczną aktywność),

- kontenery odkryte o pojemności 5 ÷ 7 m3  – 10 szt.,

- 3 ÷ 4 boksy do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych,

- 3 ÷ 4 pojemniki z tworzyw sztucznych o proj. 1,1 m.

Kierowanie PDGO zostanie powierzone osobom posiadającym specjalistyczne, podstawowe przeszkolenie w zakresie potencjalnych zagrożeń, technologii składowania i transportu odpadów niebezpiecznych. Do obsługi jednego PDGO zostaną zatrudnione co najmniej 2 osoby.

Koszt organizacji PDGO szacuje się na około 550 tys. zł.

Rysunek 7. Przykładowy schemat Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów

### 7.1.9. Transport odpadów

Niezbędnym elementem funkcjonowania systemu gospodarki jest sprawnie działający system ich odbioru. Zgodnie z przedstawionymi powyżej wytycznymi do obsługi zaproponowanych typów pojemników konieczne będzie zapewnienie następujących rodzajów samochodów specjalistycznych:

Odpady zmieszane:

- Samochód z zaczepami do obsługi pojemników 110/120 i 1100 litrowych. Stosowany będzie samochód o pojemności co najmniej 10 m3 z zagęszczaniem liniowym i co najmniej 3- krotnym zgniotem.

Surowce wtórne:

- Samochód z zaczepami do obsługi pojemników 1100 litrowych. Stosowany będzie samochód o pojemności co najmniej 10 m3 z zagęszczeniem liniowym i co najmniej 3 krotnym zgniotem.

- Samochód skrzyniowy z podwyższonymi „burtami” z dźwigiem HDS do opróżniania pojemników o pojemności 1,5 m3 w uzupełniającym systemie donoszenia oraz do zbiórki surowców gromadzonych w workach foliowych.

Odpady ulegające biodegradacji:

- Samochód z zaczepami do obsługi pojemników 240 litrowych. Stosowany będzie samochód  o pojemności ok. 10 m3 z zagęszczaniem bębnowym i co najmniej 3-krotnym zgniotem. Z uwagi na specyfikę gromadzonych odpadów samochód do ich odbioru będzie wyposażony w urządzenie do mycia pojemników.

- Samochód skrzyniowy do zbiórki (odbioru) odpadów organicznych z pielęgnacji i utrzymania zieleni.

Odpady wielkogabarytowe i z sektora budowlanego:

- Samochód skrzyniowy  z podwyższonymi burtami z dźwigiem HDS oraz samochód samowyładowczy do transportu gruzu w kontenerach.

Odpady problemowe i niebezpieczne:

  - Specjalistyczne samochody firm posiadających odpowiednie zezwolenia.

W zakresie optymalizacji transportu odpadów, czyli zmniejszenie jego uciążliwości i zwiększenie efektywności ekonomicznej zastosowane zostaną następujące dzialania:

- wykonanie analizy tras, w celu zmniejszenia ich długości,

- dostosowania częstotliwości odbioru odpadów do rzeczywistych potrzeb,

- zmniejszenie uciążliwości czynności odbierania opadów dla właścicieli nieruchomości,

- zobowiązanie właścicieli nieruchomości, do których dojazd jest utrudniony z przyczyn obiektywnych (np. ukształtowanie terenu, warunki drogowe) do dostarczania opadów do miejsca, w którym możliwy będzie ich odbiór,

- ciągła konserwacja i unowocześnianie taboru.

Transport odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi: Ustawą z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986).

### 7.1.10.  Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Głównym założeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu mławskiego jest zagwarantowanie odzysku lub unieszkodliwiania wszystkich powstających na jego terenie odpadów komunalnych w sposób pozwalający na osiągniecie założonych celów.

Gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona będzie w systemie przestrzennych powiązań regionalnych np. w oparciu o związki międzygminne, liczące minimum 150 tys. mieszkańców. Taka minimalna ilość mieszkańców umożliwia zbudowanie wielofunkcyjnego systemu z instalacjami do mechaniczno-biologicznego lub termicznego przekształcania odpadów komunalnych i odzysku odpadów zbieranych selektywnie – kompostownie, sortownie(papier, tworzywa, szkło), demontaż odpadów wielkogabarytowych, przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W ślad za rozwiązaniami wskazanymi w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015 konieczne jest włączenie powiatu mławskiego w system regionalny, w ramach którego zaspokojone zostaną podstawowe potrzeby związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów wytwarzanych w powiecie. W WPGO 2007 - 2015 powiat mławski przypisany został do Obszaru Ciechanowskiego. Obejmuje on, oprócz powiatu mławskiego jeszcze 5 powiatów: żuromiński, przasnyski, makowski, ciechanowski i pułtuski. Zasięg obszarów pokrywa się generalnie z układem dawnych województw istniejącym przed reformą administracyjną z 1998 roku. W każdym z regionów znajduje się „lider” w postaci dawnego miasta wojewódzkiego – w tym przypadku Ciechanów. Proponowane obszary są na tyle duże, aby na ich terenach mogły funkcjonować instalacje efektywnie unieszkodliwiające odpady komunalne, przy zapewnieniu priorytetowej zasady odzysku energetycznego lub materiałowego.

Dopuszcza się możliwość niewielkich zmian lokalizacji inwestycji w poszczególnych obszarach gospodarki odpadami, które będą wynikały z decyzji władz gminnych i inwestorów w oparciu o sporządzone studia wykonalności

Rysunek 8. Proponowane obszary gospodarowania odpadami w ramach Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami na terenie Województwa Mazowieckiego

Tabela 50. Prognozowane w WPGO ilości odpadów w obszarach gospodarowania odpadami na terenie Województwa Mazowieckiego z uwzględnieniem ilości obsługiwanej ludności (wg GUS) w 2011 i 2015 r.

| Region | Gminy regionu | Ludność | Ilość odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 |
| ciechanowski | Gminy powiatu ciechanowskiego | 90 817 | 90 649 | 27 060 | 28 107 |
|  | Gminy powiatu przasnyskiego | 52 324 | 52 066 | 14 106 | 14 607 |
|  | Gminy powiatu makowskiego | 45 493 | 45 137 | 11 352 | 11 721 |
|  | Gminy powiatu pułtuskiego | 51 354 | 51 618 | 13 763 | 14 395 |
|  | Gminy powiatu żuromińskiego | 39 754 | 39 384 | 9 779 | 10 082 |
|  | Gminy powiatu mławskiego | 72 495 | 72 219 | 19 961 | 20 692 |

W wyniku przeprowadzonej analizy w zakresie dostępności funkcji technologicznych w Regionie Ciechanowskim stwierdzono funkcjonowanie jednej instalacji w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem) – zakładu USKOM zlokalizowanego w Uniszkach - Cegielni.

Perspektywiczne zapotrzebowanie na podstawowe funkcje technologiczne na terenie Regionu Ciechanowskiego, oszacowane w WPGO przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 51. Zapotrzebowanie na podstawowe funkcje technologiczne systemu gospodarki odpadami  na terenie Ciechanowskiego Regionalnego Obszaru Gospodarki Odpadami.

| Region Ciechanowski |
| --- |
| Łączna ilość odpadów | 96 021 | 99 604 |
| Sortowanie odpadów „suchych” | 3 216 | 3 336 |
| Dodatkowy konieczny odzysk odpadów ulegających biodegradacji | 17 880 | 24 659 |
| w tym odpady zielone: | 2 361 | 7 609 |
| Odzysk odpadów wielkogabarytowych | 2 015 | 2 090 |
| Odzysk odpadów niebezpiecznych | 173 | 179 |
| Odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | 1 409 | 1 404 |
| Odzysk/unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych | 71 328 | 67 936 |

Biorąc po uwagę przeprowadzone analizy w zakresie zebranych i prognozowanych ilości odpadów niesegregowanych, jako niezbędną określono budowę sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnego zbierania oraz instalację do demontażu odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Planowana jest także budowa instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów niesegregowanych. W WPGO 2007 - 2015 nie zaproponowano konkretnej lokalizacji inwestycji dla Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami (RZGO) Obszaru Ciechanowskiego.

Poniżej zestawiono rodzaje i wydajność niezbędnych instalacji dla Regionu Ciechanowskiego zgodnie z WPGO 2007 - 2015.

Tabela 52. Rodzaj i wydajność proponowanych instalacji na terenie Ciechanowski Regionalnego Obszaru Gospodarki Odpadami

| Rodzaj instalacji | Wydajność instalacji [Mg/rok] w latach |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2015 |
| Region ciechanowski |
| Łączna ilość odpadów | 96 021 | 99 604 |
| Wydajność istniejących instalacji | 0 | 0 |
| Wydajność instalacji niezbędnych do realizacji, w tym: | 68 500 | 78 500 |
| Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnego zbierania | 65 000 | 75 000 |
| Instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego | 3 500 | 3 500 |
| Wymagania funkcji technologicznych wynikające z założeń w tym z : | 1 582 | 1 583 |
| Założony poziom odzysku odpadów niebezpiecznych | 173 | 179 |
| Założony poziom odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | 1 409 | 1 404 |
| Unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych - składowanie | 27 339 | 20 921 |

Zgodnie z przyjętymi założeniami stworzone zostaną ramy organizacyjne systemu gospodarki odpadami dla Regionu Ciechanowskiego, w tym gmin powiatu mławskiego w wariancie związkowym:

- Związek przejmuje zadania gmin członkowskich związane z usuwaniem, odzyskiem 
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

- W uchwalonym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie swojego działania Związek określa zasady postępowania z odpadami komunalnymi. W oparciu o zasadę selektywnej zbiórki odpadów tworzy podsystemy:

  - zbiórki odpadów zmieszanych,

  - zbiórki surowców wtórnych (makulatury, szkła, tworzyw sztucznych),

  - zbiórki bioodpadów,

  - zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

  - zbiórki odpadów niebezpiecznych.

- Związek powołuje jednostkę organizacyjną dla wykonywania powyższych zadań np. Zakład Gospodarki Odpadami (ZGO). Trzonem ZGO będzie być składowisko odpadów wraz z zakładem recyklingu. Według WPGO, dla powiatu mławskiego funkcje regionalnego zakładu pełnić miał obiekt eksploatowany obecnie przez Zakład Usług Komunalnych USKOM, zlokalizowany w Uniszkach – Cegielni, gmina Wieczfnia Kościelna. Podkreślić należy, że jest to podmiot w przeważającej części prywatny (miasto  Mława posiada 3,38 % udziałów)  i związek gmin lub powiat nie mają praktycznie żadnej możliwości  narzucenia kierunku dalszej działalności tego Zakładu. Według informacji uzyskanych od osób zarządzających spółką, w najbliższych latach nie jest przewidziana dalsza rozbudowa zakładu, planowana jest natomiast sprzedaż 50% akcji inwestorowi zewnętrznemu. W chwili opracowywania Planu brak było informacji dotyczących szczegółów transakcji, a tym bardziej zamierzeń nowego inwestora odnośnie uruchomienia nowych modułów zakładu. W tej sytuacji, do chwili jednoznacznego rozstrzygnięcia tej sytuacji, brak możliwości wskazania miejsca budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

- Nowo zawiązana jednostka organizacyjna powinna działać na prawach spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariatu utworzonego przez gminy należące do Związku.

- Działalność ZGO winna zaowocować utworzeniem Banku Danych, stanowiącego podstawowe źródło informacji merytorycznych i statystycznych o wytwarzanych odpadach na terenie gmin należących do Związku. Informacje te powinny być wykorzystywane przy opracowaniu wieloletniego związkowego planu gospodarki odpadami, planów krótkoterminowych, przy tworzeniu biznes planów dotyczących określonych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz przy składaniu wniosków o dofinansowanie.

- Zalecane jest, aby ZGO przejął także zbiórkę odpadów lub części frakcji (np. surowców wtórnych) z poszczególnych gmin. Zalążkiem działu transportowego mogą być komunalne zakłady budżetowe gmin wchodzących w skład związku lub działający na tym terenie przewoźnicy.

- Część zadań, których ZGO nie jest w stanie realizować (przynajmniej w początkowym okresie) we własnym zakresie zostanie zlecone jednostkom „zewnętrznym” po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

- ZGO ustala wysokość opłat za świadczenie usług uwzględniając premiowanie selektywnej zbiórki odpadów. Zasadą funkcjonowania systemu opłat jest określenie stawki za wywóz odpadów, równej dla wszystkich mieszkańców i uwzględniającej warunki powstawania odpadów (typ zabudowy, rodzaj ogrzewania, itd.). Zebrane opłaty w zryczałtowanej formie będą trafiały do kasy ZGO.

- W ramach przetargu Związek udziela zleceń na usuwanie odpadów komunalnych z określonego obszaru Związku firmom wywozowym, spełniającym ustalone wymagania.

- Związek sprawuje kontrolę realizacji zadań przez firmy wyłonione w przetargach. Zakres kontroli powinien obejmować między innymi:

  - zgodności przepływu strumieni odpadów ze schematem funkcjonalnym systemu,

  - terminowości wykonywanych usług,

  - jakości wykonywanych usług itd.

  - Związek winien być arbitrem w sporach pomiędzy producentami odpadów a firmami wywozowymi w zakresie kwalifikacji  odpadów, stosowania zniżek w opłatach itp.

- W zarządzanym przez Związek Zakładzie będzie prowadzony odzysk i recykling odpadów zebranych na terenie Związku. Zebrane selektywnie frakcje będą poddawane podczyszczeniu, przetworzeniu i przygotowaniu ich do dalszej przeróbki lub przekazaniu odbiorcom docelowym.

- ZGO realizując podsystem zbiórki surowców wtórnych i ich przetwarzania będzie współpracował z ogólnopolskimi organizacjami odzysku odpadów opakowaniowych. Wyłączone ze strumienia odpadów surowcowych frakcje możliwe do wykorzystania mogą być zbywane recyklerom.

- Związek poprzez wydzieloną komórkę będzie zajmował się prowadzeniem działalności informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców gmin członkowskich Związku.

- Prowadzona przez ZGO gospodarka odpadami na terenie Związku powinna być oparta o zasady gospodarki rynkowej i zmierzać do samofinansowania się systemu. Finansowanie działań ZGO będzie pochodziło z następujących źródeł:

  - opłaty mieszkańców za usuwanie odpadów,

  - opłaty podmiotów gospodarczych za usuwanie odpadów,

  - środki ze sprzedaży wyselekcjonowanych surowców wtórnych,

  - środki ze sprzedaży produktów odzysku (kompost, itp.),

  - dotacje ogólnopolskich organizacji odzysku (w przypadku współpracy z nimi),

  - dotacje celowe gmin na poszczególne zadania (np. budowa składowiska),

  - środki z rozdziału opłaty produktowej (w przypadku gdy zostanie naliczona),

  - dotacje uzyskane z krajowych i zagranicznych środków pomocowych.

Odzyskiem i zagospodarowaniem odpadów budowlanych zajmować się będą specjalne zakłady, wyposażone w linie do przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki, przesiewacze wibracyjne itp.) i doczyszczanie dowiezionych odpadów budowlanych. Zakłady te będą skoncentrowane w pobliżu silnie zurbanizowanych obszarów. Otrzymany materiał będzie wykorzystany do celów budowlanych oraz do rekultywacji składowisk.

Z WPGO 2007 – 2015 wynika, że ze względu na ilość poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych takich jak przeterminowane leki, baterie, akumulatory, środki ochrony roślin i ich opakowania, farby, tusze, rozpuszczalniki, drewno zawierające substancje niebezpieczne nie ma uzasadnienia budowa wielofunkcyjnej instalacji do ich unieszkodliwiania na terenie powiatu mławskiego (a także na obszarze całego Województwa Mazowieckiego). Wyspecjalizowane instalacje np. do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych lub unieszkodliwiania baterii i akumulatorów funkcjonują na terenie Województwa Śląskiego. Biorąc pod uwagę prognozowane ilości odpadów niebezpiecznych, z ekonomicznego punktu widzenia, najkorzystniejsze będzie utworzenie Stacji Przeładunkowej Odpadów (SPO) w Regionie Ciechanowskim. W SPO odpady niebezpieczne będą gromadzone i odpowiednio pakowane, skąd następnie będą wysyłane okresowo do wyspecjalizowanej instalacji na terenie kraju.

Podsumowując, na terenie powiatu mławskiego nie planuje się budowy nowych instalacji i obiektów do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (sortownie, kompostownie, obiekty termicznego przekształcania odpadów, składowiska, itp.).

Składowanie odpadów i plan zamykania składowisk odpadów

Odpady unieszkodliwianie poprzez składowanie, będą deponowane docelowo na wyznaczonych regionalnych składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych (RSO). Założono, że w okresie organizowania systemu, w tym tworzenia Regionalnych Zakładów Gospodarowania Odpadami (RZGO) oraz RSO (Regionalnych Składowiskach Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych), odpady w pierwszej kolejności, będą deponowane na lokalnych składowiskach do czasu ich wypełnienia lub konieczności ich zamknięcia z przyczyn nie spełniania wymagań prawnych. Składowiska aktualnie funkcjonujące na terenie powiatu mławskiego będą przyjmowały odpady, z zachowaniem zasady bliskości, do czasu ich ostatecznego wypełnienia i zamknięcia zgodnie z harmonogramem zamykania składowisk. Po roku 2014 na terenie powiatu funkcjonować będzie tylko jedno składowisko – w Uniszkach – Cegielni, którego charakterystykę przedstawiono w poniższej tabeli. Obiekt ten będzie pełnił funkcje składowiska regionalnego – będzie jednym z 15 składowisk w Województwie Mazowieckim.

Tabela 53. Charakterystyka regionalnego składowiska odpadów w Uniszkach - Cegielni

| Gmina | Nazwa i adres obiektu; właściciel i zarządzający składowiskiem | Całkowita powierzchnia składowiska [ha] Pojemność składowiska do wykorzystania [Mg] | Stan techniczny składowiska a) monitoring b) uszczelnienie | Ilość odpadów dopuszczonych do składowania na składowisku w/g warunków zawartych w decyzjach [Mg] | Możliwość rozbudowy składowiska | Regiony proponowane do obsługi przez składowisko | Planowane inwestycje na terenie składowiska | PZ -pozwolenie zintegrowane, WN- wniosek o pozwolenie zintegrowane (stan na 12.03.2007 r.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wieczfnia Kościelna | Składowisko odpadów stałych w Uniszkach Cegielni 06-550 Mława, m. Uniszki Cegielnia Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie Mława, ul. Płocka 102 (0-23) 654-40-60 / 654-33-93 | 8,34 250 147,1 | a)wody podziemne b)brak naturalnego uszczelnienia | 448 100 | tak | ciechanowski + m. st. Warszawa | - dwie linie do sortowania odpadów, - prace nad uruchomieniem nowej linii do sortowania odpadów, - planowane uruchomienie produkcji paliw z odpadów, - planowane uruchomieniem pryzmy energetycznej do zagospodarowania odpadów biodegradalnych, - planowane uruchomienie elektrowni o mocy 1MW zasilanej biogazem ze zrekultowanej kwatery. | PZ |

Pozostałe składowiska odpadów na terenie powiatu mławskiego zostaną zamknięte do roku  2014. W poniższej tabeli przedstawiono plan zamykania poszczególnych składowisk.

Tabela 54. Plan zamykania składowisk odpadów na terenie powiatu mławskiego

| Lp. | Nazwa składowiska | Planowany termin zamknięcia | Przewidywany kierunek rekultywacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składowisko odpadów stałych dla Gminy Dzierzgowo Rzęgnowo 06-520 Dzierzgowo | 2010 | rolny |
| 2. | Składowisko odpadów stałych dla Gminy Szreńsk Miączyn Duży, 06-550 Szreńsk | do 2012 | leśny |
| 3. | Składowisko odpadów stałych dla gminy Strzegowo Konotopa, 06-530 Strzegowo | do 2014 | leśny |

Sposób zamykania składowiska będzie zgodny z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). W szczególności, zastosowane zostaną wszystkie możliwe metody wpływające na zminimalizowanie negatywnego oddziaływania zamykanych składowisk na środowisko. Prowadzony będzie także monitoring poeksploatacyjny składowisk, w zakresie zgodnym z wymienionym powyżej rozporządzeniem i podanym w projektach rekultywacji tych obiektów. Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację powyższego zadania są Urzędy Miast i Gmin, pozostali właściciele oraz zarządcy i eksploatatorzy tych obiektów.

## 7.2.  Odpady ulegające biodegradacji oraz plan redukcji kierowania ich na składowiska

Biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne (brak infrastruktury, charakter zabudowy) oraz uznając za zasadniczy cel zwiększenie liczby mieszkańców i ilości wytwarzanych odpadów objętych zorganizowanymi systemami zbiórki dla powiatu mławskiego przyjęto, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

- do 31 grudnia 2011 roku - 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku,

- do 31 grudnia 2015 roku - 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku.

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku na terenie powiatu mławskiego wyznaczono na poziomie  8816 Mg.

Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w 2006 roku na terenie powiatu wynosiła 9032 Mg. Według sporządzonych prognoz, w 2011 roku wytworzone zostanie 9484 Mg, a w 2015 roku – 9958 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

Założenia dla ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w poszczególnych latach zawiera poniższa tabela.

Tabela 55. Cele w zakresie ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w roku 2011 i 2015 na terenie powiatu mławskiego

| Wyszczególnienie/Lata | 1995 | 2011 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji w Mg | 8816 | 9484 | 9958 |
| Dopuszczalna ilość odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie | w odniesieniu do ilości bazowej z 1995 roku w % | 100% | 63% | 44% |
|  | w wielkościach bezwzględnych w Mg | - | 5554 | 3879 |
| Wymagana ilość odpadów ulegających biodegradacji podlegających odzyskowi lub unieszkodliwianiu (z wyłączeniem składowania) w Mg | - | 3930 | 6079 |

Z powyższej tabeli wynika, że w roku 2011 konieczny będzie odzysk i unieszkodliwienie (poza składowaniem) 3939  Mg odpadów ulegających biodegradacji. Dopuszczalne składowanie odpadów ulegających biodegradacji nie może przekroczyć 5554 Mg.

W roku 2015 konieczny będzie odzysk i unieszkodliwienie (poza składowaniem) 6079 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Dopuszczalne składowanie odpadów ulegających biodegradacji nie może przekroczyć 3879 Mg.

Odpady ulegające biodegradacji będą kierowane do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Regionu Ciechanowskiego oraz do pozostałych instalacji mechaniczno -  biologicznego przetwarzania odpadów w regionie ciechanowskim.

Celem dalszego zwiększenia odzysku odpadów ulegających biodegradacji podjęte zostaną następujące działania:

- propagowanie idei selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji lub kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w kompostownikach na terenie nieruchomości prywatnych (dla zabudowy jednorodzinnej) Z uwagi na wiejski charakter regionu, możliwe jest poddanie kompostowaniu w ten sposób blisko 35% wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji,

- przekazywanie do właściwych instalacji zmieszanych odpadów komunalnych do kompostowania,

- przekazywanie odpadów zmieszanych, z których wyselekcjonowano odpady użyteczne do odzysku lub unieszkodliwiania termicznego,

- wprowadzenie dla mieszkańców w uchwalanych przez rady miast i gmin z terenu powiatu mławskiego Szczegółowych zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywania ich uprawnionym jednostkom na warunkach umownych lub kompostowania we własnym zakresie na terenach nieruchomości,

- zwiększenie ponad minimalne zakładane lub wymagane poziomów odzysku opakowań 
z papieru i tektury, papieru i tektury nieopakowaniowej,

- zwiększenie selektywnego zbierania i odzysku odpadów zielonych.

Kompostowaniu można poddać ponad 35% odpadów domowych, czyli w wymiernym stopniu zmniejszyć ilość odpadów wymagających usunięcia z posesji, a co z tym związane, znacznie obniżyć koszty wywozu odpadów. W celu wprowadzania na szeroką skalę recyklingu organicznego bioodpadów w urządzeniach przydomowych rozpropagowana zostanie idea kompostowania przydomowego wśród mieszkańców.

## 7.3. Odpady Opakowaniowe

System gospodarowania odpadami opakowaniowymi na terenie powiatu mławskiego będzie opierać się na następujących zasadach:

- Zrównoważonego rozwoju tzn., że przewidziane do realizacji zadania ekologiczne w sposób ewolucyjny i harmonijny towarzyszą rozwojowi sektora opakowaniowego;

- Zapobieganiu powstawania odpadów opakowaniowych na terenie powiatu mławskiego oraz ograniczenie deponowania tych odpadów na składowiskach;

- Budowie i wdrażaniu systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi bez wywoływania zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Przyjęte kierunki działań:

- Powiat mławski będzie brał czynny udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

- Zakłada się pomoc powiatu przy działaniach mających na celu rozwój selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych poprzez wspieranie akcji związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i ich późniejszego wykorzystania.

- W obecnym momencie realizacja obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych prowadzona jest przede wszystkim na bazie odpadów, pozyskiwanych ze źródeł przemysłowych i handlu oraz pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych. Oszacowano, że około 84 % zebranych odpadów opakowaniowych pochodzi z handlu i przemysłu. Odpady opakowaniowe selektywnie zbierane w gospodarstwach domowych stanowią tylko 16%. Odpady opakowaniowe z przemysłu i handlu charakteryzują się wysoką jakością, a koszt ich zbierania jest znacznie niższy niż koszt zbierania tej grupy odpadów z gospodarstw domowych. Odpady opakowaniowe z gospodarstw domowych pozyskuje się poprzez selektywne zbieranie oraz sortowanie odpadów opakowaniowych ze zmieszanego strumienia odpadów komunalnych. Wzrost wymaganych poziomów odzysku i recyklingu spowoduje, że konieczne jest zwiększenie roli selektywnego zbierania opakowań z gospodarstw domowych.

- Na terenie powiatu mławskiego przewiduje się rozbudowę systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, obejmującą działania organizacyjne podejmowane przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania, organizacje odzysku, jak również samorządy gminne, w celu uzyskania wymaganej ilości i jakości odpadów opakowaniowych.

- Opakowania z papieru: możliwość przetworzenia wymaganej ilości odpadów opakowaniowych przez przemysł celulozowo-papierniczy wiąże się z dostarczeniem selektywnie zbieranych odpadów papieru i tektury w odpowiedniej ilości, ale przede wszystkim jakości, co wymaga prowadzenia skutecznej wstępnej i wtórnej segregacji odpadów. Ponadto w celu zapewnienia zbytu na zwiększoną ilość wyrobów papierniczych wytworzonych z odzyskanego surowca wymaga przeprowadzania akcji informacyjnych i edukacyjnych.

- Opakowania ze szkła: zapotrzebowanie hut szkła oraz stacji uzdatniania stłuczki na stłuczkę szklaną wynosi około 300-400 tys. Mg rocznie. Wzrost poziomu recyklingu wymagać będzie dodatkowych zdolności przerobowych hut szkła. Dostarczane muszą być odpady o odpowiedniej jakości, spełniającej wymogi zakładów.

- Opakowania z tworzyw sztucznych: Recykling odpadów z tworzyw sztucznych stwarza sporo problemów, często z powodu poniesienia znacznie większych kosztów niż w przypadku innych odpadów. Często ceny uzyskiwane za tworzywa wtórne nie są konkurencyjne wobec cen tworzyw pierwotnych.

- Odpady metalowe: Odpady metalowe są odpadami, które łatwo można wydzielić ze strumienia pozostałych odpadów, zarówno w sortowniach, kompostowniach, jak i zakładach przeróbki mechaniczno-biologicznej i termicznego unieszkodliwiania odpadów. Wymagany poziom recyklingu odpadów z blachy stalowej powinien być bez trudu osiągnięty ze względu na wysoką cenę złomu i jego popyt. Można zauważyć, że aktualnie dobrze jest rozwinięty system zbierania aluminium po napojach.

Odzysk odpadów opakowaniowych może być prowadzony poprzez recykling materiałowy i chemiczny, współspalanie oraz termiczne ich przekształcanie z odzyskiem energii. Uznanie procesu termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii w instalacjach do termicznego ich przekształcania za proces odzysku odpadów opakowaniowych, warunkowane jest wykorzystaniem powstającej energii elektrycznej i cieplnej.

Jednostki samorządowe wypełniać będą zadania pomocnicze wobec zobowiązanych ustawowo przedsiębiorców i organizacji odzysku stwarzając przede wszystkim warunki dla rozwoju selektywnej zbiórki i odzysku oraz organizując powszechną edukację ekologiczną.

## 7.4. 	Odpady niebezpieczne inne niż ze strumienia odpadów komunalnych

Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi są następujące:

Wspomaganie merytoryczne organizacji i rozwoju systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa) z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, w oparciu o:

- organizacje odzysku lub przedsiębiorców – wytwórców odpadów niebezpiecznych,

- placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje, akumulatory),

- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,

- specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia administracyjne.

Prowadzenie ciągłych działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie prawidłowych metod postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

### 7.4.1.	Oleje odpadowe

W celu uzyskania rocznych poziomów odzysku i recyklingu za podstawowe zadanie uznano zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych przede wszystkim za źródeł rozproszonych. Pozyskiwanie dodatkowych ilości olejów odpadowych może być zrealizowane poprzez zorganizowanie systemu zbierania tych olejów na poziomie gminy w Punktach Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO), jak również rozszerzenie sieci punktów zbierania o warsztaty samochodowe, stacje benzynowe.

Wsparciem dla tych działań winny być działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z tego rodzaju odpadami.

Wytwarzane na terenie powiatu oleje odpadowe będą przekazywane przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu tego rodzaju odpadów. Ostatecznie omawiane odpady będą unieszkodliwiane w instalacjach położonych poza terenem powiatu spełniających określone prawem wymogi i prowadzonych przez przedsiębiorców posiadających ważne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania olejów odpadowych.

### 7.4.2.	Zużyte baterie i akumulatory

Ze względu na duże rozproszenie miejsc powstawania zużytych akumulatorów i baterii najbardziej istotnym czynnikiem determinującym gospodarkę tymi odpadami jest ich odzysk z rynku. Obowiązek odzysku z rynku małogabarytowych baterii i akumulatorów został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowany jest przy zastosowaniu opłaty produktowej. System zbierania zużytych akumulatorów jest regulowany ustawą z dnia 11 maja 2001 r. obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.), która wprowadza opłatę depozytową przy zakupie akumulatora

Uzupełniającą formą systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów będzie gromadzenie ich w Punktach Zbierania Odpadów zlokalizowanych w miejscach sprzedaży wymienionych produktów.

Sprawne funkcjonowanie zaproponowanego systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami, jak też osiągnięcie założonych celów w tym zakresie wymaga podjęcia przez powiat niżej wymienionych działań:

- wspomaganie organizowania systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów od mieszkańców poprzez Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów,

- prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjne dotyczące problematyki zużytych baterii i akumulatorów jako odpadów niebezpiecznych i sposób postępowania z nimi.

### 7.4.3.	Odpady medyczne i weterynaryjne

Gospodarka odpadami powstającymi w placówkach służby zdrowia stanowi wyłączny obowiązek wytwórców tych odpadów i powinna odbywać się zgodnie z instrukcjami wewnątrzzakładowymi opracowanymi na podstawie wytycznych inspekcji sanitarnej. Do systemu włączone zostanie również zbieranie przeterminowanych lekarstw od indywidualnych użytkowników.

Założeniem jest segregacja odpadów w miejscu powstawania na 3 grupy określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Odpady specyficzne winny być przechowywane w specjalnych pomieszczeniach w temperaturze nie przekraczającej 10°C, a ich maksymalny czas magazynowania nie powinien być dłuższy niż 48 godzin.

Wytwarzane na terenie powiatu odpady medyczne i weterynaryjne będą przekazywane przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu tego rodzaju odpadów. Ostatecznie omawiane odpady będą unieszkodliwiane w instalacjach położonych na terenie Województwa Mazowieckiego (ale poza terenem powiatu mławskiego)  spełniających określone prawem wymogi i prowadzonych przez przedsiębiorców posiadających ważne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów specyficznych. Na terenie powiatu nie przewiduje się ze względu na rozproszenie źródeł, jak i ogólną ilość odpadów tej grupy powstania instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów.

Na terenie Województwa Mazowieckiego funkcjonują następujące spalarnie odpadów medycznych, w których unieszkodliwiane będą odpady medyczne i weterynaryjne wytwarzane na terenie powiatu mławskiego:

- Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2 05- 100 Nowy Dwór Mazowiecki

- Samodzielny Publiczny Zespół ZOZ w Płońsku ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

- Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im. dr J. Psarskiego, ul. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka

- Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, ul. Gwarków 9, Warszawa

- SP ZOZ w Kozienicach Al. Gen. Wł. Sikorskiego 10, Kozienice

Za podstawowe zadania samorządu terytorialnego przyjęto:

- wyegzekwowanie obowiązków formalnych spoczywających na omawianej grupie wytwórców odpadów,

- upowszechnienie wiedzy o sposobach postępowania z odpadami wśród omawianej grupy wytwórców.

Dla realizacji powyższych podjęte zostaną następujące zadania cząstkowe:

- identyfikacja wszystkich wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych,

- przygotowanie adresowanej do wszystkich wytwórców odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów medycznych i weterynaryjnych (ze szczególnym uwzględnieniem drobnych wytwórców) informacji obejmującej:

- ogólne zasady postępowania z odpadami z tej grupy,

- zestawienie obowiązków formalnych spoczywających na wytwórcy z instruktażem ich realizacji,

- przyjmowanie i weryfikacja przez właściwy organ wniosków o zatwierdzenie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Ze względu na charakter odpadów organ korzystał będzie odpowiednio z przepisu ust. 6 art. 24 ustawy o odpadach i wzywał podmioty składające informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

- kontrola wytwórców odpadów w zakresie spełnienia obowiązków formalnych oraz gospodarowania odpadami zgodnego z przepisami ustawy i zatwierdzonym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub złożoną informacją o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi (zadanie WIOŚ).

### 7.4.4.	Pojazdy wycofane z eksploatacji

System gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji zakłada zbieranie odpadów przez punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji legitymujące się stosownymi decyzjami w ramach prowadzonej działalności. Z punktów tych odpady powinny trafiać do funkcjonującej w Województwie Mazowieckim sieci stacji demontażu. Dopuszcza się także możliwość bezpośredniego kierowania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu.

Biorąc pod uwagę zakres uprawnień samorządów terytorialnych w tym zakresie podstawowym zadaniem będzie rozpowszechnianie informacji o stacjach demontażu posiadających upoważnienie Wojewody Mazowieckiego do wydawania stosownych zaświadczeń o złomowaniu samochodu w celu jego wyrejestrowania.

Odpady powstające w skutek demontażu wycofanych z eksploatacji pojazdów, jak również inne odpady pochodzące z napraw i eksploatacji pojazdów mechanicznych (oleje, płyny chłodnicze, akumulatory, filtry olejowe a także zużyte opony, tworzywa sztuczne, szkło) będą przekazywane przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu tego rodzaju odpadów.

### 7.4.5.	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (również sprzęt zawierający substancje zubożające warstwę ozonową)

Postępowanie z tego rodzaju odpadami regulują przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), która weszła w życie w dniu 21 października 2005 r.

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany, z dniem wejścia w życie ustawy, do zorganizowania i sfinansowania odbierania od prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu. Za zbierającego zużyty sprzęt uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zarówno gminna jednostka organizacyjna, jak i przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych mogą posiadać punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest zobowiązany do selektywnego odbierania tych odpadów. Zbierający zużyty sprzęt jest zobowiązany do selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, czyli od użytkowników indywidualnych.

Za podstawowe zadanie uznano zorganizowanie zbiórki z rozproszonych miejsc powstawania. Wsparciem dla tych działań będą działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z tego rodzaju odpadami.

Działania dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych (w tym niebezpiecznych) będących odpadami komunalnymi opisano w rozdziale 7.1. „Odpady komunalne”. Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych będzie realizowana akcyjnie. Odpady będą być również zbierane razem z odpadami niebezpiecznymi np. poprzez specjalistyczny samochód, jak również dopuszcza się metodę bezpośredniego donoszenia do PDGO. Mieszkańcy będą poinformowani o miejscu zbiórki i czasie trwania akcji.

W odniesieniu do odpadów wytwarzanych przez podmioty gospodarcze to zbiórka będzie realizowana przez dystrybutorów sprzętu elektrycznego, bezpośrednio przez zakłady demontażu lub inne podmioty, które posiadają stosowne zezwolenie na zbieranie lub transport tego rodzaju odpadów.

Możliwa jest także organizacja wtórnego obiegu przestarzałych sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – realizatorzy: przedsiębiorcy (sklepy, serwisy, komisy), organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

Gmina ma obowiązek udostępniać mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na jej terenie zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Informacja ta powinna zawierać:

- nazwę firmy, oznaczenie jej siedziby i adres, imię, nazwisko zbierającego zużyty sprzęt,

- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje te mogą być również zamieszczone na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Mławie.

Plan zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową

Zbieranie odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową z gospodarstw domowych będzie organizowane przez:

- selektywne zbieranie odpadów,

- bezpośrednie dostarczanie odpadów do PDGO,

- zbieranie specjalistycznym samochodem,

- odbieranie zużytych urządzeń w punktach sprzedaży .

Sposób postępowania z odpadami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową  powinien być zgodny z Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm..) oraz Ustawą o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.).

Tabela 56. Harmonogram działań w latach 2008-2011 w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi substancje zubażające warstwę ozonową

| Zadanie | Okres realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| Organizacja zbierania zużytych urządzeń z gospodarstw domowych | 2008-2011 | Gminy, Producenci Organizacje odzysku |
| Monitorowanie osiągnięcia założonych poziomów odzysku i recyklingu urządzeń zawierających CFC i HCFC zapisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. z 2007 r., Nr 109, poz. 752 w sprawie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych) | 2008-2011 | Urząd Marszałkowski |
| Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową | 2008-2011 | Powiat, Gminy, Producenci |

### 7.4.6.	Odpady zawierające azbest

Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Założeniem programu jest doprowadzenie do usunięcia w ciągu 30 lat wyrobów zawierających azbest.

Gospodarka odpadami azbestowymi przedstawiona zostanie w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu mławskiego”, który obecnie jest w końcowej fazie opracowania.

Realizacja celu strategicznego w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest wymaga podjęcia niżej wymienionych działań:

- dokończenia pełnej i rzetelnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na szczeblu gminnym;

- organizacji kampanii edukacyjno – informacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest;

- monitoringu usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest – realizatorzy organy nadzoru budowlanego,

- pomoc w finansowania usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw domowych. Źródłem finansowania na usuwanie azbestu może być Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewiduje się, że wyroby zawierające azbest będą usuwane przez firmy posiadające zatwierdzony przez Starostę Powiatu Mławskiego program gospodarki odpadami. Działalność w zakresie transportu odpadów również wymaga uzyskania stosownego zezwolenia. Podmioty posiadające odpowiednie pozwolenia odbierają od mieszkańców płyty eternitowe ułożone na palecie owinięte folią i przekazują do unieszkodliwienia. Ostatecznie omawiane odpady będą unieszkodliwiane w instalacjach położonych poza terenem powiatu spełniających określone prawem wymogi i prowadzonych przez przedsiębiorców posiadających ważne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

### 7.4.7. Odpady zawierające PCB

Przyjęte zostaną następującezasady postępowania z odpadami zawierającymi PCB:

1.  Unieszkodliwianie odpadów PCB będzie odbywać się poprzez ich spalanie w spalarniach

odpadów. Dopuszcza się jako metody unieszkodliwiania PCB także procesy D8, D9, D12 i D15

(wymienione w załączniku 6 do ustawy o odpadach).

- Planowany system postępowania z odpadami zawierającymi PCB jest zgodny z systemem zaproponowanym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015. Jest on związany z prowadzeniem działań w zakresie zbierania, demontażu i unieszkodliwiania odpadów PCB.

- Wdrożona zostanie akcja i program edukacyjno – szkoleniowy w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB skierowane do przedsiębiorców, a w szczególności do małych firm, na terenie których stwierdzone zostały urządzenia lub odpady zawierające PCB.

- Wykorzystywanie PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 r.;

- Sukcesywne usuwanie z odpadów PCB oraz unieszkodliwianie PCB, albo jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, unieszkodliwianie tych odpadów nie później niż do 31 grudnia 2010 r.;

- Unieszkodliwianie odpadów PCB w kraju lub zagranicą;

- Monitoring prawidłowego postępowania z odpadami i urządzeniami zawierającymi PCB;

- organizacja systemu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB, które nie    podlegają inwentaryzacji - utworzenie baz informacyjnych zawierających dane dotyczące ilości i miejsc występowania PCB oraz o ilości i miejscach występowania wykorzystywanych PCB;

- Wsparcie finansowe dla inwestycji dotyczących eliminacji i unieszkodliwiania PCB;

- Udział jednostek administracji publicznej w finansowaniu usuwania i unieszkodliwiania odpadów PCB, dla których nie można ustalić właścicieli.

### 7.4.8. Przeterminowane pestycydy

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania przeterminowanymi pestycydami wymaga realizacji następujących działań:

- likwidacji istniejącego mogilnika w miejscowości Garlino - Krzywonoś i przeprowadzenie rekultywacji terenów skażonych,

- prowadzenia monitoringu jakości gleby lub ziemi oraz wód podziemnych wokół mogilnika przed jego likwidacją,

- prowadzenia monitoringu terenów skażonych pestycydami po likwidacji mogilnika,

- kontynuowania wdrażania systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin od rolników,

- dalszej rozbudowy systemu zbierania opakowań po środkach ochrony roślin.

Zgodnie z  Kpgo 2010 likwidacja mogilników na terenie kraju powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do końca 2010 roku. W związku z powyższym, mogilnik zlokalizowany w miejscowości Garlino – Krzywonos zostanie zlikwidowany do końca 2010 roku.

Tabela 57. Plan likwidacji mogilników na terenie powiatu mławskiego

| Miejscowość | Szacunkowa ilość odpadów [Mg] | Gmina, na obszarze której zlokalizowany jest mogilnik | Podmiot odpowiedzialny | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garlino – Krzywonoś | 80,0 | Gmina Szydłowo | Starosta | 2008-2010 |

### 7.4.9. Padłe zwierzęta

W celu prawidłowego postępowania z padłymi zwierzętami podpisane zostały umowy pomiędzy poszczególnymi gminami powiatu mławskiego a Zbiornicami Padliny lub podmiotami, która zajmą się odbiorem i transportem tego rodzaju odpadów.

Do gmin należy przeprowadzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców oraz gabinetów weterynaryjnych oraz przestrzeganie realizacji zapisów umowy. Zostanie wydany zakaz grzebania zwłok zwierząt w dowolnych miejscach, gdyż grozi to epidemiologicznym skażeniem wód podziemnych i wydzielaniem odorów.

## 7.5.	Odpady pozostałe

### 7.5.1.	Zużyte opony

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarki zużytymi oponami wymaga realizacji następujących zadań:

1.Rozwój systemu selektywnego zbierania zużytych opon

System selektywnego zbierania opon jest już w dużej mierze ukształtowany. Konieczne jest jego rozwinięcie, docelowo do objęcia swoim zasięgiem 100% wytwórców odpadów, w oparciu o funkcjonujące organizacje odzysku, stowarzyszenia producentów i importerów opon oraz podmioty zajmujące się odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem gumy. System zbierania powinien być doskonalony pod kątem zbierania zużytych opon od mieszkańców oraz od małych i średnich podmiotów gospodarczych. Konieczna jest intensyfikacja kontroli i egzekucji nakazu ewidencji powstających odpadów i sposobów gospodarowania nimi w podmiotach zajmujących się wymianą lub naprawą opon.

### 7.5.2.	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Osiągnięcie założonych celów w zakresie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej wymaga realizacji następujących zadań:

1. Selektywne zbieranie poszczególnych rodzajów odpadów remontowych, budowlanych i z demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na miejscu wytwarzania.

Obowiązek selektywnego zbierania i transportu odpadów z grupy 17 spoczywa na wytwórcach odpadów (firmy budowlane, remontowe, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace budowlano - remontowe). Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie określonych działań innym firmom, o ile posiadają one stosowne zezwolenia. Już na placu budowy będą magazynowane w oddzielnych miejscach wstępnie posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania oraz na składowiska. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych wytwarzane w gospodarstwach domowych będą odbierane lub przewożone do podmiotów zajmujących się ich odzyskiem lub do lokalnej zbiornicy odpadów.

### 7.5.3.	Komunalne osady ściekowe

Wymagania jakościowe i warunki, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu osadów ściekowych zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Działania zmierzające do realizacji celów skupiać się będą na:

- zobligowaniu wszystkich wytwórców osadów ściekowych do przekazywania odpowiednim jednostkom kontrolnym zbiorczych zestawień dotyczących prowadzonej gospodarki osadami,

- intensyfikacji działań edukacyjno – informacyjnych dla rolników, pracowników administracji gmin oraz ogółu społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z osadami ściekowymi, prowadzenie akcji promocyjnych dotyczących stosowania osadów ściekowych i preparatów tworzonych na ich bazie w rolnictwie oraz kształtowaniu nowych walorów użytkowych zdegradowanych lub zdewastowanych terenów. Akcje takie mają także na celu przełamanie istniejących barier psychologicznych i błędnych stereotypów związanych ze stosowaniem osadów ściekowych i kompostu z osadów w celach przyrodniczych,

- objęcie monitoringiem realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych osadów, celem osiągnięcia przez osady ściekowe właściwych parametrów dla późniejszego ich wykorzystania do celów rolniczych, przyrodniczych czy rekultywacji terenów zdegradowanych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2005 roku w sprawie kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania (Dz. U. Nr 186, poz. 1553), komunalne osady ściekowe nie spełniają warunków, które dopuszczają ich deponowanie na składowiskach. Wobec powyższego, wszystkie wytwarzane osady (jak również nagromadzone dotychczas na terenach oczyszczalni) skierowane zostaną unieszkodliwienia w odpowiednich instalacjach. Preferowane będą procesy termicznego przekształcania oraz kompostowanie. Osady o dobrych parametrach jakościowych będą mogły znaleźć zastosowanie w rolnictwie – dotyczyło to będzie głównie osadów powstających na terenie małych aglomeracji.

### 7.5.4.	Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne

Podkreślić należy, iż w przypadku tego segmentu wszelkie działania związane z postępowaniem z odpadami pochodzącymi z sektora gospodarczego spoczywają na posiadaczach (w tym wytwórcach) odpadów, a więc na poszczególnych podmiotach gospodarczych.

W rozumieniu ustawy o odpadach przez posiadacza odpadów rozumie się: „każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, ze władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości”.

Natomiast jako wytwórcę odpadów ustawa określa: „każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów”.

Każdy posiadacz (lub wytwórca) tego rodzaju odpadów posiada pewną swobodę wyboru metody ich zagospodarowania, z wyłączeniem tych odpadów, w odniesieniu do których ustawa o odpadach narzuca określone sposoby postępowania (oleje odpadowe, odpady medyczne, weterynaryjne i zawierające PCB, baterie i akumulatory). Jedynymi ograniczeniami w tym zakresie są przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami oraz aspekty ekonomiczne.

System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego opierać się będzie na następujących założeniach:

- gospodarka odpadami jest częścią rynku i podlega takim samym zasadom, jak pozostałe sektory działalności,

- wytwórcy odpadów i podmioty oferujące usługi współpracują ze sobą w celu uzyskania jak największego stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów,

- rolą jednostek samorządowych jest stymulacja podmiotów gospodarczych w celu osiągnięcia przez nich wymaganych standardów w zakresie postępowania z wytwarzanymi odpadami, oraz umożliwienie im (w zakresie własnych kompetencji) zgodnego z prawem odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów,

- organy jednostek samorządowych mają za zadanie prowadzenie akcji wspierającej rozwój 
i funkcjonowanie systemu, poprzez udzielanie informacji, prowadzenie akcji promocyjno 
– edukacyjnych dla podmiotów wytwarzających odpady, wspieranie działań logistycznych dla zwiększania stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów, udzielanie stosownych 
opinii.

Zadania, jakie zostaną wykonane dla osiągnięcia zamierzonego celu są następujące:

- Wspieranie i promowanie wdrażania w zakładach wytwarzających odpady technologii Czystszej Produkcji oraz norm serii ISO 14000,

- Dążenie do zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie z zasadami bliskości i samowystarczalności, poprzez system decyzji i pozwoleń,

- Umożliwienie sukcesywnego wykorzystanie nagromadzonych wcześniej odpadów.

- Promowanie proekologicznych innowacji technologicznych w gospodarce odpadami w drodze wspierania targów ekologicznych i branżowych, wydawnictw specjalistycznych, baz danych na temat krajowych i zagranicznych technologii gospodarki odpadami.

- Prowadzenie ustawicznej edukacji, informacji i promocji oraz utrwalanie prawidłowych postaw obowiązków zakresie wypełniania obowiązków z dziedziny gospodarki odpadami, szczególnie u wytwórców i posiadaczy odpadów oraz podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami.

- Kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami (w tym prowadzenie baz danych o odpadach).

# 8. Program promocji i edukacji

Wdrożenie ustaleń zawartych planie gospodarki odpadami wymaga zaangażowania i świadomego podejścia władz i mieszkańców powiatu (zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych), a także działających tutaj podmiotów gospodarczych – wytwórców odpadów. Już od wielu lat na terenie powiatu mławskiego prowadzona jest różnorodna i szeroka edukacja ekologiczna, obejmująca również temat gospodarki odpadami. Podkreślenia wymaga, iż prowadzenie edukacji ekologicznej jest procesem ciągłym, przynoszącym prawdziwe efekty dopiero po kilku lub kilkunastu latach. Konieczna jest w związku z tym kontynuacja prowadzonej działalności, a także jej koordynacja na szczeblu powiatu.

Celem nadrzędnym programu edukacji ekologicznej jest zwiększenie ilości pozyskiwanych z odpadów surowców wtórnych oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

- kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa powiatu w odniesieniu do gospodarki odpadami,

- podniesienie wśród mieszkańców powiatu świadomości i wrażliwości na sprawy związane z ochroną środowiska,

- upowszechnienie i zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do informacji na temat możliwości odzysku odpadów i płynących z tego korzyści ekologicznych i ekonomicznych,

- kontynuację edukacji na temat gospodarki odpadami w przedszkolach i szkolnictwie wszystkich szczebli,

- włączenie tematyki gospodarowania odpadami do działań i projektów realizowanych przez różnego rodzaju grupy społeczne i podmioty gospodarcze,

- włączenie tematyki gospodarowania odpadami do artykułów prasowych i różnego rodzaju publikowanych biuletynów.

Wdrożenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla powiatu wymaga stałego, intensywnego udziału społecznego i nie może polegać jedynie na prowadzeniu kampanii informacyjnej. Podstawowym założeniem skutecznie przeprowadzonej kampanii informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności lokalnej winno być uczestnictwo społeczeństwa w podejmowaniu kluczowych decyzji, dotyczących systemu zarówno na etapie wdrażania, jak i funkcjonowania systemu. Odbywać się to może przy okazji opiniowania dokumentów związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska oraz udziałem społeczeństwa na różnych szczeblach postępowania administracyjnego, np. przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Kampania informacyjno-edukacyjna w szkołach

Szkoły mają bardzo szerokie możliwości włączenia się w proces informacyjno-edukacyjny związany z problematyką opakowań i odpadów opakowaniowych. W tym zakresie możliwe są zarówno formy zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych.

Szkoła powinna:

- inicjować i korzystać z kontaktów z władzami samorządowymi oraz innymi reprezentantami społeczności lokalnej; szkołami wyższymi; terenowymi ośrodkami edukacji ekologicznej i innymi instytucjami i organizacjami (w tym z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi),

- inicjować oraz uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych programach edukacji ekologicznej,

- stale podejmować i rozszerzać zakres praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska w szkole i jej otoczeniu,

- eksponować pozytywną rolę dzieci w edukacji ekologicznej dorosłych,

- prowadzić edukację ekologiczną w terenie.

Dla osiągnięcia tych celów szkoła powinna wprowadzić różne formy działań bezpośrednio skierowanych na pobudzenie świadomości, podnoszenie poziomu wiedzy i wyrabianie umiejętności wśród dzieci i młodzieży, a pośrednio również u wszystkich mieszkańców gminy. Spośród zalecanych form można wymienić:

- ścieżki tematyczne „Opakowania i odpady opakowaniowe” w ramach przedmiotu Środowisko w nauczaniu początkowym oraz w klasach wyższych w ramach poszczególnych przedmiotów,

- badania ankietowe dzieci i młodzieży,

- pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi (przedstawiciele władz lokalnych, zakładów przemysłowych, organizacji ekologicznych),

- konkursy plastyczne, literackie, konkursy zbiórki surowców wtórnych,

- przedstawienia teatralne, happeningi ekologiczne,

- festyny, manifestacje, aukcje, pokazy,

- dni otwarte w zakładach przemysłowych (zakłady utylizacji odpadów, wysypiska odpadów, zakłady oczyszczania miast, centra recyklingowe),

- współpraca i wymiana doświadczeń z innymi szkołami poprzez internet,

- kluby młodego ekologa,

- inwentaryzacja dzikich wysypisk.

Dla wspomagania realizacji celów stawianych szkole zostaną podjęte następujące działania:

- rozszerzenie i pogłębienie programu studiów dla wychowawców przedszkolnych i nauczycieli, uwzględniające specyficzne potrzeby edukacji ekologicznej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych,

- zapewnienie dostępu do atrakcyjnych pomocy dydaktycznych (w tym poradników i przewodników dla nauczycieli),

- zwiększenie liczby programów radiowych i telewizyjnych zawierających treści związane ze świadomym zachowaniem konsumenta i gospodarką odpadami opakowaniowymi.

Kampania informacyjno-edukacyjna dla podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu

Główny ciężar działań informacyjno-szkoleniowych dla podmiotów gospodarczych z terenu powiatu powinny przejąć izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, cechy, kongregacje kupieckie, itp. Zakres szkoleń powinien obejmować:

- zagadnienia prawne wynikające z ustawy o odpadach, ustawy o porządku i czystości w gminie, ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej,

- obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych w świetle uwarunkowań prawnych,

- zagadnienia związane z rodzajami materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań, ich oznakowaniem, możliwością wielokrotnego użytku, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, przydatnością opakowań do recyklingu,

- podstawowe założenia systemu gospodarki w gminie ze szczególnym uwzględnieniem systemu segregacji odpadów.

Zdecydowana większość osób czynnych zawodowo ma bezpośredni wpływ na stan środowiska. Wynika to z mniej lub bardziej świadomych decyzji podejmowanych na każdym stanowisku pracy. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w znacznej mierze zależna jest więc od konkretnych działań podejmowanych w zakładach pracy. Skuteczność tych działań  wymaga spełnienia następujących warunków:

- wiedza o ochronie środowiska, w tym gospodarce odpadami, w miejscu pracy powinna być upowszechniana przez kierownictwo zakładu, specjalistyczne służby pracownicze i związki zawodowe, włączając w to program doskonalenia zawodowego kadry oraz elementy edukacji środowiskowej związanej ze specyfiką prowadzonej działalności,

- w programach szkoleniowych służb BHP w zakładach pracy podjęta zostanie tematyka skutków oddziaływania zakładów pracy na lokalne środowisko i zdrowie ludzi w zakresie gospodarki odpadami,

- we wszystkich działaniach promocyjnych będą lansowane technologie i rozwiązania przyjazne środowisku.

Większe zakłady i jednostki handlowe powinny przeprowadzić cykl instruktażowo-szkoleniowy dla swoich pracowników. Szkolenia nie powinny ograniczać się jedynie do działalności w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie firmy, ale powinny także uwzględniać podnoszenie ogólnej świadomości ekologicznej pracowników oraz ich zachowania konsumenckie, a także gospodarkę odpadami opakowaniowymi - w tym selektywną zbiórkę - na terenie powiatu.

Kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona przez organizacje społeczne

Organizacje społeczne, w tym działające na rzecz ochrony środowiska, mają zróżnicowany charakter i formy działania, a także różnorodne powiązania ze sferą polityki, ekonomii i kultury.

Działania pozarządowych organizacji ekologicznych polegają najczęściej na:

- kształtowaniu świadomości ekologicznej osób zaangażowanych w działania społeczne,

- przybliżaniu społeczeństwu istoty i znaczenia problemów ekologicznych,

- wpływaniu na osoby i instytucje odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania środowiskiem,

- propagowaniu humanistycznego i kulturowego wzorca ekologii.

Z tych też względów organizacje ekologiczne powinny być włączone do prac nad systemem gospodarki odpadami na jak najwcześniejszym etapie projektowania systemu. Tak, by ich zasób wiedzy o projektowanym systemie mogły efektywnie wykorzystać na etapie jego wdrażania i funkcjonowania.

Dla pogłębienia roli i znaczenia tych organizacji w kampanii informacyjno-edukacyjnej przestrzegane będą następujące wskazania:

- podstawowe założenia programowe społecznych organizacji ekologicznych w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz gospodarki odpadami na terenie gminy będzie zgodne z założeniami programu opracowanego w gminie,

- programy informacyjno-edukacyjne organizacji społecznych współrealizować bedą program informacyjno-edukacyjny przyjęty przez gminę, uwzględniający potrzeby społeczności lokalnej i wpływały na integrację działań środowiskowych,

- jednym z priorytetowych zadań społecznych organizacji ekologicznych będzie pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie rzetelnych informacji, niezbędnych do podnoszenia świadomości i aktywnego działania mieszkańców gminy na rzecz środowiska,

- wzrastającą rolę w kampanii informacyjno-edukacyjnej zajmować będą formalne i nieformalne grupy lokalne, wspierające rozwój systemu selektywnej zbiórki i proekologiczne zachowania konsumentów, prezentując rozwiązania oryginalne, specyficzne dla danego regionu.

Dla efektywnego działania społecznych organizacji ekologicznych programy informacyjno-edukacyjne realizowane przez te organizacje winny uzyskać wsparcie zarówno merytoryczne, jak i finansowe ze strony powiatu i gmin oraz podmiotów gospodarczych tworzących system gospodarki odpadami. Głównym źródłem finansowania działań organizacji w tym zakresie powinny być Gminne i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska. Nie wyklucza to jednak ubiegania się o fundusze na te cele z innych źródeł, jak: fundusze ekologiczne (np. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, fundacje, środki pomocowe).

Dobra współpraca władz gminnych oraz przedsiębiorstw zarządzających gospodarką odpadami może zaowocować włączeniem się społecznych organizacji ekologicznych w proces informacyjno-edukacyjny w następujących zakresach:

- prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, urzędników, przedsiębiorców, działaczy samorządu terytorialnego, mieszkańców,

- przygotowywanie i kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców gminy,

- organizowanie konkursów, wystaw, prelekcji,

- prowadzenie kampanii np. Świadomy Konsument, Ekologiczne Opakowania.

# 9. Określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów w planie gospodarki odpadami

## 9.1. Koszty inwestycyjne

Zakres przewidywanych inwestycji obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury, ale także maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe (samochody specjalistyczne, maszyny i urządzenia, pojemniki) powinien być przedmiotem studium wykonalności inwestycji, będącego ostatnim elementem przygotowanego programu gospodarki odpadami. Celem tej analizy jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a więc poziomu niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji cen usług.

Koszty inwestycji mogą być pokrywane z następujących źródeł:

- opłaty odbiorców usług - stanowią dość pewne źródło środków finansowych pod warunkiem, że ich poziom pozwala na pokrycie całości kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych w skali roku;

- środki własne budżetów gmin - jest to najtańszy, bo bezzwrotny, dotacyjny środek finansowy. Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżetach gmin, co powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny rok);

- dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł krajowych, głównie z narodowego 
i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska; dotacje ze źródeł zagranicznych mają znaczenie marginalne;

- pożyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - są podstawowym źródłem środków na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska w warunkach polskich.

Pożyczki i preferencyjne kredyty są zazwyczaj udzielane na krótkie okresy - do kilku lat. Powoduje to znaczne skumulowanie kosztów finansowych obsługi zadłużenia, skutkujące znaczną podwyżką cen usług (jeżeli koszty finansowe są ich elementem) lub dużymi wydatkami z budżetu gmin.

Komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duże koszty finansowe związane 
z oprocentowaniem, kredyty komercyjne nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych. Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy.

Emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym sposobem zadłużania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mogą być emitowane w przypadku, jeżeli dają szansę pozyskania środków taniej niż kredyty bankowe, a pożyczki preferencyjne nie są możliwe do pozyskania.

Udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).

## 9.2. Koszty eksploatacyjne

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy 
z tytułu sprzedaży materiałów i surowców:

- surowców wtórnych,

- kompostu,

- energii ze spalania odpadów,

- biogazu ze składowiska.

Coraz częściej za przychody uważa się również uniknięcie kosztów transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne).

Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać:

- pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją elementów gospodarki odpadami,

- pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

- rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą być:

- dofinansowane z budżetów gminnych,

- przychody z opłat produktowych

- dodatkowym elementem cenotwórczym są opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub ich utylizację/unieszkodliwienie - koszty w tym przypadku są przenoszone bezpośrednio na wytwórców odpadów (mieszkańców i jednostki organizacyjne).

Wśród innych możliwych do zastosowania elementów finansowania Programu można zaproponować:

- opłaty produktowe - opłaty nakładane na produkty obciążające środowisko np. opakowania, baterie, świetlówki. Wpływy z tego tytułu, trafiające do budżetu państwa, będą przeznaczane na wspomaganie i dofinansowanie systemu recyklingu (Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.638),

- depozyty ekologiczne - obciążenia nakładane na produkty, podlegające zwrotowi 
w momencie przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia (Ustawa 
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.639),

- cena za przyjęcie odpadów na składowisko.

## 9.3. Źródła pozyskiwania funduszy

Inwestycje w dziedzinie gospodarki odpadami mogą być finansowane za pomocą środków pochodzących ze źródeł publicznych oraz ze źródeł prywatnych, które stanowią środki własne inwestorów, powiększone o komercyjne kredyty bankowe. Do źródeł publicznych należą: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, fundusze ekologiczne, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Ponadto, inwestycje w tej dziedzinie mogą być wspierane przez niezależne instytucje finansowe, organizacje międzynarodowe, fundacje czy towarzystwa leasingowe. Możliwe jest również łączenie środków pochodzących z różnych źródeł oraz zawieranie umów na wspólną realizację inwestycji przez samorządy terytorialne i podmioty prawne.

Przedstawione zadania strategiczne w zakresie poprawy stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu mławskiego mogą być finansowane z następujących źródeł:

- środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dotacje i pożyczki,

- środki Wojewódzkiego, Powiatowego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, dotacje, dopłaty i pożyczki,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, pożyczki, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

- Fundusz Spójności Unii Europejskiej,

- Fundusze strukturalne Unii Europejskiej (www.funduszestrukturalne.gov.pl),

- Mechanizm FinansowyEuropejskiego Obszaru Gospodarczego UE,

- Norweski Mechanizm Finansowy,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ),

- fundusze własne inwestorów,

- leasing.

Środki finansowe UE

Aktualnie istnieje możliwość finansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także możliwość finansowania inwestycji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (inwestycje w skali regionalnej i lokalnej).

Najważniejszym źródłem pozyskania funduszy na realizację inwestycji w zakresie gospodarki odpadami jest Fundusz Spójności. W ramach tego funduszu, dla ustanowionego przez polski rząd, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w Priorytecie II – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, przeznaczono środki finansowe w postaci pomocy bezzwrotnej na kwotę 1 107,65 mln euro. Beneficjentami tego funduszu mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST. Projekty finansowane muszą obejmować minimum 150 tys. mieszkańców. Maksymalny stopień dofinansowania wydatków kwalifikowanych może wynieść 85% projektu. W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, będące instytucją zarządzającą powyższym programem, opracowało listę inwestycji priorytetowych, tzw. „listę indykatywną”, która została przekazana do Brukseli.

Mniejsze projekty gospodarki odpadami obsługujące poniżej 150 tys. mieszkańców, mogą być finansowane w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). W oparciu o środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich istnieje możliwość realizacji projektów dla gmin wiejskich i gmin miejskich liczących poniżej 5 tys. mieszkańców.

Niektóre działania w zakresie gospodarki odpadami (np. recyklingu), mogą być dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy mieć na uwadze, że środki przeznaczone na gospodarkę odpadami 
w tych funduszach są relatywnie niewielkie.

Fundusze ekologiczne

Funkcjonujący w Polsce system funduszy ekologicznych obejmuje: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. w Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.).

Fundusze ekologiczne służą finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z celami wskazanymi w cytowanej wyżej ustawie. Podstawowymi źródłami zasilania wymienionych funduszy są środki z opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie stanu środowiska oraz opłat produktowych. Przychodami funduszy są też dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe, środki pochodzące z fundacji, wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mają osobowość prawną. Fundusze gminne i powiatowe są funduszami celowymi pozostającymi w dyspozycji odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.

Inną formą finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska jest zagraniczna pomoc finansowa udzielana z fundacji i programów pomocowych takich jak:

- fundacja EkoFundusz,

- fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności,

- fundacja ISPA.

- oraz  banki wspierające inwestycje ekologiczne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa II Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi:

- rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska federacji rosyjskiej, wojsko polskie i przemysł,

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych,

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

W Narodowym Funduszu obowiązują następujące formy dofinansowania:

- pożyczki,

- pożyczki płatnicze,

- kredyty udzielane przez banki ze środków Narodowego Funduszu,

- dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

- dotacje,

- umorzenia.

Wysokość dofinansowania udzielonego przez Narodowy Fundusz jest uzależniona od efektywności wykorzystania środków Funduszu, z zastosowaniem zasady uzyskania optymalnego efektu ekologicznego i ekonomicznego.

Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie pożyczek i kredytów generalnie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia. Pożyczki mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych w nich efektów. Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek są uchwalane corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu.

O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

- administracja państwowa,

- przedsiębiorcy,

- jednostki szkolnictwa wyższego,

- jednostki organizacyjne ochrony środowiska,

- organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje),

- osoby fizyczne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ze środków funduszu mogą być pokryte koszty poniesione po dniu podjęcia uchwały o przyznaniu dofinansowania. Środki funduszu nie mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji oraz realizację zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję.

W Funduszu obowiązują następujące formy finansowania:

- pożyczki,

- dotacje,

- dopłaty do kredytów bankowych.

Dominującą formą pomocy finansowej ze środków są oprocentowane pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Istnieją możliwości częściowego umorzenia pożyczek. Dotacje mogą być udzielane na proekologiczne zadania inwestycyjne i modernizacyjne realizowane przez jednostki sfery budżetowej, jednostki samorządów i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty i kultury.

Pomoc ze środków Funduszu może być udzielona wszelkim podmiotom realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, odpowiadające kryteriom wyboru przedsięwzięć na wniosek spełniający wymagania formalne.

Powiatowy i gminy  fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w dziale II rozdziale 4 określa przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych i powiatowych.

Środki gminnych funduszy, zgodnie z art. 406 i 407 ww. ustawy, przeznaczone są na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska,

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. EkoFundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji łącznie ponad 571 mln USD do wydatkowania w latach 1992 - 2010. Po 2009 roku nie będzie już można ubiegać się o środki z EkoFunduszu.

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja “czystszych technologii”) i likwidacją składowisk odpadów tego rodzaju,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

Zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków:

- wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów,

- uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

- szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

Od 2004 roku nastąpiła zdecydowana koncentracja środków na projektach niekomercyjnych. Oznacza to całkowite wycofanie się z udziału w inwestycjach charakteryzujących się wysoką opłacalnością. Zmiana ta wynika z konieczności pomocy inwestorom, dla których dotacja częstokroć stanowi o powodzeniu planowanego przedsięwzięcia niekomercyjnego, mającego na celu jedynie względy ochrony środowiska. Drugą istotną zmianą w porównaniu z latami poprzednimi będzie zmniejszenie udziału dotacji EkoFunduszu w całkowitych kosztach projektów. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej. Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć do 50% kosztów, a dla przedsiębiorców dofinansowanie EkoFunduszu może pokryć do 30% kosztów. EkoFundusz może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%.

Z dotacji EkoFunduszu nie mogą korzystać te przedsięwzięcia, które kwalifikują się do otrzymania dofinansowania w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej. Natomiast z pomocy EkoFunduszu mogą korzystać:

- przedsiębiorcy,

- samorządy,

- inne podmioty (instytucje charytatywne, wyznaniowe, społeczne organizacje ekologiczne itp. podmioty, nie będące przedsiębiorcami w myśl ustawy Prawo działalności gospodarczej, (Dz. U. Nr 101, poz. 1178).

Banki wspierające inwestycje ekologiczne

Bank Ochrony Środowiska ma statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska. Udziela kredytów na między innymi: budowę składowisk odpadów i innych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zakup urządzeń związanych z usuwaniem odpadów, zakup sprzętu niezbędnego do zorganizowania zbiórki i transportu odpadów. Kredyty z BOŚ umożliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 100%. Środki te są oprocentowane w wysokości od 1%. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, a okres karencji 1 rok. BOŚ udziela również kredytów ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Inne banki aktywnie wspomagające finansowanie gospodarki odpadami to:

- Bank Rozwoju Eksportu S.A.,

- Polski Bank Rozwoju S.A.,

- Bank Światowy,

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

# 10. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów wyznaczonych w planie gospodarki odpadami

Na system monitorowania gospodarki odpadami składa się: zbieranie informacji o wynikach działań w sposób określony przepisami prawnymi (forma, tryb i terminy przekazywania do wojewódzkiej bazy danych o gospodarce odpadami) oraz zapisywanie tych informacji w bazie danych, natomiast porównanie tych wyników z wartościami wskaźników kontrolnych ( na system oceny realizacji zamierzonych celów. Monitorowanie realizacji Planu umożliwia ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany.

## 10.1. Opiniowanie projektu planu

Zgodnie z ustawą o odpadach projekt planu powiatowego podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa, organy wykonawcze gmin powiatu oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Organy te udzielają opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.

## 10.2. Nadzór i kontrola nad wykonaniem ustaleń planu

Działania w ramach nadzoru i kontroli będą z jednej strony źródłem dodatkowych informacji o stanie gospodarki odpadami, z drugiej instrumentem egzekwowania postępowania z odpadami zgodnego z prawem ogólnie obowiązującym i miejscowym.

Dla wyegzekwowania realizacji obowiązków wykorzystane zostaną wszystkie możliwości prawne wynikające wprost z ustawy o odpadach oraz z przyjętych regulacji prawa miejscowego. Dla zwiększenia skuteczności działań kontrolnych w aktywny sposób zostanie wykorzystana możliwość współdziałania z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska.

Podstawowe informacje o odpadach są gromadzone w bazach danych, prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Główny Urząd Statystyczny. Bazy te stanowią podstawowe źródła informacji potrzebnych do opracowywania, wdrażania i oceny realizacji zamierzonych w planie celów gospodarki odpadami.

Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, jest obowiązany każdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, nie będących przedsiębiorstwami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby. W przypadku odpadów komunalnych ewidencję muszą prowadzić wszystkie podmioty zajmujące się ich odbieraniem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem tych odpadów. System ewidencji opiera się na sporządzaniu kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów. Wzory dokumentów oraz zakres danych określone są w przepisie wykonawczym do ustawy – rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30 poz. 213).

## 10.3. Sprawozdanie z postępów  we wdrażaniu planu

Ustawa o odpadach stanowi, iż:

- plany gospodarki odpadami wszystkich szczebli podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata,

- co 2 lata organy wykonawcze opracowujące projekty planów składają sprawozdanie z realizacji planu organom uchwalającym plany (w przypadku powiatu sprawozdanie sporządzą zarząd powiatu, a następnie przedkłada go radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego).

Zaznaczenia wymaga, iż ustawodawca nakreślił nieprzekraczalne ramy czasowe cykliczności oceny i weryfikacji, zaś powinna się ona dokonywać w miarę potrzeby, która to może być stwierdzona na podstawie bieżącego monitoringu i realizacji funkcji kontrolnych i nadzorczych.

Następne sprawozdanie Starosta Powiatu Mławskiego złoży do dnia 30 czerwca 2009 roku, a okres sprawozdawczy będzie obejmował lata 2007 - 2008.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego planu gospodarki odpadami obejmie:

- ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań,

- sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych,

- zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,

- sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć,

- podsumowanie z wnioskami i ewentualną rekomendacją nowelizacji planu.

Ocenę realizacji celów wskazanych w gospodarce odpadami na terenie powiatu mławskiego prowadzić się będzie w oparciu o:

- porównanie wskaźników przedstawionych w poniższej tabeli, odpowiadających założonym w planie celom,

- ocenę dynamiki zmian poszczególnych wskaźników przedstawionych w poniższej tabeli w poszczególnych latach,

- ocenę stopnia realizacji zadań zapisanych w planie, w oparciu o sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami oraz informacje uzyskane z poszczególnych instytucji, urzędów lub resortów.

Podstawowymi źródłami informacji niezbędnymi do dokonania przedmiotowej oceny, będą:

- wojewódzka baza danych, dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami, prowadzona przez marszałka województwa, tworzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.251, art. 36 i 37) oraz rozporządzeń do ustawy,

- sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami jednostek administracyjnych wchodzących w skład powiatu mławskiego,

- źródła administracyjne lub inne np., wynikające ze zobowiązań sprawozdawczych (m.in. decyzje w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów), tworzonych w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.251, art. 36 i 37, art. 17 – 33), oraz zapisy rozporządzeń do ustawy,

- informacje zbierane przez inspekcję ochrony środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 z późn. zm.),

- badania statystyczne (w szczególności Głównego Urzędu Statystycznego) oraz procedury ocen statystycznych na podstawie próbek lub estymatorów związanych z odpadami,

- przyjęte wskaźniki dotyczące ilości i jakości odpadów,

- połączone powyższe metody.

## 10.4. Wskaźniki monitorowania efektywności planu

Ocena wykonania zadań wyznaczonych w Planie przebiegać będzie w oparciu o analizę wskaźników efektywności realizacji wytyczonych działań i zadań. Wartości wskaźników określa plan wyższego szczebla (dla planu powiatowego – plan wojewódzki).

Tabela 58.  Proponowane wskaźniki monitorowania osiągania przyjętych w Planie gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego celów i zadań

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Masa odpadów wytworzonych – ogółem | Mg |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % |
|  | Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
|  | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów – ogółem | tys. zł |
|  | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów – z funduszy Unii Europejskiej | tys. zł |
|  | Liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |
|  | Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |
|  | Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami | szt. |
| Odpady komunalne |
|  | Odsetek mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % |
|  | Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem | tys. Mg |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | tys. Mg |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane | tys. Mg |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane bez przetwarzania | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi organicznego | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu w współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu | % |
|  | Masa odpadów komunalnych ulegających składowanych na składowiskach odpadów | mln Mg |
|  | Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. | % |
|  | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem | szt. |
|  | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. |
|  | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem | szt. |
|  | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. |
|  | Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów resztkowych lub zmieszanych | szt. |
|  | Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów resztkowych lub zmieszanych | tys. Mg |
|  | Liczba spalarni odpadów resztkowych lub zmieszanych | szt. |
|  | Moce przerobowe spalarni odpadów resztkowych lub zmieszanych | tys. Mg |
| Odpady niebezpieczne |
|  | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych | tys. Mg |
|  | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % |
|  | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % |
|  | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % |
|  | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych | tys. Mg |
|  | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % |
|  | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % |
|  | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych bez przetworzenia | % |
|  | Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB | tys. Mg |
|  | Poziom odzysku olejów odpadowych | % |
|  | Poziom recyklingu (regeneracji) olejów odpadowych | % |
|  | Masa zebranych przenośnych baterii i akumulatorów | tys. Mg |
|  | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (liczony wg dyrektywy1)) | % |
|  | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych (liczony wg dyrektywy1)) | % |
|  | Poziom recyklingu pozostałych baterii i akumulatorów (liczony wg dyrektywy1)) | % |
|  | Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodliwienia | tys. Mg |
|  | Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji | szt. |
|  | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ogółem | tys. Mg |
|  | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych | tys. Mg |
|  | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca | kg/mieszkańca |
|  | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2) | % |
|  | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2) | % |
|  | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2) | % |
|  | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2) | % |
|  | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) | % |
|  | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) | % |
|  | Poziom recyklingu dla zużytych lamp wyładowczych | % |
|  | Liczba stacji demontażu 3) | szt. |
|  | Liczba punktów zbierania pojazdów 3) | szt. |
|  | Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) | tys. Mg |
|  | Poziom odzysku odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) | % |
| Komunalne osady ściekowe |
|  | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych | tys. Mg |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | % |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi | % |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | % |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | % |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów | % |
| Odpady opakowaniowe |
|  | Poziom odzysku – ogółem | % |
|  | Poziom recyklingu – ogółem | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna | % |

1) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG,

2) – wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495),

3) – określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458).

## 10.5. Weryfikacja i aktualizacja planu

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Jeżeli zmiany w gospodarce odpadami w gminie będą znaczące, lub będzie wymagała tego sytuacja lokalna, powiatowy plan gospodarki odpadami powinien być zaktualizowany przed tym terminem.

Proces aktualizacji poprzedza weryfikacja dokumentu w celu oceny, które części planu wymagają aktualizacji i w jakim zakresie. Weryfikacji podlega cały plan, tj. aktualny stan gospodarki odpadami, wytyczone cele i działania, program krótko- i długoterminowy, określone zadania i harmonogram ich realizacji.

# 11. Harmonogram realizacji zadań krótkoterminowych do roku 2011 oraz długoterminowych do roku 2015

Dla osiągnięcia zakładanych celów i kierunków działań założonych w Planie gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 określono zadania przewidziane do realizacji w latach 2008 – 2011 oraz w perspektywie roku 2015 wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań i terminami realizacji tych zadań także (w przypadku harmonogramu na lata 2008 – 2011) planowane koszty zadań..

Tabela 59. Harmonogram realizacji zadań długoterminowych do 2015 roku w gospodarce odpadami komunalnymi dla powiatu mławskiego

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Akty prawne i inne zapisy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objęcie zorganizowanym systemem zbieraniem odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców powiatu | 2008 | burmistrz miasta Mława wójtowie pozostałych gmin powiatu mławskiego | art. 16a, pkt.1 ustawy o odpadach, Kpgo 2010 |
| 2. | Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu systemem selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych: odpadów zielonych z parków i ogrodów, papieru i tektury, odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na kolory tworzyw sztucznych i metali, odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym: zużyte baterie i akumulatory, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów) odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano-remontowych. | 2008 | burmistrz miasta Mława wójtowie pozostałych gmin powiatu mławskiego | art. 16a, pkt.2 ustawy o odpadach, Kpgo 2010 |
| 3. | Tworzenie struktur ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów | 2008-2015 | rady gmin | art. 16a, pkt.3 ustawy o odpadach, Kpgo 2010 |
| 4. | Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowa regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów | 2008-2015 | burmistrz miasta Mława wójtowie pozostałych gmin powiatu mławskiego inwestorzy prywatni | art. 16a, pkt.3 ustawy o odpadach, Kpgo 2010 |
| 5. | Przeprowadzenie badań składu morfologicznego odpadów komunalnych zapewniających ocenę właściwości technologicznych niezbędnych do wykonania studiów wykonalności dla planowanych inwestycji w gospodarce odpadami | 2008-2015 | burmistrz miasta Mława wójtowie pozostałych gmin powiatu mławskiego przedsiębiorcy | Kpgo 2010 |
| 6. | Zamykanie i rekultywacja składowisk , w tym mogilnika | składowiska 2008-2014 mogilnik 2010 | Zarządzający i właściciele składowisk starosta | art. 54 ustawy o odpadach Kpgo 2010 |
| 7. | Edukacja ekologiczna w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu mławskiego | 2008-2015 | Starostwo Powiatowe w Mławie, burmistrz miasta Mława wójtowie pozostałych gmin powiatu mławskiego placówki oświatowe z terenu powiatu mławskiego | Kpgo 2010 |

Tabela 60. Harmonogram krótkoterminowy rzeczowo - finansowy dla odpadów komunalnych dla powiatu mławskiego na lata 2008 - 2011

| Lp. | Opis zadania | Jednostki wdrażające | Okres realizacji zadania | Szacunkowe koszty w tys. PLN | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1 | Aktualizacja powiatowego planu gospodarki odpadami | starosta | 31 grudzień 2011 | - | - | - | 9 | środki własne powiatu |
| 2 | Aktualizacja gminnych planów gospodarki odpadami | burmistrz, wójtowie gmin | 30 czerwiec 2008 | 70 | - | - | - | środki własne gmin |
| 3 | Opracowanie gminnych programów usuwania azbestu | gminy | 2008 - 2009 | 42 | - | - | - | środki własne gmin |
| 4. | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) | burmistrz, wójtowie gmin | 2008 - 2011 | - | - | - | - | - |
| 5. | Udział gmin w strukturach ponadgimnnych (w ramach regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów oraz inwestycjach związków międzygminnych) | rady gmin | 2008 - 2011 | bd | bd | bd | bd | środki własne gmin fundusze ekologiczne |
| 6. | Kontrola, czy właściciele nieruchomości posiadają podpisaną umowę z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych | burmistrz, wójtowie gmin | 2008 - 2011 | - | - | - | - | - |
| 7. | Złożenie Radzie Powiatu Mławskiego sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami | Starosta Powiatu | 30 czerwiec 2009r 30 czerwiec 2011 r. | - | 2 | - | 2 | środki własne powiatu |
| 8. | Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami komunalnymi | wójtowie, burmistrz, Starosta Powiatu placówki oświatowe, media | 2008 - 2011 | 10 | 10 | 12 | 12 | środki własne gmin środki własne powiatu fundusze ekologiczne |
| 9. | Działania edukacyjno – informacyjne dla podmiotów z sektora gospodarczego | Starosta Powiatu media | 2008 - 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | środki własne przedsiębiorców, środki własne powiatu, fundusze ekologiczne |
| 10. | Monitoring realizacji Planu gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego | Starosta Powiatu | 2008 - 2011 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | środki własne powiatu |
| 11. | Coroczna aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających PCB | Przedsiębiorcy, Właściciele PCB | 2008 - 2010 | - | - | - | - | - |
| 12. | Działania edukacyjno – informacyjne mające na celu informowanie o szkodliwości PCB i o metodach jego unieszkodliwiania | Województwo, Powiat, Gminy, Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie unieszkodliwiania PCB | 2008 - 2010 | 1 | 1 | 1 | - | środki z budżetu samorządu województwa, środki własne powiatu, środki własne przedsiębiorców, fundusze ekologiczne |
| 13. | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych na temat prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi | Województwo, Powiat, Gminy, Organizacje odzysku olejów odpadowych, | 2008 - 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | środki z budżetu samorządu województwa, środki własne powiatu, środki własne gmin, środki własne organizacji odzysku, fundusze ekologiczne |
| 14. | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych na temat prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami | Województwo, Powiat, Gminy, Organizacje odzysku zużytych baterii i akumulatorów | 2008 - 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | środki z budżetu samorządu województwa, środki własne powiatu, środki własne gmin, środki własne organizacji odzysku, fundusze ekologiczne |
| 15. | Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach weterynaryjnych. | Województwo, Powiat, Gminy, Placówki służby zdrowia | 2008 - 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | środki z budżetu samorządu województwa, środki własne powiatu, środki własne gmin, środki własne placówek służby zdrowia |
| 16. | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej na temat prawidłowego postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji | Województwo, Powiat, Gminy, Stacje demontażu, punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji | 2008 - 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | środki z budżetu samorządu województwa, środki własne powiatu, środki własne gmin, środki własne przedsiębiorców, fundusze ekologiczne |
| 17. | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjna na temat prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym | Województwo, Powiaty, Gminy, Organizacje odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | 2008 - 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | środki z budżetu samorządu województwa, środki własne powiatu, środki własne gmin, środki własne organizacji odzysku, fundusze pomocowe UE, fundusze ekologiczne |
| 18. | Dokończenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na szczeblu gminnym | Gminy | 2008 - 2009 | 30 | 30 | - | - | środki własne gmin |
| 19. | Prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej dotyczącej postępowania z azbestem i wyrobami zawierającymi azbest m.in. sposobu jego usuwania oraz szkodliwości na zdrowie ludzi | Powiat Gminy | 2008 - 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | środki własne powiatu środki własne gmin |
| Razem | 160,2 | 50,2 | 20,2 | 30,2 |  |
| RAZEM koszty pozainwestycyjne w latach 2008 - 2011: 260,8 tys. PLN |
| Zadania inwestycyjne |
| 1. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia i transportu odpadów | Gminy Przedsiębiorcy | 2008-2011 | bd | bd | bd | bd | środki własne gmin i przedsiębiorców, fundusze ekologiczne |
| 2. | Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów | Gminy | 2008 - 2011 | 200 | 450 | 450 | 450 | środki własne gmin środki własne powiatu fundusze ekologiczne |
| 3. | Likwidacja mogilnika w miejscowości Garlino Nowe | Starosta | 2009 - 2010 | - | 500 | 500 | - | środki własne powiatu fundusze ekologiczne |
| 3. | Monitoring zamkniętych składowisk odpadów | Gminy | 2008 - 2011 | 260 | 260 | 260 | 260 | środki własne gmin fundusze ekologiczne |
| 4. | Monitorowanie wszystkich oczyszczalni ścieków w zakresie wytwarzania osadów ściekowych i sposobów postępowania z nimi | Gminy zarządcy obiektów | 2008 - 2011 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | środki własne gmin |
| 5. | Rozwój i ujednolicenie systemów zbierania zużytych olejów odpadowych ze źródeł rozproszonych, w tym od ludności | Ministerstwo Środowiska, Gminy | 2008 - 2011 | bd | bd | bd | bd | środki z budżetu państwa środki z budżetu samorządu gminy |
| 6. | Rozwój istniejących systemów zbierania małogabarytowych baterii i akumulatorów ze źródeł rozproszonych, w tym od ludności | Gminy, Organizacje odzysku | 2008 - 2011 | 10 | 10 | 12 | 13 | środki z budżetu samorządu gmin |
| 7. | Sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających PCB | Przedsiębiorcy, właściciele urządzeń zawierających PCB | 2008-2010 | bd | bd | bd | bd | Środki własne przedsiębiorców i właścicieli urządzeń zawierających PCB |
| 8. | Utworzenie i prowadzenie 14gminnych punktów gromadzenia odpadów (PDGO) | Gminy Przedsiębiorcy | 2008-2011 | 400 | 1500 | 800 | 400 | środki własne gmin fundusze ekologiczne środki inwestorów |
| 9. | Wykonywanie prac polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest przez uprawnione podmioty gospodarcze | Gminy, właściciele obiektów | 2008 - 2011 | 200 | 250 | 300 | 300 | środki własne gmin środki własne właścicieli obiektów fundusze ekologiczne |
| Razem | 1070,5 | 2970,5 | 2322,5 | 1423,5 |  |
| RAZEM koszty inwestycyjne: 6363,5tys. PLN |
| OGÓŁEM koszty bezinwestycyjne i inwestycyjne w latach 2008 – 2011: 6624,3 tys. PLN |

# 12. wnioski z Analizy oddziaływania Planu gospodarki odpadami na środowisko

Przedstawienie wniosków z analizy oddziaływania projektu planu gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego wynika z przepisów prawnych zawartych w art. 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (D. U. Nr 66/2003, poz. 620). Stan środowiska w powiecie mławskim przedstawiono w odniesieniu do wód powierzchniowych, podziemnych, gleb i powietrza.

Powiat mławski, obejmujący tereny o wysokich walorach turystyczno-krajobrazowych, cechujący się niewielkim zanieczyszczeniem środowiska podlegać powinien szczególnej ochronie w aspekcie nie pogarszania jego jakości. Stąd tak dużego znaczenia nabiera m.in. prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami na obszarze całego powiatu w celu zapobiegania powstawaniu i eliminacji ewentualnych źródeł zagrożeń dla środowiska. Jest to tym bardziej istotne w związku z faktem, że obecny stan gospodarki odpadami w powiecie nie odpowiada aktualnie obowiązującym standardom. Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny wpływu gospodarki odpadami na środowisko w powiecie mławskim można stwierdzić, że wywiera ona negatywny wpływ na praktycznie wszystkie komponenty środowiska a w szczególności na:

- stan powietrza atmosferycznego, w tym także na zmiany klimatu, ze względu na emisję gazu wysypiskowego – w dalszym ciągu duży strumień odpadów ulegających biodegradacji kierowany jest na składowiska, zanikanie warstwy ozonu stratosferycznego - ze względu na uwalnianie z odpadów urządzeń chłodniczych freonów i ich pochodnych. Osobnym problemem jest spalanie odpadów opakowaniowych w paleniskach domowych, co jest m.in. źródłem emisji toksycznych substancji do powietrza atmosferycznego,

- eutrofizację wód i ich toksyczne skażenie ze względu na bardzo częstą nieprawidłową lokalizację starych, zamkniętych już, składowisk odpadów oraz brak urządzeń zabezpieczających przed przenikaniem odcieków do wód gruntowych i powierzchniowych,

- negatywny wpływ  na degradację gleb wywiera gospodarka osadami ściekowymi, które są obecnie składowane na terenie oczyszczalni ścieków lub na składowiskach odpadów komunalnych. Na gleby wpływ ma także nielegalne deponowanie odpadów na powierzchni ziemi.

- niski poziom ilości odpadów objętych zorganizowaną zbiórką wpływa także na dostępność zasobów wodnych, degradacje terenów leśnych, różnorodność biologiczną oraz jakość środowiska miejskiego,

- potencjalnie poważnym problemem w zakresie wpływu na zdrowie ludzi jest sposób demontażu i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest.

Proponowany system gospodarki odpadami oparty jest na programie wdrażania i realizacji selektywnej zbiórki odpadów. Zrealizowanie  założonych w planie celów, takich jak:

- uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

- wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadów remontowo-budowlanych,

- wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji i zdecydowane zmniejszenie ilości tych odpadów deponowanych na składowisku,

- ograniczenia w deponowaniu na składowiskach odpadów komunalnych.

przyczyni się do zdecydowanej poprawy stanu  środowiska na terenie powiatu mławskiego.

Poprawa organizacji zbiórki odpadów w postaci objęcia nią wszystkich mieszkańców powiatu zapobiegnie:

- powstawaniu tzw. „dzikich wysypisk”, które mają ogromny wpływ na zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz powstawanie odorów,

- niekontrolowanemu spalaniu odpadów na powierzchni gruntów oraz w paleniskach domowych powodując zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Usprawnienie organizacji selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne, surowce wtórne, odpady biodegradowalne i wielkogabarytowe przyczyni się do poprawy stanu środowiska powiatu poprzez:

- stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, makulatura, tworzywa sztuczne, metale, oleje przepracowane),

- wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi wód i gleb,

- zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowisku i skierowanie ich do kompostowania, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska przyrodniczego wysypisk oraz spowoduje uzyskanie materiału znajdującego zastosowanie w gospodarce (kompostu),

- zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach i tym samym ograniczenie terenu zajmowanego przez składowiska oraz wydłużenie czasu ich eksploatacji.

Na podstawie analizy i oceny wpływu projektowanych rozwiązań zawartych w Planie gospodarki odpadami na środowisko można stwierdzić, że wpłynie on na poprawę stanu środowiska w szczególności w zakresie:

- ograniczenia degradacji gleb i ich toksycznego skażenia w związku z ograniczeniem składowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z odpadów komunalnych,

- poprawy stanu powietrza atmosferycznego w obszarach oddziaływań obiektów i instalacji gromadzenia, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów ze względu na wdrożenie technik i technologii spełniających warunki najlepszych dostępnych technik,

- ograniczenie stopnia eutrofizacji i toksycznego skażenia wód powierzchniowych 
i podziemnych w wyniku objęcia zorganizowaną zbiórką całego strumienia odpadów komunalnych i komunalnopodobnych, ograniczenia udziału odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach, zaprzestania składowania odpadów niebezpiecznych, wzrost poziomu odzyskiwanych surowców wtórnych,

- wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie pozytywnie wpływał na ograniczenie degradacji gleb i zasoby leśne (ograniczenie wyrębu drzew – wykorzystywanie makulatury do produkcji papieru).

W wyniku realizacji Planu możliwe jest także występowanie oddziaływań negatywnych, co będzie efektem przyjętych rozwiązań szczegółowych. Dotyczy to w szczególności obiektów gospodarki odpadami. Z tych też względów należ zwrócić szczególną uwagę na procesy projektowania, a następnie poziom wykonawstwa obiektów gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania rzetelnych raportów oddziaływania na środowisko i wydawania pozwoleń zintegrowanych dla tych obiektów. Na etapie ich eksploatacji bardzo istotny będzie zakres i poziom systemów monitorowania pracy.

W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzanych odpadów, duży nacisk położony zostanie, oprócz działań edukacyjnych i nakierowanych na kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną, na oddziaływanie, w tym prawne i fiskalne, na producentów opakowań celem zmniejszenia masy opakowań, ich toksyczności oraz zastępowanie opakowań jednorazowych opakowaniami wielokrotnego użytku (wszędzie, gdzie to możliwe). W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzania odpadów przemysłowych, w tym także niebezpiecznych, kluczowe znaczenie będzie miało wdrożenie w przemyśle najlepszych dostępnych technik, wynikających z obowiązku uzyskania przez niektóre zakłady pozwoleń zintegrowanych.

Projekt PPGO nie zawiera rozwiązań, które mogłyby prowadzić do transgranicznych oddziaływań emisji zanieczyszczeń z projektowanych instalacji gospodarki odpadami.

# 13. Streszczenie

Racjonalna gospodarka odpadami w powiecie wymaga opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, którego założenia przedstawiono w pierwszej edycji „Planu gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego”, który został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Mławie Nr XVIII/121/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku.

Plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstające na obszarze powiatu  oraz przywożone na jego obszar, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. Określono w nim również bieżące problemy i wskazano słabe strony systemu, sformułowano priorytety, cele i zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Opracowując aktualizację „Planu gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015” kierowano się przepisami obowiązujących aktów prawnych oraz dokumentów planistycznych wyższego rzędu, a także dokumentów strategicznych dla powiatu , Województwa Mazowieckiego oraz całego kraju.

Zaktualizowana wersja Planu przedstawia działania zmierzające do utworzenia nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarowania odpadami. Głównym celem systemu gospodarki odpadami jest poprawa warunków życia mieszkańców powiatu mławskiego, a także konieczność dostosowania się do wymogów prawnych w zakresie zbierania i transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2006 roku na terenie powiatu mławskiego (według wskaźników) wynosiła 20 013 Mg Mg. W 2006 roku na terenie powiatu zebrano 14 593 Mg odpadów komunalnych, co stanowi 66% ilości wytworzonej (wyliczonej na podstawie wskaźników i prognoz). Procesom odzysku poddano w 2006 roku 2 164,7 Mg, co stanowiło 15% ich zebranej ilości. Głównym procesem odzysku, jakim były poddawane odpady komunalne w 2006 roku był proces R14 (Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części) oraz R5 (recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych). Część odpadów ulegających biodegradacji poddawana była procesom odzysku poprzez kompostowanie we własnym zakresie przez mieszkańców. Brak jednak informacji na temat ilości odpadów poddanych procesom odzysku w ten sposób.

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w latach 2004 – 2006 było unieszkodliwianie poprzez składowanie. Na terenie powiatu  unieszkodliwianiu poprzez składowanie poddano w 2006 roku 12 428,3 Mg, co stanowi 85% ich zebranej ilości. Na niektórych terenach powiatu  obserwuje się powstawanie tzw. dzikich wysypisk.

W latach 2004 – 2006 ilość odpadów zewidencjonowana w sektorze gospodarczym wykazywała bardzo duże wahania – w 2004 roku wytworzono 7 336,178 Mg odpadów, w roku 2005 – 25 036,06 Mg, a w roku 2006 – 23 922,75 Mg. na terenie powiatu w największej ilości powstają odpady z grupy 16, 02 i 17.  W 2006 roku wytworzono na terenie powiatu  23 168,6 Mg odpadów niebezpiecznych.

W powiecie mławskim zlokalizowanych jest 16 składowisk odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne, w tym jedynie cztery czynne.

Podsumowując stan aktualnej gospodarki odpadami na terenie powiatu mławskiego, można wyróżnić jej mocne i słabe strony.

Mocne strony

- objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych około 65% mieszkańców powiatu,

- wprowadzone rozwiązania w zakresie zbiórki i transportu komunalnych odpadów zmieszanych,

- wprowadzone i systematycznie rozwijane selektywne zbieranie odpadów systemem pojemnikowym i workowym,

- wzrastająca systematycznie efektywność selektywnego zbierania odpadów,

- wprowadzone selektywne zbieranie niektórych rodzajów odpadów niebezpiecznych,

- rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych,

- kompostowanie części odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców we własnym zakresie, na terenie posesji,

- prowadzona systematycznie edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych,

- systematyczna likwidacja „dzikich” wysypisk,

- możliwość korzystania z obiektów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (sortownie, kompostownie, składowiska), położonych poza terenem powiatu,

- Starosta Mławski wydał szereg decyzji firmom z poza terenu, uprawnionym do demontażu i unieszkodliwiania pokryć azbestowych,

- gospodarka odpadami poprodukcyjnymi z sektora gospodarczego należy do obowiązków prowadzących działalność podmiotów gospodarczych, tak w zakresie minimalizacji odpadów jak i gromadzenia, wywozu oraz wykorzystywania lub unieszkodliwiania. Na tę okoliczność podmioty muszą uzyskać decyzję Starosty lub Wojewody, przekazywać roczne sprawozdania Marszałkowi Wojewódzkiemu, a Delegatura WIOŚ - prowadzić monitoring oraz inspekcje kontrolne,

- zwiększyła się liczba decyzji związanych z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami dla podmiotów prywatnych.

Słabe strony

- nie funkcjonuje system gospodarki odpadami komunalnymi, rozumiany jako zintegrowany kompleks działań ukierunkowanych na planowe osiągnięcie zamierzonego celu,

- brak pełnego wykorzystania instrumentów prawnych będących w gestii administracji samorządowej gminnej,

- zróżnicowane zaangażowanie władz poszczególnych gmin w kreowanie i rozwój lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- część mieszkańców powiatu nie ma podpisanych umów z podmiotami uprawnionymi do odbierania odpadów komunalnych,

- brak jest sprawnego systemu ewidencji wytwarzanych odpadów komunalnych,

- na składowiskach deponowanych jest około 95% wytwarzanych odpadów komunalnych bez jakiegokolwiek przetworzenia,

- zanotowano tylko niewielki postęp w zakresie zmniejszania ilości odpadów deponowanych na składowiskach na korzyść innych metod przerobu odpadów,

- niewielki jest postęp w zakresie osiągania poziomów zmniejszania ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji,

- niski jest poziom selektywnego zbierania odpadów surowcowych,

- nieefektywne jest zbieranie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych i ulegających biodegradacji,

- małe jest zainteresowanie gmin w zakresie tworzenia Regionalnych Zakładów (Systemów) Gospodarki Odpadami,

- gminy, ze względu na wielkość i potencjał, nie mogą skutecznie kreować i wdrażać autonomicznych systemów gospodarki odpadami komunalnymi szczególnie w zakresie odzysku i unieszkodliwiania - wskazane byłoby tworzenie związków celowych,

- brak zorganizowanego systemu pozyskiwania odpadów niebezpiecznych pochodzących z odpadów komunalnych,

- odpady niebezpieczne wytwarzane w małej przedsiębiorczości handlowo-usługowej 
w pewnym stopniu trafiają do strumienia odpadów komunalnych,

- niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców, szczególnie z zakresie gromadzenia odpadów zmieszanych i selektywnego zbierania,

- nie podjęto skutecznych działań mających na celu organizację zbiórki odpadów remontowo – budowlanych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Tłumaczy to w pewnym stopniu wiejski charakter powiatu – odpady te są często kompostowane we własnym zakresie lub używane do skarmiania zwierząt. Część odpadów nadal trafia do środowiska w sposób niekontrolowany, m.in. poprzez spalanie w piecach oraz usuwanie na tzw. „dzikie wysypiska”.

- niedostateczny rozwój i brak efektywności systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w gminach powiatu ,

- brak jest dokładnych informacji o ilościach wytwarzanych osadów ściekowych oraz odpadów z sektora gospodarczego, w tym niebezpiecznych, z uwagi na nie wywiązywanie się części wytwórców odpadów z obowiązku prowadzenia ewidencji, przekazywania informacji odpowiednim organom i instytucjom oraz braku odpowiednich decyzji i pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami,

- nierozwiązanym problemem są małe ilości olejów odpadowych powstające w dużym rozproszeniu, głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i indywidualnych użytkowników,

- niedostatecznie funkcjonuje zbieranie baterii i akumulatorów małogabarytowych, głównie ze względu na niską świadomość społeczeństwa oraz brak dostatecznie rozbudowanej sieci punktów zbierania. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że odpady te powstają w dużym rozproszeniu. Powszechną praktyką usuwania zużytych baterii jest zarówno z gospodarstw domowych jak i podmiotów gospodarczych jest pozbywanie się ich do strumienia odpadów komunalnych,

- za najważniejszy problem związany z postępowaniem z pojazdami wycofanymi z eksploatacji uznano tzw. „szarą strefę”, do której trafia część samochodów. Takie postępowanie wynika przede wszystkim z niskiej świadomości ekologicznej właścicieli pojazdów, którzy nie zdają sobie sprawy z ciążących na nich obowiązków lub świadomie je lekceważą,

- niedostatecznie rozwinięty jest system selektywnego zbierania zużytych opon, istnieją możliwości techniczne zapewniające odzysk lub unieszkodliwienie (poza składowaniem) całego strumienia wytworzonych odpadów. Problemem jest nielegalne spalanie części zużytych opon,

- brak prawidłowo funkcjonującego systemu monitorowania ilości wytwarzanych odpadów weterynaryjnych w gabinetach prywatnych,

- brak wiarygodnych i rzetelnych danych dotyczących rynku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- system zbierania odpadów budowlanych i remontowych nie obejmuje wszystkich wytwórców, a w szczególności  brak modułu zbierania odpadów z grupy 17 z gospodarstw domowych,

- odpady z grupy 17 nie zawsze są zbierane w sposób selektywny, umożliwiający ich zagospodarowanie.

W odniesieniu do analizy stanu aktualnego, w przedmiotowym dokumencie sformułowano w odniesieniu do poszczególnych grup i rodzajów odpadów priorytety, cele i zadania z zakresu gospodarki odpadami mające na celu wyeliminowanie zaobserwowanych nieprawidłowości.

Cele krótkookresowe 2008-2011

- Wspieranie działań dla zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu mławskiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.

- Wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym zbieraniem odpadów najpóźniej do końca 2008 roku.

- Wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców powiatu najpóźniej do końca 2008 roku systemem selektywnego zbierania odpadów w zakresie:

- odpadów zielonych z parków i ogrodów,

- papieru i tektury,

- odpadów opakowaniowych ze szkła,

- tworzyw sztucznych i metali,

- odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym: zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów),

- odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano – remontowych.

- Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki dla osiągnięcia pod koniec 2011 roku odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu:

- zbierania odpadów wielkogabarytowych na poziomie 10% ilości wytworzonej,

- zbierania odpadów niebezpiecznych na poziomie 5% ilości wytworzonej,

- Wspieranie działań w zakresie ograniczenia kierowania na składowiska odpadów niesegregowanych i nieprzetworzonych.

- Skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów.

- Współorganizowanie i uczestnictwo w strukturach ponadgminnych – Ciechanowskim Regionalnym Obszarze Gospodarki Odpadami oraz w innych związkach ponadlokalnych, w których zakres wchodzą działania związane z gospodarką odpadami.

Cele długookresowe 2012-2015

- Kontynuacja działań na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu mławskiego.

- Doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku:

- zbierania odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20% ilości wytworzonej,

- zbierania odpadów niebezpiecznych na poziomie 10% ilości wytworzonej,

- Wspieranie rozwoju regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.

- Skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Wspieranie działań zmierzających do składowania tylko odpadów przetworzonych (balastowych).

- Wspieranie działań w zakresie zmniejszania masy składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

Wyznaczono również cele dla innych grup odpadów: odpadów niebezpiecznych (olejów odpadowych, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów medycznych i weterynaryjnych, pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz ze sprzętem zawierającym substancje zubażające warstwę ozonową, odpadów zawierających azbest), zużytych opon, odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, komunalnych osadów ściekowych, odpadów opakowaniowych i odpadów z innych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy.

Przyjęty system opiera się przede wszystkim na działaniach zmierzających do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, a następnie do wydzielenia z nich frakcji użytecznych i poddanie ich procesom odzysku i recyklingu. Ostateczną formą postępowania z odpadami będzie składowanie.

Zbieranie selektywne odpadów powinno odbywać się poprzez:

- zbieranie selektywne "u źródła" metodą wieloworkową,

- kontenery na poszczególne frakcje odpadów ustawione w różnych punktach miast i gmin,

- punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) – 14 , czyli po jednym w każdej gminie.

W ślad za rozwiązaniami wskazanymi w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015 konieczne jest włączenie powiatu mławskiego w system regionalny, w ramach którego zaspokojone zostaną podstawowe potrzeby związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów wytwarzanych w powiecie. W WPGO 2007 - 2015 powiat mławski przypisany został do Obszaru Ciechanowskiego. Obejmuje on, oprócz powiatu mławskiego jeszcze 5 powiatów: żuromiński, przasnyski, makowski, ciechanowski i pułtuski. Biorąc po uwagę przeprowadzone analizy w zakresie zebranych i prognozowanych ilości odpadów niesegregowanych, jako niezbędną określono budowę sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnego zbierania oraz instalację do demontażu odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Planowana jest także budowa instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów niesegregowanych. W WPGO 2007 - 2015 nie zaproponowano konkretnej lokalizacji inwestycji dla Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami (RZGO) Obszaru Ciechanowskiego. Według WPGO, dla powiatu mławskiego funkcje regionalnego zakładu pełnić miał obiekt eksploatowany obecnie przez Zakład Usług Komunalnych USKOM, zlokalizowany w Uniszkach – Cegielni, gmina Wieczfnia Kościelna. Podkreślić należy, że jest to podmiot w przeważającej części prywatny (miasto  Mława posiada 3,38 % udziałów)  i związek gmin lub powiat nie mają praktycznie żadnej możliwości  narzucenia kierunku dalszej działalności tego Zakładu. Według informacji uzyskanych od osób zarządzających spółką, w najbliższych latach nie jest przewidziana dalsza rozbudowa zakładu, planowana jest natomiast sprzedaż 50% akcji inwestorowi zewnętrznemu. W chwili opracowywania Planu brak było informacji dotyczących szczegółów transakcji, a tym bardziej zamierzeń nowego inwestora odnośnie uruchomienia nowych modułów zakładu. W tej sytuacji, do chwili jednoznacznego rozstrzygnięcia tej sytuacji, brak możliwości wskazania miejsca budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Na terenie powiatu dopuszcza się realizację innych lokalnych instalacji, szczególnie sortowni, stacji gromadzenia i demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz linii przetwarzania odpadów budowlanych, jeżeli jest to uzasadnione względami ekonomicznymi i ochrony środowiska.

Po roku 2014 na terenie powiatu funkcjonować będzie tylko jedno składowisko – w Uniszkach – Cegielni, którego charakterystykę przedstawiono w poniższej tabeli. Obiekt ten będzie pełnił funkcje składowiska regionalnego – będzie jednym z 15 składowisk w Województwie Mazowieckim. Pozostałe 3 składowiska na terenie powiatu Pozostałe składowiska odpadów na terenie powiatu mławskiego zostaną zamknięte do roku  2014. Zlikwidowany zostanie także mogilnik w miejscowości Garlino Nowe.

Ogółem, koszty proponowanych działań wyniosą w latach 2008 – 2011 około 6624,3 tys. złotych.

# 14. Spis tabel

Tabela 1.  Podział powierzchni i liczba mieszkańców powiatu  w podziale na gminy	15

Tabela 2. Sieć rzeczna gmin powiatu	22

Tabela 3. Kanały i rowy melioracyjne na terenie powiatu	23

Tabela 4. Stan czystości wód powierzchniowych na terenie powiatu  w 2004 r.	24

Tabela 5. Stan czystości wód powierzchniowych na terenie powiatu  w 2005 r.	24

Tabela 6. Stan czystości wód powierzchniowych na terenie powiatu  w 2006 r.	25

Tabela 7. Formy ochrony przyrody na terenie powiatu	28

Tabela 8. Stanowisko dokumentacyjne	30

Tabela 9. Klasy bonitacyjne gleb na terenie powiatu	31

Tabela 10. Zbiorcze zestawienie złóż kopalin o zasobach udokumentowanych, zarejestrowanych, szacunkowych i perspektywicznych	37

Tabela 11. Zbiorcze zestawienie obszarów prognostycznych występowania kopalin	41

Tabela 12. Formy użytkowania terenu w powiecie mławskim	45

Tabela 13. Wybrane właściwości fizyczno – chemiczne odpadów komunalnych (wg OBREM, 2000)	49

Tabela 14. Skład morfologiczny odpadów domowych wytwarzanych w miastach i na wsi [%]	49

Tabela 15. Zawartość poszczególnych frakcji w odpadach zmieszanych z obiektów infrastruktury [%]	49

Tabela 16. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych na terenie powiatu  [kg/M/rok oraz Mg]	50

Tabela 17. Bilans odpadów komunalnych w 2006 r. na terenie powiatu  według składu morfologicznego przedstawionego w KPGO 2010	51

Tabela 18. Ilości odpadów ulegających biodegradacji* wytworzonych  w roku 2006 na terenie powiatu	52

Tabela 19. Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach  (wg IETU, 2005)	52

Tabela 20. Sposoby zbierania odpadów z terenu gmin powiatu	53

Tabela 21. Ilości odpadów komunalnych zebranych z poszczególnych gmin powiatu	54

Tabela 22. Wykaz firm zajmujących się odbiorem i transportem odpadów komunalnych	55

Tabela 23. Podstawowe informacje na temat realizacji systemu selektywnego zbierania odpadów w poszczególnych gminach powiatu	56

Tabela 24. Ilości i rodzaje odpadów zebranych selektywnie w latach 2004 - 2006	56

Tabela 25. Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiorki na terenie powiatu   w latach 2004 - 2006	57

Tabela 26. Ilości odpadów zebranych selektywnie na terenie poszczególnych gmin w latach 2004 - 2006	57

Tabela 27. Ilość odpadów zebranych selektywnie w 2006 i 2007 roku na terenie miasta Mława	57

Tabela 28. Ilość i rodzaje baterii i akumulatorów z sektora gospodarczego zebranych na terenie powiatu  w latach 2004 – 2006	58

Tabela 29. Odpady z budowy, remontów i demontażu wytworzone na terenie powiatu  w 2006 roku (wg WIOŚ)	59

Tabela 30. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2004 – 2006 (wg WBGO)	60

Tabela 31. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2004 – 2006 (wg WBGO)	61

Tabela 32. Odpady opakowaniowe zebrane na terenie powiatu  w latach 2004 - 2006	62

Tabela 33. Ilości osadów ściekowych wytworzone w gminach powiatu  w latach 2004 - 2006	63

Tabela 34. Ilości i rodzaje z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) wytwarzane na terenie powiatu  w latach 2004 - 2006	63

Tabela 35. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu  w latach 2004 - 2006	66

Tabela 36. Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) poddawane procesom odzysku w latach 2004 - 2006	67

Tabela 37. Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) poddawane procesom unieszkodliwiania w latach 2004 - 2006	68

Tabela 38. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku w latach 2004 – 2006	69

Tabela 39. Informacja o miejscach występowania i ilościach wyrobów zawierających PCB na terenie powiatu	70

Tabela 40. Ilości i rodzaje oraz sposób postępowania z olejami odpadowymi w latach 2004 - 2006	70

Tabela 41. Ilości baterii i akumulatorów zebranych na terenie powiatu  w latach 2004 – 2006 (wg WBGO)	71

Tabela 42. Ilości i rodzaje wytworzonych odpadów z demontażu wyeksploatowanych pojazdów na terenie powiatu  w latach 2004 - 2006	72

Tabela 43. Ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych wytwarzanych na terenie powiatu  w latach 2004 - 2006	74

Tabela 44. Ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebrane na terenie powiatu  w latach 2004 - 2006	75

Tabela 45.  Wytwarzane ilości odpadów o kodzie 15 01 10* wraz ze sposobem zagospodarowania w powiecie mławskim w 2006 roku	78

Tabela 46. Wykaz instalacji i obiektów do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu mławskiego	79

Tabela 47. Eksploatowane składowiska w powiecie mławskim – stan na 31.12.2006 r.	82

Tabela 48. Prognoza demograficzna dla powiatu mławskiego na lata 2008 – 2015	87

Tabela 49. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych (Mg) w latach 2011 – 2015 na terenie powiatu mławskiego	89

Tabela 50. Prognozowane w WPGO ilości odpadów w obszarach gospodarowania odpadami na terenie Województwa Mazowieckiego z uwzględnieniem ilości obsługiwanej ludności (wg GUS) w 2011 i 2015 r.	118

Tabela 51. Zapotrzebowanie na podstawowe funkcje technologiczne systemu gospodarki odpadami  na terenie Ciechanowskiego Regionalnego Obszaru Gospodarki Odpadami.	119

Tabela 52. Rodzaj i wydajność proponowanych instalacji na terenie Ciechanowski Regionalnego Obszaru Gospodarki Odpadami	119

Tabela 53. Charakterystyka regionalnego składowiska odpadów w Uniszkach - Cegielni	122

Tabela 54. Plan zamykania składowisk odpadów na terenie powiatu mławskiego	122

Tabela 55. Cele w zakresie ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w roku 2011 i 2015 na terenie powiatu mławskiego	123

Tabela 56. Harmonogram działań w latach 2008-2011 w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi substancje zubażające warstwę ozonową	129

Tabela 57. Plan likwidacji mogilników na terenie powiatu mławskiego	131

Tabela 58.  Proponowane wskaźniki monitorowania osiągania przyjętych w Planie gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego celów i zadań	146

Tabela 58. Harmonogram realizacji zadań długoterminowych do 2015 roku w gospodarce odpadami komunalnymi dla powiatu mławskiego	149

Tabela 59. Harmonogram krótkoterminowy rzeczowo - finansowy dla odpadów komunalnych dla powiatu mławskiego na lata 2008 - 2011	150

# 15. Spis rysunków

Rysunek 1. Położenie powiatu	14

Rysunek 2. Podział administracyjny powiatu  (wg www.gminy.pl)	14

Rysunek 3. Położenie powiatu  na tle szkicu geologicznego regionu wg E. R(hle (1986)	17

Rysunek 4. Obszary chronione głównych zbiorników wód podziemnych (GZPW) na terenie powiatu  i przyległych	27

Rysunek 5. Skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych w miastach, na terenach wiejskich oraz w obiektach infrastruktury	50

Rysunek 6. Mapa rozmieszczenia instalacji i obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu mławskiego	81

Rysunek 7. Przykładowy schemat Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów	116

Rysunek 8. Proponowane obszary gospodarowania odpadami w ramach Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami na terenie Województwa Mazowieckiego	118